ООО «Компания Земпроект»

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

ЧИБИЛИНСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

УЛАГАНСКОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

Заказчик: Администрация Улаганского района

Муниципальный контракт: № 51 от 08.10.2008 г.

Исполнитель: ООО «Компания Земпроект»

Руководитель проекта

____________   Садакова Г. А.

БАРНАУЛ 2010

Авторский коллектив:

Руководитель проекта	Г. А. Садакова

Инженер-землеустроитель	С. Ю. Кравцова

Инженер	С.Ю. Лисянская

Инженер по электроснабжению					Н. А. Сытдикова

Инженер по водоснабжению и водоотведению			О.В. Шарова

Инженер по информационным технологиям			А.О. Добринский

Инженер по дорожному строительству				С. В. Наумов

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	5

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА	6

1. Анализ состояния, проблем и направлений комплексного развития территории сельского поселения	7

1.1 Современное состояние территории	7

1.2 Природные условия и ресурсы территории	8

1.3 Социально-экономическое положение муниципального образования	20

1.4 Транспортная инфраструктура	37

1.5 Инженерная инфраструктура	37

1.6 Экологическое состояние	48

1.7 Ограничения градостроительного развития	55

2. Обоснование вариантов решения задач территориального планирования и предложений по территориальному планированию в границах населенных пунктов муниципального образования	58

2.1 Современная организация территории	58

2.2 Планировочные ограничения	62

2.3 Функциональное зонирование территории	63

2.4 Планировочная организация территории	66

2.5 Предложения по изменению границ Чибилинского СП	69

2.6 Определение параметров планируемого развития населенных пунктов, территорий для жилищного строительства, объектов инженерной и транспортной инфраструктур	71

2.7 Транспортное обслуживание и улично-дорожная сеть	79

2.8 Инженерная инфраструктура	85

2.9 Основные решения по структурным элементам туристско-рекреационного комплекса	100

3. Охрана окружающей среды	102

3.1 Зоны с особыми условиями использования территории	102

3.2 Мероприятия по охране окружающей среды	105

4. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	110

4.1 Чрезвычайные ситуации природного характера	110

4.2 Чрезвычайные ситуации техногенного характера	112

4.3 Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций	113

СОСТАВ ГРАФИЧЕСКИХ И ТЕКСТОВЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРОЕКТА

| № п.п. | Наименование листа, тома | Прим. |
| --- | --- | --- |
| Основная (утверждаемая) часть |
| 1 | Положение о территориальном планировании. | Том 2 |
| 2 | Схема генерального плана (основной чертеж) территории Чибилинского СП. М 1:50000 | Лист 1 |
| 3 | Схема генерального плана (основной чертеж) с. Чибиля. М 1:5000. | Лист 2 |
| 4 | Схема генерального плана (основной чертеж) с. Кара-Кудюр М 1:5000. | Лист 3 |
| 5 | Схема развития объектов транспортной инфраструктуры с. Чибиля М 1:5000. | Лист 4 |
| 6 | Схема развития объектов и сетей инженерно-технического обеспечения с. Чибиля. М 1:5000. | Лист 5 |
| 7 | Схема развития объектов и сетей инженерно-технического обеспечения с. Кара-Кудюр. М 1:5000. | Лист 6 |
| Обосновывающая часть |
| 8 | Материалы обоснования | Том 1 |
| 9 | Схема современного состояния и комплексной оценки территории Чибилинского СП М 1:50000 | Лист 7 |
| 10 | Схема современного состояния и комплексной оценки территории с. Чибиля М 1:5000 | Лист 8 |
| 11 | Схема современного состояния и комплексной оценки территории с. Кара-Кудюр М 1:5000 | Лист 9 |

# ВВЕДЕНИЕ

Генеральный план Чибилинского сельского поселения разработан в 2009-2010 г.г. ООО «Компания Земпроект» по заказу Администрации Улаганского района на основании договора № 51 от 08.10.2008.

Генеральный план Чибилинского сельского поселения разработан в соответствии с действующими:

- Градостроительным кодексом Российской Федерации;

- Земельным Кодексом Российской Федерации;

- Водным Кодексом Российской Федерации;

- Инструкцией о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации СНИП II – 04 – 2003;

- СНиП 2.07.01 – 89* «Градостроительство. Планировка зданий и застройка городских и сельских поселений»;

- СНиП 23 – 01 – 99* «Строительная климатология»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200- 03 «Санитарно – защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

В основу разработки генплана положены следующие исходные данные:

1. Техническое задание на выполнение работ по разработке генерального плана Чибилинского сельского поселения Республики Алтай от 08.10.2008 г., выданное администрацией с. Улаган Улаганского района;

2. Топографический план Чибилинского СП М 1:25000;

3. Ортофотоплан с. Чибиля 2010 г., выполненный ООО «Научно-производственное аэрогеодезическое предприятие «Меридиан+»;

4. Материалы топографической съемки сел Чибиля и Кара-Кудюр;

5. Комплексная программа социально-экономического развития Чибилинского сельского поселения на 2007-2012 годы;

6. Схема Территориального Планирования Республики Алтай, разработанная ЦНИИП градостроительства РААСН;

7. Схема территориального планирования МО «Улаганский район», выполненная специалистами ООО «Компания Земпроект» в 2009 г;

8. Аналитическая записка об экологическом состоянии окружающей среды территории Улаганского района Республики Алтай (заселенная часть), составленная ОАО «Алтай-Гео» в 2009 г.

9. Методические рекомендации по разработке проектов Генеральных планов поселений и городских округов, утвержденные Приказом Министерства регионального развития РФ № 492 от 13.11.2010 г.

# ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

Целью работы является создание предпосылок повышения эффективности управления развитием территории поселения с учетом развития территории района за счет формирования ресурсов информации, необходимой для принятия решений, способствующих улучшению условий жизнедеятельности населения поселения; улучшению экологической ситуации; эффективному развитию инженерной, транспортной, производственной и социальной инфраструктур; эффективному использованию земель рекреационного назначения; сохранению историко-культурного и природного наследия; обеспечению устойчивого градостроительного развития территории поселения.

Основные задачи:

Подготовка предложений:

- по выявлению проблем градостроительного развития территории сельского поселения;

- по изменению границ населенных пунктов, входящих в состав Чибилинского СП;

- по изменению границ зон с особыми условиями использования территорий, а также границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействия их последствий;

- по изменению границ земель сельскохозяйственного назначения, границ земель специального назначения, границ земель лесного фонда, земель запаса, особо охраняемых природных территорий и объектов, границ земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, границ территорий объектов культурного наследия;

- по развитию объектов и сетей инженерно-технического обеспечения;

- по изменению границ планируемого размещения объектов транспортной инфраструктуры федерального и местного значения поселения;

- по размещению объектов капитального строительства, необходимых для осуществления полномочий органов местного самоуправления поселения;

- по границам земель рекреационного назначения и размещению объектов отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности;

- по развитию автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах поселения;

- по установлению градостроительных требований к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию территории.

# 1. Анализ состояния, проблем и направлений комплексного развития территории сельского поселения

## 1.1 Современное состояние территории

Чибилинское сельское поселение расположено в восточной части Республики Алтай, на юго-западе Улаганского района, в состав которого оно входит.

Административный центр находится в с. Чибиля, которое расположен в 2 км от административного центра Улаганского района - с. Улаган, и в 465 км от столицы Республики Алтай - г. Горно-Алтайска.

На западе земли поселения граничат с Онгудайским районом, на юго-западе - с Чибитским и Акташским сельскими поселениями. На юге и юго-востоке - с Улаганским сельским поселением, а на севере и северо-востоке - с Балыктуюльским сельским поселением (рисунок 1).

Чибилинское сельское поселение наделено статусом сельского поселения, в соответствии с законом Республики Алтай от 13 января 2005г. №10-Р «Об образовании муниципальных образований, наделении соответствующим статусом и установлении границ». Устав Чибилинского сельского поселения зарегистрирован главным управлением Министерства юстиции РФ по Сибирскому Федеральному округу 14 декабря 2005г. № RU05023032005001.

Рис.1 Местоположение Чибилинского сельского поселения в Улаганском районе

Чибилинское сельское поселение занимает 4 место по площади, т. о. удельный вес по отношению к МО «Улаганский район» - 4%.

1.2 Природные условия и ресурсы территории

1.2.1 Геологическое строение

Территория Улаганского района характеризуется сложным складчато – блоковым геологическим строением. Развитые здесь стратифицированные образования весьма разнообразны по составу слагающих ее осадочных, вулканогенно-осадочных и вулканогенных комплексов.

Населенные пункты района, как правило, расположены в долинах рек, где развиты четвертичные отложения разного генезиса, которые подстилаются:

- терригенными отложениями нижне-верхнеордовикского возраста (Чибиля);

- метаморфическими образованиями позднего протерозоя и гранитоиды (Кара-кудюр).

Инженерно-геологические условия Чибилинского сельского поселения.

Главным неудобством для строительства на территории сельсовета является большая крутизна склонов, а также высокая расчлененность территории, высокое стояние грунтовых вод в понижениях и, соответственно, пучинистость грунтов. Кроме того, сейсмичность территории более 8 баллов, оползни, карст, лавины, осложняющие строительство и эксплуатацию зданий и сооружений.

Природные условия для строительства неодинаковы в различных частях района. Можно выделить территории с разными инженерно-геологическими условиями (рисунок 2).

Рис. 2 Инженерно-геологические условия Чибилинского СП

Большая часть территории сельского поселения (по площади), по инженерно-геологическим условиям относится к категории сложных инженерно-геологических и непригодных условий для градостроительного освоения.

К простым с ограничениями инженерно-геологическим условиям для строительства территориям следует отнести террасированные долины р. Башкаус, р. Кубадра, р. Кара-Кудюр.

Они сложены относительно слабосжимаемыми грунтами (пески, гравий, реже суглинок). Пески и гравий являются надежным основанием для различных типов фундаментов. Для одно- и трехэтажных жилых и общественных зданий предпочтителен ленточный фундамент.

К непригодным для строительства территориям следует отнести высокогорья с ледниками и каменистыми россыпями и глубокорасчлененные крутосклонные высокогорья.

1.2.2 Геоморфология и рельеф

Территории района относятся к типу ландшафта межгорных плато, на территории СП - это Улаганское межгорное плато.

Генезис четвертичных отложений, литология:

Дефлюкционно - и солифлюкционно-элювиальный, дефлюкционный (суглинки, щебень, глыбы, щебнистые суглинки).

В геологическом строении ландшафтов этого типа преобладают вулканогенные: базальты, туфы, туффиты, песчаники кембрия и метаморфические метапилитовые сланцы протерозой-палеозойского комплекса. Островная многолетняя мерзлота.

Во всех ландшафтах этого типа отмечается действие современного ледникового процесса, который накладывает видоизменения рельефа, связанные с древними оледенениями. В результате их совместного действия здесь сформировались такие формы, как пенепленизированные с массивно-гребневидными склонами, с аккумулятивными ледниковыми и мерзлотными формами, абс. отм. 1500-2500.

Улаганское межгорное плато

Улаганское межгорное плато расположено между Чулышманским нагорьем и Сумультинско-Курайским высокогорным хребтом и отделено от них тектоническими уступами. Эта территория представляет собой пенеплен, который в результате поднятия испытал действие эрозии, в результате чего ранее относительно выровненные территории приобрели гористый характер. Слагающие плато вулканогенные породы: базальты, туфы, туффиты, а также песчаники кембрия и метапилитовые сланцы протерозой-палеозойского комплекса под воздействием дефлюкционных, элювиальных процессов и солифлюкции, образовали пенепленизированный рельеф с массивно-гребневыми склонами. Здесь под действием древних оледенений произошло формирование аккумулятивных ледниковых и мерзлотных форм рельефа. Абсолютные отметки плато колеблются в пределах 1500-2500 м. Наибольшее распространение имеют горно-лесные бурые, перегнойно-торфяные почвы под лиственничными, лиственнично-кедрово-еловыми кустарниковыми травяными лесами. На вершинных участках ландшафта сформировались горно-луговые альпийские и субальпийские почвы под травяно-зеленомошными и мохово-лишайниковыми ерниками. В долинах рек и на пологих склонах здесь распространены горные лесные черноземовидные почвы под петрофитно-кустарниковыми горностепными сериями, елово и березово-лиственничными лесами.

Улаганское межгорное плато, несмотря на то, что расположено достаточно высоко над уровнем моря, отличается лучшей доступностью, обилием лесов, пригодностью для пешего и конного туризма. Здесь возможно развитие земледелия и скотоводства.

Общая тенденция высокогорного рельефа – выполаживание междуречий и уменьшение глубины долин к периферии горных хребтов. На современном этапе развития высокогорных хребтов идет активная переработка и уничтожение пенеплена, а также форм и отложений древних оледенений.

В горах велика роль мезо- и макрорельефа, который хорошо развит на территории района.

Мезорельеф выражен в виде холмообразных повышений, западин, лощин. В долинах рек мезорельеф выражен в виде террасированных уступов.

Микрорельеф представлен микрозападинками, кочками.

1.2.3.Минерально-сырьевые ресурсы

Минерально-сырьевая база района весьма разнообразна. Установлены месторождения и проявления различных полезных ископаемых.

Железо

Туралу – рудопроявление. Железорудная минерализация пространственно размещается, среди терригенно-вулканогенных накоплений верхней подсвиты сарысазской свиты вдоль западного ограничения Улаганской мульды. Породы подсвиты, представлены значительно ороговикованными песчаниками и алевролитами с проявлениями послойной диоритизации и полевошпатизации. Простирание слоев в целом меридиональное, однако, встречаются местами и изгибы, обусловленные перемещением возле разломов и наложенной складчатостью. Наиболее развитой среди разломов является северо-западная система.

Максимум аномалии пространственно совмещается с коренными выходами ороговикованных песчаников площадью 0,13 км2 – остальная площадь перекрыта мореными отложениями.

Оруденение локализуется в зоне дробления, полевошпатизации и диоритизации северо-западного направления мощностью 20 м с крутым погружением.

В участках с максимальным оруденением химанализом установлены содержания железа валового – 4,83%, МnО – 0,1%, серы – 0,22%, следы мышьяка. Спектральным анализом в них обнаруживаются концентрации меди 0,5%, висмута, свинца 0,001% и молибдена 0,03%. В протолочках из рудных минералов помимо магнетита присутствует малахит.

Медь

Джундукская группа проявлений. Расположена вдоль хребта Джундук – водораздел рек Тойзен и Тусколь. На расстоянии около 10 км выявлено 10 пунктов медной минерализации, которая контролируется субмеридиональными зонами дробления и рассланцевания пород. Минерализация представлена вкрапленностью пирита и халькопирита в известковистых сланцах и дайках порфиритов. Проявления мелкие, район нуждается в доизучении.

Туралу – рудопроявление. Участок объединяет группу из 6 рудопроявлений меди сосредоточенных вдоль западного ограничения Улаганской мульды. Сложен он отложениями терригенно-базальт-андезитовой морской субформации, слагающими здесь западное крыло Туралинской синклинали. С запада они по крутому взбросу контактируют с накоплениями джебашской свиты.

Участки серицитизации и квартитизации в порфиритах редкие, размером 0,7х20 м и располагаются согласно первичным структурным элементам. Руда в них состоит из халькопирита (30-60%), ковеллина, бронита, кварца, гематита, магнетита и пирита. С поверхности руды интенсивно окисленные и представляют собой плотную бурую гематитлимонитовую массу с обилием округлых (до 1,5 см в поперечнике) скоплений радиально лучистого малахита. По простиранию рудное тело прослеживается на 7 м и затем переходит в без рудную кварцевую породу. В боковых кварц-серицитовых породах в полосе шириной до 0,5 м по стенкам трещин отдельности развиты налеты малахита. Здесь же вокруг кварцсеритовых участков происходит мобилизация черных металлов с образованием пирита, магнетита, ильменита.

В рудах содержится также серебро 0,001%, и висмут 0,01%. В протолочке из р.п. 40 обнаружено 10 зерен золото и зерно киновари.

Свинец

Нижнекубадринское – рудопроявление. Рудная минерализация, представленная галенитом в ассоциации с пиритом и халькопиритом, располагается только в кальцитовых жилах. Галенит образует нитевидные скопления шириной 2-3 мм, вытянутые вдоль прожилка на 0,3-0,5 м, а также редкие вкрапленники размером 2мм. Распределение минералов в протяженных жилах подвержено значительным колебаниям и не обнаруживает видимых связей с изменением морфологии самой жилы. Содержание свинца в максимально оруденелых жилах равно 1%. В остальных, шире развитых жилах, его содержание на уровне 0,02-0,05%. Кроме того, спектральным анализом установлено присутствие цинка 0,08%, меди 0,002-0,05%.

В искусственных шлихах рудных жил помимо отмеченных ранее минералов установлены единичные зерна миллерита.

Площадь свинцовой минерализации на участке Нижней Ккубадру имеет ограниченные размеры и не прослеживается в широтном направление вдоль разлома.

Кобальт

Коккая – рудопроявление. Площадь проявления сложена вулканогенно-осадочными породами верхней пачки нижней подсвиты карагольской свиты венд-нижнекембрийского возраста прорванных маломощными (0,5-10м), протяжными (500 м) дайками диабазов нижнекембрийского возраста. Зальбанды даек содержат зоны милонитизированных туфов (1-2 м мощности) темно-серого цвета с шелковистым отливом. Зачастую они пропитаны водными окислами меди и содержат редкую вкрапленность халькопирита. Средние содержания меди по таким зонам не превышают десятых долей процента и лишь в отдельных точечных пробах отмечаются повышенные содержания до 1,44%. Площадь проявления сравнительно хорошо обнажена (80%). Рыхлые отложения заполняют узкие, щелеобразные углубления коренного рельефа, связанные, как правило, с зонами рассланцевания и милонитизации.

Руды проявления Коккая вкрапленные и гнездовые, обладают массивной, брекчиевидной текстурой. Распределение оруденения неравномерное. Значительной зоны окисления над рудным телом не установлено. Не обнаружено также значительного потока рассеяния кобальта от рудного тела вниз по склону. Все обнаруженные рудные обломки встречаются не далее 10 м от рудного тела. По профилю литогеохимического опробования рудопроявление фиксируется весьма незначительный эрозионный срез участка Кокая. По своему типу проявление к гидротермальным. Запасы металла по конкретному рудному телу незначительны, перспективы обнаружения здесь других рудных тел остаются неясными.

1.2.4 Климат

Климат сельского поселения определяется как бесфеновый, с отрицательными плювиометрическими градиентами, с ненарушенной вертикальной ландшафтной поясностью с жестко-суровой зимой, с сильной и умеренной степенью ночного выхолаживания летом. Данный тип климата характеризуется зимой с устойчивыми сильными морозами. Средняя температура января -250С, -270С. Оттепели бывают только в начале и в конце зимы, обычно стоит солнечная, безветренная погода. Зимой высота солнца небольшая, день короткий, поэтому средний максимум температуры не превышает 200С. Летом в дневные часы воздух прогревается до 12-240С, ночная температура 4-50С. Разность средних ночных температур между склоном и днищем изменяется от 3 до50С. Продолжительность безморозного периода варьирует от 50 до 60 суток. Средняя температура июля 12-140С. Годовая амплитуда температуры воздуха достигает более 900С.

Агроклиматические условия

Сумма температур за период со средней температурой выше 100С составляет 1100-12000С. Безморозный период отсутствует. Заморозки прерывают безморозный период даже в июле. Годовая норма осадков 430-450 мм. В мае – июле осадков выпадает 220-270 мм. Коэффициент увлажнения 0,5-0,6. Средние запасы продуктивной влаги за теплый период в слое 0-20 см 20-30 мм, в слое почвы 0-50 см 50-60 мм.

Во влажные годы однолетние и многолетние травы дают не плохой урожай.

1.2.5 Гидрография и гидрология

Основными водными артериями на территории сельского поселения являются реки Башкаус, Кубадра, Кара-Кудюр.

Реки имеют смешанное питание, в котором доминирует роль снегового питания при участии дождевого и грунтового типов. В большинстве своем они отличаются бурными и стремительными течениями.

Башкаус (Башкос, Башкуш) – буквально главная, передняя, возможно - текущая отдельно, горная река.

Река Башкаус берет начало из карового озера, расположенного в восточной части Курайского хребта. Длина 219 км, площадь водосбора – 8400 км2.

Река Кубадра является левым притоком р. Башкаус. Длина реки составляет 43 км.

Река Кара-Кудюр также является левым притоком р. Башкаус, длина реки – 39 км. Слово «Каpа» означает чеpный, темный, безpадостный, плохой, «Каpа-Кyдюp» - чеpный солонцовый гpyнт, солончак. Река берет начала из озера Салуру-Коль.

Озера района находятся на высоте от 1260 до 2100 м над ур. м. В основном небольшие, округлые по форме. Часть мелких озер в сухой период пересыхает.

Наиболее крупные из них – оз. Колуштай, оз. Сугуш-Коль, оз. Тошту-Коль. У одних озер берега покрыты таежными лесами, у других – ерниками, болотами, каменными россыпями. Все озера можно разделить на две группы.

Первая группа – озера, находящиеся в бассейне реки Кара-Кудюр. Эти озера располагаются на высоте от 1700 до 1980 м над ур. м. Юго-западные и северо-восточные берега озер преимущественно заболочены.

Вторая группа – озера окрестностей с. Чибиля. Эти озера находятся в среднем течении р. Башкаус и в бассейне р. Кубадра на высоте 1260 – 1400 м над ур. м. Это мелководные хорошо прогреваемые (в июле – августе до +18-200С), слабопроточные или сточные озера с болотистыми берегами.

Кроме того, на территории Чибилинского СП находится водный источник – Тонмок-Суу.

Подземные воды района по условиям защищенности от техногенного загрязнения относятся к незащищенным, либо условно защищенным и существует высокая вероятность загрязнения их, особенно при наличии техногенных источников загрязнения.

1.2.6 Почвенные ресурсы

Большое разнообразие рельефа, климата и растительности, резкие колебания относительных высот, вызывают формирование почвенного покрова в виде пестрого сочетания типов, имеющих различный ход почвообразовательного процесса.

Распределение почвенного покрова связано с экспозицией, крутизной склонов, степенью увлажнения, условиями рельефа.

Почвы маломощные, так как кора выветривания в долинах и на склонах развита слабо. По склонам лесного и лесостепного пояса преобладают горно-лесные бурые почвы, покрытые разнотравно-злаковыми группировками. Склоны северных экспозиций хорошо задернованы, неподвержены смыву. Совершенно другая картина наблюдается на крутых южных склонах. Здесь часты выходы коренных пород. Почвы каменисты. Вблизи рек и ручьев почвы частично заболочены, в долинах рек господствует аллювиальные луговые почвы. По ложбинам и шлейфам гор встречаются черноземовидные луговые почвы с хорошим увлажнением и хорошо развитым растительным покровом.

Почвообразующими породами на положительных формах рельефа служат сильно щебнисто-каменистый элювий и делювий протерозойских метаморфических пород, слюдистых кварцитов и других коренных пород различного состава.

Горные каштановые почвы заняты степной растительностью, которая поставляет в почву небольшое количество органических остатков, главным образом за счет отмирающих частей корневой системы, т.к. наземные части растений или полностью высыхают, мумифицируются и разносятся ветром, или до корней бывают съедены пасущимися животными.

Небольшое накопление гумуса и малое содержание общего азота определяют сравнительно невысокое плодородие каштановых почв.

Следует отметить наличие на территории района обнажений коренных пород, осыпей, щебнистости, встречающихся чаще всего в комплексе с другими почвами.

1.2.7 Растительность

Контрастность рельефа, климатическое различие между увлажненными горными склонами и сухими днищами долин и котловин определили контрасты растительного покрова – от ксерофитных опустыненных степей до альпийских формаций.

Растительный мир очень богат. На территории поселения находятся лесные массивы, породы деревьев - лиственница, сибирская сосна или кедр, реже осина, на относительно небольших высотах можно встретить березу, редко пихту.

В долине р. Башкаус растительность представлена преимущественно степными видами. Степи в долине р. Башкаус отличаются более равномерным участием группы ксерофильного разнотравья. Особенно много здесь типчака, Калерии стройной.

По берегам озер встречаются заросли карликовой березки и ивы со мхами.

Травянистая растительность представлена радиолой розовой, Марьиным корнем, маральим корнем, валериановым корнем, осокой, борщевиком, житняком, тонконогом, в больших количествах встречается брусничник, бадан, багульник. Леса богаты орехом и ягодами (голубица, жимолость, брусника, смородина).

1.2.8 Животный мир

Богатство животного мира поселения обусловлено разнообразием природных ландшафтов и растительного мира. Наибольшее видовое богатство отмечено в лесном поясе.

Крупные хищники представлены такими животными, как медведь, волк, росомаха, рысь.

В числе пушных зверей в лесных массивах также обитают соболь, белка, заяц; ближе к рыбным водоемам держатся выдра и норка; здесь же обитают барсук, лисица, сурок.

Первое место по обилию в населении лесного пояса занимает красная полевка (35%).

Судя по максимальной величине среднего обилия, большинство мелких млекопитающих предпочитают лесной пояс (11 видов). Это сибирский крот, обыкновенная, тундряная и средняя бурозубки, лесная мышовка, малая лесная мышь, барабинский хомячок, красно-серая, красная, узкочерепная, темная и обыкновенная полевки.

Парнокопытные представлены несколькими видами, это лось, марал, северный олень, сибирская косуля, сибирский горный козел, горный баран, кабарга. Пресмыкающиеся представлены гадюкой обыкновенной, гадюкой степной, щитомордником обыкновенным, узорчатым полозом, прыткой ящерицей, живородящей ящерицей, остромордой лягушкой и серой жабой.

В реках и их притоках водятся такие рыбы, как таймень, хариус, гольян, сиг-пыжьян (селедка), сиг Правдина (килька), окунь, щука, лещ, налим, елец сибирский, сибирский голец-усач, пестроногий подкаменщик, сибирский подкаменщик и др.

Велико разнообразие птиц. Насчитывается более 150 видов из 39 семейств и 16 отрядов. Встречаются отряды гагарообразных (Чернозобая гагара), веслоногих (Большой баклан), аистообразных (Серая цапля), курообразных (Тетерев), журавлеобразных (Серый журавль), совообразных (Мохноногий сыч) и многие другие.

1.2.9 Ландшафты

Основным принципом ландшафтной дифференциации территории является выделение регионов, имеющих сходное геологическое строение, рельеф и генезис. По этому принципу было выделено два типа ландшафтов: высокогорный альпийский (1) и межгорные плато(2) (рисунок 3).

Высокогорные хребты – тип ландшафта, к которому относится Сумультинско-Курайский вид ландшафта. Характерной особенностью этого вида является, кроме высоких абс. отметок (2000-3500 м), наличие вытянутых, протяженных горных систем, разделенных между собой межгорными плато, межгорными котловинами, иногда высокогорьями (абс. отметки 1000-2500 м). Хребты этого вида ландшафтов поднимаются выше снеговой границы.

В геологическом строении ландшафта этого типа преобладают песчаники, алевролиты, гравелиты и конгломераты девона и кембрия с интрузивами (граниты, диориты, лейкограниты и др.) и реже – вулканитами (туфы, базальты). Во всех ландшафтах этого типа отмечается действие современного ледникового процесса, который накладываются видоизменения рельефа, связанные с древними оледенениями. В результате их совместного действия здесь сформировались такие формы, как островершинные пики и карлинги, кары, троговые долины с озерными ваннами, моренные холмы и гряды, формируются обвалы, осыпи, мерзлотно-солифлюкционные образования. Общая тенденция высокогорного рельефа – выполаживание междуречий и уменьшение глубины долин к периферии горных хребтов.

Рис. 3 Ландшафтная структура Чибилинского СП

Ландшафт межгорных плато представлен Улаганским плато. Улаганское межгорное плато расположено между Чулышманским нагорьем и Сумультинско-Курайским высокогорным хребтом и отделено от них тектоническими уступами. Эта территория представляет собой пенеплен, который в результате поднятия испытал действие эрозии, в результате чего ранее относительно выровненные территории приобрели гористый характер. Слагающие плато вулканогенные породы: базальты, туфы, туффиты, а также песчаники кембрия и метапилитовые сланцы протерозой-палеозойского комплекса под воздействием дефлюкционных, элювиальных процессов и солифлюкции, образовали пенепленизированный рельеф с массивно-гребневыми склонами. Здесь под действием древних оледенений произошло формирование аккумулятивных ледниковых и мерзлотных форм рельефа.

Улаганское межгорное плато, несмотря на то, что расположено достаточно высоко над уровнем моря, отличается лучшей доступностью, обилием лесов, пригодностью для пешего и конного туризма. Здесь возможно развитие земледелия и скотоводства.

1.2.10 Рекреационные ресурсы

Рекреационные ресурсы Чибилинского сельского поселения достаточно разнообразны.

Сложный характер горного рельефа, озера и реки, богатый животный и растительный мир данной территории делают ее весьма привлекательной для организации самых разнообразных горно-спортивных рекреационных занятий.

К числу рекреационных достоинств ландшафтов поселения относятся привлекательность и многообразие форм рельефа, крутизна склонов, редкие и исчезающие виды животных, в том числе занесенные в Красную книгу России и ее регионов, ненарушенный растительный покров, а также панорамность и живописность обзора местности.

Растительные ресурсы района способствуют поддержанию традиционного общественного природопользования – сбора грибов, ягод, лекарственных растений, кедрового ореха.

На территории сельсовета располагаются памятники природы регионального значения, которые вызывают не малый интерес у туристов.

1.2.11 Культурно – исторические ресурсы

На территории района находится много объектов, имеющих большую историко-культурную ценность:

Ара-Кол, петроглифы - памятник регионального значения, на одноименной реке (левый приток Башкауса) напротив, с. Чибиля.

Также на территории сельского поселения сосредоточено большое число петроглифов. Они встречаются на берегах вдоль рек Кара-Кудюр, и особенно много их вдоль реки Кубадра. Петроглифы Турала расположены на правом берегу р. Башкаус, рядом с р. Кумалыра и в 0,5 км на запад от с. Чибиля в урочище Усть-Турала. Все петроглифы представляют собой историческую ценность и являются памятниками регионального значения.

Среди памятников местного значения можно отметить источник Тонмок-Суу, который расположен по дороге Чибиля – Кара-Кудюр.

Перевал Кара-Чиби также является памятником местного значения, расположен по дороге Улаган - Кара-Кудюр.

К культурно-историческим ресурсам относятся и обелиски погибшим воинам – землякам в годы ВОВ в с. Чибиля и с. Кара-Кудюр, они также являются памятниками местного значения.

Сводный перечень культурно-исторических ресурсов приведен в таблице 1.

Таблица 1

Список объектов культурного наследия

| № | Наименование | Местонахождение | Датировка | Категория |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Чибилинское СП |
|  | Ара-Кол, петроглифы | На одноименной реке (левый приток Башкауса) и напротив с. Чибиля | Датировка не установлена | Регион. Значения |
|  | Источник Тонмок-Суу | по дороге Чибиля-Кара-Кудюр |  | Местного значения |
|  | Источник Аржан-Суу | по дороге Чибиля-Кара-Кудюр |  | Местного значения |
|  | Кубадра, петроглифы | Левый приток Башкауса, напротив с. Чибиля | Датировка не установлена | Регион. Значения |
|  | Обелиск погибшим воинам-землякам в годы ВОВ | с. Чибиля |  | Местного значения |
|  | Обелиск погибшим воинам-землякам в годы ВОВ | с. Кара-Кудюр |  | Местного значения |
|  | Оросительная система на р. Башкаус | р. Башкаус, среднее течение | 1-я пол. II тыс. | Федерального значения |
|  | Перевал Кара-Чиби | дорога Чибиля-Кара-Кудюр |  | Местного значения |
|  | Турала, петроглифы | Правый берег р. Башкаус, напротив р. Кумалыра и в 0,5 км на запад от с. Чибиля в местности Усть Турала | Датировка не установлена | Регион. Значения |
|  | Оросительная система | Урочище Устиги-Арагол | Датировка не установлена | Местного значения |
|  | Курганы | Урочище Салдам, между селами Чибиля и Кара-Кудюр | Датировка не установлена | Местного значения |

1.2.12 Земля и земельные ресурсы

Земельный фонд муниципального образования Чибилинский сельсовет по состоянию на 1 января 2010г. (форма №22-СХ) составляет 75200 га, что составляет 4% от площади Улаганского района.

Земельный фонд поселения включает в себя следующие категории земель (таблица 2).

Таблица 2

Баланс земель МО Чибилинское сельское поселение

| Наименование категорий земель | Всего по категориям земель |
| --- | --- |
|  | Площадь,га | удельный вес, % |
| Земли сельскохозяйственного назначения | 59073 | 78,6 |
| Земли населенных пунктов | 188 | 0,2 |
| Земли промышленности, транспорта, связи и иного назначения | 30 | 0,04 |
| Земли лесного фонда* | 13614* | 18,1 |
| Земли запаса | 2274 | 3,0 |
| Земли водного фонда | 68 | 0,06 |
| Итого: | 75200 | 100 |

*предусмотрен перевод

Как видно из приведенной таблицы, земли сельскохозяйственного назначения занимают значительную долю территории Чибилинского сельского поселения.

В частной собственности находится всего 10 га, остальная земля в государственной собственности.

Согласно свидетельству о государственной регистрации права № 04-02-03/007/2008-44 от 11.01.2009 года древесно-кустарниковая растительность на землях сельскохозяйственного назначения, на землях запаса рекомендуется к переводу в категорию земель лесного фонда. Однако перевод в установленном порядке не был осуществлен. Настоящим генеральным планом предусмотрено выполнение соответствующих мероприятий для перевода данных лесных насаждений общей площадью 13614 га.

Характеристика земель Чибилинского СП приведена в таблице 3.

Таблица 3

Характеристика земель сельского поселения на 2010 г.

| Сельская администрация | Число личных хозяйств | Площадь, га | Площадь на 1 двор, га |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | приусадебные земли | приусадебные земли |
| Чибилинская | 310 | 43,207 | 138 | 0,05-0,15 |
| с. Чибиля | 209 | 26,825 |  |  |
| с. Кара-Кудюр | 101 | 16,382 |  |  |

Выводы по разделу:

В результате комплексной оценки выявлен ряд благоприятных условий для градостроительного освоения территории:

- хорошая обеспеченность ресурсами подземных вод;

- благоприятная экологическая ситуация;

- наличие свободных земель;

- возможность создания сырьевой базы для развития строительного комплекса поселения;

- наличие свободных трудовых ресурсов.

К благоприятным для организации рекреационного хозяйства условиям относятся:

- наличие лесов, наиболее благоприятных для отдыха населения;

- наличие сети рек и водоемов, благоприятных для организации отдыха на воде;

- наличие культурно-исторических ресурсов;

- наличие живописных природных ландшафтов.

## 1.3 Социально-экономическое положение муниципального образования

1.3.1 История заселения

Село Чибиля основано в 1770 году, село Кара-Кудюр – в 1697 году.

При присоединении Телесского оттока к России, территория телесского оттока (бассейны рек Башкаус, Большой и Малый Улаган, Куба-тура, Чулышман, а так же реки Чуи от Чибита до Йодро) стала именоваться 1-й Таутелеутской (Чуйской) волостью Бийского уезда Томской губернии.

17 июня 1917 года образуется Алтайская губерния, в состав которой вошли все волости Бийского уезда, при этом Первая и Вторая Чуйские волости упраздняются, и на их месте образуются Чибитская, Улаганская и Челушманская волости, которыми управляли исполнительные комитеты Советов крестьянских депутатов.

В дальнейшем, Чибитская, Улаганская и Челушманская волости стали числиться в составе образованной 1 июня 1922 года Ойротской автономной области, которая входила в Западно-Сибирский (Алтайский) край. В 1923 году произошло укрупнение волостей. Чибитская волость входит в состав Кош-Агачской волости, Челушманская и Улаганская волости объединяются в одну Улаганскую волость.

В 1935 году села Чибиля и Кара-Кудюр входили в состав Улаганского сельского Совета Улаганского аймака.

С течением времени в связи с переселением жителей из малых селений в укрупненные центральные усадьбы колхозов количество населенных пунктов сокращалось. По состоянию на 01.01.1958 г. села Чибилю и Кара-Кудюр входили в состав Улаганского сельсовета Улаганского аймака.

18 апреля 1989 года решением №128 областного исполнительного комитета образуется Чибилинский сельский Совет в составе сел Чибиля и Кара-Кудюр.

В основе названия «Чибиля» лежит название хвойного дерева «чиби» - ель. Чибиля означает местность, где растут ели.

Название «Кара-Кудюр» означает «черный солончак».

1.3.2 Демографическая характеристика и прогноз численности населения

Анализ демографической ситуации в муниципальном образовании и перспективы её изменения производились на основе исходных данных, предоставленных Администрацией Чибилинского сельского поселения.

На начало 2010 г. численность населения муниципального образования составляет 1009 человек (таблица 4). Численность мужского населения составляет в с. Чибиля 49,2%, в с. Кара-Кудюр 46,7 % от общего числа по населенным пунктам. Плотность населения в Чибилинском сельском поселении составляет 1,3 чел/км2.

Таблица 4

Демографическая характеристика населения Чибилинского СП

| Показатель | Чибиля | Кара-Кудюр |
| --- | --- | --- |
| Численность постоянного населения на 01. 01. 2010 – всего, человек в т. ч. в возрасте: - моложе трудоспособного, чел. - трудоспособные, чел. - старше трудоспособного, чел. | 674 240 278 156 | 339 120 190 29 |
| Мужчины, человек | 323 | 165 |
| Женщины, человек | 351 | 174 |
| Число домохозяйств, единиц | 227 | 108 |
| Коэффициент семейности | 2,9 | 3,1 |

По национальному составу на территории поселения проживают представители двух основных национальностей, характерных для территории Улаганского района, из них наиболее многочисленные это – алтайцы. Доля второй национальности – русские – незначительна.

1.3.3 Трудовые ресурсы

Население моложе трудоспособного возраста в с. Чибиля составляет 23,7%, в с. Кара-Кудюр - 11,8 %, от общей численности сельского поселения, старше трудоспособного возраста – в с. Чибиля 13 %, в с. Кара-Кудюр 5,7 %, в трудоспособном возрасте находится в с. Чибиля 29,2 %, в с. Кара-Кудюр 16% населения.

Несмотря на значительную долю трудоспособного населения, в экономике занято 20,9 % жителей в возрасте 18-55 лет для женщин и 18-60 лет для мужчин. При этом население муниципального образования работает в различных отраслях экономики. В сельском хозяйстве около 7,8 %, в учреждениях здравоохранения, образования и культуры – 11,1 %, на предприятиях транспорта и связи – 0,2 %, на предприятиях торговли и общественного питания – 1,7 %.

Официально зарегистрированных безработных 288 человек или в с. Чибиля 59,3 %, в с. Кара-Кудюр 40,7 % трудоспособного населения, фактически не трудоустроены 339 человек, в том числе в с. Чибиля 237, в с. Кара-Кудюр 102 человека.

Отраслевая структура занятости населения представлена в таблице 5.

Таблица 5

Отраслевая структура занятости населения в Чибилинском сельском поселении, 2010 г.

| Наименование показателя | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ч | К | Ч | К | Ч | К | Ч | К | Ч | К | Ч | К | Ч | К |
| Численность занятых в экономике | 63 | 38 | 64 | 38 | 64 | 41 | 59 | 39 | 63 | 37 | 63 | 41 | 70 | 41 |
| в том числе: |
| - сельское хозяйство | 24 | 11 | 25 | 11 | 25 | 12 | 22 | 12 | 26 | 9 | 26 | 10 | 26 | 10 |
| - связь | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 |
| - торговля и общественное питание | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 | 7 | 2 | 7 | 2 | 7 | 1 | 7 | 2 |
| - образование | 29 | 20 | 29 | 20 | 30 | 23 | 27 | 23 | 27 | 24 | 27 | 28 | 27 | 28 |
| - здравоохранение и предоставление социальных услуг | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| - предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - |
| Численность безработных - всего | 225 | 101 | 200 | 103 | 193 | 94 | 198 | 92 | 195 | 98 | 237 | 102 | 171 | 117 |
| В т.ч. официально зарегистрированных | 27 | - | 34 | - | 45 | - | 55 | - | 70 | - | 74 | - | 26 | 9 |
| Уровень безработицы к трудоспособному населению на конец года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ч – с. Чибиля, К – с. Кара-Кудюр

1.3.4 Прогноз численности населения Чибилинского СП

Прогноз численности населения сел поселения до 2030 года произведён с использованием статистических методов обработки демографической информации за 2000-2010 гг. (таблица 6, 7).

Таблица 6

Динамика основных демографических показателей Чибилинского сельского поселения

| Показатели | 2004г. | 2005г. | 2006г. | 2007г. | 2008г. | 2009г. | 2010г. | 2011 г | среднее за период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность постоянного населения (на начало года) – всего с. Чибиля с. Кара-Кудюр | 642 312 | 653 325 | 668 326 | 674 328 | 659 349 | 656 353 | 654 351 | 674 339 | 660 335,4 |
| Среднегодовой прирост населения + миграционный прирост с. Чибиля с. Кара-Кудюр | 1,09 -0,64 | 1,68 4 | 2,24 0,01 | 0,89 0,60 | -2,27 6,01 | -0,45 1,13 | -0,3 0,57 | 2,96 -3,5 | 0,73 1,1 |

Таблица 7

| № п/п | Группа населения | Численность 2010 г. | % | Численность на расчетный срок | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Чибиля |
|  | Всего | 674 | 100 | 766 | 114 |
| 1 | Моложе трудоспособного возраста | 240 | 35,60 | 276 | 41,1 |
|  | Дошкольники до 7 лет, | 105 | 15,57 | 128 | 19 |
|  | школьники от 7 до 17 лет | 135 | 20,02 | 148 | 22 |
| 2 | Старше трудоспособного возраста (всего) | 136 | 20,17 | 158 | 23,5 |
|  | В том числе работающих | 4 | 0,59 | 6 | 0,89 |
| 3 | Нетрудоспособный возраст (всего) | 20 | 2,96 | 29 | 4,3 |
| 4 | Т – трудоспособный возраст (всего) | 278 | 41,24 | 303 | 45 |
| В том числе |
|  | В- школьники 16-17 лет | 32 | 4,74 | 44 | 6,5 |
|  | Р- работающих | 109 | 16,17 | 142 | 21 |
| Из них |
|  | Б- численность обслуживающей группы | 75 | 11,12 | 88 | 13 |
|  | А- занятых в домашнем хозяйстве | 144 | 21,38 | 162 | 24,1 |
|  | В – обучающихся с отрывом от производства | 18 | 5,30 | 27 | 4 |
|  | П- инвалидов | 23 | 3,41 | 30 | 4,4 |
| Кара-Кудюр |
|  | Всего | 339 | 100 | 416 | 123 |
| 1 | Моложе трудоспособного возраста | 120 | 35,39 | 171 | 50,6 |
|  | Дошкольники до 7 лет | 60 | 17,69 | 88 | 26,1 |
|  | школьники от 7 до 17 лет | 60 | 17,69 | 83 | 24,5 |
| 2 | Старше трудоспособного возраста (всего) | 14 | 4,12 | 20 | 5,9 |
|  | В том числе работающих | 2 | 0,58 | 5 | 1,8 |
| 3 | Нетрудоспособный возраст (всего) | 15 | 4,4 | 11 | 3,3 |
| 4 | Т – трудоспособный возраст (всего) | 190 | 56,04 | 214 | 63,2 |
| В том числе |
|  | В- школьники 16-17 лет | 17 | 5,01 | 34 | 10 |
|  | Р- работающих | 52 | 15,33 | 75 | 22,1 |
| Из них |
|  | Б- численность обслуживающей группы | 43 | 12,68 | 58 | 17,1 |
|  | А- занятых в домашнем хозяйстве | 107 | 31,58 | 120 | 35,5 |
|  | В – обучающихся с отрывом от производства | 7 | 2,06 | 12 | 3,5 |
|  | П- инвалидов | 16 | 4,71 | 20 | 5,9 |

Чибилинское СП:

H =           А х 100           , где

Т-а-в-п+m-Б

H – Численность населения;

А – Абсолютная численность градообразующих кадров на перспективу;

Т – удельный вес населения в трудоспособном возрасте;

а – численность занятых в домашних и личных подсобных хозяйствах в трудоспособном возрасте;

в – численность учащихся в трудоспособном возрасте, обучающихся с отрывом от производства;

П – численность неработающих инвалидов труда в трудоспособном возрасте;

m – численность работающих пенсионеров;

Б – численность обслуживающей группы населения.

для с. Чибиля:

H = ____________4,74 х 100                     = 764

41,24 – 21,38-5,30-3,41+0,59-11,12

для с. Кара-Кудюр:

H =                    5,01 х 100           _______  = 416

51,44-31,37-2,06-4,71+0,58-12,68

Уточняем численность населения каждого населенного пункта с учетом естественного прироста и миграции. Для того чтобы определить численность населения в перспективе, использован метод естественного и механического прироста.

По этому методу ожидаемая численность населения на расчетный срок определялась по формуле:

где Нр – проектная численность населения, человек;

Нф – фактическая численность населения в исходном году (на начальный год расчёта), человек;

П – естественный среднегодовой прирост населения, %;

М – среднегодовая разница миграции населения, %;

t – расчётный срок.

с. Чибиля:

Н2020= 660 (1+0,73)10 = 710 человека

100

Н2030= 660 (1+0,73)20 = 766 человек

100

с. Кара-Кудюр:

Н2020= 335,4 (1+1,1)10 = 372 человек

100

Н2030= 335,4 (1+1,1)20 = 416 человек (таблица 8)

100

Таблица 8

Расчетная численность населения

| Наименование показателей | Единица измерения | Численность населения |
| --- | --- | --- |
|  |  | Первая очередь 2020 год | Расчетный срок 2030 год |
| Ожидаемая численность населения по естественному и механическому приросту в с. Чибиля | чел. | 710 | 766 |
| Расчетная численность населения в с. Чибиля по демографическому прогнозу |  |  | 764 |
| Принято проектом по с. Чибиля | чел. | 710 | 766 |
| Ожидаемая численность населения по естественному и механическому приросту в с. Кара-Кудюр | чел. | 372 | 416 |
| Расчетная численность населения в с. Кара-Кудюр по демографическому прогнозу |  |  | 416 |
| Принято проектом по с. Кара-Кудюр |  | 372 | 416 |

Расчет показывает, что при сохранении существующих показателей темпа естественного прироста населения в дальнейшем в с. Чибиля и с. Кара-Кудюр будет происходить увеличение численности населения, которое на конец расчетного периода составит 1182 человека. При этом рассчитанная численность населения с. Чибиля к 2030 году увеличится всего на 14 % и составит 770 человек, численность же населения с. Кара-Кудюр составит 416 человек (рисунок 4) В целом по Чибилинскому сельскому поселению прогнозируется рост населения на 17%. Данные показатели приняты за основу во всех последующих проектных расчетах.

Рис. 4 Динамика и прогноз численности населения Чибилинского сельского поселения

1.3.5 Экономика. Наименование отраслей, их настоящее и перспективное развитие

По данным «Списка предприятий и организаций, зарегистрированных и действующих на территории Чибилинского сельского поселения на 01.01.2009 года» на территории поселения действует 21 предприятие производственной и непроизводственной сферы.

В поселении полностью отсутствуют отрасль общественного питания, инфраструктура бытовых услуг, отсутствует рынок сбыта для реализации продукции ЛПХ: мяса, шерсти, пуха и т.д., население частично сбывает свою продукцию, как в районном центре, так и в соседнем Онгудайском районе, где существует мясозаготовительный цех.

Также в сельском поселении не организованны перевозки пассажиров и грузов в связи с отсутствием транспортных предприятий. Т. к. данная экономическая ниша в настоящий момент свободна и востребована, существует объективная потребность в ее освоении. Организация подобной деятельности в сельском поселении (особенно пассажирских перевозок) способствовала бы улучшению транспортно-географического положения с точки зрения доступности для населения прилегающих к Чибилинскому СП территорий.

1.3.6 Сельское хозяйство

Основной отраслью экономики поселения является сельское хозяйство.

Личных подсобных хозяйств на территории поселения – 342 ед., крестьянских хозяйств – 25 ед., из них 12 – в с. Чибиля.

В сельском поселении действуют 3 СПК – это СПК «Чингиз», СПК «Чейнеш» и СПК «Энчи». Общие показатели по поголовью скота в хозяйствах сельского поселения на 1. 01. 2011 г. приведены в таблице 9.

Таблица 9

| Виды скота | ЛПХ | КФХ | ИП |
| --- | --- | --- | --- |
| Крупный рогатый скот | 1258 | 664 | 158 |
| Овцы всех пород | 827 | 1670 | 166 |
| Козы | 920 | 1312 | 247 |
| Лошади | 596 | 1046 | 314 |

Наиболее динамично развивающиеся хозяйства сельского поселения – это КФХ «Башкаус» и СПК «Чингиз».

СПК «Чейнеш» в с. Чибиля (развитие скотоводства) и СПК «Чингиз» в с. Кара-Кудюр (развитие племенного коневодства) являются сельскохозяйственными кооперативами.

Коневодство является рентабельной отраслью, себестоимость продукции коневодства очень низка. Сегодня необходимо увеличить рост поголовья лошадей, развивать племенное коневодство, т.е. местных чубарых лошадей (таблица 10).

Таблица 10

Динамика численности лошадей с 2008 по 2012 гг.

| Годы | Мясное чистопородное направление (гол.) | Чистопородное разведение местной породы (чубарой) (гол.) |
| --- | --- | --- |
|  | Жеребцы производители | Конематки | Жеребцы производи-тели | Конематки |
|  | Куплен-ные | Собствен-ные | Все-го | Куплен-ные | Собственные | Всего |  |  |
| 2008 | 8 | - | 8 | 20 | - | 20 | 10 | 20 |
| 2009 | 9 | 8 | 17 | 20 | 20 | 40 | 14 | 35 |
| 2010 | 8 | 17 | 25 | 30 | 40 | 70 | 16 | 50 |
| 2011 | - | 25+4 | 29 | 20 | 70+10 | 100 | 20 | 70 |
| 2012 | - | 29+11 | 40 | - | 100+20 | 120 | 22 | 85 |

Сведения о закреплении сельскохозяйственных угодий за предприятиями приведены в таблице 11.

Таблица 11

| № п/п | Наименование сельскохозяйственных предприятий | Общая площадь, га |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Крестьянские (фермерские) хозяйства: с. Чибиля с. Кара-Кудюр | 250 127 123 |
| 2. | Индивидуальные предприниматели с. Чибиля с. Кара-Кудюр | 0,074 0,07 0,004 |
| 3. | ЛПХ с. Чибиля с. Кара-Кудюр | 43,14 26,82 16,32 |

В личных подсобных хозяйствах населения поселения сохраняется тенденция роста численности скота.

Выводы:

1. Производством животноводческой продукции в большей степени занимаются ЛПХ;

2 Незначительный рост и увеличение объема сельскохозяйственного производства вызвано увеличением поголовья скота в ЛПХ. Вместе с тем увеличение носит неустойчивый и неравномерный характер;

3. Процесс физического и морального износа сельскохозяйственной техники достиг предела;

4. Отсутствует стабильный рынок сбыта сельскохозяйственной продукции.

1.3.7 Производственная сфера

Промышленного производства в поселении нет. Производственными предприятиями являются 2 пилорамы – в с. Чибиля и с. Кара-Кудюр. В небольшом объеме производятся строительные материалы из древесины. Такой объем и ассортимент выпускаемой продукции почти не удовлетворяет спрос населения и существующих предприятий.

Малое предпринимательство

В настоящее время в Чибилинском сельском поселении малое предпринимательство не представлено, что делает привлекательным его развитие, т.к. активная предпринимательская деятельность позволяет в короткие сроки снизить социальную напряженность в обществе и найти населению применение своему физическому и интеллектуальному потенциалу.

Результаты анализа выявили нехватку в поселении повседневных услуг: общественного питания, ремонта бытовой техники и пошива одежды и обуви, юридических, нотариальных услуг, ритуальных услуг.

Строительство

Объекты капитального строительства возводятся своими силами. Строительство частных домов ведется хозяйственным способом.

Производство строительных материалов осуществляется частными пилорамами.

Планом социально-экономического развития Чибилинского сельского поселения предлагается:

- создание мини-завода по производству строительных блоков из шлака, газобетона с возможностью использования в качестве материала вторичное сырьё;

- создание пункта по приему стеклотары, алюминиевых и пластиковых бутылок;

- создание мини-завода по сортировке и прессовке отходов.

1.3.8 Обслуживающая отрасль

К обслуживающей отрасли отнесены учреждения образования, культуры, здравоохранения, торговли, общественного питания, жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания населения. Существующая система обслуживания населения не достаточно развита. Многие учреждения обслуживания находятся в приспособленных зданиях. Численность работающих в отрасли в с. Чибиля составляет 75 человек, в с. Кара-Кудюр – 43.

Здравоохранение

На территории Чибилинского сельского поселения находятся два фельдшерско-акушерских пункта (ФАП): с. Чибиля и с. Кара-Кудюр. При экстренных и сложных ситуациях больные направляются в Улаганскую районную больницу.

Обеспеченность населения медицинским персоналом на 1000 жителей -3,7, что значительно ниже уровня республики, здесь данный показатель равен 16,3.

Требуется специализированное здание для ФАП в с. Чибиля. В настоящее время ФАП находится в приспособленной комнате, в здании администрации Чибилинского сельского поселения.

Образование

На территории поселения расположены две общеобразовательные школы (на 206 мест), количество учащихся составляет 198 детей:

- с. Кара-Кудюр -60 учащихся;

- с. Чибиля -135 учащихся.

Кадровый состав: в школах работают 55 человек, из них 27 – в с. Чибиля и 28 в с. Кара-Кудюр (таблица 12).

Школа с. Чибиля находится в неприспособленном здании.

В с. Кара-Кудюр требуется ремонт в спортивном зале школы.

Таблица 12

Данные о вместимости и количестве объектов образования на территории МО Чибилинское поселение

| Наименование показателей | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Населенный пункт | Ч | К | Ч | К | Ч | К | Ч | К | Ч | К | Ч | К | Ч | К |
| Число учащихся (чел.) | 132 | 71 | 135 | 71 | 145 | 66 | 138 | 62 | 133 | 62 | 136 | 61 | 138 | 60 |
| Средняя наполняемость классов (чел.) | 11 | 7 | 11 | 7 | 12 | 7 | 12 | 7 | 11 | 7 | 11 | 6 | 11 |  |
| Обеспеченность общеобразовательных учреждений компьютерами, учащихся на 1 компьютер | 4 | - | 4 | - | 4 | 6 | 4 | 6 | 8 | 11 | 8 | 11 | 4 |  |
| Численность учителей общеобразовательных школ (чел.) | 29 | 20 | 29 | 20 | 30 | 23 | 27 | 23 | 27 | 24 | 27 | 28 | 28 | 28 |
| Доля учителей пенсионного возраста, % | 3,5 | 15 | 3,5 | 15 | 3,3 | 13 | 3,7 | 13 | 3,7 | 12 | 3,7 | 10 | 3,7 | 10 |

Ч – с. Чибиля, К – с. Кара-Кудюр

В таблице 13 приведены расчеты по обеспеченности населения Чибилинского сельского поселения детскими дошкольными и образовательными учреждениями.

Таблица 13

Обеспеченность населения МО Чибилинское сельское поселение детскими

дошкольными и образовательными учреждениями

| Наименование учреждения | Сменность | Мощность учреждения | Процент загрузки учреждения | Численность детей на 2020 | Норматив 85% детей дошкольного возраста | Дефицит (-)/ Излишек (+) мест на конец 2027 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | фактическая | проектная |  |  |  |  |
| СОШ с. Чибиля |  | 135 | 131 |  |  | Норматив 75% детей школьного возраста |  |
| СОШ с. Кара-Кудюр |  | 60 | 75 | 80 |  | Норматив 100% детей школьного возраста |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |

В школах сельского поселения есть столовые, в с. Чибиля столовая рассчитана на 30 мест, в с. Кара-Кудюр – на 20.

На территории поселения нет ни одного детского дошкольного учреждения. Количество мест в школьных учреждениях достаточно.

Культура

На территории Чибилинского сельского поселения имеются две библиотеки, с фондом 4780 экземпляров. Фонд устарел, и не отвечает современным требованиям пользователей, материально-техническая база имеет высокую степень износа.

Сельский дом культуры в с. Чибиля построен в 1950 г, рассчитан на 80 мест. Чибилинский СДК не соответствует современным санитарно-пожарным требованиям, в с. Кара-Кудюр сельский дом культуры сгорел в 1999 г. и сегодня СДК в селе отсутствует. В с. Кара-Кудюр требуется строительство современного сельского дома культуры. Массовые, культурные мероприятия проводятся в сельской школе, либо в здании бывшей конторы колхоза. Общее количество работников культуры 5 человек.

В 2004 году ОАО «Горно-Алтайкоммунпроект» выполнил проект на строительство сельского клуба на 150 мест в с. Кара-Кудюр. Он запроектирован в центре села на площадке сгоревшего клуба. Предусмотрено озеленение участка путем устройства газонов и посадки деревьев и кустарников.

Физическая культура и спорт

Из объектов физкультуры и спорта на территории поселения находятся 2 стадиона – по одному в с. Чибиля и с. Кара-Кудюр.

Среди объектов, нуждающихся в реконструкции - школы, медицинские учреждения.

Потребительский рынок (торговля, платные услуги и др.)

Розничная торговая сеть Чибилинского поселения представлена 10 торговыми точками смешанного типа. Через торговую сеть реализуются завозимые в поселения продукты питания и промышленные товары (таблица 14).

Необходим рост розничного товарооборота, расширение ассортимента товаров.

Таблица 14

Инфраструктура объектов розничной торговли

| № п/п | Наименование торговых точек | Адрес | Тип | Торговая площадь (кв.м) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Огонек» | с. Чибиля ул. Заречная, 2а | смешанный | 21,06 |
| 2 | «Алтын-Тана» | с. Чибиля ул. Центральная, 21 | смешанный | 35 |
| 3 | «Огонек» | с. Чибиля ул. Центральная, 17 | смешанный | 40 |
| 4 | «Магнат» | с. Чибиля ул. Центральная, 5а | смешанный | 16 |
| 5 | «Ырысту» | с. Чибиля ул. Центральная 10а | смешанный | 20 |
| 6 | «Алтай» | с. Чибиля ул. Центральная 1а | смешанный | 20 |
| 7 | Маргаритка | с. Чибиля ул. Центральная | смешанный | 25 |
| 8 | магазин | с. Кара-Кудюр | смешанный | 24 |
| 9 | магазин | с. Кара-Кудюр | смешанный | 19,25 |
| 10 | «Канн-Алтай» | с. Кара-Кудюр, ул. Центральная 13 | смешанный | 20 |

Инфраструктура общественного питания и бытовых услуг в поселение отсутствует.

1.3.9 Жилищный фонд

Жилищный фонд в сельском поселении на 01.01.2011 г составляет 14972 кв.м., из них ветхое жилье – 200 м2.

Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир – 13,2 м2/чел.

Основная цель - достижение стопроцентной обеспеченностью поселения жильем с нормативом на 1 человека 24 кв.м.

Объем нового жилищного строительства с учетом реконструируемого жилья, определен исходя из следующих показателей на 2020, 2030 годы (таблица 15).

Таблица 15

Объем нового жилищного строительства

без учета нуждающихся в жилье

| Наименование показателя | 2010 | 2020 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ч | К | Ч | К | Ч | К |
| 1. Население, чел. | 674 | 339 | 710 | 372 | 766 | 418 |
| 2. Прирост населения, чел. | 0,73 | 1,1 |  |  |  |  |
| 3. Расчетный коэффициент семейности | 2,9 | 3,1 | 2,7 | 3,1 | 2,5 | 3,1 |
| 4. Расчетная численность квартир | 201 | 101 | 263 | 120 | 306 | 135 |
| 5. Расчетная жилищная обеспеченность условно принята: |  |  |  |  |  |  |
| а) по нормам РФ - , кв. м. | 13,46 | 13,46 | 18 | 18 | 20 | 20 |
| (18 м2 общей площади квартиры на 1 человека, исходя из обеспеченности отдельной квартиры или усадебным домом каждой семьи) |  |  |  |  |  |  |
| 6. Норма отвода участка на 1 домохозяина согласно Постановлению Администрации Улаганского района 1800 м2 |  |  | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
| 7. Норма отвода участка на 1 домохозяина согласно расчетов 2000 м2 |  |  | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| 8. Площадь территории, занимаемая новым строительством, га в т.ч.: а) квартирами (усадьбами), га |  |  |  |  |  |  |
| б) площадь территории занимаемая детскими садами на 35 и 55 мест, га (расч.40 м2 на 1 место) –0,36 га |  |  |  |  |  |  |
| в) резерв территории с. Чибиля 97 уч.х 2000 м2=19,5 га. |  |  |  |  |  |  |
| г) Школа с. Чибиля 100 мест х 50 м2 = 0,5 га |  |  |  |  |  |  |
| д/хозяйств. проезд (с. Чибиля)- увеличение площади на 10% - 1.95 га |  |  |  |  |  |  |
| г) резерв территории с. Кара-Кудюр 34 уч.х 2000 м2=6,8 га. |  |  |  |  |  |  |
| д) Детский сад Кара-Кудюр 75 мест х40м2 =0,3 га |  |  |  |  |  |  |
| д/хозяйств. проезд (с. Кара-Кудюр)- увеличение площади на 10% - 0,68 га |  |  |  |  |  |  |
| Школа села Кара-Кудюр 75 мест х 50 м2 = 0,37 га |  |  |  |  |  |  |
| 9. Вновь прирезанная территория, всего га |  |  |  |  |  |  |

Ч – с. Чибиля, К – с. Кара-Кудюр

Объем нового жилищного строительства

с учетом нуждающихся в жилье

Существующий жилищный фонд размещается в усадебных домах, из них:

1. Ветхое жилье составляет в с. Чибиля – 134 м2, в с. Кара-Кудюр – 66 м2. Существующий жилищный фонд не соответствует современным эстетическим и санитарным нормам;

2. Общая площадь жилых домов Чибилинского СП, подлежащих капитальному ремонту составляет 3536 м2, из них 3024,8 м2 находятся в с. Чибиля;

3. Нуждаются в улучшении жилищных условий по очередности в с. Чибиля – 19 человек, в с. Кара-Кудюр - 13;

4. В улучшении жилищных условий нуждаются жители домов, расположенных в зоне затопления – в с. Чибиля - 5 жилых домов;

5. Нуждаются в социальном жилье в с. Чибиля – 10 человек, в с. Кара-Кудюр – 10 человек.

6. Необходимая территория для нуждающихся в улучшении жилищных условий в с. Чибиля – 3 га, в с. Кара-Кудюр – 1 га.

7. Жилищный фонд, попадающий в зоны санитарной охраны, сохраняется до полного износа.

8. Снос существующего жилого фонда должен производиться в соответствии с действующим законодательством РФ. В зданиях, определенных под снос, капитальный ремонт не производится.

1.3.10 Жилищно-коммунальное хозяйство

Жилищно-коммунальное обслуживание в поселении отсутствует.

Работы по озеленению и благоустройству на территории сельсовета (капитальный ремонт, реконструкция зеленых насаждений, новое зеленое строительство, содержание цветников, газонов) не проводятся.

Дороги внутри населенных пунктов находятся в неудовлетворительном состоянии, улицы сел не асфальтированы и не освещены.

Отсутствует централизованное водоснабжение в ФАПах, школах, нет организованного сбора твердых бытовых отходов, также нет организованной свалки, что вызывает неблагоприятную ситуацию со сбором, переработкой и утилизацией отходов.

Т. о., имеющаяся в районе система жилищно-коммунального хозяйства требует реконструкции и развития. Необходимо осуществить ремонт внутрипоселковых дорог, провести освещение улиц и их благоустройство.

Выводы по разделу

1. В настоящее время на территории Чибилинского СП проживают 1013 человек. Согласно прогнозу, на конец расчетного периода численность населения должна увеличиться на 17%;

2. В сельском поселении высока доля безработных, но трудоспособных граждан, что связано с отсутствием производств, малого предпринимательства, следствием этого является отсутствие рабочих мест;

3. Объекты социальной инфраструктуры в Чибилинском СП представлены, однако многие из них требуют проведения мероприятий по ремонту и реконструкции;

4. Сфера обслуживания включает в себя минимальный набор необходимых для обслуживания населения объектов; это объекты здравоохранения, образования, культуры, торговли. В связи с этим, складывается объективная потребность расширения данной сферы путем создания прочих обслуживающих предприятий, деятельность которых могла бы удовлетворять различные потребности населения (например, организация предприятий общепита или пассажирских перевозок).

5. Сельское хозяйство остается базовой отраслью экономики поселения, однако успех его развития возможен только при наличии рынка сбыта.

6. Определенные проблемы связаны с жилым фондом. Так, число нуждающихся в улучшении жилищных условий в Чибилинском СП составляет более 50 человек, из них нуждающихся в социальном жилье – 20;

7. Системы жилищно-коммунального хозяйства как такового в сельском поселении нет, поэтому требуется его развитие.

Таким образом, комплексное социально-экономическое развитие поселения будет осуществляться на основе развития сельского хозяйства и обеспечения функционирования отраслей, обеспечивающих жизнедеятельность населения – образование, здравоохранение, транспорт, связь, энергетика, охрана общественного порядка и т.д.

## 1.4 Транспортная инфраструктура

Автомобильные дороги обслуживает ОАО Акташское ДЭП - 220. В целом, территория сельского поселения характеризуется слабой транспортной освоенностью. Протяженность автомобильных дорог общего пользования составляет 27 км.

С районным центром - с. Улаган административный центр с. Чибиля связывает автомобильная дорога протяженностью 3 км. С. Кара-Кудюр удалено от с. Улаган на 14 км. Дорожное покрытие частично асфальтировано (8 км дороги Улаган – Кара-Кудюр), остальное – грунтовые дороги.

Все дороги с твердым покрытием относятся к V категории.

На территории поселения находится 3 моста. В с. Чибиля деревянный мост через реку Башкаус находится на балансе Чибилинского сельского поселения.

В с. Кара-Кудюр мост обслуживается и находится на балансе ОАО Акташского ДЭП - 220.

Перевозку грузов осуществляют частные предприниматели. Организованной перевозки пассажиров в сельском поселении нет, ближайший пункт автостанции находится в с. Улаган.

Выводы по разделу

В целом, Чибилинское сельское поселение имеет хорошее транспортно – географическое положение:

- Населенные пункты Чибилинского СП находятся недалеко (с. Чибиля – 3 км, с. Кара-Кудюр – 14 км) от районного центра – с. Улаган, что обеспечивает их жителям сравнительно легкий доступ к дорогам регионального значения Акташ-Улаган-Балыктуюль и Балыктуюль – Балыкча;

- Транспортное отношение данного сельского поселения, приуроченное в основном к центру Улаганского района – с. Улаган, позволяет осваивать многие потенциальные рынки сбыта всего района;

1.5 Инженерная инфраструктура

1.5.1 Водоснабжение и водоотведение

Водоснабжение

В настоящее время на территории Чибилинского сельского поселения централизованное водоснабжение отсутствует.

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения являются подземные воды. Водозабор осуществляется из индивидуальных скважин.

Анализируя существующее состояние системы водоснабжения населенных пунктов Чибилинского сельского поселения, установлено наличие отрицательных качеств:

Отрицательные качества:

- децентрализованная система водоснабжения снижает комфортность среды проживания.

Выводы:

Для обеспечения населенных пунктов питьевой водой необходимого качества необходимо предусмотреть:

- строительство кольцевой водопроводной сети;

- строительство источников водоснабжения для централизованного водоснабжения населенных пунктов.

Таблица 16

Текущее состояние, наличие потребителей водопроводных комплексов в Чибилинском СП

| Сельское поселение | Социальные объекты | Количество животных | Источники водоснабжения | Макс. расход (м3 /сут) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | клуб | больница | ФАП | школа | д/сад | интер-нат | д/ла-герь | КРС | МРС | Лошади | Свиньи | река | родник | сква- жина | водопровод. хоз-во |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в/б | в-вод |  |
| Чибилинское СП | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 962 | 1493 | 488 | 0 | да | да | 0 | 0 | 0 | 193,92 |
| с. Чибиля | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 568 | 1045 | 341 | 0 | да | да | 0 | 0 | 0 | 133,85 |
| с. Кара-Кудюр | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 394 | 448 | 146 | 0 | да | да | 0 | 0 | 0 | 60,07 |

Водоотведение

В настоящее время на территории Чибилинского сельского поселения система водоотведения децентрализованная. Сброс хозяйственно-бытовых сточных вод с индивидуальной застройки и общественно-деловых зданий осуществляется в отдельные септики и выгреба с последующим вывозом на территорию размещения отходов потребления.

Анализируя современное состояние системы водоотведения Чибилинского сельского поселения, установлено, наличие отрицательных ее качеств.

Отрицательные стороны:

- отсутствие централизованной системы канализования;

- канализование в септики и выгребы не заводского изготовления негативно сказывается на экологическом состоянии территории сельского поселения;

- отсутствие очистных сооружений сточных вод.

Выводы: Необходимо предусмотреть организованный сбор и очистку сточных вод.

1.5.2 Теплоснабжение

Село Чибиля

Централизованное теплоснабжение отсутствует. Жилые дома и предприятия торговли отапливаются индивидуально. На территории села расположены четыре котельные (табл. 17). Подача тепла от источника теплоснабжения осуществляется распределительными сетями, трубы проложены подземно. Тепловые сети находятся в удовлетворительном состоянии. Тепло подаётся только на отопление. Горячее водоснабжение не предусмотрено.

Село Кара-Кудюр

Централизованное теплоснабжение отсутствует. Жилые дома и предприятия торговли отапливаются индивидуально. На территории села расположена одна котельная (табл. 17).

# Таблица 17

Суммарная мощность источников теплоснабжения МУП «Тепловодстрой Сервис»

| № п/п | Наименование котельных | Кол-во установ. котлов | Марка котла | Мощность котельной, Гкал/час | Вид исполь зуемого топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Начальная школа с. Чибиля | 1 |  | 0,1 |  |
| 2 | Средняя школа с. Чибиля | 1 | не заводского производства | 0,4 | уголь |
| 3 | Средняя школа с.Кара-Кудюр | 1 |  | 0,4 |  |

На расчетный срок требуется подсоединить к отоплению все существующие объекты социальной сферы и административно-общественные здания.

1.5.3 Газоснабжение

Существующий жилищный фонд не газифицируется. Централизованное газоснабжение сел поселения не планируется.

1.5.4 Электроснабжение

Исходные данные.

Анализ существующего состояния системы электроснабжения Чибилинского сельского поселения в границах с.Чибиля и с.Кара-Кудюр произведен на основании:

- технического задания на проектирование;

- топосъемки местности в границах поселения, М 1:5000;

- материалов инженерно-геологических изысканий по геологическому строению и рельефу местности;

- реестра объектов производственной, административной и социальной сферы с.Чибиля и с.Кара-Кудюр;

- характеристики жилищного фонда Администрации Чибилинского сельсовета;

- схемы электроснабжения Чибилинского сельского поселения;

- действующих нормативных документов по проектированию, строительству и эксплуатации электрических сетей.

Климатические условия.

На основании карт климатического районирования по гололеду и ветру с повторяемостью 1 раз в 10 лет с учетом сравнения с показателями повторяемости 1 раз в 25 лет в соответствии с ПУЭ, гл.2.5. для территории Чибилинского сельского поселения приняты следующие климатические условия:

- район по гололеду - IV;

- нормативная толщина стенки гололеда - 25мм;

- район по ветру - IV;

- нормативное ветровое давление - 800Па;

- скорость ветра - 32м/с;

- число грозовых часов в году - свыше 60.

Рельеф местности в районе Чибилинского сельского поселения горный.

Сейсмичность территории - 8 баллов.

Грунты – преимущественно суглинок с удельным эквивалентным сопротивлением растеканию электрического тока рср.=100 Ом*м, галечник (рср.=1000 Ом*м).

Характеристика объектов электроснабжения.

Потребители электрической энергии с.Чибиля, с.Кара-Кудюр относятся, в основном, к электроприемникам II и III категорий обеспечения надежности электроснабжения. Требования ПУЭ и отраслевых нормативных документов к надежности электроснабжения потребителей II категории в ряде случаев не выполнены, отсутствует резервное питание.

Учет отпускаемой электроэнергии предусмотрен на вводах в здания и сооружения.

Электропотребление в жилом секторе, оснащенном плитами на сжиженном газе и твердом топливе, складывается из электропотребления приборами освещения и электробытовыми машинами и приборами (стиральная машина с подогревом, пылесос, телевизор, магнитофон и др.); количество проживающих в жилом доме составляет 1-4 человека.

Электропотребление в сфере культурно-бытового обслуживания складывается из электропотребления осветительными приборами, электроприемниками, подключаемым к розеткам, тепловым, вентиляционным оборудованием, различным электрифицированным оборудованием, а также расхода электроэнергии на наружное освещение, отопление, водоснабжение и канализацию зданий.

Электропотребление в производственной сфере складывается из потребления осветительными и розеточными сетями, а также силовыми электроприемниками технологического оборудования и вентиляции.

Количество потребляемой электроэнергии по с.Чибиля, с.Кара-Кудюр составляет:

Таблица 18

|  | Среднемесячное потребление, кВт.час | Годовое потребление, кВт.час |
| --- | --- | --- |
|  | в зимний период | в летний период |  |
| Всего по поселению | 89 100 | 3 762 | 727 848 |
| На одного сельского жителя | 88 | 1,8 | 351,8 |

Таблица 19

Характеристика основных объектов электроснабжения

Чибилинского сельского поселения

| Наименование объекта | Основной показатель объекта | Удельная электрическая нагрузка | Категория обеспечения надежности электро-снабжения | Расчетный коэф-т мощности соs φ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Единица измерения | Кол-во | Единица измерения | Кол-во |  |  |
| Объекты социальной сферы |
| с.Чибиля |
| НОУ «Чибилинская начальная школа» | 1 учащийся | 25 | кВт/ учащийся | 0,15 | 2-я | 0,92 |
| МОУ «Чибилинская средняя общеобра-зовательная школа» | 1 учащийся | 131 | кВт/ учащийся | 0,25 | 2-я | 0,95 |
| Детский сад | 1 место | 20 | кВт/место | 0,46 | 2-я | 0,97 |
| Амбулатория | 1 койко-место | 0 | --- | --- | 2-я | 0,92 |
| Чибилинская сельская администрация | м2 общей площади | 305 | кВт/м2 общей площади | 0,043 | 3-я | 0,9 |
| Сельский дом культуры | 1 место | 80 | кВт/место | 0,46 | 3-я | 0,92 |
| Почта | 1 рабочее место | 2 | кВт/рабочее место | 1,5 | 3-я | 0,97 |
| Библиотека | тыс. ед. хран. | 3 | ----- | ----- | 3-я | 0,92 |
| Магазин смешанных товаров (13шт.) | всего м2 торг. площади | 197 | кВт/м2 торговой площади | 0,23 | 3-я | 0,82 |
| с.Кара-Кудюр |
| МОУ «Средняя общеобра-зовательная школа» с. Кара-Кудюр | 1 учащийся | 80 | кВт/ учащийся | 0,17 | 2-я | 0,92 |
| Школьная мастерская | 1 учащийся | 20 | кВт/ учащийся | 0,15 | 2-я | 0,95 |
| Фельшерско-акушерский пункт | 1посещение в день | 7 | --- | --- | 2-я | 0,92 |
| Сельский клуб | 1 место | 150 | кВт/место | 0,46 | 3-я | 0,92 |
| Библиотека | тыс.ед. хранения | 1,7 | --- | --- | 3-я | 0,92 |
| Магазин смешанных товаров (2шт.) | м2 торговой площади | 63,25 | кВт/м2 торговой площади | 0,23 | 3-я | 0,82 |
| Объекты производственной сферы |
| с.Чибиля |  |  |  |  |  |  |
| Убойный цех | ----- | ------ | --- | --- | 1-я | 0,8 |
| Объекты жилищной сферы |
| 1 этажные жилые дома с плитами на сжиженном газе и на твердом топливе, - с.Чибиля - с.Кара-Кудюр | дом дом | 209 101 | кВт/квартиру кВт/квартиру | 6,0 6,0 | 3-я 3-я | 0,96 0,96 |

Система электроснабжения.

Система электроснабжения Чибилинского СП централизованная. Электроснабжение осуществляется ОАО «МРСК Сибири», филиал «Горно-Алтайские электрические сети».

Источником электроснабжения является подстанция ПС-110/10кВ №36 «Улаганская» установленной мощностью 12600 кВА (два трансформатора по 6300 кВА). Загруженность ПС №36 составляет 70%, что дает возможность использовать существующий резерв мощности при строительстве новых объектов и развитии существующих. Процент физического износа оборудования подстанции составляет около 75%.

По территории Чибилинского СП проходят воздушные линии электропередач ЛЭП-110кВ, ЛЭП-10кВ и ЛЭП-0,4кВ.

Распределительные сети напряжением 10кВ выполнены по магистральной схеме.

Передача электроэнергии от ПС-110/10кВ №36 «Улаганская» осуществляется по воздушным линиям электропередач ЛЭП-10кВ на ряд КТП-10/0,4кВ, далее до потребителей по воздушным либо кабельным линиям электропередач ЛЭП-0,4кВ.

На территории с.Чибиля расположены 2 действующих КТП-10/0,4кВ с трансформаторами мощностью 63кВА и 100кВА; на территории с.Кара-Кудюр - 1 действующая КТП-10/0,4кВ, 100кВА и 1 недействующая КТП-10/0,4кВ, 63кВА. Загруженность КТП составляет фактически 100%, процент физического износа оборудования КТП составляет в среднем 95%.

Таблица 20

Комплектные трансформаторные подстанции 10/0,4кВ

| Наименование | Кол-во и установ-ленная мощность трансформаторов, кВА | Месторасположение | Загруженность, % | Физический износ оборудования, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| КТП-36-11-1 | 1х100 | с. Чибиля, бытовая | 97 | 80 |
| КТП-36-11-2 | 1х160 | с. Чибиля, гараж | 80 | 80 |
| КТП-36-11-3 | 1х100 | с. Кара-Кудюр, бытовая | 95 | 65 |
| КТП-36-11-4 | 1х160 | с. Кара-Кудюр, бытовая | 80 | 65 |
| КТП-36-11-5 | 1х100 | с. Кара-Кудюр, бытовая | 95 | 60 |

Воздушные линии 10кВ выполнены неизолированным алюминиевым проводом А сечением 70мм2 и неизолированным сталеалюминевым проводом АС сечением 35/6,2мм2 и 70/11мм2. Воздушные линии 0,4кВ выполнены неизолированным проводом А сечением 16 и 25мм2.

Общая протяженность воздушных линий электропередач 10кВ в границах поселений составляет:

- в с.Чибиля – 5 км;

- в с.Кара-Кудюр – 2,6 км.

Физически износ линий 10кВ составляет от 60 до 95%.

Заключение.

1. Существующая система электроснабжения Чибилинского СП централизованная, распределительные сети имеют достаточную протяженность и разветвленность. Резерв мощности ПС-110/10кВ №36 «Улаганская» достаточен для подключения планируемых объектов согласно генерального плана на расчетный период.

2. Технологическое оборудование ПС-110/10кВ №36 «Улаганская» имеет большую степень физического износа. Требуется текущий ремонт технологического оборудования.

3. Комплектные трансформаторные подстанции с.Чибиля, с.Кара-Кудюр практически полностью загружены. Для электроснабжения планируемых и реконструируемых объектов на расчетный срок, а также для разгрузки действующих КТП требуется установка новых трансформаторных подстанций на территории сел и замена трансформаторов действующих КТП на более мощные.

Технологическое оборудование комплектных трансформаторных подстанций имеет высокую степень физического износа. Требуется текущий ремонт и замена технологического оборудования.

4. Распределительные сети 10кВ нуждаются в реконструкции в связи с высокой степенью физического износа.

Применяемый в ВЛ-10кВ провод марки А сечением 70мм2 и провод марки АС сечением 35/6,2мм2 не соответствуют требованиям ПУЭ к минимально допустимому сечению алюминиевых и сталеалюминевых проводников ВЛ-10кВ по условиям механической прочности для IV района по гололеду и IV района по ветру (ПУЭ, табл.2.5.5.); в связи с этим, необходимо заменить в существующих распределительных сетях ВЛ-10кВ провод А сечением 70мм2 проводом А с минимальным сечением 95мм2 либо сталеалюминиевым проводом АС с минимальным сечением 50/8 мм2.

5. Потребители II категории по надежности электроснабжения, согласно ПУЭ, должны обеспечиваться электроэнергией в нормальном режиме работы от двух независимых взаиморезервирующих источников питания. В связи с этим, необходимо обеспечить резервным источником питания все здания и сооружения, относящиеся ко II категории.

1.5.5 Связь и проводное вещание

В настоящие время в районе развитие связи осуществляется по двум основным направлениям – электрическая и почтовая. В данном сельском поселении наибольшее распространение имеет почтовая связь. Среди электрических видов связей в наличии телевещание, телефонная связь.

На территории Чибилинского сельского поселения действуют два филиала Улаганского районного отделения ФГУ «Почта России», где производится выплата пенсий, детских пособий, перевод денежных средств и другие почтовые операции.

В Чибилинском сельском поселении отсутствует АТС. Связь осуществляется из с. Улаган от Улаганского филиала ОАО «Сибирьтелеком», в небольшом количестве, что не удовлетворяет спроса на данный вид услуг населению. В селе Кара-Кудюр подключен таксофон

Телефонная плотность села Чибиля составляет 4,4 ТА

С конца декабря 2006 г. в с. Чибиля, в с. Кара-Кудюр (частично), появилась зона действия оператора мобильной связи, предоставляемая МТС Республики Алтай, что позволило немного ослабить нагрузку в потребности связи.

Современные услуги связи, такие как доступ в Интернет, электронная почта практически не доступны для большинства населения сельского поселения.

Радиофикация

Поселение не радиофицировано.

Телевидение

Телевещание в поселении представляет филиал Федерального Государственного Унитарного предприятия «Российские радио – телевизионные сети» радио – телевизионный передающий центр Республики Алтай. Улаганское обслуживание радио – телевизионных станций при Республике Алтай начато с 1985 года.

Население смотрит 3 программы центрального телевидения (Первый канал, Россия 2, НТВ).

Выводы по разделу

- В Чибилинском сельском поселении инженерная инфраструктура развита слабо;

- В селах Чибиля и Кара-Кудюр не существует централизованного водоснабжения, в зимний период большая часть населения района использует для питьевых целей воды поверхностных водотоков, что противоречит санитарно-гигиеническим нормативом и является недопустимым;

- Централизованная система канализации в Чибилинском СП отсутствует;

- Централизованного теплоснабжения в поселении нет. Тепловые сети отсутствуют;

- Села сельского поселения не газифицированы и газоснабжение их не планируется;

- Села Чибилинского СП электрифицированы на 90 %. Имеется 6 трансформаторных подстанций. Необходимо также отметить, что существует дефицит энергоснабжения;

- Связь в сельском поселении осуществляется по двум основным направлениям – электрическая и почтовая. На территории Чибилинского сельского поселения действуют два филиала Улаганского районного отделения ФГУ «Почта России». В сельском поселении налажена телефонная связь, что является существенным плюсом. Телефонная связь не удовлетворяет спрос на данный вид услуг.

## 1.6 Экологическое состояние

Экологическая обстановка в Чибилинском СП оценивается как стабильная. Однако, как и любая территория, на которой ведется хозяйственная деятельность, территория данного СП испытывает определенные нагрузки. В результате этого, экологическое равновесие нарушается.

В последнее десятилетие вся территория Республики Алтай, а, следовательно, и территория Чибилинского СП, испытывает воздействие глобального потепления, которое наиболее контрастно выражается в высокогорных территориях. Температурный режим зимних месяцев в высокогорных областях превышает среднемноголетние нормы на 6-8°, что вызывает деградацию вечной мерзлоты и определяет некоторые особенности проявлений геокриологических и склоновых процессов в высокогорных областях.

Негативное влияние испытывает атмосферный воздух, который в связи с сезонным увеличением потока машин и большого количества туристов, посещающих Республику Алтай, загрязняется.

Немаловажной проблемой является загрязнение территории прибрежных зон, родников приезжими, отдыхающими. Особую тревогу вызывает состояние побережья р. Башкаус.

Население, живущее в частных домах, для утилизации твердых и жидких бытовых отходов, в основном используют ямы, вырытые в границах территории дома, устраивают несанкционированные свалки.

Таким образом, обследование территории Чибилинского СП показало, что источниками нарушений природной среды являются:

- Хозяйственная деятельность населения (антропогенное воздействие), сопровождающаяся изменением естественного баланса экосистем, их главных компонентов – почв, воздуха, вод и биоты;

- Динамика природной среды в условиях чрезвычайного характера.

Таблица 21

Сводная таблица значимых показателей экологического состояния

территории населенных пунктов Чибилинского сельского поселения

| № п/п | Название населенного пункта (село) | Численность населения | Местоположение села | Негативные факторы природной среды | Техногенные факторы | Водоснабжение ХПВ в % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наличие мерзлоты | Сейсмоактивная зона | ЭГП | РКД, концентрации гептила в почвах, в мг/кг | СИП, Байконур, концентрации цезия- 137 | Отвалы АГМП | Подземные воды (в т.ч. колодцы и родник и) | По-верх-ност- ные воды |
| 1 | Чибиля | 656 | р. Башкаус | + | + | Подтопление, береговая эрозия | 0,3 | 45-47 |  | 30 | 70 |
| 2 | Кара-Кудюр | 353 | р. Башкаус |  |  |  | н/о | 52-187 |  | 30 | 70 |

1.6.1 Экологическое состояние почвы

ОАО «Алтай-Гео» в 1992-1993, 1996 г.г. проводились эколого-геохимические и геоэкологические исследования за состоянием почвенного покрова, природных вод, и донных отложений. В таблице 22 отображены параметры концентраций токсичных элементов в почвах района (Кац В.Е. и др., 1998; Писаренко В.М., 1993).

Почва является местом сосредоточения всех загрязнителей, главным образом, поступающих с воздухом. Перемещаясь воздушными потоками на большие расстояния от места выброса, они возвращаются с атмосферными осадками, загрязняя почву и растительность, вызывая разрушения самой экосистемы.

Загрязнения почвы оказывает заметное влияние на контактирующие с ней среды.

Загрязненность почвенного покрова техногенными радионуклидами (ТНР) происходило в результате испытаний ядерных устройств на Семипалатинском полигоне в 1949-1965 г.г.

Тем не менее, почвенный покров в целом в сельском поселении характеризуется фоновым и низким уровнем "тяжелометального" загрязнения (СПЗ от 8 до 16). В их пределах нередко проявлены локальные участки со средним (СПЗ 16-32) уровнем загрязнения.

Негативное влияние отдельных факторов сельского хозяйства в первую очередь определяется воздействием минеральных и органических удобрений, пестицидов. Около 30 % вносимых на поля пестицидов и минеральных удобрений поступают в водные объекты. В почвах сельскохозяйственных угодий снижается содержание гумуса и основных элементов минерального питания растений, повышается кислотность почв, ухудшается культурно-техническое и агрофизическое состояние сельскохозяйственных земель.

Таблица 22

Концентрации микроэлементов в почвах на застроенных территориях

Чибилинского СП (в мг/кг)

| Микроэлементы | В почвах Чибилинского СП | В почвах РА | ПДК |
| --- | --- | --- | --- |
| Медь | 37,9 | 43 | 100 |
| Свинец | 25 | 26 | 32(100) |
| Цинк | 85 | 127 | 300 |
| Никель | 33,6 | 32 | 50 |
| Кобальт | 18,6 | 18 | 50 |
| Барий | 478,6 | 431 |  |
| Бериллий | 3,1 | 2,6 | 10 |
| Марганец | 1786 | 1006 | 1500 |
| Молибден | 1,5 | 1,3 | 10 |
| Олово | 2 | 2,2 | 50 |
| Ванадий | 59,3 | 93 | 150 |
| Галлий | 30 | 12 |  |
| Иттрий | 30,7 | 31 |  |
| Титан | 2642 | 3827 |  |
| Хром | 31,4 | 52 |  |
| Стронций | ПО | 190 |  |
| Скандий | 9,6 | 15 |  |
| Фосфор | 892 |  |  |
| Ртуть | 0,055 | 0,027 | 2,1 |

Примечание: ПДК по данным разных источников.

Как видно из таблицы 22 в почвах Чибилинского сельского поселения концентрации более половины элементов ниже средних по РА и ниже ПДК.

1.6.2 Экологическое состояние воздушного бассейна

Большую опасность представляет собой загрязнение атмосферы. На величину концентраций вредных примесей в атмосфере влияют в частности смена направления и скорости ветра, определяющие перенос и рассеивание примесей в воздухе. Способствует атмосферному загрязнению и температурные инверсии, препятствующие развитию вертикальных движений воздуха, что может приводить к образованию зон с повышенным содержанием примесей в приземном слое атмосферы.

Предполагается, что среднесуточная пылевая нагрузка (по снегу) на площади Чибилинского СП варьирует в пределах 5-10 кг/км /сутки (среднее по РА — 12,6 кг/км), т. е. экологическое состояние приземной атмосферы является благоприятным.

Основными источниками поступления вредных веществ в атмосферный воздух Чибилинского СП являются котельные, отопительные печи частного сектора (стационарные источники) и автотранспортные средства (передвижные источники загрязнения).

В таблице 23 приведен перечень объектов, требующих установления санитарно-защитных зон в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» для уменьшения воздействия загрязнения на атмосферный воздух до значений, установленных гигиеническими нормативами и уменьшения отрицательного влияния предприятий на население.

Таблица 23

Перечень объектов производственной зоны Чибилинского СП, оказывающих негативное влияние на жилую застройку

| № | Наименование | Класс опасности | Мероприятия, рекомендации |
| --- | --- | --- | --- |
| С. Чибиля |
| 1 | Кладбище | СЗЗ - 50 м |  |
| 2 | Полигон ТБО | СЗЗ - 500 м | В СЗЗ попадает часть жилой застройки по ул. Подгорная, предлагается перенос на вновь застраиваемую территорию в северной части села. |
| 3 | Скотомогильник | СЗЗ - 1000 м |  |
| 4 | Убойный пункт | СЗЗ - 300 м | В СЗЗ попадает часть жилой застройки по ул. Заречная, предлагается вынести на вновь застраиваемую территорию в северной части села |
| 5 | Малое предприятие по переработке пуха и шерсти* | СЗЗ - 100 м |  |
| 6 | Мясозаготовительный цех* | СЗЗ - 100 м |  |
| 7 | Малое предприятие по переработке леса (пилорама)* | СЗЗ - 50 м |  |
| С. Кара-Кудюр |
|  | Полигон ТБО | СЗЗ – 500 м | В СЗЗ попадает часть жилой застройки по ул. Заречная, Подгорная, Центральная. Предлагается разместить полигон ТБО на нормируемое расстояние |
| Чибилинское сельское поселение |
|  | Деревообрабатывающее предприятие* | СЗЗ - 300 м |  |
|  | Столярный цех* | СЗЗ - 50 м |  |
| 14 | АБЗ* | СЗЗ – 500 м | В СЗЗ попадает часть жилой застройки по ул. Заречная, предлагается перенос на вновь застраиваемую территорию в северной части села |

1.6.3 Поверхностные и подземные воды

По характеру водоснабжения населенные пункты сельского поселения относятся к группе сел, в которых имеется автономное водоснабжение, т. е. жители для хозяйственно-питьевых целей используют индивидуальные колонки, колодцы и поверхностные воды (с. Чибиля); и к группе сел, где используются только поверхностные воды (с. Кара-Кудюр).

В зимний период большая часть населения района использует для питьевых целей воды поверхностных водотоков, что противоречит санитарно-гигиеническим нормативом и является недопустимым.

Качество поверхностных вод водотоков, используемых населением района, в целом по определяемым химическим показателям отвечает составу питьевых вод, но не соответствует физиологически оптимальным нормам. В поверхностных водах мало катионов и анионов, как правило, весьма мала жесткость, зачастую много взвешенных веществ, высока цветность.

Установлено, что основными загрязнителями поверхностных водоемов являются взвешенные вещества.

Состояние сельского водоснабжения по-прежнему остается неудовлетворительным. В связи с вышеотмеченным, нередко наблюдается повышенная жесткость питьевой воды (до 12-15.5 мг-экв/дм3) и более редкая ее загрязненность соединениями азота.

Использование поверхностных вод для питьевых целей по санитарно-гигиеническим нормативам не допустимо (таблица 24).

Качество подземных вод Чибилинского СП обусловливается сочетанием природных гидрогеохимических особенностей данного региона и воздействием антропогенных факторов. В частности, природные геолого-металлогенические и гидрогеологические особенности формируют в целом повышенный региональный фон железа и марганца (до 7 и 3 ПДК соответственно) в подземных водах.

Повышенные концентрации железа, марганца, алюминия, бария, урана характерны также для подземных вод, связанных с корами выветривания и продуктами их переотложения.

Основными источниками антропогенного воздействия на качество подземных вод в сельском поселении являются транспорт, сельскохозяйственные объекты, селитебные зоны. Главным фактором антропогенного загрязнения подземных вод поселения является сельскохозяйственное производство.

Превалирующими загрязняющими компонентами сельскохозяйственной деятельности выступают азотсодержащие вещества – нитраты, нитриты, аммонийные соединения, а также сульфаты и хлориды (до 2-3 фонов), соединения железа и пр. Другими второстепенными источниками загрязнения подземных вод в Чибилинском СП являются: бесхозяйственное хранение и применение удобрений, свалки бытовых и промышленных отходов, выбросы и сбросы частных лиц.

Таблица 24

Качественный состав поверхностных вод и р. Башкаус

|  | Показатели | Единица измерения | пдк | ФНП | р. Башкаус |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | рн |  | 6-9 | 7.8 | 5-15 |
| 2 | Цветность | градусы | 20 |  | 0-238.4 |
| 3 | Мутность | ЕМФ | 2.6 |  | 0-0.96 |
| 4 | Прозрачность | см |  |  | 10-30 |
| 5 | Взвешенные вещества | мг/л |  |  | 0-11.04 |
| 6 | Окисляемость | мг О2/л | 5 | 0.2-2.0 | 0.48-8 |
| 7 | Щелочность | мг-ЭКВ | 10 | 0.5-6.5 | 1.6-4.3 |
| 8 | Жесткость общая | мг-экв/л | 7 | 3.4 | 1-14 |
| 9 | Сухой остаток | мг/л |  |  | 22-238.11 |
| 10 | Железо общее | мг/л | 0.3 | <0.05 | 0.02-2.45 |
| 11 | Кальций | мг/л |  | 25-130 | 2-51.0 |
| 12 | Магний | мг/л |  | 5-65 | 0.1-60.2 |
| 13 | Аммоний | мг О2/л | 2 | 1 | 0-1.40 |
| 14 | Калий+ натрий | мг/л |  |  | 0.46-39.74 |
| 15 | Нитриты | мг О2/л | 3 | <0.01 | 0-0.16 |
| 16 | Нитраты | мг/л | 45 | <5 | 0-35.70 |
| 17 | Гидрокарбонаты | мг/л |  | 30-400 | 12.20-256.2 |
| 18 | Сульфаты | мг/л | 500 | <25 | 0-69.1 |
| 19 | Хлориды | мг/л | 350 | <20 | 0.79-13 |
| 20 | Общая минерализация | мг/л | 1000 | 100-1000 | 0-0.09 |
| 21 | Фториды | мг/л |  | 0.6-1.2 | 0.15-0.45 |
| 22 | Нефтепродукты | мг/л | 0.1 |  | 0.6-5.25 |
| 23 | Медь | мг/л | 1 | 0.5 | 0.0023-0.04 |
| 24 | Цинк | мг/л | 5 | <0.1 | 0-0.1 |
| 25 | ХПК | мг О2/л |  |  | 0.48-4.96 |
| 26 | Растворенный кислород |  |  |  |  |
| 27 | БПК-5 | мг О2/л |  |  |  |

## 1.7 Ограничения градостроительного развития

1.7.1 Ограничения градостроительного развития территории Чибилинского СП в соответствии со Схемой территориального планирования Республики Алтай

Территория этого планировочного подрайона благоприятна для развития животноводства, развития туризма и рекреации.

Схемой территориального планирования Республики Алтай предусмотрен ряд природных и экологических градостроительных ограничений использования территории сельсовета (таблица 25).

Таблица 25

| Режимы | Зоны и объекты градостроительных ограничений федерального и краевого уровней |
| --- | --- |
| I. Запрета, жесткой регламентации Запрет и жесткая регламентация видов использования территории, не связанных с главным функциональным назначением последней | Прибрежные защитные полосы рек Полосы отвода транспортных коммуникаций федерального и республиканского значения (с учетом необходимости их расширения), специальные охранные и санитарно-защитные зоны. |
| II. Строгой регламентации Строгая регламентация видов средопользования, не связанного с главным функциональным назначением территории, угрожающих сохранности и снижающих потенциал основного ресурса территории | - Водоохранные зоны рек и водохранилищ - Территории с максимальной кон – центрацией охотничье-промысло- вых животных - Перспективные рекреационные зоны |
| III. Режим предупреждения, контроля и ограничения отдельных видов деятельности III.1. Ограничение нового строительства, особенно объектов высоких классов санитарной вредности, соблюдение установленных правил охраны природной среды | Взрывоопасная зона Пожароопасная зона |
| III.2. Проведение мер, снижающих опасность воздействия неблагоприятных геологических процессов и особенностей геологической среды на строительство и хозяйственную деятельность | - Болота и заболоченные территории, основные территории с проявлением опасных геологических процессов (затопления, просадочности, суффозии, заболачиваемости, оползни, территории высокой солености, уступы эрозионные и абразивные); - Зоны повышенного геодинамического риска |
| IV. Особый режим средопользования на территориях, наиболее ценных в градо-строительном отношении Размещение объектов строительства, отвод земельных участков, размещение объектов общественной значимости под контролем соблюдения градостроительных ограничений, приоритет муниципальной собственности на землю | - Территории с. Чибиля и с. Кара-Кудюр и резервы его территориального развития |
| V. Общий режим нормативной охраны среды обитания Сохранение плодородия почв, предотвращение деградации земель, учет агроресурсного и эколого-хозяйственного подходов к оценке земельных ресурсов и их использованию | - Земли преимущественно сельскохозяйственного назначения с проявлением опасных геологических процессов (эрозии, дефляции) |

Также, на территории Чибилинского сельского поселения находятся зоны действия природных и техногенных факторов, определяющих ограничения использования территории:

- межгорные плато, малоосвоенный район (со значительными ограничениями градостроительного освоения) с высокой долей непригодных для градостроительного освоения;

- высокогорные хребты - территории, непригодные для градостроительного освоения, отдельными ареалами памятников археологии;

1.7.2 Ограничения градостроительного развития Чибилинского СП, в том числе с. Чибиля и с. Кара-Кудюр

В пределах сельского поселения наиболее проявлены такие природные факторы ограничения градостроительной деятельности (таблица 26):

1. Повышенная сейсмичность. Согласно данных карты общего сейсмического районирования ОСР-97 (1997г.) территории Российской Федерации, сейсмичность Чибилинского СП Улаганского района составляет 8 баллов по шкале MSK-64. В высокогорьях часты локальные землетрясения. Они являются причиной активизации некоторых склоновых процессов (сход лавин, обвалы, осыпи) После землетрясения 2003 г. произошла активизация сейсмической деятельности на территории района и сельского поселения, что фиксируется в виде малоамплитудных сейсмических событий до настоящего времени;

2. Многолетняя мерзлота. Практически на всей территории сельского поселения развита многолетняя мерзлота (ММП) сплошного и очагового характера. Этот фактор негативно влияет на многие аспекты жизнедеятельности человека. Данный фактор оказывает значительное влияние на водоснабжение. Практически все водозаборные сооружения в зимний период «перемерзают», в результате чего население вынуждено пользоваться поверхностными водными источниками.

3. Из неблагоприятных физико-геологических явлений на территории сельсовета развиты:

- речная, овражная и плоскостная эрозия;

- разнообразные криогенные процессы- наледи.

Таблица 26

Характеристика основных природных факторов ограничения градостроительного развития территории Чибилинского СП Улаганского района Республики Алтай

| Основные типы ЭГП | Периоды и причины активизации ЭГП | Техногенез, способствующий развитию ЭГП | Прояв-ленность ЭГП | Участки проявления ЭГП | Негативные последствия ЭГП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наледи | Зимний период | Процессы, увеличивающие глубину деятельного слоя | Умеренная до сильной | Выположен-ные участки речных долин | Деформация техногенных объектов |
| Эрозия плоскостная, овражная | Весенне-осенний период снеготаяния и выпадения осадков | Вытаптывание растительности, распашка земель, вырубка леса | Слабая до сильной | На всей территории | Разрушение дорог, эрозия почв |
| Забола-чивание | Весенне-летний период паводков и подъема УГВ | Природные процессы, мелиоративные мероприятия | Слабая до сильной | Низкогорье, реже средне- и высокогорье | Деформация техногенных сооружений |

Кроме того, к существенным факторам, ограничивающим градостроительное освоение территории Чибилинского СП относятся:

4. Высокое стояние грунтовых вод;

5. Подтопление прибрежных территорий сел реками.

В северо-восточной части с. Чибиля правый берег р. Башкаус ежегодно размывается во время половодья, что приводит к затоплению части жилой зоны по улице Набережная.

# 2. Обоснование вариантов решения задач территориального планирования и предложений по территориальному планированию в границах населенных пунктов муниципального образования

## 2.1 Современная организация территории

Чибилинское сельское поселение расположено в юго-западной части Улаганского района.

Общая площадь Чибилинского сельского поселения составляет 75200 га. На территории сельского поселения имеются два населенных пункта – с. Чибиля (численность населения на 01.01.2010 составила 656) и с. Кара-Кудюр (численность населения на 01.01.2010 - 353), соединенные между собой автомобильной дорогой Улаган – Кара-Кудюр с выездом на региональную дорогу «Акташ – Улаган – Балыктуюль».

Населенные пункты расположены в юго-восточной части сельского поселения.

В таблице 27 приведены данные о современном использовании территории.

Таблица 27

Баланс земель с. Чибиля и с. Кара-Кудюр, входящих в состав Чибилинского сельского поселения

| №№ п/п | Наименование | Площадь (га) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Земли с. Чибиля, входящего в Чибилинское сельское поселение | 127 |
| 1.1 | - жилой застройки | 74,3 |
| 1.2 | - общественно – деловой застройки | 1,82 |
| 1.3 | - производственной | 2,82 |
| 1.4 | - инженерной и транспортной инфраструктуры | 25,38 |
| 1.5 | - рекреационного значения | 0,06 |
| 1.6 | - сельскохозяйственного использования | 22,62 |
| 1.7 | -естественного озеленения | 8 |
| 2 | Земли с. Кара-Кудюр, входящего в Чибилинское сельское поселение | 61 |
| 2.1 | - жилой застройки | 39,34 |
| 2.2 | - общественно – деловой застройки | 0,81 |
| 2.3 | - коммунально-складской | 0,76 |
| 2.4 | - инженерной и транспортной инфраструктуры | 7 |
| 2.5 | - рекреационного значения | 0,9 |
| 2.6 | - сельскохозяйственного использования | 12,19 |
| 2.7 | - естественное озеленение | 7,74 |

Административный центр СП – с. Чибиля. С. Кара-Кудюр удалено от него на 11 км. С. Чибиля расположено в 3 км от с. Улаган – административного центра Улаганского района.

Населенные пункты имеют различия как по численности проживающего в них населения, так и по уровню производственного и социально-культурного потенциала.

Опорный каркас сел включает в себя линейные компоненты (планировочные оси), которые представляют собой транспортные и иные инженерные межселенные коммуникации (высоковольтные электросети и др.) или участки улично-дорожной сети и коммуникаций в поселениях; а также планировочные центры (узлы), которыми являются площади с административными и общественными центрами.

С. Чибиля

Планировочная структура с. Чибиля сформирована вдоль р. Башкаус. Рельеф участка с. Чибиля горный, с перепадами высот более чем 15 м с уклоном в сторону р. Башкаус.

Въезд в село осуществляется по автомобильной дороге Улаган – Кара-Кудюр. Р. Башкаус пересекает село с востока на запад, т. о. делит его на 2 части. Большая часть населенного пункта сформирована вдоль правого берега реки.

Ведущее место в композиции села занимает каркас основных улиц: Центральная, Улаганская, Подгорная, Набережная, Кубадринская, Заречная и др. Улицы имеют субширотное направление. Вдоль этих улиц размещаются объекты социального назначения: школа, СДК, одноэтажная усадебная застройка.

2 моста через р. Башкаус обеспечивают связь заречной части села с его общественно-деловым центром, а также связывают все село.

В селе ярко выражен один планировочный узел – это административный центр, где сосредоточены демографические, трудовые и материальные ресурсы, а также социально-культурные, бытовые и иные объекты сферы обслуживания.

Общественно-деловой центр находится на правобережье р. Башкаус, в центральной части села, он сформирован вдоль улицы Набережная. Общественно-деловой центр играет важную роль в опорном каркасе села, т. к. здесь сосредоточены основные объекты, обеспечивающие функционирование населенного пункта и связь села с соседними сельскими поселениями. В селе имеются школа, СДК, библиотека, ФАП, отделение почтовой связи.

В целом, планировочную структуру с. Чибиля можно охарактеризовать как расчленено-линейную. Коэффициент компактности равен 0,56.

Жилая застройка занимает основную часть населенного пункта. Она представлена в основном одноэтажными домами усадебного типа. Жилые дома представлены в большинстве своем одноквартирными домами, однако некоторые дома по улицам Центральная, Набережная, Заречная является многоквартирными. Ветхое жилье расположено по улицам Набережная и Подгорная. Общая площадь таких домов составляет 258,5 м2

Территории производственных предприятий и коммунально-складских объектов расположены в северо-западной (правый берег р. Башкаус) и центральной северной частях села, непосредственно примыкают к жилой застройке. В результате часть существующих жилых зданий по ул. Кубадринской, ул. Заречной, ул. Набержной оказалась в границах санитарно-защитной зоны действующей пилорамы.

Производственные объекты имеют IV - V классы вредности (санитарная зона 50-300м).

Существующая территория размещения отходов потребления (неорганизованная свалка) находится в северо-западной части села на расстоянии 600 м от границы жилой застройки, что не отвечает санитарным нормам. Кладбище расположено к северу от жилого массива, имеет санитарно-защитную зону 50 м.

Скотомогильник вынесен на северо-запад от села и находится за чертой населенного пункта. Санитарно-защитная зона от него – 1000 м, выдержана.

Анализ существующего зонирования и планировочной структуры села позволил выявить следующие планировочные недостатки:

-возможности расширения территории ограничиваются ландшафтной структурой (расчлененность рельефа);

-жилищный фонд района не отвечает современным требованиям жилищного строительства: строительство объектов осуществляется, в основном, частными застройщиками, в результате нарушается архитектурная целостность территории;

-отсутствует благоустроенная рекреационная зона;

-радиусы обслуживания общеобразовательной школы не охватывают всю жилую застройку;

- территория села разделена на 2 части рекой Башкаус;

- дорожно-уличная сеть требует дальнейшего развития.

Наряду с этим с. Чибиля обладает рядом достоинств:

- живописный природный ландшафт;

- наличие территориальных резервов для развития;

- выгодное транспортно-географическое положение;

- высокий социально-культурный потенциал.

С. Кара-Кудюр

Село Кара-Кудюр расположено в юго-восточной части сельского поселения, на левобережье р. Башкаус. Рельеф с. Кара-Кудюр горный, достаточно расчлененный, перепады высот составляют 12-18 метров. Наличие рек Башкаус и р. Каракудюр, русла которых проходят по территории села, повлияли на его планировочную структуру.

Въезд в село осуществляется по автомобильной дороге Улаган – Кара-Кудюр.

Село сформировано кварталами индивидуальной жилой застройки и имеет линейную планировочную структуру, его улично-дорожная сеть повторяет характер рельефа. Улицы имеют субмеридиональное направление и вытянуты с севера на юго-восток. Главными улицами села являются улицы: Заречная, Подгорная, Набережная и Центральная.

Т. о. планировочными осями каркаса территории с. Кара-Кудюр являются автодорога Улаган – Кара-Кудюр; реки Башкаус и Каракудюр; и основные улицы.

Основные культурно-бытовые, административные, торговые здания и учреждения сосредоточены в центральной части села и развиваются вдоль главной улицы - Центральной. Застройка главной улицы формирует общественно-деловой центр, вокруг которого размещаются кварталы жилой застройки.

Жилая застройка занимает основную часть населенного пункта. Существующая застройка села Кара-Кудюр представлена в основном одноэтажными домами усадебного типа со средней площадью земельных участков 1822 м². Жилые дома представлены как одноквартирными, так и многоквартирными (по ул. Заречная) домами.

Село состоит из двух жилых образований:

- Центральное жилое образование расположено на левом берегу реки Башкаус. С юго-востока оно ограничено р. Каракудюр, с запада – крутыми склонами гор. Занимает наибольшую площадь села.

- Юго-восточное, расположено в приустьевой части р. Каракудюр, на левобережье р. Башкаус. Ограничено с севера и запада рекой Каракудюр, с востока – р. Башкаус, с юго-запада – горными склонами. Здесь расположена улица Заречная, где в настоящее время отстроены новые дома.

Автомобильный мост через р .Каракудюр соединяет южную и северную части села.

Село имеет архитектурное своеобразие за счет традиционной застройки. На каждом приусадебном участке имеются аилы. Это шестиугольное срубное сооружение с полусферической крышей из коры лиственницы (чеден айыл, агаш айыл, чертпе айыл, кажаан айыл). Он имеет шестиугольную в плане форму, в профиле пирамидален или слегка куполообразен. Деревянный каркас аила обшивается досками либо выстилается рубероидом. В качестве "правильного" аила рассматривается только традиционный, с земляным (а не деревянным) полом и открытым очагом (а не печью). Общеизвестно, что во всех традиционных культурах строение жилища человека является моделью мироздания. Возможно, этот фактор так же учитывался коренным населением при становлении архитектурного стиля национальных жилищ.

Процент ветхого жилья не высок. Ветхие дома (построенные еще в 30-х годах) расположены по улице Набережной.

Производственных территорий в селе нет, коммунально-складские территории в расположены в центарльной части села.

Существующая территория размещения отходов потребления (неорганизованная свалка) находится на юго-западе села на расстоянии 200 м от границы жилой застройки, что не отвечает санитарным нормам. Санитарно-защитная зона скотомогильника, расположенного к юго-востоку от села, выдержана.

Анализ существующего зонирования и планировочной структуры села позволил выявить следующие планировочные недостатки:

-возможности расширения территории ограничиваются горным ландшафтом с запада и р. Башкаус с востока;

-жилищный фонд села не отвечает современным требованиям жилищного строительства: строительство объектов осуществляется самими жителями села, в результате чего нарушается архитектурная целостность территории;

- отсутствует рекреационная зона;

- территория села разделена руслом реки Каракудюр, часть населенного пункта испытывает негативное влияние данной реки, которое проявляется в виде наледей и затопления;

- дорожно-уличная сеть требует развития.

Наряду с этим с. Кара-Кудюр обладает рядом достоинств:

- живописный природный ландшафт;

- наличие рекреационного потенциала;

- наличие территориальных резервов для развития.

Настоящий Генплан в целом сохраняет сложившуюся планировочную структуру с. Чибиля и с. Кара-Кудюр, а также предлагает мероприятия по ее развитию. Так, развитие транспортных связей позволит создать наиболее рациональную планировочную структуру для каждого населенного пункта, которая обеспечит удобную связь между различными функциональными зонами этих сел: жилыми, общественными, производственными, рекреационными и иными зонами.

## 2.2 Планировочные ограничения

Ограничениями для развития селитебных территорий являются:

-автодорога Улаган – Кара-Кудюр V категории, проектными решениями обеспечивается санитарный разрыв от бровки земляного полотна до жилой застройки не менее 30м, предусматривается посадка полосы зеленых насаждений в с. Чибиля шириной не менее 10 м вдоль дороги для защиты жилой застройки от пыли и шума, что соответствует требованиям СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений;

С. Чибиля:

- существующий полигон ТБО в с. Чибиля ограничивает развитие в северо-западном направлении;

- санитарно-защитная зона от убойного пункта (300 м) ограничивает развитие села в юго-западном направлении;

- в с. Чибиля в водоохранной зоне р. Башкаус расположены производственные объекты (пилорама), что противоречит Водному Кодексу РФ;

с. Кара-Кудюр:

- большая часть застройки с. Кара-Кудюр находится в границе водоохраной зоны реки Башкаус. Ширина водоохраной зоны реки-200 м.

- часть жилой застройки по ул. Заречной находится в водоохранной зоне р. Каракудюр. Ширина водоохранной зоны – 100 м;

- санитарно-защитная зона 500 м от полигона твердых бытовых отходов в с. Кара-Кудюр охватывает часть жилой застройки.

2.3 Функционалное зонирование территории

Генеральным планом определено зонирование территории Чибилинского СП и населенных пунктов Чибиля и Кара-Кудюр. Генпланом предусматривается развитие следующих земель:

- населенных пунктов;

- сельскохозяйственного назначения;

- промышленности, энергетики,  транспорта,  связи,  радиовещания, телевидения, информатики и земель иного специального назначения;

- рекреации.

В соответствии с Главой XIV статьи 77 Земельного кодекса Российской Федерации земли сельскохозяйственного назначения включают: сельскохозяйственные угодья (пашня, сенокосы, пастбища), земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, лесными насаждениями, предназначенными для обеспечения защиты земель от воздействия негативных (вредных) природных, антропогенных и техногенных явлений, водными объектами, а также зданиями, строениями, сооружениями, используемыми для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.

В соответствии с Главой XV статьи 87 Земельного кодекса Российской Федерации землями населенных пунктов признаются земли, используемые и предназначенные для застройки и развития населенных пунктов.

В соответствии с Главой XVI статьи 77 Земельного кодекса Российской Федерации земли промышленности и иного специального назначения в зависимости от характера специальных задач, для решения которых они используются или предназначены, подразделяются на:

1) земли промышленности;

2) земли энергетики;

3) земли транспорта;

4) земли связи, радиовещания, телевидения, информатики;

5) земли для обеспечения космической деятельности;

6) земли обороны и безопасности;

7) земли иного специального назначения.

Генпланом предусматривается развитие следующих функциональных зон:

- жилая;

- общественно-деловая;

- производственная;

- инженерной инфраструктуры;

- транспортной инфраструктуры;

2.3.1 Жилая зона

Жилая зона представлена малоэтажной жилой застройкой и индивидуальными жилыми домами.

В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. В состав жилых зон могут включаться также территории, предназначенные для ведения садоводства и дачного хозяйства.

Индивидуальная жилая застройка включает в себя территорию, застроенную жилыми домами, и занимает основную часть сел Чибиля и Кара-Кудюр.

2.3.2 Общественно-деловая зона

Общественно-деловая зона включает:

1) зоны делового, общественного и коммерческого назначения;

2) зоны размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения;

3) зоны обслуживания объектов, необходимых для осуществления производственной и предпринимательской деятельности.

Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов среднего профессионального и высшего профессионального образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан.

В перечень объектов капитального строительства, разрешенных для размещения в общественно-деловых зонах, могут включаться жилые дома, гостиницы, подземные или многоэтажные гаражи.

Размещение общественно-деловых зон обусловлено необходимостью создания общественных центров для обеспечения обслуживания населения прилегающих территорий.

2.3.3 Производственная зона

Производственная зона включает:

1) коммунальные зоны - зоны размещения коммунальных и складских объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов транспорта, объектов оптовой торговли;

2) производственные зоны - зоны размещения производственных объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду;

3) иные виды производственной, инженерной и транспортной инфраструктур.

Производственные зоны предназначены для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов, объектов инженерной и транспортной инфраструктур, в том числе сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного, речного, морского, воздушного и трубопроводного транспорта, связи, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов.

2.3.4 Зона инженерной инфраструктуры

Зона, предназначенная для размещения объектов инженерной инфраструктуры, включает участки территории села, предназначенные для размещения сетей инженерно-технического обеспечения, включая линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы (водопроводы, тепловые сети), для размещения иных объектов инженерной инфраструктуры и их охранных зон.

2.3.5 Зона транспортной инфраструктуры

Зона, предназначенная для размещения объектов транспортной инфраструктуры, включает участки территории села, предназначенные для размещения объектов автомобильного транспорта и установления санитарно-защитных зон и санитарных разрывов таких объектов, установления полос отвода автомобильных дорог, объектов благоустройства.

Земельные участки в границах территорий общего пользования, занятые автомобильными дорогами, проездами и объектами инженерных сооружений могут включаться в зоны инженерной и транспортной инфраструктур и без их приватизации.

2.3.6 Зона рекреационного назначения

Зона рекреационного назначения выделена для обеспечения условий сохранения и использования существующего природного ландшафта и создания экологически чистой окружающей среды в интересах здоровья населения, сохранения и воспроизводства лесов, обеспечения их рационального использования.

В соответствии с п. 11 статьи 35 Градостроительного кодекса Российской Федерации в состав зон рекреационного назначения могут включаться зоны в границах территорий, занятые скверами, парками, пляжами, а также в границах иных территорий, используемых и предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом.

2.3.7 Зона сельскохозяйственного использования

Зона сельскохозяйственного использования включает:

1) зоны сельскохозяйственных угодий - пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и другими);

2) зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, личного подсобного хозяйства, развития объектов сельскохозяйственного назначения.

## 2.4 Планировочная организация территории

Планировочная организация территории населенных пунктов базируется на следующих проектно-аналитических материалах:

- анализе современного функционального использования территории, сложившейся планировочной структуры населенных пунктов с учетом взаимосвязей с сопредельными территориями;

- комплексной оценке территории, ее социально-демографических условиях, производственного и транспортного потенциала;

- данных о природно-климатических условиях территории, ее ландшафте и природных элементах;

- ранее утвержденной градостроительной документации.

Исходя из комплексного градостроительного анализа потенциалов поселения, генеральным планом определены основные пути решения задач пространственного развития поселения и населенных пунктов в его составе:

- упорядочение сложившейся планировочной структуры;

- организация новых транспортных связей;

- создание взаимоувязанной системы общественных центров и рекреационных зон;

- совершенствование пространственной структуры территории поселения и входящих в его состав населенных пунктов;

- развитие зоны общественного центра и объектов социальной инфраструктуры;

- регенерация и развитие жилых территорий;

- развитие существующего общественного центра, нормативного обеспечения объектами общественно-деловой и социальной инфраструктуры;

- совершенствование улично-дорожной сети с учетом перспективных направлений развития территорий;

- инженерное обеспечение населенного пункта с учетом существующих сетей и проектных разработок;

- формирование зон отдыха населения с учетом ландшафтных особенностей территории;

- обеспечение экологической безопасности и защиты территории от чрезвычайных ситуаций, формирование санитарно-защитных и охранных зон;

- реорганизация и развитие производственных территорий.

Сложные инженерно-геологические условия ограничивают градостроительное освоение территории с. Чибиля в северном и частично в южном направлениях. В с. Кара-Кудюр – в западном (горы) и восточном (р. Башкаус) направлениях.

Общественно-деловая зона, располагающаяся в центральной части села Чибиля, и общественно-деловой центр села Кара-Кудюр в соответствии с проектом сохранят свое значение.

С. Чибиля

Генеральным планом предлагается проведение мероприятий, повышающих эффективность использования земель в зонах жилой застройки: застройка пустырей, ликвидация заброшенных нежилых усадеб, вынос коммунально-складских построек из центра села. Развитие жилой застройки намечено в северном и северо-западном направлениях.

Проектными решениями генерального плана под размещение жилья предусмотрено выделение 46 га.

Развитие жилищной сферы предполагается за счет выделения территории в северо-западной и юго-западной частях села под размещение индивидуального жилья.

В период реализации первой очереди строительства – до 2020 года, проектом планируется стабилизация и увеличение численности населения до 710 человек в с. Чибиля, прирост жилой площади обеспечивается за счет ввода индивидуального жилья на незастроенных территориях с. Чибиля. Для увеличения жилья требуется 54 участка. Точное местонахождение участков будет определено в проекте планировки и застройки.

К расчетному сроку – до 2030 года прогнозируется рост численности населения с. Чибиля до 766 человек. Прирост жилой площади обеспечивается за счет ввода индивидуального жилья на вновь нарезаемой территории в северо-западной и юго-западной частях села, для чего требуется дополнительно 43 участка.

Кроме того, за расчетный срок генеральным планом предусмотрено выделение 14 га в юго-западной части села. Точное местонахождение участков будет определено в проекте планировки и застройки.

Кроме этого генеральным планом предусмотрено:

- формирование общественно-делового подцентра на вновь застраиваемой территории в северо-западной части села;

- функциональное расширение существующего общественно-делового центра;

- формирование туристского подцентра в южной части села вдоль дороги Улаган – Акташ - Балыктуюль.

Новый генплан предусматривает размещение следующих капитальных объектов местного значения:

- 2 детских сада на 35 и 55 мест в с. Чибиля;

- магазины смешанного типа;

- спортивный комплекс общей площадью пола 275 м2 в с. Чибиля;

- предприятие бытового обслуживания;

- строительство нового здания для сельской врачебной амбулатории;

- библиотека;

- культурно-спортивный комплекс на вновь застраиваемой территории в северо-западной части села;

- 2 кафе на 15 мест каждое;

- аптека;

- гостиница;

- детская школа искусств.

Для развития территорий общественного центра предусмотрено 3 га на проектируемой территории в северо-западной части села, 0,8 га в юго-западной части села и 1,15 га в районе существующего делового центра.

В соответствии с проектом к расчетному сроку площадь территории, занятой объектами общественно-деловой застройки возрастет до 7,1 га.

Производственную и коммунально-складскую территории предлагается развивать на незастроенных участках в юго-западной части села.

Здесь планируется развитие производств разного масштаба по переработке сельхозпродукции, использующих местное сырье.

Планируется строительство:

- малого предприятия по переработке пуха и шерсти;

- мясозаготовительного цеха;

- пилорамы

Существующие объекты специального назначения остаются на прежнем месте, за исключением полигона, который предлагается расположить в районе действующего скотомогильника.

В решениях генерального плана предусмотрены мероприятия по благоустройству и озеленению территорий с использованием сложившегося природного каркаса. В районе моста в створе ул. Заречной через р. Башкаус на правом ее берегу планируется организовать зону для пляжного отдыха. Кроме того, в районе пересечения улиц Кубадринской и Заречной предлагается организация сквера. На вновь застраиваемой территории в северо-западной части села планируется организация мощного рекреационного подцентра, который будет включать в себя благоустроенную аллею, сквер, а также будет оборудован специальными площадками для пикника.

Также предусмотрена организация детских спортивно-игровых площадок на территории всего села.

С. Кара-Кудюр

В с. Кара-Кудюр к концу расчетного периода население увеличится до 416 человек.

Проектными решениями генерального плана под размещение жилья требуется дополнительно 12,24 га (34 участка). Однако в связи с нехваткой территориальных резервов села для его расширения, генеральным планом предусматривается на территории села разместить 14 участков, остальные 20 разместить на территории с. Чибиля. 7 участков планируется разместить на свободных территория с. Кара-Кудюр, оставшиеся 7 – на свободных территориях в южной части села. Общая площадь под новую жилую застройку составит 4,04 га.

Общественно-деловой центр села Кара-Кудюр в соответствии с проектом сохранит свое значение.

Проектом предлагаются следующие объекты:

- детский сад на 75 мест в с. Кара-Кудюр (с учетом нормативной потребности);

- магазин;

- Дом Быта;

- спортивный клуб общей площадью пола 133 м2;

- детская школа творчества;

Общественно-деловой подцентр будет формироваться на вновь застраиваемой территории в южной части села. Для его развития предусмотрено 2,34 га. Помимо объектов для населения, здесь планируется разместить гостиницу для туристов, лавку сувениров, а также кафе на 15 мест.

На вновь проектируемой к застройке территории выделена зона рекреационного назначения для отдыха местного населения и туристов. Здесь рекомендуется оборудовать для отдыха прогулочную аллею. Кроме того, генеральным планом предусмотрена рекреационная зона на левом берегу р. Каракудюр, где планируется организовать площадку для пикника и пляжную зону.

## 2.5 Предложения по изменению границ Чибилинского СП

На расчетный срок генеральным планом предлагается изменение существующей границы Чибилинского сельского поселения. Основанием для изменения границы являются расположенные на территории Улаганского сельского поселения объекты рекреации (стадион). Данная территория войдет в состав Чибилинского СП. Площадь составит 63,9 га, из них 61,3 га земли сельскохозяйственного назначения, 2,7 га земли промышленности.

Кроме того, участок с жилыми домами, находящимися на территории с. Чибиля, но фактический адрес которых относится к Улаганскому СП, должен быть переведен в состав Улаганского СП.

Предложения по изменению границ земель с. Чибиля

Прогнозируемый прирост населения в с. Чибиля, а также наличие жилых домов за границами населенного пункта, являются основанием для предусмотренного проектом увеличения территории жилой застройки.

Для развития населенного пункта, строительства жилья, производственных объектов и объектов социально-бытового назначения необходимо увеличение площади земель с. Чибиля за счет дополнительного отвода из состава земель сельскохозяйственного назначения 160 га.

Предлагается перевод 3 га из земель сельхозназначения в земли промышленности и иного спецназначения под существующие кладбища и территорию планируемого АБЗ.

Предложения по изменению границ земель с. Кара-Кудюр

Прогнозируемый прирост населения в с. Кара-Кудюр является основанием для предусмотренного проектом увеличения территории жилой застройки.

Для развития населенного пункта, строительства жилья, необходимо увеличение площади земель с. Кара-Кудюр за счет дополнительного отвода 15 га из состава земель сельскохозяйственного назначения.

Предлагается перевод 3,4 га из земель сельхозназначения в земли промышленности и иного специального назначения под кладбище и планируемые производственные объекты – деревообрабатывающее предприятие и столярный цех.

Проектом предлагается организация рекреационных зон на территории Чибилинского СП, общей площадью 81,4 га из земель сельхозназначения.

Изменение территориальных зон сел Чибилинского сельского поселения приведено в таблице 28.

Таблица 28

Баланс земель Чибилинского сельского поселения

|  | Сущест., га (по топосъемке) | Перспект. (га) |
| --- | --- | --- |
| Всего земель | 75200 | 76067 |
| Земли сельскохозяйственного назначения | 60520 | 61115,6 |
| Земли населенных пунктов | 188 | 361,9 |
| В т. ч с. Чибиля | 127 | 287 |
| с. Кара-Кудюр | 61 | 81 |
| Земли промышленности, транспорта, связи и иного назначения | 30 | 45 |
| Земли лесного фонда | 12120 | 12120 |
| Земли водного фонда | 68 | 68 |
| Земли запаса | 2274 | 2274 |
| Земли рекреации | - | 81,4 |
| Земли с. Чибиля – всего, га в т.ч.: | 127 | 287 |
| - жилой застройки, га | 74,3 | 120 |
| - общественно – деловой застройки, га | 1,82 | 7,1 |
| - производственной, га | 2,82 | 4,8 |
| - инженерной и транспортной инфраструктуры, га | 25,38 | 29,76 |
| - рекреационного назначения, га | 0,06 | 6 |
| - сельскохозяйственного использования, га | 22,62 | 119,34 |
| - естественного озеленения, га | 8 | 31 |
| Земли с. Кара-Кудюр– всего, га в т.ч.: | 61 | 74,9 |
| - жилой застройки, га | 39,34 | 43,4 |
| - общественно – деловой застройки, га | 0,81 | 3,5 |
| - коммунально-складской, га | 0,76 | - |
| - инженерной и транспортной инфраструктуры, га | 7 | 9 |
| - рекреационного назначения, га | 0,9 | 12 |
| - сельскохозяйственного использования, га | 12,2 | 14,34 |
| - естественного озеленения, га | 7,74 | 9,15 |

## 2.6 Определение параметров планируемого развития населенных пунктов, территорий для жилищного строительства, объектов инженерной и транспортной инфраструктур

2.6.1 Жилищная сфера

Существующая застройка с. Чибиля и с. Кара-Кудюр в большинстве своем представлена одноэтажными домами усадебного типа со средней площадью земельных участков 0,18 га;

Площадь жилой застройки с. Чибиля – 74,3 га;

Жилищный фонд существующий – 10282,1 м²;

Численность постоянного населения на 01.01. 2011 – 674 чел.

Жилищная обеспеченность на 01.01. 2010 г. – 15,25 м²;

Кол-во домовладений – 201;

Коэффициент семейности – 2,5;

Площадь ветхого и аварийного жилого фонда – 134 м²;

Проектируемую жилую застройку планируется разместить на свободных территориях в южной, северо-западной и восточной частях села.

Новая застройка предусмотрена усадебными жилыми домами с приусадебными участками 0,20 га, площадь дома принимается 100 кв. м общей площади.

Принятый коэффициент семейности с. Чибиля:

- на первую очередь – 2,7;

- на расчетный срок -2,5.

На первую очередь 18 м²/чел, на расчетный срок 22 м²/чел;

Количество вновь построенных домовладений на 1 очередь – 54;

Новый жилищный фонд на первую очередь составит 5400 кв м.

Общая площадь жилого фонда на первую очередь – 15682,1 м²;

Количество вновь построенных домовладений на расчетный срок- 51;

Новый жилищный фонд на расчетный срок составит 5100 кв м.;

Общая площадь жилого фонда на расчетный срок – 15382,1 м²;

Увеличение жилого фонда в 2 раза (таблица 29 а).

Таблица 29 а

Объемы жилищного строительства с. Чибиля

| Показатели | Ед. измерения | Исходный год | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| Население | Чел. | 674 | 766 |
| Численность домохозяйств | Единиц | 201 | 306 |
| Жилищный фонд | Тыс.кв.м | 10282,1 | 15382,1 |
| Обеспеченность общей площадью жилого фонда | Кв.м/чел | 18 | 22 |

Площадь жилой застройки с. Кара-Кудюр – 39,34 га;

Жилищный фонд существующий – 4689,9 м²;

Численность постоянного населения на 01.01. 2011 – 339 чел.

Жилищная обеспеченность на 01.01. 2010 г. – 13,8 м²;

Кол-во домовладений – 101;

Коэффициент семейности – 3,1;

Площадь ветхого и аварийного жилого фонда – 66 м²;

Территории под новую жилую застройку планируется разместить южнее существующей границы села.

Принятый коэффициент семейности с. Кара-Кудюр:

- на первую очередь – 3,1;

- на расчетный срок -3,1.

На первую очередь 18 м²/чел, на расчетный срок 22 м²/чел;

Количество вновь построенных домовладений на 1 очередь – 20

Новый жилищный фонд на первую очередь составит 1000 кв м.

Общая площадь жилого фонда на первую очередь – 5689,9 м²;

Количество вновь построенных домовладений на расчетный срок- 14;

Новый жилищный фонд на расчетный срок составит 400 кв м.;

Общая площадь жилого фонда на расчетный срок – 8089,9 м²;

Увеличение жилого фонда в 1,3 раза (таблица 29 б).

Таблица 29 б

| Показатели | Ед. измерения | Исходный год | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| Население | Чел. | 339 | 418 |
| Численность домохозяйств | Единиц | 101 | 135 |
| Жилищный фонд | Тыс.кв.м | 4689,9 | 8089,9 |
| Обеспеченность общей площадью жилого фонда | Кв.м/чел | 18 | 22 |

2.6.2 Объекты социального назначения

Мощность планируемых объектов социальной сферы рассчитана в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», исходя из современного состояния сложившейся системы обслуживания населения и решения задачи наиболее полного удовлетворения потребностей жителей в учреждениях различных видов обслуживания.

Решения генерального плана населенных пунктов в социальной сфере предусматривают следующие мероприятия:

- перепрофилирование и реконструкцию существующих объектов соцкультбыта;

- строительство новых объектов в соответствии с нормативной потребностью.

Характеристика обеспеченности населения сел Чибиля и Кара-Кудюр основными учреждениями культурно-бытового обслуживания (с учетом роста численности жителей) приведена в таблице 30 а и 30 б.

Таблица 30 а

Потребность населения с. Чибиля в основных видах объектов социальной сферы на расчетный срок (численность населения на расчетный срок– 766 человек)

| № п/п | Наименование | Норматив | Единицы измерения | Требуемая мощность | Сохраняемая мощность | Дефи-цит/ излишек |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Учреждения образования |
| 1.1 | Детские дошкольные учреждения | 85% детей дошколь-ного возраста | место | 109 | 20 | 89 |
| 1.2 | Школьные учреждения | 100% детей школьного возраста с 9-летним образованием, 75 % со ср. обр. | учащиеся | 111 | 131 | +20 |
| 1.3 | Учреждения дополнительного образования – дом творчества | 10% общего числа школьников | место | 15 |  | -15 |
| 2 | Учреждения здравоохранения |
| 2.1 | Сельская врачебная амбулатория | 104 на 10 тыс.чел. | койка | 8 |  | -8 |
| 3 | Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения |
| 3.1 | Спорткомплекс | 300 на 1 тыс. человек | кв.м общей площади пола | 230 |  | -230 |
| 3.2 | Стадион |  | по заданию на проектирование | - |  |  |
| 4 | Учреждения культуры и искусства |
| 4.1 | Сельский дом Культуры | 80 на 1 тыс. чел | посетительское место | 62 | 80 | +18 |
| 5 | Предприятия торговли |
| 5.1 | Магазины | 280 на 1 тыс. чел. | кв. м торговой площади | 230 | 152 | -78 |
| 6 | Предприятия общественного питания |
| 6.1 | Предприятия общественного питания | 40 на 1 тыс. чел. | место | 30 | - | -30 |
| 7 | Предприятия бытового и коммунального обслуживания |
| 7.1 | Предприятия бытового обслуживания | 9 на 1 тыс. чел. | рабочее место | 7 |  | -7 |

| 8 | Отделения связи |
| --- | --- |
| 8.1 | Отделения связи | По нормам и правилам министерств связи РФ | объект | 1 | 1 | - |
| 9 | Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |
| 9.1 | Гостиницы | 6 на тыс. чел. | место | 5 |  | -5 |

Мощность объектов определена условно

Таблица 30 б

Потребность населения с. Кара-Кудюр в основных видах объектов социальной сферы на расчетный срок (численность населения на расчетный срок– 418 человек)

| № п/п | Наименование | Норматив | Единицы измерения | Требуемая мощность | Сохраня-емая мощность | Дефи-цит/ изли-шек |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Учреждения образования |
| 1.1 | Детские дошкольные учреждения | 85% детей дошкольного возраста | место | 75 | - | -75 |
| 1.2 | Школьные учреждения | 100% детей школьного возраста с 9-летним образованием, 75 % со ср. обр. | учащиеся | 62 | 75 | +13 |
| 1.3 | Учреждения дополнительного образования – дом творчества | 10% общего числа школьников | место | 8 |  | -8 |
| 2 | Учреждения здравоохранения |
| 2.1 | ФАП | 104 на 10 тыс.чел. | койка | 4 |  | -4 |
| 3 | Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения |
| 3.1 | Спорткомплекс | 300 на 1 тыс. человек | кв.м общей площади пола | 125 |  | -125 |
| 3.2 | Стадион |  | по заданию на проектирование | - |  | 1 |

| 4 | Учреждения культуры и искусства |
| --- | --- |
| 4.1 | Клубы | 80 на 1 тыс. чел | посетительское место | 34 | 0 | -34 |
| 5 | Предприятия торговли |
| 5.1 | Магазины | 280 на 1 тыс. чел. | кв. м торговой площади | 125 | 20 | -105 |
| 6 | Предприятия общественного питания |
| 6.1 | Предприятия общественного питания | 40 на 1 тыс. чел. | место | 17 | - | -17 |
| 7 | Предприятия бытового и коммунального обслуживания |
| 7.1 | Предприятия бытового обслуживания | 9 на 1 тыс. чел. | рабочее место | 4 |  | -4 |
| 8 | Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |
| 8.1 | Гостиницы | 6 на тыс. чел. | место | 2 |  | -2 |

Мощность объектов определена условно

В результате анализа потребности населения сел основными учреждениями социальной сферы были определены необходимые объекты обслуживания:

Детские дошкольные учреждения

Нормируемая потребность в детских дошкольных учреждениях на территории жилой застройки, согласно СНиП 2.07.01-89* принимается из расчета 85% обеспеченности детей дошкольного возраста детскими учреждениями. При расчете недостаток мест в детских садах составил 164 места, из них 89 – в с. Чибиля.

Планируется строительство одного детского сада на 55 мест на территории проектируемой жилой застройки в северной части с. Чибиля, а также реконструкция действующего детского сада, которая будет заключаться в увеличении числа мест с 20 до 35.

В с. Кара-Кудюр запланирован один детский сад, который рассчитан на 75 мест.

Общеобразовательные учреждения

Нормируемая потребность в общеобразовательных учреждениях на территории жилой застройки, согласно СНиП 2.07.01-89* принимается из расчета 100-% охвата детей неполным средним образованием (1-9 классы) и до 75% детей – средним образованием (10-11 классы). При расчете общее количество мест в общеобразовательных учреждениях составит 173 места.

Существующее количество школьных мест в с. Чибиля составляет 131, однако здание школы не является типовым. Село нуждается в строительстве нового здания школы, где предполагается разместить начальное и среднее звено. Поэтому, проектом предлагается на расчетный срок строительство нового типового здания школы на 150 мест на месте существующего здания школы.

Радиус обслуживания новой школы составит 2 км, что значительно превышает нормативный показатель - 750 м, поэтому доставку детей с окраин села рекомендуется осуществлять специальным транспортом.

В с. Кара-Кудюр рекомендуется провести капитальный ремонт здания средней школы.

Для организации занятости детей во внеурочное время на территории с. Чибиля предполагается разместить учреждение дополнительного образования на 15 мест в северо-западной части села в планируемом общественно-деловом подцентре.

В с. Кара-Кудюр в районе планируемого в южной части села общественно-делового подцентра предлагается разместить детскую школу творчества на 10 мест.

Учреждения культуры и искусства

Нормируемая потребность в культурно-досуговых центрах на территории жилой застройки согласно Приложению 7 СНиП 2.07.01-89* принимается из расчета 80 мест на 1 тыс. чел.

На территории села Чибиля Дом Культуры был построен в 1950 г, рассчитан на 80 мест.

Потребность на расчетный срок - 62 места. Таким образом, в строительстве нового Дома Культуры село не нуждается, однако необходимо провести ремонтные работы в отношении существующего СДК, так как он не отвечает современным санитарным и пожарным требованиям.

Кроме того, в районе нового общественно-делового подцентра в северной части села планируется разместить культурно - досуговый центр на 30 мест, что упростит доступ жителей нового жилого района к объектам культуры.

В с. Кара-Кудюр клуб сгорел в 1999 г и в настоящий момент в селе нет действующего клуба.

Проектом предлагается:

- строительство нового здания дома культуры на месте сгоревшего в центральной части села на 150 мест;

Кроме того, проектом предлагается создание центра туристско-гостиничного и торгового назначения, расположенного в южной части села Чибиля. Здесь предлагается разместить гостиницы, туристского информационного центра и лавку сувениров.

Предприятия общественного питания

В соответствии с Приложением 7 СНиП 2.07.01-89* на конец расчетного срока нормируемая потребность в предприятиях общественного питания составит 47 мест, из них 30 – в с. Чибиля. Настоящим генеральным планом предлагается разместить на территории с. Чибиля 2 кафе-столовые на 15 мест каждая. При этом одну из них планируется разместить в здании бывшего магазина по ул. Центральная, второе кафе – в новом общественно-деловом подцентре в северной части села.

Предприятия торговли

Проектом генерального плана предусмотрено:

- строительство магазина в западной части села по ул. Кубадринская;

- строительство двух магазинов продовольственных товаров на вновь застраиваемой территории села в северной части;

- строительство одного магазина непродовольственных товаров в северной части села;

- строительство рынка торговой площадью 186 м² на территории существующего общественно-делового центра по ул. Центральная.

- строительство лавки сувениров в туристском подцентре в южной части села Чибиля.

В с. Кара-Кудюр предлагается строительство магазина на территории нового общественно-делового подцентра, а также предлагается организовать лавку сувениров.

Предприятия бытового обслуживания

Проектом предлагается:

- строительство предприятий бытового обслуживания (дом бытовых услуг) на 11 рабочих мест.

В селе Чибиля такой объект (на 7 рабочих мест) предполагается разместить на месте разрушенного склада в существующей производственной зоне центральной части села. В доме бытовых услуг предполагается разместить парикмахерскую, ателье по пошиву одежды, фотоателье.

Спортивные и физкультурно-оздоровительные учреждения

Генеральным планом предусмотрено развитие спортивных и физкультурно-оздоровительных учреждений.

В центральной части села Чибиля, на территории проектируемого общественно-делового центра, намечено строительство спорткомплекса общей площадью пола 230 м2 с организацией стадиона. Данный спортзал планируется использовать как для учебных (во время школьных занятий), так и для общественных нужд.

Намечено строительство детских спортивно-игровых площадок по улицам Заречная и Кубадринская, а также в северной части села на проектируемой к застройке территории.

В северной части села запланировано строительство стадиона.

В селе Кара-Кудюр – запланирована организация стадиона и организация тренажерного зала в запланированном к реконструкции здании бывшего склада в центральной части села общей площадью пола до 125 м2 Кроме того запланировано строительство детской спортивной площадки в северной части села.

Озелененные территории

В с. Чибиля проектом запланированы два сквера, прогулочная аллея, пляж, а также зона для пикника. На территории скверов и аллеи предусмотрено организовать:

- детские игровые площадки;

- скамейки и столики;

- малые архитектурные формы (беседка).

Насаждения общего пользования планируется разместить:

- на территориях запланированных детских спортивно-игровых площадок, скверов, пляжа, зоны для пикника.

Таблица 31

Характеристика озелененных территорий общего пользования с. Чибиля

| Озелененные территории общего пользования | Единица Изме-рения | Обеспеченность |
| --- | --- | --- |
|  |  | Фактическая | Нормируемая | Проектиру-емая |
|  | Га | 0,8* | 9,1** | 6 |

* - 10% от естественного озеленения

**- из расчета 12 м² на человека.

С. Кара-Кудюр

На территории с. Кара-Кудюр предусмотрено организовать:

- зону рекреационного назначения для развития туризма, площадью 0,3 га;

- зону отдыха преимущественно для местного населения в районе автомобильного моста через р. Каракудюр площадью 0,45 га.

Размещение объектов капитального строительства местного значения.

Для обеспечения управленческих функций местного самоуправления на территории Чибилинского СП размещаются следующие объекты:

-здание администрации Чибилинского СП в с. Чибиля по адресу ул. Набережная, 38;

-участковый пункт милиции (планируемый) в существующем деловом центре с. Чибиля;

-отделение почтовой связи (в реконструируемом здании склада в центральной части села Чибиля).

Размещение дополнительных объектов или резервирование земельных участков для размещения объектов для обеспечения управленческих функций на расчетный срок не предусматривается.

2.7 Транспортное обслуживание и улично-дорожная сеть

Автомобильный транспорт

Через Чибилинское сельское поселение проходит автомобильная дорога регионального значения Акташ – Улаган - Балыкутюль (V техническая категория), по которой осуществляются внешние связи (перевозки).

Кроме того, между собой села сельского поселения сообщаются посредством автодороги общего пользования регионального значения Улаган – Кара-Кудюр, общей протяженностью 12,2 км.

Проектом запланировано строительство дороги местного значения общей протяженностью 15 км к северу от с. Кара-Кудюр, в направлении ниже по течению реки Башкаус. Данная дорога станет последним звеном в закольцовке дорожного направления Улаган – Чибиля – Кара-Кудюр – Паспарта – Балыктуюль – Улаган, тем самым, повысив туристический потенциал и транспортную доступность потенциальных рекреационных объектов. Развитие туризма на территории республики предполагает создание развитой сети автомобильных дорог, отвечающих требованиям безопасности пассажиров. Экономическое развитие хозяйств, предприятий, сел, районов республики, освоение природных богатств, включая зоны отдыха и туризма, лесные массивы, минерально-сырьевую базу также возможно только при наличии транспортных путей.

Для того чтобы вынести все грузопотоки, проходящие в настоящее время по территории села Чибиля по ул. Центральной, предлагается строительство объездной дороги общей протяженностью 1,7 км.

В с. Чибиля отсутствует автовокзал. Проектом предусмотрено разместить павильон для временного пребывания пассажиров в центральной части села в существующем общественно-деловом центре.

Улично-дорожная сеть и объекты транспортной инфраструктуры

Проектом предусматривается рациональная транспортная структура с четкой классификацией улиц, которая объединит функциональные зоны сел и благоустроит жилую застройку, обеспечив удобными и безопасными пешеходными связями. При проектировании улично-дорожной сети населенных пунктов максимально учитывалась сложившаяся транспортная сеть, существующие транспортные сооружения и направление перспективного развития сел. Введена четкая дифференциация улиц по категориям в соответствии с таблицей 9 СНиП 2.05.02-85, выполнено упорядочение уличной сети в целях улучшения планировочных связей.

В проекте принята следующая классификация улично-дорожной сети с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности движения транспорта на отдельных участках и положения в транспортной схеме населенного пункта:

1) поселковая дорога;

2) главная улица;

3) основная улица

3) второстепенная;

4) проезды.

Деление по категориям приведено в таблице 32.

Таблица 32

Существующая улично-дорожная сеть

| Наименование улицы, дороги | Категория улицы, дороги | Протяженность, км |
| --- | --- | --- |
| с. Чибиля |
| Центральная | Главная улица | 0,95 |
| Общая протяженность главных улиц: | 0,95 |
| Набережная | Основная улица | 1,7 |
| Заречная | Основная улица | 0,8 |
| Общая протяженность основных улиц: | 2,5 |
| Подгорная | Второстепенная улица | 2 |
| Улаганская | Второстепенная улица | 1,5 |
| Кубадринская | Второстепенная улица | 2,35 |
| Общая протяженность второстепенных улиц | 5,85 |
| Прочие улицы, проезды | - | 12,7 |
| Общая протяженность улично-дорожной сети | 22 |
| с. Кара-Кудюр |
| Центральная | Главная улица | 1,5 |
| Общая протяженность главных улиц: | 1,5 |
| Подгорная | Второстепенная | 1 |
| Набережная | Второстепенная | 0,85 |
| Заречная | Второстепенная | 1,45 |
| Общая протяженность второстепенных улиц: | 3,3 |
| Прочие улицы, проезды | 2,6 |
| Общая протяженность улично-дорожной сети | 7,4 |

Главными улицами сел являются:

- в с. Чибиля: ул. Центральная;

- в с. Кара-Кудюр: ул. Центральная.

Главные улицы являются основными планировочными осями, вдоль которых предлагается развитие общественно-деловой застройки. На главных улицах размещается большинство объектов социально-культурного назначения. Главные улицы осуществляют связь жилых территорий с общественными центрами.

В с. Чибиля ширина в красных линиях существующей главной улицы составляет 14 м, что не соответствует нормативным требованиям. Для приведения профиля главной улицы в соответствие с нормами необходимо по всей ее протяженности изменить ширину в красных линиях до 20 м, ширину проезжей части до 7 м, ширину тротуаров до 2,25 м. (рисунок 5а).

Рис. 5а Поперечный профиль главных улиц с. Чибиля, с. Кара-Кудюр

В с. Кара-Кудюр ширина в красных линиях существующих главных улиц составляет от 10 м. Для приведения профилей главных улиц в соответствие с нормами необходимо по всей их протяженности изменить ширину в красных линиях до 20 м, ширину проезжей части до 7 м, ширину тротуаров до 1,5 м.

Основные улицы обеспечивают внутриквартальные связи с главными улицами по направлениям с интенсивным движением.

Ширина в красных линиях существующих основных улиц с. Чибиля составляет от 6 м до 10 м. Для приведения профилей основных улиц в соответствие с нормами необходимо по всей их протяженности изменить ширину в красных линиях до 16 м, ширину проезжей части до 6 м, ширину тротуаров до 1,5 м (рисунок 5б).

Рис. 5б Поперечный профиль основных улиц с. Чибиля

Второстепенными улицами обеспечиваются вспомогательные внутриквартальные связи между главными и основными улицами.

Ширину в красных линиях проектируемых второстепенных улиц необходимо увеличить до 15 м, ширину проезжей части до 5,5 м. (рисунок 5в).

Рис. 5в Поперечный профиль проектируемой второстепенной улицы М 1:200

Проектирование новых селитебных территорий предопределило создание новых улиц. При проектировании новых улиц максимально учитывалась сложившаяся система улиц. Направления сети проектируемых улиц продолжают направления существующей улично-дорожной сети.

На вновь застраиваемом участке в северо-восточной части села предопределена прямоугольная улично-дорожная сеть.

Проектом предусмотрена реконструкция поселковых дорог, осуществляющих связь:

- с. Чибиля с планируемыми к размещению полями фильтрации (500 м);

- с. Чибиля с проектируемым скотоубойным пунктом (250 м);

- с. Чибиля с проектируемым АБЗ (200 м).

Общая протяженность поселковых дорог в с. Чибиля составит 32,5 км.

В с. Кара-Кудюр предлагается строительство поселковых дорог, осуществляющих связь:

- с. Кара-Кудюр с существующими кладбищами протяженностью 100 и 150 м;

Проектом генерального плана предусмотрено строительство пешеходных дорожек на территории проектируемых скверов в с. Чибиля.

Основные показатели по проектируемой улично-дорожной сети представлены в таблице 33.

Таблица 33

Показатели проектируемой улично-дорожной сети сел Чибилинского СП

| с. Чибиля |
| --- |
| Категория улиц | Протяженность, км |
| Главные | 0,4 |
| Основные | 2,5 |
| Второстепенные улицы | 4,3 |
| Проезды | 3,8 |
| Общая протяженность улично-дорожной сети: | 11 |
| с. Кара-Кудюр |
| Второстепенные улицы | 4,1 |
| Проезды | 0,25 |
| Общая протяженность улично-дорожной сети: | 4,35 |

Объекты транспортного обслуживания

С. Чибиля

Согласно п. 6.40 СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» станции технического обслуживания следует проектировать из расчета 1 пост на 200 легковых автомобилей. При расчетном уровне автомобилизации (300 автомобилей на 1000 жителей) количество автомобилей в сельском поселении составит 220 единиц. Для обслуживания данного количества транспортных средств необходим 1 пост. В настоящее время на территории сельского поселения нет ни одного поста, поэтому существует необходимость в организации станций технического обслуживания. Генеральным планом предусмотрена станция техобслуживания в южной части села в придорожной полосе автодороги Улаган – Кара-Кудюр.

В соответствии с п. 6.33 СНиП 2.07.01-89* расчет земельных участков открытых автостоянок для временного хранения легковых автомобилей в селе произведен для 70% (154 единицы) расчетного парка индивидуальных легковых автомобилей. Согласно п. 6.36 СНиП 2.07.01-89* площадь открытых автомобильных стоянок для временного хранения автомобилей на конец расчетного срока составит 3830 м². В селе отсутствуют открытые автостоянки для временного хранения легковых автомобилей.

Размещение открытых автостоянок для временного хранения легковых автомобилей предусмотрено у зданий: сельской администрации, гостиницы, спорткомплекса, магазинов, стадиона в северо-восточной части села.

Постоянное хранение индивидуального автотранспорта осуществляется на приусадебных участках в индивидуальной жилой застройке.

Для улучшения планировочных связей северной и южной частей с. Чибиля запланирована реконструкция существующих автомобильных мостов через реку Башкаус.

Кроме того, проектом предлагается:

- строительство автодорожного моста по ул. Кубадринская через реку Кубадра.

В населенных пунктах сельского поселения отсутствует сеть общественного пассажирского транспорта.

На территории малоэтажной жилой застройки с линейными размерами, превышающими 2000 м, рекомендуется проектировать самостоятельную внутреннюю систему пассажирского транспорта, обеспечивающую связи между местами проживания и местами приложения труда, объектами обслуживания, остановочными пунктами общественного транспорта, осуществляющего внешние связи территории малоэтажной застройки.

Генеральным планом предусмотрено два кольцевых маршрута общественного транспорта.

Первый маршрут проходит от планируемого к размещению павильона для временного пребывания пассажиров по ул. Центральной в западном направлении на ул. Заречная, с выездом на дорогу Акташ – Улаган - Балыктуюль и далее через мост на ул. Центральная к павильону временного пребывания пассажиров.

Второй маршрут проходит от планируемого к размещению павильона для временного пребывания пассажиров по ул. Центральной в северном направлении к проектируемому участку жилой застройки по дороге Улаган – Кара-Кудюр, проходит по проектируемым улицам и возвращается на автодорогу Улаган - Кара-Кудюр. Конечный пункт маршрутной сети – павильон для временного пребывания пассажиров.

В соответствии с п. 6.30 СНиП 2.07.01-89* проектом предусмотрено строительство 14 остановочных пунктов общественного пассажирского транспорта.

## 2.8 Инженерная инфраструктура

2.8.1 Водоснабжение

При расчете приняты нормы на хозяйственно-питьевое водопотребление в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и составляют 100 л/сут на 1 человека для застройки зданиями, с внутренним водопроводом без канализации с учётом расходов на полив огородов, поение животных и расходов в общественных зданиях.

Село Чибиля

На расчетный срок максимальный суточный расход на хозяйственно-питьевые нужды с учетом 10% на неучтенные нужды составит 330,62 м3/сут.

Расход воды на противопожарные нужды и расчетное количество одновременных пожаров приняты согласно СНиП 2.04.02-84, табл. 5. Противопожарный расход на наружное пожаротушение составит на расчетный срок: 1 пожар по 5 л/сек. Расход воды на пожаротушение – 54 м³.

Генеральным планом предусматривается прокладка централизованной системы водоснабжения для жилой и общественной застройки села. Для этого необходимо построить закольцованные сети водопровода протяженностью 15 км. Для нужд пожаротушения на кольцевой сети устанавливаются пожарные гидранты через 150 м. Для учета потребления воды рекомендуется установить индивидуальные счетчики воды у потребителей и на источниках водоснабжения.

Кроме того, проектом предусматривается строительство трех водозаборных площадок:

- водозаборная площадка в северной части села: скважина и водонапорная башня ёмкостью 65 м3;

- водозаборная площадка в юго-западной части села: скважина и водонапорная башня ёмкостью 60 м3;

- водозаборная площадка в восточной части села: скважина и водонапорная башня ёмкостью 70 м3.

Для этого необходимо провести гидрогеологическую разведку водоносных горизонтов и бурение новых артезианских скважин. Этот вопрос решается специализированной организацией, имеющей лицензию на проведение изыскательских работ.

Село Кара-Кудюр

На расчетный срок максимальный суточный расход на хозяйственно-питьевые нужды с учетом 10% на неучтенные нужды составит 160,14 м3/сут.

Расход воды на противопожарные нужды и расчетное количество одновременных пожаров приняты согласно СНиП 2.04.02-84, табл. 5. Противопожарный расход на наружное пожаротушение составит на расчетный срок: 1 пожар по 5 л/сек. Расход воды на пожаротушение – 54 м³.

Генеральным планом предусматривается прокладка централизованной системы водоснабжения для жилой и общественной застройки села. Для этого необходимо построить закольцованные сети водопровода протяженностью 6 км. Для нужд пожаротушения на кольцевой сети устанавливаются пожарные гидранты через 150 м. Для учета потребления воды рекомендуется установить индивидуальные счетчики воды у потребителей и на источниках водоснабжения.

Кроме того, проектом предусматривается строительство двух водозаборных площадок:

- водозаборная площадка в северной части села: скважина и водонапорная башня ёмкостью 66 м3 ;

- водозаборная площадка в южной части села: скважина и водонапорная башня ёмкостью 60 м3.

Для этого необходимо провести гидрогеологическую разведку водоносных горизонтов и бурение новых артезианских скважин. Этот вопрос решается специализированной организацией, имеющей лицензию на проведение изыскательских работ.

Для производственных нужды промышленных предприятий Чибилинского сельского поселения и пожаротушения существует возможность забора воды из поверхностных источников водоснабжения горных рек.

Горные реки широко используются для целей водоснабжения. Малая загрязненность воды сточными водами в их верхнем течении дает им значительные преимущества при использовании в качестве источников питьевого водоснабжения. Кроме того, прием воды из горных рек иногда позволяет подавать ее потребителям самотеком. Имеются многочисленные примеры использования верхнего течения горных рек (иногда одновременно нескольких рек) для целей водоснабжения крупных и удаленных объектов. В ряде случаев при этом осуществляется регулирование и аккумуляция стока этих рек.

Водоотведение

Нормы водоотведения бытовых сточных вод приняты по СНиП 2.04.03-85 и соответствуют нормам водопотребления.

Село Чибиля

Суточный расход бытовых сточных вод на расчетный срок составит 118,97 м3/сут.

Организация централизованной системы водоотведения из-за сложности рельефа нецелесообразна, поэтому проектом предусматривается водоотведение в индивидуальные накопители сточных вод для жилых и общественных зданий с вывозом стоков на очистные сооружения. Это позволяет сохранить площадь используемой хозяйственной территории и является предпочтительным для данного поселения.

Проектом предусматривается строительство полей фильтрации производительностью 119 м3/сут (производительность учитывает привозные стоки от индивидуальных накопителей сточных вод для жилых и общественных зданий). Площадь полей фильтрации составит 3,7 га (2 карты, 1 из которых резервная).

Также необходимо установить локальные очистные установки на предприятиях общественного питания (сбор жира), на предприятиях автомобильного транспорта (нефтепродуктов) и проектируемых производственных объектов, расположенных в юго-восточной части села.

Село Кара-Кудюр

Суточный расход бытовых сточных вод на расчетный срок составит 69,79 м3/сут.

Организация централизованной системы водоотведения из-за сложности рельефа нецелесообразна, поэтому проектом предусматривается водоотведение в индивидуальные накопители сточных вод для жилых и общественных зданий с вывозом стоков на очистные сооружения. Это позволяет сохранить площадь используемой хозяйственной территории и является предпочтительным для данного поселения.

Проектом предусматривается строительство полей фильтрации производительностью 70 м3/сут (производительность учитывает привозные стоки от индивидуальных накопителей сточных вод для жилых и общественных зданий). Площадь полей фильтрации составит 3 га (2 карты, одна из которых резервная).

Также необходимо установить локальные очистные установки на предприятиях общественного питания (сбор жира), на предприятиях автомобильного транспорта (нефтепродуктов) и проектируемых производственных объектов, расположенных в юго-восточной части села.

При водоотведении нужно предусматривать мероприятия по исключению сброса:

– крупноразмерных пищевых отходов;

–  вод от мойки автомашин;

– веществ( вредно воздействующих на процесс биологической очистки сточных вод;

– поверхностно-активных веществ от стирки белья( уборки помещений и чистки санитарных приборов( мойки посуды и т.д.

Использование автономных систем канализации, обеспечивающих сбор сточных вод от выпусков домов их отведение в местные сооружения  очистки в соответствии с требованиями санитарных и природоохранных норм( сброс в грунт или в накопительный водоем.

В зависимости от площади прилегающей территории и грунтовых условий  предлагаются следующие индивидуальные системы очистки:

- септики;

- фильтрующие колодцы;

- поля подземной фильтрации;

- фильтрующая кассета;

- фильтрующая траншея;

- компактные очистные установки заводского изготовления и др.

Для повторного использования воды для полива территории качество стоков после очистки должно соответствовать:

БПКПОЛН. - 3 мг/л(

взвешенные вещества - 3 мг/л(

аммонийный азот (по N) - 0(4 мг/л(

нитриты (по N) - 0(02 мг/л(

нитраты (по N) - 9 мг/л(

фосфаты (по Р2О5) - 1-2 мг/л(

СПАВ - 0(2-0(3 мг/л.

Данные мероприятия позволят улучшить и сохранить окружающую среду, обеспечить рациональный круговорот в природе, сохранить источники воды для жителей сел Чибилинского сельского поселения.

2.8.2 Теплоснабжение

Основными направлениями развития и совершенствования теплоснабжения являются:

  - Обеспечение надёжного теплоснабжения объектов жилищного фонда и социального назначения, коммунальных объектов;

  - Снижение негативного воздействия топливно-энергетического комплекса на окружающую среду.

Планируемые мероприятия:

Расход тепла на жилищно-коммунальные нужды рассчитан по «Методике определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения» (табл. 34).

Таблица 34

Расчётная тепловая нагрузка потребителей

| № п/п | Наименование объекта | Общий объем, м3 | Расчетная часовая тепловая нагрузка отопления здания Q, Гкал/ч | Кол-во тепловой энергии, необходимой на отопительный период Qгод, Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Село Чибиля |  | 0,1927625 | 591,360793 |
| 1 | Планируемая котельная № 1 (в южной части села) |  | 0,0432444 | 132,413873 |
|  | Магазин | 100 | 0,0020637 | 5,99911155 |
|  | гостиница на 10 мест | 1000 | 0,0370532 | 114,416538 |
|  | Информационный туристический центр | 100 | 0,0020637 | 5,99911155 |
|  | Лавка сувениров | 100 | 0,0020637 | 5,99911155 |
| 2 | Планируемая котельная № 2 (в северной части села) |  | 0,1495181 | 458,94692 |
|  | Магазин | 100 | 0,0020637 | 5,99911155 |
|  | Кафе на 15 мест | 300 | 0,0057968 | 17,2117249 |
|  | Библиотека | 1000 | 0,0245121 | 75,6909408 |
|  | Детский сад на 55 мест | 2400 | 0,0536284 | 171,579733 |
|  | Культурно-спортивный комплекс на 30 мест | 3000 | 0,0614533 | 182,466298 |
|  | Аптека | 100 | 0,0020637 | 5,99911155 |
|  | Село Кара Кудюр |  | 0,1001128 | 310,629407 |
| 3 | Планируемая котельная № 1 (в центральной части села) |  | 0,1001128 | 310,629407 |
|  | Тренажерный зал | 1000 | 0,0204844 | 60,8220994 |
|  | Детская школа искусств на 10 мест | 1000 | 0,0215309 | 63,9292639 |
|  | Детский сад на 75 мест | 2600 | 0,0580975 | 185,878044 |
|  | ИТОГО по сельсовету |  | 0,2928753 | 901,9902 |

Организация централизованной системы теплоснабжения из-за сложности рельефа нецелесообразна, поэтому проектом предусматривается отопление автономными источниками теплоснабжения для жилых и общественных зданий.

Для общественно-деловых подцентров проектом предлагается строительство двух котельных в с. Чибиля и одной котельной в с. Кара-Кудюр.

Данные мероприятия позволят:

– использовать квалифицированный персонал;

– улучшить экологическую обстановку;

– уменьшить теплопотери при транспортировке теплоносителя.

Всё это вместе с уменьшением накладных расходов, позволит снизить себестоимость 1 Гкал произведённого тепла.

2.8.3.Электроснабжение

Исходные данные.

Расчет электрических нагрузок планируемых объектов согласно генерального плана Чибилинского сельского поселения (с.Чибиля и с.Кара-Кудюр) на расчетный период произведен на основании:

-  технического задания на проектирование;

- топосъемки местности в границах поселения с нанесением действующих инженерных сетей, М 1:5000;

- схемы генерального плана с.Чибиля, с.Кара-Кудюр с нанесением планируемых на расчетный период объектов производственной, социальной и жилищной сферы;

-  реестра и характеристики планируемых зданий и сооружений;

-  существующей схемы электроснабжения Чибилинского сельского поселения;

- действующих нормативных документов по проектированию, строительству и эксплуатации электрических сетей.

Источник электроснабжения.

Генеральным планом предусмотрено сохранение основного источника электроснабжения - подстанции ПС-110/10кВ №36 «Улаганская» установленной мощностью 12600 кВА (два трансформатора по 6300 кВА).

Передача электроэнергии от ПС-110/10кВ №36 «Улаганская» осуществляется по сохраняемым и проектируемым воздушным линиям электропередач ЛЭП-10кВ на существующие и планируемые КТП-10/0,4кВ, далее до потребителей по воздушным либо кабельным линиям электропередач ЛЭП-0,4кВ.

Так как комплектные трансформаторные подстанции с.Чибиля, с.Кара-Кудюр практически полностью загружены, для подключения планируемых объектов электроснабжения и увеличения мощностей реконструируемых на расчетный период предусматривается установка 3-х КТП-10/0,4кВ с трансформаторами мощностью от 100 до 250кВА в с. Чибиля и 1-й КТП-10/0,4кВ с трансформаторами мощностью 2х100 кВА в с. Кара-Кудюр.

Кроме того, предусматривается реконструкция с увеличением мощностей трансформаторов 1 действующей КТП-10/0,4кВ в с. Чибиля и реконструкция 1 действующей КТП-10/0,4кВ в с. Кара-Кудюр.

Тип, мощность трансформаторных подстанций, тип опор, расчетные пролеты, марку и сечение проводов ВЛ-10кВ определить на стадии рабочего проектирования в соответствии с требованиями ПУЭ, исходя из пропускаемой нагрузки и климатических условий.

Характеристика планируемых объектов электроснабжения.

Электроприемники планируемых объектов с.Чибиля, с.Кара-Кудюр относятся, в основном, ко II и III категориям по степени обеспечения надежности электроснабжения.

Электроснабжение электроприемников III категории предусматривается, согласно ПУЭ, от одного источника питания, допустимы перерывы на время, необходимое для подачи временного питания, ремонта поврежденного участка системы электроснабжения, но не более чем на одни сутки.

Электроснабжение электроприемников II категории должно обеспечиваться в нормальном режиме работы от двух независимых взаиморезервирующих источников питания. Перерыв в электроснабжении потребителей II категории допускается на время, необходимое для переключения с основного источника питания на резервный действиями дежурного персонала. В качестве двух независимых взаиморезервирующих источников питания предусматривается использование двухтрансформаторных подстанций либо двух ближайших планируемых или существующих однотрансформаторных подстанций. В качестве резервного источника питания возможно также использование дизельных электростанций.

Учет отпускаемой электроэнергии рекомендуется предусмотреть на границах балансовой принадлежности электрических сетей.

Расчет электрических нагрузок.

Расчетная потребность в средствах электроснабжения на перспективную застройку по Чибилинскому сельскому поселению определена исходя из удельных электрических нагрузок планируемых объектов социальной, жилищной сферы и расчетной мощности объектов производственной сферы.

Расчетная электрическая нагрузка жилых зданий, приведенная к шинам 0,4кВ КТП, определена из удельных нагрузок жилых зданий с учетом коэффициента участия в максимуме нагрузок, равным 0,5 для жилых домов с плитами на сжиженном газе и твердом топливе.

Нагрузка по планируемым промышленным предприятиям принята ориентировочно, по соответствующим предприятиям-аналогам, установленная и расчетная мощность электрооборудования уточняется при разработке рабочих проектов на каждый объект.

Таблица 35

Удельные расчетные электрические нагрузки планируемых объектов

Чибилинского сельского поселения

| № по генплану | Наименование объекта | Основной показатель объекта | Удельная (расчетная) электрическая нагрузка | Категория обеспечения надежности электро-снабжения | Расчетный коэф-т мощности соs φ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Кол-во | Единица измерения | Кол-во |  |  |
| с.Чибиля |
| Объекты социальной сферы |
| 1 | Средняя школа | 1 учащийся | 150 | кВт/учащийся | 0,25 | 2-я | 0,95 |
| 8 | Детский сад (реконструкция) | увеличение мест, 1 место | 35 | кВт/место | 0,46 | 2-я | 0,97 |
| 9 | Детский сад в северной части села | 1 место | 55 | кВт/место | 0,46 | 2-я | 0,97 |
| 36 | Школа искусств | 1 учащийся | 15 | кВт/учащийся | 0,15 | 2-я | 0,92 |
| 3 | Амбулатория | увеличение койко/мест | 8 | кВт | 30 | 2-я | 0,92 |
| 19 | Аптека | м2 общей площади | 15 | кВт/м2 общей площади | 0,14 | 2-я | 0,92 |
| 11 | Спорткомплекс | м2 общей площади | 230 | кВт/м2 общей площади | 0,12 | 3-я | 0,95 |
| 10 | Культурно-спортивный комплекс | 1 место | 30 | кВт/место | 0,12 | 3-я | 0,95 |
| 17 | Кафе 1 в центральной части села, реконструируемое | 1 место | 15 | кВт/место | 0,9 | 3-я | 0,95 |
| 18 | Кафе 2 в северной части села | 1 место | 15 | кВт/место | 0,9 | 3-я | 0,95 |
| 14 | Магазин 1 в западной части села | м2 торговой площади | 20 | кВт/м2 торг. площади | 0,23 | 3-я | 0,82 |
| 14 | Магазин 2 в юго-западной части села | м2 торговой площади | 20 | кВт/м2 торг. площади | 0,23 | 3-я | 0,82 |
| 14 | Магазин 3 в северной части села | м2 торговой площади | 20 | кВт/м2 торг. площади | 0,23 | 3-я | 0,82 |
| 14 | Магазин 4 в северной части села | м2 торговой площади | 20 | кВт/м2 торг. площади | 0,23 | 3-я | 0,82 |
| 14 | Магазин 5 в северной части села | м2 торговой площади | 20 | кВт/м2 торг. площади | 0,23 | 3-я | 0,82 |
| 5 | Дом бытовых услуг | 1 рабочее место | 7 | кВт/рабочее место | 1,5 | 3-я | 0,97 |
| 31 | Гостиница | 1 место | 10 | кВт/место | 0,34 | 3-я | 0,9 |
| 37 | Участковый пункт полиции | м2 общей площади | 30 | кВт/м2 общей площади | 0,043 | 3-я | 0,9 |
| 35 | Информационный туристский центр | м2 общей площади | 30 | кВт/м2 общей площади | 0,14 | 3-я | 0,92 |
| 6 | Библиотека | тыс. ед. хранен. | 5 | --- | ---- | 3-я | 0,92 |
| 34 | Лавка сувениров | м2 общей площади | 25 | кВт/м2 общей площади | 0,23 | 2-я | 0,82 |
| Объекты производственной сферы |
| 29 | Малое предприятие по переработке пуха и шерсти | м2 общей площади | 50 | кВт | 3 | 3-я | 0,85 |
| 28 | Убойный пункт | м2 общей площади | 670 | кВт | 3 | 3-я | 0,85 |
| 30 | Мясозаготовительный цех | м2 общей площади | 100 | кВт | 10 | 3-я | 0,85 |
| 27 | СТО | по проекту | --- | --- | 3-я | 0,85 |
| 26 | Пилорама | м3 / смену | 10 | кВт | 10 | 3-я | 0,8 |
| 33 | Асфальтно - бетонный завод |  | 500 | --- | --- | 3-я | 0,85 |
| Объекты жилищной сферы |
| 1 этажные жилые дома с плитами на сжиженном газе и твердом топливе | дом | 97 | кВт/квартиру | 6,0 | 3-я | 0,96 |
| с.Кара-Кудюр |
| Объекты социальной сферы |
| 1 | Общеобразовательная школа | 1 учащийся | 75 | кВт/учащийся | 0,25 | 2-я | 0,95 |
| 12 | Детский сад | 1 место | 75 | кВт/место | 0,46 | 2-я | 0,97 |
| 10 | Детская школа творчества | 1 учащийся | 10 | кВт/учащийся | 0,15 | 2-я | 0,92 |
| 8 | Лавка сувениров | м2 общей площади | 15 | кВт/м2 общей площади | 0,23 | 2-я | 0,82 |
| 9 | Тренажерный зал | м2 общей площади | 125 | кВт/м2 общей площади | 0,12 | 3-я | 0,95 |
| 5 | Клуб | 1 место | 150 | кВт/место | 0,36 | 3-я | 0,92 |
| Объекты производственной сферы |
| 14 | Деревообрабатывающее предприятие | м3 / смену | 15 | кВт | 10 | 3-я | 0,8 |
| 14 | Столярный цех | м3 / смену | 10 | кВт | 3 | 3-я | 0,8 |
| Объекты жилищной сферы |
| 1 этажные жилые дома с плитами на сжиженном газе и твердом топливе | дом | 14 | кВт/квартиру | 6,0 | 3-я | 0,96 |

Электропотребление в жилом секторе перспективной застройки предполагает оснащение современными бытовыми машинами и приборами (стиральная машина с подогревом, моющий пылесос и др. приборы и машины с дополнительными операциями), а также наличие нескольких одноименных приборов (телевизоры, магнитофоны и пр.) с количеством проживающих в квартире (жилом доме) 1-4 человека.

Таблица 36

Расчетное потребление электроэнергии в жилом секторе перспективной застройки

| Электроприемники квартиры (жилого дома) | Установленная мощность, Ру, кВт | Число часов их использования в год, Ч, час | Годовое потребление электроэнергии, W, кВт.час |
| --- | --- | --- | --- |
|  | для квартир с плитами на сжиженном газе и на твердом топливе |
| Освещение | 0,7 | 1000 | 700 |
| Электробытовые машины и приборы | 7,49 | от 30 до 3200 | 2539 |
| Итого | 8,19 | - | 3239 |

Электропотребление в личном приусадебном хозяйстве (ЛПХ) в жилом секторе перспективной застройки предполагает освещение хоз. блока и содержание в ЛПХ, в среднем: 2 коровы, 1 теленок на откорме, 2-3 поросенка на откорме, 4-5 овец, 12-15 кур.

Таблица 37

Расчетное потребление электроэнергии в ЛПХ

| Электроприемники ЛПХ | Установленная мощность, Ру, кВт | Число часов их использования в год, Ч, час | Годовое потребление электроэнергии, W, кВт.час |
| --- | --- | --- | --- |
| Освещение хоз.блока | 0,1 | 513,0 | 51,3 |
| Мелкомоторная нагрузка | 0,4 | 30,0 | 12,0 |
| Кипятильник | 0,6 | 100,0 | 60,0 |
| Итого | 1,1 | --- | 123,3 |

Годовое расчетное электропотребление в жилом секторе перспективной застройки составляет:

- для жилых домов с плитами на сжиженном газе и на твердом топливе - 2481 кВт.час в год на одного сельского жителя;

- для ЛПХ – 94,5 кВт.час в год на одного сельского жителя;

- всего, для жилых домов с плитами на сжиженном газе и на твердом топливе, с учетом ЛПХ, - 2575,5 кВт.час в год на одного сельского жителя.

Проектом выполнен расчет электрических нагрузок и определена потребность в установке новых комплектных трансформаторных подстанций 10/0,4кВ для потребителей перспективной застройки на расчетный период по Чибилинскому сельскому поселению.

Установленную мощность, месторасположение планируемых трансформаторных подстанций, точки подключения к существующим сетям 10кВ уточнить на стадии рабочего проектирования.

Пропускную способность существующих сетей ВЛ-10кВ проверить расчетом на увеличение нагрузки, в связи с присоединением планируемых объектов, при необходимости увеличить сечение проводов линий ЛЭП-10кВ.

В зоне существующей застройки при подключении строящихся объектов к действующим КТП, при необходимости, произвести замену трансформаторов подстанций на более мощные.

Таблица 38

Расчетные электрические нагрузки для планируемых объектов

Чибилинского сельского поселения

| № по генплану | Наименование объекта | Расчетная мощность объекта, кВт | Источник электроснабжения: |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | основной | резервный |
| с.Чибиля |
| 1 | Средняя школа | 37,5 | Существующая КТП 36-11-1 10/0,4кВ, 100кВА | Существующая КТП 36-11-2 10/0,4кВ, 160кВА |
| 8 | Детский сад (реконструкция) | 16,1 | Существующая КТП 36-11-1 10/0,4кВ, 100кВА | Существующая КТП 36-11-2 10/0,4кВ, 160кВА |
| 9 | Детский сад в северной части села | 25,3 | Проектируемая КТП №2 10/0,4кВ, 150кВА |  |
| 36 | Школа искусств | 2,3 | Проектируемая КТП №2 10/0,4кВ, 150кВА | --- |
| 3 | Амбулатория (реконструкция) | 30,0 | Существующая КТП 36-11-1 10/0,4кВ, 100кВА | Существующая КТП 36-11-2 10/0,4кВ, 160кВА |
| 19 | Аптека | 2,1 | Проектируемая КТП №2 10/0,4кВ, 150кВА |  |
| 11 | Спорткомплекс | 27,6 | Существующая КТП 36-11-1 10/0,4кВ, 100кВА | -------- |
| 10 | Культурно-спортивный комплекс | 3,6 | Проектируемая КТП №2 10/0,4кВ, 150кВА | -------- |
| 17 | Кафе 1 в центральной части села, реконструируемое | 13,5 | Существующая КТП 36-11-2 10/0,4кВ, 160кВА | -------- |
| 18 | Кафе 2 в северной части села | 13,5 | Проектируемая КТП №2 10/0,4кВ, 150кВА | -------- |
| 14 | Магазин 1 в западной части села | 4,6 | Проектируемая КТП №1 10/0,4кВ, 250кВА | -------- |
| 14 | Магазин 2 в северо-восточной части села | 4,6 | Проектируемая КТП №1 10/0,4кВ, 250кВА | -------- |
| 14 | Магазин 3 в северной части села | 4,6 | Проектируемая КТП №2 10/0,4кВ, 150кВА | -------- |
| 14 | Магазин 4 в северной части села | 4,6 | Проектируемая КТП №2 10/0,4кВ, 150кВА | -------- |
| 14 | Магазин 5 в северной части села | 4,6 | Проектируемая КТП №2 10/0,4кВ, 150кВА | -------- |
| 5 | Дом бытовых услуг | 10,5 | Существующая КТП 36-11-1 10/0,4кВ, 100кВА | Существующая КТП 36-11-2 10/0,4кВ, 160кВА |
| 31 | Гостиница | 3,4 | Проектируемая КТП №1 10/0,4кВ, 250кВА | -------- |
| 37 | Участковый пункт полиции | 1,3 | Существующая КТП 36-11-1 10/0,4кВ, 100кВА | -------- |
| 35 | Информационный туристский центр | 4,2 | Проектируемая КТП №1 10/0,4кВ, 250кВА | -------- |
| 6 | Библиотека | 3,5 | Проектируемая КТП №2 10/0,4кВ, 150кВА | -------- |
| 34 | Лавка сувениров | 5,75 | Проектируемая КТП №1 10/0,4кВ, 250кВА |  |
| 29 | Малое предприятие по переработке пуха и шерсти | 3 | Проектируемая КТП №1 10/0,4кВ, 250кВА |  |
| 28 | Убойный пункт | 3 | Проектируемая КТП №1 10/0,4кВ, 250кВА |  |
| 35 | Малое предприятие по изготовлению мясных полуфабрикатов | 10 | Проектируемая КТП №1 10/0,4кВ, 250кВА |  |
| 30 | Мясозаготовительный цех | 3 | Проектируемая КТП №1 10/0,4кВ, 250кВА |  |
| 27 | СТО | 3 | Проектируемая КТП №1 10/0,4кВ, 250кВА |  |
| 33 | Асфальтно-бетонный завод | 100 | Проектируемая КТП №1 10/0,4кВ, 250кВА | -------- |
| 38 | Пилорама | 10 | Проектируемая КТП №1 10/0,4кВ, 250кВА |  |
|  | Жилые дома (117 шт.) | 351 | Проектируемая КТП №1 10/0,4кВ, 250кВА |  |
| Итого по с. Чибиля: 706,2 кВт |
| с.Кара-Кудюр |
| 1 | Общеобразовательная школа | 18,7 | Существующая КТП 36-11-4 10/0,4кВ, 100кВА | Существующая КТП 36-11-5 10/0,4кВ, 160кВА |
| 12 | Детский сад | 34,5 | Существующая КТП 36-11-4 10/0,4кВ, 100кВА | Существующая КТП 36-11-5 10/0,4кВ, 160кВА |
| 10 | Детская школа творчества | 1,5 | Проектируемая КТП №1 10/0,4кВ, 2х100кВА | Существующая КТП 36-11-4 10/0,4кВ, 100кВА |
| 8 | Лавка сувениров | 3,5 | Проектируемая КТП №1 10/0,4кВ, 2х100кВА | Существующая КТП 36-11-4 10/0,4кВ, 100кВА |
| 9 | Тренажерный зал | 15 | Проектируемая КТП №1 10/0,4кВ, 2х100кВА |  |
| 3 | Магазин | 4,6 | Проектируемая КТП №1 10/0,4кВ, 2х100кВА | Существующая КТП 36-11-4 10/0,4кВ, 100кВА |
| 5 | Клуб | 54 | Существующая КТП 36-11-4 10/0,4кВ, 100кВА |  |
| 14 | Деревообрабатывающее предприятие | 10 | Проектируемая КТП №1 10/0,4кВ, 2х100кВА |  |
| 14 | Столярный цех | 3 | Проектируемая КТП №1 10/0,4кВ, 2х100кВА |  |
|  | Жилые дома (14 шт.) | 42 | Проектируемая КТП №1 10/0,4кВ, 2х100кВА | Существующая КТП 36-11-4 10/0,4кВ, 100кВА |
| Итого по с.Кара-Кудюр: 186,8 кВт |
| Итого по МО «Чибилинский сельсовет»: 893 кВт |

Расчетная нагрузка на перспективную застройку на расчетный период составит 893 кВт, в том числе:

- на объекты социальной сферы 355 кВт;

- на объекты производственной сферы 145,0 кВт;

- на объекты жилищной сферы 393,0 кВт.

Годовой расчетный расход электроэнергии для планируемых объектов составит 763,3 тыс.кВт.час, в том числе:

- для объектов социальной сферы 375,8 тыс.кВт.час;

- для объектов производственной сферы 30,6 тыс.кВт.час;

- для объектов жилищной сферы 356,9 тыс.кВт.час.

Заключение.

Существующая энергетическая инфраструктура располагает резервом мощности для обеспечения расчетных параметров комплексного территориального развития Чибилинского сельского поселения на период до 2030г.

Генеральным планом с учетом изменения планировочной структуры сел Чибиля, Кара-Кудюр и ожидаемого роста присоединяемых мощностей на расчетный срок, предусмотрено:

- установка однотрансформаторной КТП-10/0,4кВ, с трансформатором мощностью 250 кВА в юго-западной части села Чибиля;

- реконструкция с заменой трансформатора 100кВА на трансформатор 250кВА действующей КТП 36-11-4 в с. Чибиля в связи с увеличением присоединенной нагрузки;

- установка однотрансформаторной КТП-10/0,4кВ, 150 кВА в зоне перспективной застройки в северной части с. Чибиля;

- установка двутрансформаторной КТП-10/0,4кВ 2х100кВА в зоне перспективной застройки в северной части с. Чибиля.

- установка двух однотрансформаторных КТП-10/0,4 кВ, 63 кВА на территории производственных объектов в южной части села;

- реконструкция с заменой трансформатора 100кВА на трансформатор 250кВА действующей КТП 36-11-1 в с.Чибиля в связи с увеличением присоединенной нагрузки;

- установка однотрансформаторной КТП-10/0,4кВ, 100кВА в зоне перспективной застройки в южной части с.Кара-Кудюр;

- установка одной однотрансформаторной КТП-10/0,4 кВ, 63 кВА на территории производственных объектов к западу от границы села;

- реконструкция с заменой трансформатора 100кВА на трансформатор 250кВА действующей КТП 36-11-3 в с. Кара-Кудюр в связи с увеличением присоединенной нагрузки;

- увеличение мощностей действующих трансформаторных подстанций в зоне существующей застройки, по необходимости;

- проведение мероприятий по обеспечению резервным источником питания всех зданий и сооружений, относящихся к I и II категориям;

- текущий ремонт и замена технологического оборудования ПС-110/10кВ №36 и комплектных трансформаторных подстанций по мере физического и морального износа электрооборудования;

- ремонт и реконструкция распределительных сетей 10кВ и 0,4кВ по мере их физического износа;

- строительство проектируемых сетей ВЛ-10кВ общей протяженностью:

в с.Чибиля – 3108 м;

в с. Кара-Кудюр – 1350 м.

2.8.4 Газоснабжение

Газоснабжение села будет осуществляться привозным сжиженным газом в баллонах.

Суточный расход газа населением на расчетный срок составит в с. Чибиля - 153 кг/сут., в с. Кара-Кудюр - 84 кг/сут., (из расчета 0,2 кг/сут. на 1 чел). Для обеспечения потребностей населения газом потребуется в год 4400 баллонов емкостью 20 кг.

Использование сжиженного газа предусматривается в жилых квартирах для приготовления пищи и подогрева воды на хозяйственно-бытовые нужды.

2.8.5 Электросвязь и проводное вещание

Запланирован перевод координатной АТС на электронную АТС. Для телефонизации предусмотрено использование существующих линейно-кабельных сооружений.

В перспективе планируется перевод на цифровое телевидение.

В связи с переходом на эфирное радиовещание, на 1 очередь и расчетный срок необходима установка приемного и усилительного оборудования.

Проектом рекомендуется дальнейшее расширение услуг высококачественного УКВ вещания, сотовой связи.

Для приема телепередач предусматривается оснащение проектируемых домов телеантеннами.

Дальнейшая замена кабельных и воздушных межстанционных линий связи на волоконно-оптический кабель связи (ВОЛС).

Телефонизация

Согласно нормам телефонной плотности 270 телефонов на 1000 жителей потребуется 367.

2.8.6  Санитарная очистка

Основными задачами по благоустройству, озеленению и санитарной очистке территории поселения являются:

- создание системы зеленых насаждений как важнейшего фактора в структуре элементов природного комплекса поселения;

- обеспечение безопасной санитарно-эпидемиологической обстановки на территории поселения.

Расчетные нормы накоплений твердых бытовых отходов приняты по «Сборнику удельных показателей образования отходов производства и потребления», утвержденному Государственным комитетом Российской Федерации по охране окружающей среды.

Среднегодовая норма образования и накопления отходов на одного человека принята в среднем 300 кг. Общее количество отбросов составит:

Таблица 39

Годовое количество отходов

| Наименование отходов | Норма по СНИП 2.07.01-89 | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
| С. Чибиля |
| Твердые бытовые отходы, т | 300 кг на 1 чел/год | 230 |
| Смет с улиц, т | 10 кг с 1 кв. м | 150 |
| С. Кара-Кудюр |
| Твердые бытовые отходы, тыс. т | 300 кг на 1 чел/год | 125 |
| Смет с улиц, тыс. т | 10 кг с 1 кв. м | 141 |

В с. Чибиля среднегодовая потребность в территории полигона (га) при среднегодовом расчетном объеме твердых бытовых отходов 380 тыс. т в год, на расчетный срок до 2030 года составит

В с. Кара-Кудюр среднегодовая потребность в территории полигона (га) при среднегодовом расчетном объеме твердых бытовых отходов 266 тыс. т в год, на расчетный срок до 2030 года составит

На расчетный срок проектом предусмотрено провести рекультивацию полигона ТБО в с. Чибиля и с. Кара-Кудюр, сами полигоны ТБО рекомендуется разместить в районе существующего скотомогильника, а также:

- организация планово-поквартальной системы санитарной очистки населенных пунктов, входящих в состав поселения;

- организация уборки территорий населенных пунктов, входящих в состав поселения от мусора, смета, снега.

## 2.9 Основные решения по структурным элементам туристско-рекреационного комплекса

Выбор участков для организации рекреации обусловлен перспективами развития культурных традиций самобытной теленгитской культуры. Обычаи, религия, язык, фольклор позволяют развивать этнические виды бизнеса (экскурсии по объектам национальной культуры, производство национальных продуктов питания, развитие сети кафе с национальной кухней, изготовление сувениров и т.д.).

Схемой Территориального планирования Улаганского района предлагается создание туристско-рекреационной зоны, приуроченной к восточной границе с. Чибиля, с организацией на этой территории турбазы.

Планируется создание летнего кафе национальной кухни, непосредственно возле дороги, ведущей в село Улаган, ориентированной непосредственно на поток туристов летом, расширение и внедрение «зеленого» туризма. Кроме того, создание на базе существующего ателье по пошиву одежды, ателье по изготовлению национальных сувениров и пошиву алтайской национальной одежды позволит развить в сельском поселении этнический туризм.

Территория Чибилинского сельского поселения относится к туристическому району, который носит название Чулышманский. Количество групп, зарегистрированных здесь, исчисляется единицами.

Туристские возможности района богатые. В целом, на территории сельского поселения можно совершать пешие, лыжные и водные походы, горные походы - до III категории сложности, а также развивать экологический туризм.

Активные туры. К ним относятся пешеходный, лыжный, водный, велосипедный, горный, конный, авто- , мототуризм.

Водный туризм. Главная водная артерия, по которой сплавляются туристы – это р. Башкаус, которая наиболее сложна в техническом отношении - на реке 216 порогов и шивер.

Башкаус относится к числу наиболее сложных из пройденных туристами на Алтае рек из-за чрезвычайной насыщенности препятствиями. Средние уклоны в нижнем течении - 15 - 24 м/км, в среднем течении - 2,5 - 3 м/км. На территории Чибилинского сельского поселения находится участок туристического маршрута - Средний Башкаус (устье р. Б. Улаган - устье р. Ата-Кара Су) - средний уклон 4 м/км (2 каньона и 2 участка шивер).

После устья левого притока – р. Кубадра, Башкаус разбивается на протоки. Препятствия на этих участках маршрута относятся к I-III к.с.: быстрый плес (1-2 к. с.), простая шивера в скальных стенках (3 к.с.), шиверы до 3 к. с (см. рис. Х).

Пешеходные туры (треккинг), они часто совпадают с конными. Пешеходные походы всегда пользовались популярностью среди туристов. Они включают переходы через горные перевалы, проходы по долинам горных рек, выходы на альпийские луга и скалистые высокогорья.

Оздоровительный туризм целесообразно развивать на территориях, благоприятных для отдыха человека и восстановления его жизненного потенциала. Это территории с лесными массивами, горными реками и целебными источниками. В этом отношении перспективно использование минерального источника Аржан-Суу, который находится в 5 км к северо-западу от с. Чибиля, недалеко от дороги Чибиля – Кара-Кудюр.

Автомобильные, мотоциклетные, велосипедные экскурсии Наличие на территории района автомобильных дорог, некатегорийных троп позволяют организовывать на ее территории авто-мото-вело путешествия различной категории сложности и массовые прогулки на велосипедах, данные маршруты предполагаются по дорогам Улаган – Чибиля и Чибиля – Кара-Кудюр.

Рис. 6 Схема водного туристического маршрута на территории Чибилинского СП

Этнический туризм целесообразно развивать в связи с тем, что население сохранило свое богатое наследие: самобытную теленгитскую культуру, обычаи, религию, язык, фольклор.

Таблица 40

Список перспективных рекреационных зон

| №№ | Название | Назначение | Площадь га | В том числе аренда леса |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Чибилинское СП |
| 1 | Туристско-рекреационная зона вдоль реки Кубадра | познавательный, этнический, зеленый туризм; усадьба гостевого типа | 2,4 |  |
| 2 | Рекреационная зона (территория стадиона) с. Чибиля | Познавательный туризм | 35 | 1 |
| 3 | Рекреационная зона вдоль р. Башкаус ниже по течению от с. Кара-Кудюр | пешеходный, велосипедный, автомобильный, конный туризм | 44 |  |
|  | Итого: |  | 81,4 |  |

# 3. Охрана окружающей среды

## 3.1 Зоны с особыми условиями использования территории

Основными мероприятиями по охране окружающей среды и поддержанию благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки на территории Чибилинъского сельского поселения является установление зон с особыми условиями использования территории.

Наличие тех или иных зон с особыми условиями использования определяет систему градостроительных ограничений территории, от которых во многом зависят планировочная структура, условия развития селитебных территорий, промышленных и производственных зон.

Зоны с особыми условиями использования территории сельского поселения включают:

- санитарно защитные зоны не менее 50 метров от объектов производственной зоны, в соответствии с санитарной классификацией промышленных объектов и производств (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03);

в санитарно-защитной зоне не допускается размещать:

- жилую застройку, включая отдельные жилые дома;

- ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха;

- территории курортов, санаториев и домов отдыха;

- территории садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков;

- другие территории с нормируемыми показателями качества среды обитания;

- спортивные сооружения;

- детские площадки;

- образовательные и детские учреждения;

- лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.

- водоохранные зоны - ширина водоохранных зон реки Башкаус установлена в размере 200 м, р. Кара-Кудюр и р. Чибилинка -100 м в соответствии с п 4. статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации.

В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации в границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод для удобрений почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме спецтранспорта), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. В целях выполнения мероприятий по охране водных объектов рекомендуется закрепление на местности прибрежной защитной полосы рек специальными информационными знаками. Подготовка и принятие соответствующих местных нормативных актов, регламентирующих порядок проектирования, строительства и эксплуатации объектов капитального строительства, расположенных в границах водоохраной зоны.

- прибрежные защитные полосы рек Прибрежные защитные полосы рек установлены в соответствии с крутизной склона и видом прилегающих к водным объектам угодий, и составляют 50 м в соответствии с п. 11 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации;

В соответствии с п. 17 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации в границах прибрежных защитных полос наряду с установленными ограничениями к хозяйственной и иной деятельности в границах водоохранных зон запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

- санитарно-защитная зона кладбищ составляет 50 м.

- санитарно-защитные зоны 500 м от полигона бытовых отходов и 1000 м от скотомогильника в с. Чибиля ограничивают развитие села в северо-западном направлении, в с. Кара-Кудюр – юго-западном.

- зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения:

границы первого пояса зоны подземного источника водоснабжения – водозабора устанавливаются от одиночного водозабора (скважина) или от крайних водозаборных сооружений группового водозабора на расстояниях:

- 50 м при использовании недостаточно защищенных подземных вод (к недостаточно защищенным подземным водам относятся: воды первого от поверхности земли безнапорного водоносного пласта, получающего питание на площади его распространения; воды напорных и безнапорных водоносных пластов, которые в естественных условиях или в результате эксплуатации водозабора получают питание на площади зоны из вышележащих недостаточно защищенных водоносных пластов через гидрогеологические окна или проницаемые породы, кровли, а также из водотоков и водоемов путем непосредственной гидравлической связи).

Для водозаборов, расположенных на территории объекта, исключающего возможность загрязнения почвы и подземных вод, а также для водозаборов, расположенных в благоприятных санитарных, топографических и гидрогеологических условиях, размеры первого пояса зоны допускается уменьшать по согласованию с местными органами санитарно-эпидемиологической службы, но принимать не менее 15 и 25 м соответственно.

Границы второго пояса зоны подземного источника водоснабжения устанавливаются расчетом, учитывающим время продвижения микробного загрязнения воды до водозабора, принимаемое в зависимости от климатических районов и защищенности подземных вод от 100 до 400 сут.

Граница третьего пояса зоны подземного источника водоснабжения определяется расчетом, учитывающим время продвижения химического загрязнения воды до водозабора, которое должно быть больше принятой продолжительности эксплуатации водозабора, но не менее 25 лет.

Зоны с особыми условиями использования территории муниципального образования представлены также санитарно-защитными и охранными зонами объектов инженерной и транспортной инфраструктуры.

Из объектов инженерной инфраструктуры, имеющих градостроительные ограничения на территории сельского поселения проходят линии электропередачи 110 кВ и 10 кВ.

Охранные зоны от линий электропередачи напряжением 110 кВ и 10 кВ устанавливаются в размере 20 и 10 метров соответственно согласно «Правилам установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах зон», утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009г. №160.

## 3.2 Мероприятия по охране окружающей среды

3.2.1 Инженерная подготовка территории

В состав мероприятий по инженерной подготовке территории включены следующие виды работ:

1.Водостоки и защита территории от подтопления.

Для предупреждения и предотвращения негативного воздействия р. Кара-Кудюр на одноименное село, а также реки Башкаус на с. Чибиля, необходимо выполнение следующих мероприятий:

- расширение и углубление русел рек;

- расчистка русел от растительности и наносов;

- использовать грунт от расчистки в качестве защитного сооружения (отвалы);

- для производства строительных работ по расчистке, углублению русла с расширением, согласовать во временное пользование земли Чибилинского сельского поселения;

- протяженность расчистки русел, глубина, ширина и другие параметры необходимо уточнить в процессе проектирования после проведения комплекса инженерных изысканий;

Планируемые мероприятия повысят уровень безопасности населения и объектов, расположенных в зоне влияния рек и улучшат санитарную и экологическую обстановку местности.

2. Защита от наледей.

Наиболее рациональным средством борьбы с наледями грунтовых вод является осушение местности. При осушении местности верхняя граница вечномерзлых грунтов понижается настолько, что сооружения могут строиться по нормальным техническим условиям, принятым для немерзлотных районов. Осушение местности там, где это возможно, следует применять как первостепенное мероприятие во всех случаях, когда наледи образуются за счет грунтовых вод.

Для осушения верхнего слоя грунта, понижения грунтовых вод и верхней границы вечной мерзлоты применяются открытые дренажные канавы глубиной 0,5-1 м. По стоимости проходка канав и их эксплуатация являются наиболее дешевыми осушительными устройствами.

В процессе эксплуатации канав за ними должно быть установлено наблюдение для предохранения их от засорения и заиливания; при необходимости следует укреплять дно и откосы канавы от повреждения.

Если при эксплуатации автодороги или других сооружений установлено, что наледь на том или другом участке долины реки образуется ежегодно, изменяясь лишь в размерах и интенсивности роста, принимаются меры к строительству постоянных противоналедных сооружений. Постоянным заграждением является насыпь из грунта, которая отсыпается поперек потока наледной воды. Насыпь устраивается таким образом, чтобы задержать всю воду и образующийся лед и не допустить их к возводимому или эксплуатирующемуся сооружению. Для пропуска поверхностных вод весной и летом в насыпи оставляются проемы, засыпаемые на зиму.

Помимо постоянных заграждений применяются временные. Временные заграждения устраиваются в тех случаях, когда не выявлены данные о наледях или наледь проявилась неожиданно. Такое сооружение представляет собой глухой вертикальный забор, установленный поперек движения потока наледной воды.

В случае большого дебита наледной воды устраивается несколько параллельно расположенных заграждений. Высота временных заграждений колеблется от 1 до 2,5 м в зависимости от притока воды.

Если дебит наледных вод невелик, а снежный покров имеет большую толщину, временные заграждения могут устраиваться в виде валов из снега и льда.

Для рек, не промерзающих до дна, мерами борьбы могут быть: спрямление русла реки, углубление дна или расчистка перекатов, а также ряд других мероприятий, применяемых для борьбы с промерзанием русла. Перечисленные работы являются фундаментальными, обеспечивают долголетнее предупреждение речных наледей, но требуют на их осуществление больших капиталовложений.

Меры борьбы с наледями для рек, промерзающих за зимний период полностью, заключаются в обеспечении условий равномерного промерзания русла реки по всей ее длине. Для этой цели в начале зимы производят утепление наиболее промерзающих участков.

Своевременно и правильно организованная борьба с наледями позволяет предохранить построенные сооружения от затопления и разрушения, а также обеспечить бесперебойное строительство автодорог и других объектов.

3.2.2 Мероприятия по охране атмосферного воздуха

Санитарная охрана и оздоровление воздушного бассейна обеспечивается комплексом защитных мер технологического, санитарно-технического и планировочного характера. Основными путями снижения загрязнения атмосферного воздуха в целях сокращения суммарных выбросов в атмосферу стационарными источниками выделения предусматривается:

– внедрение и реконструкция пылегазоочистного оборудования на котельных и производственных предприятиях, использование высококачественных видов топлива;

– вынос коммунальных и производственных объектов на расстояние, обеспечивающее санитарные нормы;

– создание и благоустройство санитарно-защитных зон промышленных предприятий и других источников загрязнения атмосферного воздуха, водоемов, почвы;

– благоустройство, озеленение улиц и проектируемой территории в целом.

При проектировании размещения полигонов ТБО необходимо учитывать соблюдение санитарно-защитных зон, которые составляют от полигонов до жилых, общественных зданий, животноводческих ферм (комплексов) – 500 м.

3.2.3 Мероприятия по охране водной среды

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по восстановлению и предотвращению загрязнения водных объектов:

- организация и благоустройство водоохранных зон и прибрежных защитных полос, расчистка прибрежных территорий;

- организация контроля уровня загрязнения поверхностных и грунтовых вод;

  - разработка проекта установления границ поясов ЗСО подземных источников водоснабжения;

- организация контроля уровня загрязнения поверхностных и грунтовых вод.

3.2.4 Мероприятия по предотвращению загрязнения и разрушения почвенного покрова

Для обеспечения охраны и рационального использования почвы необходимо предусмотреть комплекс мероприятий по ее рекультивации. Рекультивации подлежат земли, нарушенные при:

– складировании и захоронении промышленных, бытовых и прочих отходов.

Для предотвращения загрязнения и разрушения почвенного покрова генеральным планом предполагается ряд мероприятий:

- проведение рекультивации территории ликвидируемого полигона ТБО у с. Чибиля;

- проведение технической рекультивации земель, нарушенных при строительстве и прокладке инженерных сетей;

- выявление и ликвидация несанкционированных свалок, захламленных участков, с последующей рекультивацией территории.

Антропогенные нагрузки на природу данного сельского поселения характеризуются как сильные и наблюдаются признаки нарушения экологического равновесия природной среды. В настоящее время очень важно организовать систему мониторинга этих территорий, чтобы сохранить первозданную и неповторимую природу региона.

Из всех антропогенных факторов неорганизованный туризм является наиболее сильным и масштабным. Чрезмерные туристические нагрузки, наносят ущерб экологии. Многие туристы не соблюдают правила традиционной экологической охоты, небрежно относятся к окружающей среде. Таким образом, на сегодняшний день одной из актуальных проблем жителей Чибилинского сельского поселения Улаганского района республики Алтай является сохранение в первозданном виде окружающей среды, как одного из факторов жизнеобеспечения коренных народов.

3.2.5 Мероприятия по рационализации и экологизации использования лесных ресурсов

Лесной фонд на территории Чибилинского сельского поселения составляет более 18%. Леса представляют особую экологическую систему. Этот уникальный естественный комплекс оказывает огромное влияние на природу. Леса также играют важную роль в повышении продуктивности и рентабельности сельскохозяйственного производства. Особую роль в регионе играют кедровые леса, характеризующиеся экологическими и ресурсными ценностями. В кедровых лесах наиболее перспективна организация комплексного использования ресурсов: сбор кедрового ореха; ведение охотничьего хозяйства, в первую очередь элитарного и спортивного.

Перспективными направлениями рационализации использования лесных ресурсов являются:

- регулируемое пастбищное лесопользование для создания оптимальных условий по обеспечению жизнедеятельности коренного населения, ориентированного на отгонное скотоводство при обязательном прекращении нерегулируемого выпаса животных, особенно коз, в лесных экосистемах, что будет способствовать сохранению естественного подроста деревьев и охране новых лесных плантаций;

- рекреационное лесопользование, направленное на создание дифференцированных услуг для научного туризма, бизнестуризма, проведения охотничьих туров, обычного российского и международного туризма через службы Комитета по лесу, обладающего необходимой инфраструктурой;

- промышленное лесопользование в основном должно осуществляться при обязательном целевом использовании древесины кедра и пихты в глубокой переработке древесины для поставки на экспорт конечной продукции;

– посадка леса и содействие его естественному возобновлению;

– более полное использование древесины и переработка порубочных остатков на опилки.

3.2.6 Меры по сохранению объектов археологии на территории Чибилинского сельского поселения

Все историко-культурные объекты представляют научную и познавательную ценность. Пока историко-культурные памятники не будут выявлены, они не защищены законом (Закон РФ от 25 июля 1986г «Об историко-культурных памятниках»).

На сегодняшний момент на территориях расположения объектов археологического наследия определяются мероприятия, направленные на обеспечение сохранения данных объектов.

На территориях объектов археологического наследия (памятников археологии), находящихся в Чибилинском сельском поселении, работы, связанные с перекопом грунта (строительство и реконструкция дорог и прочих коммуникаций, устройство карьеров, прокладка инженерных сооружений, распашка) должны осуществляться при обеспечении требований к сохранению археологических объектов в соответствии с законодательством по сохранению культурного наследия.

Любые из выше перечисленных работ на территории сельского поселения – должны предваряться археологическим обследованием, направленным на полное изучение культурного слоя в зоне планируемых земляных работ.

В случае обнаружения в ходе хозяйственной и иной деятельности на территории сельского поселения объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия исполнителю работ необходимо проинформировать орган исполнительной власти Республики Алтай, уполномоченной в области охраны объектов культурного наследия об обнаруженном объекте, а все работы приостановить. Кроме того, работы, проведение которых может ухудшить состояние объекта, нарушить его целостность и сохранность, должны быть немедленно приостановлены заказчиком и исполнителем работ после получения письменного предписания органа исполнительной власти, уполномоченного в области охраны объектов культурного наследия.

Приостановленные работы могут быть возобновлены по письменному разрешению органа охраны.

Все собственники и пользователи земельных участков на территории данного поселения, в границах которых находятся объекты археологического наследия (памятники археологии), должны быть предупреждены о расположении археологических объектов на их участках и режиме их использования. Они обязаны заключить Охранные обязательства в установленном Законодательством порядке. В материалы землеотводов вносятся условия по сохранению объектов историко-культурного наследия и границы их территории.

При разработке и корректировании генеральных планов, проектов детальной планировки муниципальных образований необходимо установить точные границы объектов культурного наследия и зон их охраны; определить режим использования земель и градостроительные регламенты.

# 4. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

## 4.1 Чрезвычайные ситуации природного характера

Согласно СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных явлений» на территории сельского поселения могут иметь место следующие природные процессы:

Риски тектонической активности. Негативные процессы, влияющие на окружающую среду района представлены геодинамическими эндогенными факторами и экзогенными геологическими процессами (ЭГП). В первом случае, эндогенные процессы, на площади района проявлены, главным образом, в повышенной сейсмичности, выражающейся в наличии разнообразных первичных и вторичных современных и палеосейсмодислокаций.

Наиболее значимо влияют на безопасность территории населенных пунктов природные ЭГП процессы (экзогенные геологические). В целом степень пораженной ЭГП территории района может быть оценена как средняя, местами сильная.

Риски возникновения снежных заносов. На территории сельского поселения вероятны риски возникновения снежных заносов.

Риски, связанные с пожаром.

В Чибилинском сельском поселении лесопожарная опасность велика, особенно во второй пик возникновения лесных пожаров, приходящийся на конец мая, июня, т.к. земли лесного фонда занимают 18% от общей площади СП.

В восточной части села Чибиля, на левом берегу р. Башкаус, ряд жилых домов и построек расположены в непосредственной близи лесного массива, что делает их уязвимыми в случае возникновения лесного пожара.

Обеспечить защиту от лесных пожаров населенных пунктов, находящихся в непосредственной близости, помогут следующие мероприятия:

- устройство противопожарных барьеров, опашек, минерализованных полос, а также уход за существующими;

- создание условий для использования естественных водоисточников на нужды пожаротушения;

- ограничение доступа населения в лесные массивы в период повышенной пожарной опасности;

- обеспечить первичные меры пожарной безопасности в границах населенных пунктов;

- запретить на территории населенных пунктов проведение не сельскохозяйственных отжигов сухой травы.

Риски, связанные с эрозией почв. На эрозионно-опасных участках и пределах селитебной территории очень активно протекает процесс береговой эрозии. Для предотвращения размыва, необходимо предусмотреть ряд мероприятий по укреплению берегов рек Башкаус, Чибилинка, Кара-Кудюр, а также мероприятия по чистке от мусора малых рек и родников на территории сельского поселения.

Режимообразующие факторы наледеобразования - низкие температуры января, полное или частичное промерзание русел малых рек Тыту-Кем и Тостак, повышенное грунтовое питание.

Село Чибиля расположено на правобережной пойме р. Башкаус. Негативное воздействие реки осуществляется посредством активизации в пик половодья процессов подтопления и берегового размыва.

Участок береговой эрозии и подтопления, приуроченный к правобережной пойме р. Башкаус. Деградация берега в центре эрозионной дуги составляет около 40 м, максимальный размыв зафиксирован в 2001 году. Дамба, перекрывающая правую протоку, построенная 10 лет назад, в настоящее время полностью размыта, на ее месте образовался остров. Подтопление села на данном участке происходит в пик половодья и развивается по старинному руслу, затапливая часть огородов и ограды усадьб.

Второй участок эрозионного размыва приурочен к левобережной террасе, на крутой излучине реки. Активность размыва в настоящее время средняя, наблюдается стабилизация процесса.

Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

Планировочная структура и функциональное зонирование сел Чибилинского сельского поселения решены с учетом требований противопожарных норм и СНиП 2.07.01-89.

Противопожарные мероприятия учитывают все нормативные требования при проектировании зданий с учетом пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре.

Улицы и дороги без тупиковых окончаний. Квартальная застройка решена с внутрихозяйственными проездами, что обеспечивает свободный подъезд пожарных автомобилей к зданиям и сооружениям.

Расстояния между зданиями приняты в зависимости от степени их огнестойкости.

Противопожарное водопотребление:

Расчетное количество одновременных пожаров и расход воды на наружное пожаротушение в населенных пунктах на один пожар принято согласно СНиП 2.04.02-84* 10 л/сек из пожарных гидрантов, расположенных в существующих водопроводных колодцах:

- продолжительность пожара – 3 часа;

- расчетное количество пожаров – 1;

Расходы на пожаротушение:

- на наружное – 15 л/сек.

- на внутреннее – 10 л/сек.

Противопожарный запас воды принимается: (36,0 х 3часа х 1)= 108 м³

– для обеспечения средств пожаротушения водой на сетях водопровода следует установить пожарные гидранты. Хранение противопожарного запаса в резервуарах.

- в селах следует предусмотреть резервуары, в которых хранится противопожарный, регулирующий и 3-часовой максимальный расход на хозяйственно-питьевые нужды.

- для возможного забора воды из поверхностных источников устраиваются съезды, обеспечивающие беспрепятственный подъезд к реке.

## 4.2 Чрезвычайные ситуации техногенного характера

Риски возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера связаны, в основном, с различными производствами. Классификация потенциально опасных объектов является условной, поскольку некоторые из объектов можно отнести одновременно к нескольким классам.

К потенциально взрыво - и пожароопасным (3 класс) относятся объекты, имеющие в своем составе горючие и трудногорючие вещества и материалы, которые могут гореть самостоятельно после удаления источника зажигания. Это помещения, здания, сооружения, транспортные средства, леса, торфяники, посевы созревших зерновых культур и другое.

На территории сельского поселения к ним относятся энергетические объекты коммунального хозяйства, предприятия деревообрабатывающей промышленности, автозаправочные станции, большие лесные массивы, посевы созревших зерновых.

Система взрыво- и пожаропредупреждения предусматривает:

- исключение возможности возникновения источников зажигания (взрыва) в оборудовании и помещениях;

- применение магнитной защиты, реле-контроля и автоблокировок;

- установку производственной и аварийной сигнализации;

- применение средств защиты от статического электричества, а также строгой регламентацией огневых работ, условий хранения мучнистого сырья и продукции, склонной к самовозгоранию;

- ограничение возможности распространения взрыва (пожара) в соседние помещения, устройство путей эвакуации.

В 4 класс опасности включены транспортные средства, которые перевозят пассажиров или дорогостоящие неопасные грузы, а также опасные транспортные сооружения.

На территории сельского поселения возможны автомобильные аварии и катастрофы, особенно, в осенне-зимний период с появлением гололеда.

Основным мероприятием, снижающим риск возникновения ЧС на дорогах, является поддержание дорог и дорожных сооружений в надлежащем состоянии.

К 5 классу относятся опасные технические сооружения - плотины искусственных водоемов, водозащитные дамбы, системы централизованного водо-, тепло- и электроснабжения.

При использовании минерально-сырьевых ресурсов необходимо неукоснительное соблюдение существующих природоохранных норм и правил. Необходимо запретить неорганизованные карьеры по добыче песка и гравия, глины и строго контролировать соблюдение технологических норм отработки месторождений в Чибилинском СП.

## 4.3 Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций

Проектируемые населенные пункты не имеют категории по ГО, находятся в сельской местности и расположены вдали от категорированных объектов.

Причинами чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера может быть:

- землетрясение;

- пожар;

- аварии на инженерных сетях.

- подтопление сел реками.

Для предупреждения и минимизации последствий сейсмического воздействия все сооружения и здания должны проектироваться с учетом сейсмики в соответствии с действующими строительными нормами.

Противопожарные мероприятия должны учитывать все нормативные требования при проектировании зданий с учетом пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре.

Для возможного забора воды из поверхностных источников устраиваются съезды, обеспечивающие беспрепятственный подъезд к реке.

Чибилинское сельское поселение располагает значительными рекреационными ресурсами, складывающимися из лесорастительных условий, наличия водных пространств, охотничьей и рыболовной фауны. Берега рек рассматриваются в качестве перспективных территорий для организации отдыха населения района и многочисленных туристов.

Памятники археологии:

На территории поселения в настоящее время выявлено один памятник археологии (оросительная система Верх-Арагол), и 16 памятников культурного наследия.

Мероприятия по сохранению объектов историко-культурного наследия подробно описаны в «Схеме территориального планирования муниципального образования Улаганский район».

Мероприятия по реализации проектных решений Чибилинского СП Улаганского района

Объемы финансирования тыс. руб.:

КВ - капитальные вложения,

П – прочие

Источники финансирования:

Ф - федеральный,

Р – республиканский,

М - местный бюджет,

В - внебюджетный,

Х –- оставшиеся средства не расписаны

| № п/п | Наименование объекта | Описание места размещения объекта | Параметры объекта | Мероприятия | Срок реализа-ции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА |
| 1.1 | Сельский дом культуры | с. Чибиля | 80 мест | капитальный ремонт | 2011-2012 |
| 1.2 | Клуб | с. Кара-Кудюр | 150 мест | строительство | 2011-2017 |
| 1.3 | Школа | с. Чибиля | 150 мест | строительство типового здания | 2009-2012 |
| 1.4 | Школа | с. Кара-Кудюр | 75 мест | строительство типового здания | 2011-2030 |
| 1.5 | Сельская врачебная амбулатория | с. Чибиля |  | строительство | 2011-2017 |
| 1.6 | Детский сад | с. Чибиля | 35 мест | реконструкция | 2011-2017 |
| 1.7 | Детский сад | с. Чибиля | 55 мест | строительство | 2011-2030 |
| 1.8 | Библиотека | с. Чибиля |  | реконструкция | 2011-2017 |
| 1.9 | Дом Быта | с. Чибиля | 7 рабочих мест | реконструкция | 2011-2030 |
| 1.10 | Культурно-спортивный комплекс | с. Чибиля | 30 мест | строительство | 2011-2030 |
| 1.11 | Спортивный комплекс | с. Чибиля | общ. площадь пола 230 м2 | строительство | 2011-2030 |
| 1.12 | Стадион | с. Чибиля | 0,7 га | строительство | 2011-2030 |
| 1.13 | Стадион | с. Чибиля | 1 га | строительство | 2011-2030 |
| 1.14 | Магазины | с. Чибиля | 5 ед. | строительство | 2011-2017 |
| 1.15 | Рынок | с. Чибиля | 31 место | строительство | 2011-2017 |
| 1.16 | Кафе | с. Чибиля | 15 мест | реконструкция | 2011-2017 |
| 1.17 | Кафе | с. Чибиля | 15 мест | строительство | 2011-2030 |
| 1.18 | Аптека | с. Чибиля | 1 ед | строительство | 2011-2030 |
| 1.19 | Гостиница | с. Чибиля | 10 мест | строительство | 2011-2030 |
| 1.20 | Лавка сувениров | с. Чибиля | 1 ед. | строительство | 2011-2030 |
| 1.21 | Информационный туристский центр | с. Чибиля | 1 ед. | строительство | 2011-2030 |
| 1.22 | Детская школа искусств | с. Чибиля | 15 мест | строительство | 2011-2030 |
| 1.23 | Участковый пункт полиции | с. Чибиля | 1 ед. | строительство | 2011-2017 |
| 1.24 | Школьная мастерская | с. Кара-Кудюр |  | капитальный ремонт | 2011-2017 |
| 1.25 | Магазин | с. Кара-Кудюр | 1ед. | строительство | 2011-2017 |
| 1.26 | Столовая при школе | с. Кара-Кудюр | 20 мест | капитальный ремонт | 2011-2017 |
| 1.27 | Детский сад | с. Кара-Кудюр | 75 мест | строительство | 2011-2030 |
| 1.28 | ФАП | с. Кара-Кудюр |  | капитальный ремонт | 2011-2017 |
| 1.29 | Библиотека | с. Кара-Кудюр |  | реконструкция | 2011-2030 |
| 1.30 |  |  |  |  |  |
| 1.31 | Кафе | с. Кара-Кудюр | 15 мест | строительство | 2011-2030 |
| 1.32 | Лавка сувениров | с. Кара-Кудюр | 1 ед. | строительство | 2011-2030 |
| 1.33 | Детская школа творчества | с. Кара-Кудюр | 10 мест | строительство | 2011-2030 |
| 1.34 | Спортивный клуб | с. Кара-Кудюр | общая площадь пола 125 м2 | строительство | 2011-2030 |
| 1.35 |  |  |  |  |  |
| 1.36 | Стадион | с. Кара-Кудюр | 1 | реконструкция | 2011-2030 |
| 2. ЖИЛИЩНАЯ СФЕРА |
| 2.1 | Cтроительство малоэтажного жилья | c. Чибиля | 105 ед. | строительство | 2011-2030 |
| 2.2 | Строительство малоэтажного жилья | с Кара- Кудюр | 34 ед. | строительство | 2011-2030 |
| 3. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО |
| 3.1 | Купочные ванны | Чибилинское СП |  | капитальный ремонт | 2011-2017 |
| 3.2 | Приобретение сельскохозяйственной техники, высокопродуктивного скота, строительство ферм в рамках ПНП «Развитие АПК» | Чибилинское СП |  |  | 2011-2017 |
| 3.3 | Откормочная площадка молодняка КРС | с. Чибиля |  | проект |  |
| 3.4 | Строительство «раскола» | Чибилинское СП |  |  | 2011-2017 |
| 4. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СФЕРА |
| 4.1 | Убойный пункт | с. Чибиля |  | строительство | 2011-2017 |
| 4.2 | Цех по переработке мяса | с. Чибиля |  | строительство | 2011-2030 |
| 4.3 | Пилорама | с. Чибиля |  | строительство | 2011-2017 |
| 4.4 | Цех по переработке пуха и шерсти | с. Чибиля |  | строительство | 2011-2030 |
| 4.5 | АБЗ. Разработка месторождений строительного камня, песка и глины | с. Чибиля |  | строительство | 2011-2030 |
| 4.6 | Деревообрабатывающее предприятие | с. Кара-Кудюр |  | строительство | 2011-2030 |
| 4.7 | Столярный цех | с. Кара-Кудюр |  | строительство | 2011-2030 |
| 5. Строительство объектов туристско-рекреационного назначения |
| 5.1 | Cтроительство открытых детских площадок | с. Чибиля |  | строительство | 2011-2017 |
| 5.2 | Скверы | с. Чибиля | 2 ед. |  | 2011-2017 |
| 5.3 | Прогулочная аллея | с. Чибиля |  | организация | 2011-2030 |
| 5.4 | Организация пляжа на р. Башкаус | с. Чибиля |  | организация | 2011-2030 |
| 5.5 | Открытая детская площадка | с. Кара-Кудюр |  | организация | 2011-2030 |
| 5.6 | Прогулочная аллея | с. Кара-Кудюр |  | организация | 2011-2030 |
| 5.7 | Рекреационная зона в приустьевой части р. Чибилю | Чибилинское СП | 24,6 га | организация | 2011-2030 |
| 5.8 | Рекреационная зона на р. Башкаус | Чибилинское СП | 19,5 га | организация | 2011-2030 |
| 5.9 | Рекреационная зона близ с. Чибиля | Чибилинское СП | 35 га | организация | 2011-2030 |
| 5.10 | Рекреационная зона на р. Кубадра | Чибилинское СП | 2,4 га | организация | 2011-2030 |
| 6.1 | Реконструкция и содержание дорог местного значения | Чибилинское СП |  |  | 2011-2012 |
| 6.2 | СТО | с. Чибиля | 1 пост | строительство | 2011-2030 |
| 6.3 | Павильон временного пребывания пассажиров | с. Чибиля |  | строительство |  |
| 6.4 | Реконструкция автомобильных мостов | с. Чибиля |  | реконструкция | 2011-2012 |
| 6.5 | Строительство моста через р. Кубадра в районе с. Чибиля | с. Чибиля |  | строительство | 2011-2017 |
| 6.6 | Поселковые дороги | с. Чибиля | 22 км | реконструкция | 2011-2017 |
| 6.7 | Поселковые дороги | с. Кара-Кудюр | 7,5 км | реконструкция | 2011-2017 |
| 6.8 | Строительство улиц на вновь застраиваемой территории | с. Чибиля | 11 км | строительство | 2011-2030 |
| 6.9 | Строительство улиц на вновь застраиваемой территории | с. Кара-Кудюр | 4,35 км | строительство | 2011-2030 |
| 6.10 | Содержание остановок | с. Чибиля | 13 ед. |  | 2011-2030 |
| 6.11 | Строительство участка автодороги с. Чибиля – с. Кара-Кудюр | Чибилинское СП | 1,6 км | строительство | 2011-2030 |
| 6.12 | Строительство автодороги Кара-Кудюр – с. Паспарта | Чибилинское СП | 15 км | строительство | 2011-2030 |
| 7. ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |
| 7.1 | Водонапорная башня | с. Чибиля | 65 м3 | строительство | 2011-2030 |
| 7.2 | Водонапорная башня | с. Чибиля | 60 м3 | строительство | 2011-2030 |
| 7.3 | Водонапорная башня | с. Чибиля | 70 м3 | строительство | 2011-2030 |
| 7.4 | Водонапорная башня | с. Кара-Кудюр | 66 м3 | строительство | 2011-2030 |
| 7.5 | Водонапорная башня | с. Кара-Кудюр | 60 м3 | строительство | 2011-2030 |
| 7.6 | Водопровод в рамках РЦП «Социальное развитие села» | с. Чибиля | 22 км | строительство | 2011-2030 |
| 7.7 | Водопровод | с. Кара-Кудюр | 6 км | строительство | 2011-2030 |
| 7.8 | Поля фильтрации | С. Чибиля | 3,7 га | строительство | 2011-2030 |
| 7.9 | Поля фильтрации | С. Кара-Кудюр | 3 га | строительство | 2011-2030 |
| 7.10 | Котельная | С. Чибиля | 2 ед. | строительство | 2011-2030 |
| 7.11 | Котельная | С. Кара-Кудюр | 1 ед. | строительство | 2011-2030 |
| 7.12 | Электрические сети | с. Чибиля, с. Кара-Кудюр |  | реконструкция | 2011-2030 |
| 7.13 | однотрансформаторная КТП – 10/0,4кВ | с. Чибиля | 250кВА | строительство | 2011-2030 |
| 7.14 | реконструкция КТП – 10/0,4кВ | с. Чибиля | 250 кВА | реконструкция | 2011-2030 |
| 7.15 | однотрансформаторная КТП – 10/0,4кВ | с. Чибиля | 150 кВА | установка | 2011-2030 |
| 7.16 | двухтрансформаторная КТП – 10/0,4кВ | с. Чибиля | 2х100 кВА | установка | 2011-2030 |
| 7.17 | однотрансформаторная КТП – 10/0,4кВ | с. Чибиля | 250 кВА | реконструкция | 2011-2030 |
| 7.18 | однотрансформаторная КТП – 10/0,4кВ | с. Кара-Кудюр | 100 кВА | установка | 2011-2030 |
| 7.19 | однотрансформаторная КТП – 10/0,4кВ | с. Кара-Кудюр | 63 кВА | установка | 2011-2030 |
| 7.20 | однотрансформаторная КТП – 10/0,4кВ | с. Кара-Кудюр | 250 кВА | реконструкция | 2011-2030 |
| 7.21 | строительство сети ВЛ-10 кВ | с. Чибиля | 3108 м | строительство | 2011-2030 |
| 7.22 | строительство сети ВЛ-10 кВ | с. Кара-Кудюр | 1350 м | строительство | 2011-2030 |
| 8. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ |
| 8.1 | Обустройство полигонов для твердых бытовых отходов | Чибилинское СП |  |  | 2011-2017 |
| 9. РАЗВИТИЕ ЭКОЛОГИИ И БЛАГОУСТРОЙСТВА |
| 9.1 | Центральная улица | Чибилинское СП |  | ограждение | 2011-2012 |
| 9.2 | Асфальтирование улиц | с. Чибиля, с. Кара-Кудюр |  |  | 2011-2017 |
| 10. РАЗРАБОТКА ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |
| 10.1 | Проекты планировки территорий нового жилищного строительства | с.Чибиля, с. Кара-Кудюр |  | Разработка | 2011-2017 |
| 10.2 | Проектная документация для объектов социально-бытового назначения | С. Чибиля, с. Кара-Кудюр |  | Разработка | 2011-2017 |
| 10.3 | Проектная документация для объектов жилищной сферы | с.Чибиля, с. Кара-Кудюр |  | Разработка | 2011-2017 |
| 11. ПОДГОТОВКА НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ ДОКУМЕНТОВ |
| 11.1 | Правила землепользования и застройки | Чибилинское СП |  | Разработка | 2011 |
| 11.2 | Проекты санитарно-защитных зон | Чибилинское СП |  | Разработка | 2011-2012 |

Основные технико-экономические показатели генерального плана Чибилинского сельского поселения Улаганского района Республики Алтай

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь Чибилинского сельского поселения | га | 72500 | 76067 |
|  |  | % | 100,0 | 105,0 |
| 1.1.1 | Земли сельскохозяйственного назначения | га | 60520 | 6115,6 |
|  |  | % | 83,5 | 80 |
| 1.1.2 | Земли населенных пунктов | га | 188 | 368 |
|  |  | % | - | - |
| 1.1.3 | Земли промышленности, транспорта, связи и иного назначения | га | 30 | 45 |
|  |  | % | - | - |
| 1.1.4 | Земли лесного фонда | га | 12120 | 12120 |
|  |  | % | 16,7 | 16,7 |
| 1.1.5 | Земли водного фонда | га | 68 | 68 |
|  |  | % | 0,09 | 0,09 |
| 1.1.6 | Земли особо охраняемых территорий и объектов | га |  | 81,4 |
|  |  | % | 0 | 0,11 |
|  | из них земли рекреации | га | - | 81,4 |
|  |  | % |  | 0,11 |
| 1.1.7 | Земли населенных пунктов, входящие в состав МО – всего, га в т.ч.: | га | 188 | 361,9 |
|  |  | % | 0,3 | 0,48 |
|  | В том числе с. Чибиля |  | 127 | 287 |
|  | - жилой застройки, га |  | 74,3 | 120 |
|  | - общественно – деловой застройки, га |  | 1,8 | 7,1 |
|  | - производственные, га |  | 2,8 | 4,8 |
|  | - инженерной и транспортной инфраструктуры, га |  | 25,4 | 29,8 |
|  | - рекреационного значения, га |  | 0,06 | 6 |
|  | -сельскохозяйственного использования, га |  | 22,6 | 119,4 |
|  | -естественного озеленения,га |  | 8 | 31 |
|  | с. Кара-Кудюр |  | 61 | 74,9 |
|  | - жилой застройки, га |  | 39,34 | 43,4 |
|  | - общественно – деловой застройки, га |  | 0,81 | 3,5 |
|  | - коммунально-складская, га |  | 0,76 | - |
|  | -инженерной и транспортной инфраструктуры, га |  | 7 | 9 |
|  | - рекреационного значения, га |  | 0,9 | 12 |
|  | сельскохозяйственного использования, га |  | 12,2 | 7 |
|  | --естественного озеленения,га |  | 7,74 | 9,15 |
| 2 | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 2.1 | Общая численность постоянного населения | чел. | 1013 | 1182 |
| 2.1.1 | с. Чибиля | чел | 674 | 766 |
| 2.1.2 | с. Кара-Кудюр | чел | 339 | 416 |
|  |  | % роста от существующей численности постоянного населения | 100 | 123 |
| 2.2 | Плотность населения на территории жилой застройки постоянного проживания | чел. на га | 8,6 | 8 |
| 2.3 | Возрастная структура населения |  | 339 | 416 |
| 2.3.1 | население младше трудоспособного возраста | чел. | 360 | 447 |
|  |  | % | 35,39 | 50,6 |
| 2.3.2 | население в трудоспособном возрасте | чел. | 190 | 214 |
|  |  | % | 56,04 | 63,2 |
| 2.3.3 | население старше трудоспособного возраста | чел. | 150 | 178 |
|  |  | % |  |  |
| 2.3.4 | В том числе Чибиля | чел. | 674 | 766 |
|  |  | % | 100 | 114 |
|  | население младше трудоспособного возраста | чел. | 240 | 276 |
|  |  | % | 35,6 | 41,1 |
|  | население в трудоспособном возрасте | чел. | 278 | 303 |
|  |  | % | 41,24 | 45 |
|  | население старше трудоспособного возраста | чел. | 136 | 158 |
|  |  | % | 20,17 | 23,5 |
| 2.3.5 | С. Кара-Кудюр | чел. | 339 | 416 |
|  |  | % | 100 | 123 |
|  | население младше трудоспособного возраста | чел. | 120 | 171 |
|  |  | % | 35,39 | 50,6 |
|  | население в трудоспособном возрасте | чел. | 190 | 214 |
|  |  | % | 56,04 | 63,2 |
|  | население старше трудоспособного возраста | чел. | 14 | 20 |
|  |  | % | 4,12 | 5,9 |
| 3 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |
| 3.1 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | кв. м / чел. | 14.7 | 23.7 |
| 3.1.1 | В том числе Чибиля |  | 15.25 | 26 |
| 3.1.2 | В том числе Кара-Кудюр |  | 13.8 | 19.5 |
| 3.2 | Обеспеченность жилищного фонда |  |  |  |
|  | - водопроводом | % от общего жилищного фонда | 10 | 95 |
|  | - канализацией | % от общего жилищного фонда | - | 10 |
|  | - централизованным теплоснабжением | % от общего жилищного фонда | - | 10 |
|  | - электроснабжением | % от общего жилищного фонда | 100 | 100 |
|  | - связью | % от общего жилищного фонда | 50 | 100 |
| 4 | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |
| 4.1 | Объекты учебно-образовательного назначения |  |  |  |
| 4.1.1 | Детское дошкольное учреждение | объект | 1 | 3 |
|  |  | мест | 20 | 165 |
| 4.1.2 | Общеобразовательная школа | объект | 2 | 2 |
|  |  | учащихся | 206 | 225 |
| 4.1.3 | Внешкольные учреждения – детская школа творчества | объект | 0 | 2 |
|  |  | мест |  | 25 |
| 4.1.4 | Культурно-спортивный комплекс | объект | 0 | 1 |
|  |  | мест | 0 | 30 |
| 4.2 | Объекты здравоохранения, социального обеспечения, санаторно-курортные и оздоровительные |  |  |  |
| 4.2.1 | Амбулатория | объект | 1 | 1 |
|  |  | посещений в смену |  |  |
|  |  | коек |  | 8 |
| 4.2.2 | ФАП | объект | 1 | 1 |
| 4.2.3 | Аптека | объект | - | 1 |
| 4.3 | Спортивные и физкультурно-оздоровительные объекты |  |  |  |
| 4.3.1 | Спорткомплекс \ Спортивный клуб | объект | 0 | 2 |
| 4.3.2 | Стадион | объект | 0 | 3 |
| 4.4 | Объекты культурно-досугового назначения |  |  |  |
| 4.4.1 | Сельский дом культуры | объект | 1 | 1 |
|  |  | мест | 80 | 80 |
| 4.4.2 | Клуб | объект | 0 | 1 |
|  |  | мест | - | 150 |
| 4.4.3 | Библиотека | объект | 1 | 2 |
|  |  | тыс. ед. хранения | 4,8 | 5 |
|  |  | тыс. ед. хранения на 1000 человек |  |  |
| 4.5 | Объекты торгового назначения |  |  |  |
| 4.5.1 | Магазины, торговые павильоны | объект | 11 | 18 |
|  |  | кв.м. торговой площади | 240,3 | 423 |
| 4.5.2 | Рынок | объект | 0 | 1 |
| 4.6 | Объекты общественного питания |  |  |  |
| 4.6.1 | Кафе | объект | - | 3 |
|  |  | мест |  | 45 |
| 4.7 | Организации и учреждения управления |  |  |  |
| 4.7.1 | Сельская Администрация | объект | 1 | 1 |
| 4.8 | Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |
| 4.8.1 | Гостиница | объект | - | 2 |
|  |  | мест |  | 20 |
| 4.8.2 | Пожарное депо | объект (автомобиль) | 0 | 0 |
| 4.8.3 | Участковый пункт милиции | объект | - | 1 |
| 4.9 | Объекты бытового обслуживания |  |  |  |
| 4.9.1 | Предприятие бытового обслуживания | объект (рабочее место) | - | 2 |
| 4.10 | Объекты кредитно-финансового назначения |  |  |  |
| 4.10.1 | Отделение сбербанка | объект | - | - |
| 4.11 | Объекты связи |  |  |  |
| 4.11.1 | Отделение связи | объект | 1 | 1 |
| 5 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования | км | 11,5 | 26,5 |
| 5.2 | Общая протяженность улично-дорожной сети |  |  |  |
|  | -всего | км | 29,4 | 44,7 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - с. Чибиля | км | 22 | 33 |
|  | - с. Кара-Кудюр | км | 7,4 | 11,7 |
| 5.3 | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями | автомобилей на 1000 жителей |  | 355 |
| 6 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление |  |  |  |
|  | - всего | Тыс. куб. м/в год | - | 200,08 |
|  | в том числе с. Чибиля |  |  | 128,61 |
|  | С. Кара-Кудюр | Тыс. куб. м/в год | - | 71,47 |
|  | Среднесуточное водопотребление на 1 человека | л./в сутки на чел. | - | 397 |
| 6.1.4 | Протяженность водопроводных сетей с. Чибиля | км | 1 | 28,07 |
|  | Протяженность водопроводных сетей с. Кара-Кудюр | км | - | 6 |
| 6.2 | Водоотведение |  |  |  |
| 6.2.1 | Суточный расход бытовых сточных вод, с. Чибиля | м3/сут |  | 118,97 |
| 6.2.2 | Суточный расход бытовых сточных вод, с. Кара-Кудюр | м3/сут |  | 69,79 |
| 6.2.3 | Поля фильтрации с. Чибиля, производительность | м3/сут |  | 119 |
| 6.2.4 | Поля фильтрации с. Кара-Кудюр, производительность | м3/сут |  | 70 |
| 6.3 | Электроснабжение |  |  |  |
| 6.3.1 | Протяженность сетей 10 кВ с. Чибиля | км | 5 | 8,1 |
| 6.3.2 | Протяженность сетей 10 кВ с. Кара-Кудюр | км | 2,6 | 3,95 |
| 7 | САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |
| 7.1 | Полигоны ТБО | Единиц/га | 2 | 3 |
| 7.2 | Скотомогильники | Единиц | 1 | 1 |
| 7.3 | Кладбище |  | 4 | 4 |

# Footnotes

Из них 10 участков – в с. Чибиля;

Из них 10 участков – в с. Чибиля;

2000 м2  - жилищный фонд на территории с. Чибиля

# Text boxes

416