ООО «Компания Земпроект»

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

БАЛЫКТУЮЛЬСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

УЛАГАНСКОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

(Материалы по обоснованию)

Заказчик: Администрация Улаганского района

Муниципальный контракт: № 51 от 08.10.2008 г.

Исполнитель: ООО «Компания Земпроект»

БАРНАУЛ 2010

Авторский коллектив:

Руководитель проекта	Г. А. Садакова

Гл. архитектор 	М.В. Несынова

Инженер-землеустроитель	С. Ю. Кравцова

Инженер                                                                                     С.Ю. Лисянская

Инженер по электроснабжению	                          	         Н. А. Сытдикова

Инженер по водоснабжению и водоотведению                     О.В. Шарова

Инженер по информационным технологиям                         А.О. Добринский

Инженер по дорожному строительству                                  С. В. Наумов

Содержание

Введение	6

Цели и задачи	7

1. Анализ состояния, проблем и направлений комплексного развития территории сельского поселения	8

1.1	Современное состояние территории	8

1.2 Природные условия и ресурсы территории	9

1.3 Социально-экономическое положение сельского поселения	25

1.3.1 История заселения	25

1.3.2 Демографическая характеристика	25

1.3.3 Трудовые ресурсы	26

1.3.4 Прогноз численности населения Балыктуюльского СП	28

1.3.5 Производственные ресурсы	32

1.3.6 Сельское хозяйство	33

1.3.7 Производственная сфера	34

1.3.8 Социальная сфера	35

1.3.9 Жилищный фонд	39

1.4 Транспортная инфраструктура	42

1.5 Инженерная инфраструктура	43

1.5.1 Водоснабжение и водоотведение	43

1.5.2 Теплоснабжение	44

1.5.3 Газоснабжение	46

1.5.4 Электроснабжение	46

1.6 Экологическое состояние	53

1.7 Ограничения градостроительного развития	60

2. Обоснование вариантов решения задач территориального планирования и предложений по территориальному планированию	64

2.1 Современная организация территории	64

2.2 Планировочные ограничения	68

2.3 Функциональное зонирование территории	68

2.3.1 Жилая зона	70

2.3.2 Общественно-деловая зона	70

2.3.3 Производственная зона	70

2.3.4 Зона инженерной инфраструктуры	71

2.3.5 Зона транспортной инфраструктуры	71

2.3.6 Зона рекреационного назначения	71

2.3.7 Зона сельскохозяйственного использования	72

2.4 Планировочная организация территории	72

2.5 Предложение по изменению границ территорий, земель и ограничений	75

2.6 Объекты местног значения, планируемые к размещению на территории Балыктуюльского сельского поселения	77

2.6.1 Жилищная сфера	77

2.6.2 Объекты социального назначения	78

2.6.3 Озелененные территории	87

2.6.4 Транспортное обслуживание и улично-дорожная сеть	88

2.7 Инженерная подготовка территории	112

3. Охрана окружающей среды	115

3.1 Зоны с особыми условиями использования территории	115

3.2 Мероприятия по охране окружающей среды	116

4. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	121

4.1 Чрезвычайные ситуации природного характера	121

4.2 Чрезвычайные ситуации техногенного характера	122

4.3 Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций	123

5. Мероприятия по реализации Балыктуюльского СП Улаганского района	124

СОСТАВ ГРАФИЧЕСКИХ И ТЕКСТОВЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРОЕКТА

| № п.п. | Наименование листа, тома | Прим. |
| --- | --- | --- |
| Основная (утверждаемая) часть |
|  | Положение о территориальном планировании. | Том 2 |
|  | Схема генерального плана (основной чертеж) в границах Балыктуюльского СП. М 1:500000 | Лист 1 |
|  | Схема генерального плана (основной чертеж) в границах с. Балыктуюль. М 1:5000. | Лист 2 |
|  | Схема генерального плана (основной чертеж) в границах с. Паспарта. М 1:5000. | Лист 3 |
|  | Схема развития объектов транспортной инфраструктуры в границах с. Балыктуюль. М 1:5000. | Лист 4 |
|  | Схема развития объектов и сетей инженерно-технического обеспечения в границах села Балыктуюль. М 1:5000. | Лист 5 |
| Обосновывающая часть |
|  | Материалы по обоснованию | Том 1 |
|  | Схема современного использования и комплексной оценки Балыктуюльского СП М 1:500000 | Лист 6 |
|  | Схема современного использования и комплексной оценки с. Балыктуюль М 1:5000 | Лист 7 |
|  | Схема современного использования и комплексной оценки с. Паспарта М 1:5000 | Лист 8 |

# Введение

Генеральный план Балыктуюльского сельского поселения разработан в 2009-2010 г.г. ООО «Компания Земпроект» по заказу Администрации Улаганского района на основании договора № 22.05.2007 г.

Генеральный план Балыктуюльского сельского поселения разработан в соответствии с действующими:

- Градостроительным кодексом Российской Федерации;

- Земельным Кодексом Российской Федерации;

- Водным Кодексом Российской Федерации;

- Инструкцией о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации СНИП II – 04 – 2003;

- СНиП 2.07.01 – 89* «Градостроительство. Планировка зданий и застройка городских и сельских поселений»;

- СНиП 23 – 01 – 99* «Строительная климатология»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200- 03 «Санитарно – защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

В основу разработки генплана положены следующие исходные данные:

1. Техническое задание на выполнение работ по разработке генерального плана Балыктуюльского сельского поселения Республики Алтай от 22.05.2007 г., выданное администрацией с. Улаган Улаганского района;

2. Топографический план Балыктуюльского СП М 1:25000;

3. Проект на строительство водозабора из подземных вод для водоснабжения с. Балыктуюль и с. Паспарта, выполненный ЗАО «Бурводопроводстрой» в 2009 г;

4. Ортофотоплан с. Паспарта 2010 г., выполненный ООО «Научно-производственное аэрогеодезическое предприятие «Меридиан+», Космоснимки сел Балыктуюль и Паспарта WorldView-1 от 4.12.2009 г.;

5. Материалы топографической съемки сел Балыктуюль и Паспарта от 2009 года;

6. Комплексная программа социально-экономического развития Балыктуюльского сельского поселения на 2007-2012 годы;

7. Схема Территориального Планирования Республики Алтай, разработанная ЦНИИП градостроительства РААСН;

8. Схема территориального планирования МО «Улаганский район», выполненная специалистами ООО «Компания Земпроект» в 2009 г;

9. Аналитическая записка об экологическом состоянии окружающей среды территории Улаганского района Республики Алтай (заселенная часть), составленная ОАО «Алтай-Гео» в 2009 г.

10. Методические рекомендации по разработке проектов Генеральных планов поселений и городских округов, утвержденные Приказом Министерства регионального развития РФ № 492 от 13.11.2010 г.

# Цели и задачи

Целью работы является создание предпосылок повышения эффективности управления развитием территории поселения с учетом развития территории района за счет формирования ресурсов информации, необходимой для принятия решений, способствующих улучшению условий жизнедеятельности населения поселения; улучшению экологической ситуации; эффективному развитию инженерной, транспортной, производственной и социальной инфраструктур; эффективному использованию земель рекреационного назначения; сохранению историко-культурного и природного наследия; обеспечению устойчивого градостроительного развития территории поселения.

Основные задачи:

Подготовка предложений:

1) по выявлению проблем градостроительного развития территории сельского поселения;

2) по изменению границ с. Балыктуюль и с. Паспарта;

3) по изменению границ зон с особыми условиями использования территорий, а также границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействия их последствий;

4) по изменению границ земель сельскохозяйственного назначения, границ земель специального назначения, границ земель лесного фонда, земель запаса, особо охраняемых природных территорий и объектов, границ земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, границ территорий объектов культурного наследия;

5) по развитию объектов и сетей инженерно-технического обеспечения;

6) по изменению границ планируемого размещения объектов транспортной инфраструктуры федерального и местного значения;

7) по размещению объектов капитального строительства, необходимых для осуществления полномочий органов местного самоуправления поселения;

8) по границам особо охраняемых природных территорий и объектов поселения;

9) по границам земель рекреационного назначения и размещению объектов отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности;

10) по развитию автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах поселения;

11) по установлению градостроительных требований к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию территории.

# 1. Анализ состояния, проблем и направлений комплексного развития территории сельского поселения

## Современное состояние территории

Балыктуюльское сельское поселение расположено в центральной части Улаганского района Республики Алтай. На севере оно граничит с Челушманским сельским поселением, на юге – с Чибилинским, Улаганским и Саратанским сельскими поселениями, на востоке граничит с Онгудайским районом, а на западе – с Республикой Тыва (рис. 1). Площадь поселения составляет 425700 га, что составляет 23,1 % от площади Улаганского района (1839362 га). В состав поселения входит 2 села:3

  - село Балыктуюль – административный центр;

  - село Паспарта.

Балыктуюльское сельское поселение входит в состав района, который в силу суровых природно-климатических условий приравнен к районам Крайнего Севера.

Расстояние до районного центра – с. Усть-Улаган, составляет 33 км, до республиканского центра – г. Горно-Алтайска, 470 км, до железнодорожной станции г. Бийск - 560 км.

Балыктуюльское сельское поселение муниципального образования Улаганский район Республики Алтай наделено статусом сельского поселения законом Республики Алтай от 13 января 2005 года №10-РЗ «Об образовании муниципальных образований, наделении соответствующим статусом и установлении их границ». Устав сельского поселения зарегистрирован главным управлением Министерства юстиции РФ по Сибирскому федеральному округу 29 декабря 2005 года, № RU025053012005001.

Рис.1 Положение Балыктуюльского сельского поселения в Улаганском районе

Современную систему расселения на территории формируют исторически сложившиеся земли населенных пунктов – с. Балыктуюль и с. Паспарта.

Планировочными осями территории являются:

- а/д Балыктуюль – Балыкча;

- а/д Балыктуюль – Паспарта;

- р.р. Челушман, Башкаус.

## 1.2 Природные условия и ресурсы территории

1.2.1 Геологическое строение

Геологическое строение территории сельского поселения весьма сложное.

В геолого-тектоническом отношении район поселения относится к Алтае-Саянской структурно-фациальной зоне. Эта зона представляет собой наименее изученную в геологическом отношении часть в силу ее труднодоступности и отдаленности.

В геологическом строении этой зоны принимают участие метаморфизованные послекембрийские песчано-сланцевые толщи с подчиненными горизонтами известняков. Благодаря проявлению герцинской и более молодых фаз складчатости палеозоя претерпели пликативные дислокации, образование глубинных региональных разломов с серией оперяющих разрывных нарушений, зон трещиноватости и рассланцовки, а также внедрение интрузий. К региональным разломам и зонам трещиноватости приурочены выходы подземных вод и поверхностные водотоки.

В четвертичное время район неоднократно испытывал повторное, полукровное и гоно-долинное оледенение, следы которого сохранились на плоских водоразделах, по склонам и днищам долин. Кроме толщи ледниковых отложений по склонам и в отрицательных формах рельефа коренные породы перекрыты чехлом аллювиальных, пролювиальных отложений различной мощности.

По геологическим меркам горы сельского поселения, как и остальные горы республики, отнесены к молодым, в течение года они поднимаются в среднем на 2-3 см, это движение горных плит вызывает колебания в недрах, поэтому в данном районе периодически ощущаются подземные толчки.

Поселение отличается своеобразным ландшафтом, которое имеет сходные черты с альпийскими лугами. На территории поселения находятся хребты: Кату-Ярык - протяженность более сотни километров, с высотой 2918 м., Куркуре Бажы - 3110 м., Чейнелу - 2462 м., Кабак Тайга - 2496 м., Онылу Бажы - 2783 м над уровнем моря и др. Хребты имеют альпийский облик, крутые обрывистые склоны.

Населенные пункты района, как правило, расположены в долинах рек, где развиты четвертичные отложения разного генезиса, которые подстилаются:

- терригенными отложениями нижне-верхнеордовикского возраста (село Паспарта);

- метаморфическими образованиями позднего протерозоя (село Балыктуюль).

Инженерно-геологические условия Балыктуюльского сельского поселения

Главным неудобством для строительства на территории сельсовета является большая крутизна склонов, а также высокая расчлененность территории, высокое стояние грунтовых вод в понижениях и, соответственно, пучинистость грунтов. Кроме того, сейсмичность территории составляет более 8 баллов.

Природные условия для строительства неодинаковы в различных частях района. Можно выделить территории с разными инженерно-геологическими условиями.

Большая часть территории сельсовета (по площади), по инженерно-геологическим условиям относится к категории сложных инженерно-геологических и непригодных условий для градостроительного освоения (рис. 2).

Рис. 2 Инженерно-геологические условия Балыктуюльского СП

К простым с ограничениями инженерно-геологическим условиям для строительства территориям следует отнести террасированные долины р. Балыктуюль. Они сложены относительно слабосжимаемыми грунтами (пески, гравий, реже суглинок). Пески и гравий являются надежным основанием для различных типов фундаментов. Для одно- и трехэтажных жилых и общественных зданий предпочтителен ленточный фундамент.

К непригодным для строительства территориям следует отнести высокогорья с ледниками и каменистыми россыпями и глубокорасчлененные крутосклонные высокогорья.

По сейсмической активности площадка строительства с учетом геологолитологического строения, гидрогеологический условий, сейсмических свойств характеризуется сейсмичностью 9 баллов по шкале MSK – 64.

1.2.2 Геоморфология и рельеф

Геоморфологическое строение

В геоморфологическом отношении район Балыктуюльского сельского поселения входит в пределы среднегорья Алтая и расположен в межгорной котловине, между южными отрогами Чулышманского хребта и северо-западными выположенными склонами Курайского хребта.

Рельеф Балыктуюльского поселения, как и всего Улаганского района, был создан тектоническими движениями палеозойского возраста, калидонской и герцинской складчатостью более 600-300 млн. лет тому назад. Затем в течение мезозойского и неогенового периодов (145-70 млн. лет тому назад), он подвергался интенсивному размыву и к концу неогена (10 млн. лет тому назад) представлял уже слегка холмистую поверхность, поднятую в разных местах на разные уровни. На рубеже верхнего неоген-четвертичного периода (9 млн. лет тому назад) произошли неотектонические движения, проявившиеся в сводовых поднятиях и локальном перемещении отдельных тектонических структур. С их движениями связано возрождение на новую ступень Шапшальского хребта, образование Улаганской впадины, грабена Телецкого озера, озера Чейбокколя.

Существенную роль в формировании современного рельефа сыграли оледенения. Первое оледенение носило покровный характер, и занимало всю высокогорную часть Алтая. Центрами зарождения ледников являлись высокие плоскогорья и хребты. Громадные ледниковые массы покрывали плато Чулышманское, Улаганское, плоскогорье Укок и высокогорные котловины. Отсюда ледниковые языки растекались во многие стороны, занимая расширенные долины. Ледники обрабатывали борта котловин, склоны речных долин, создавали мореные валы, камы и озы.

Долины приобретали корытообразную форму, такие долины называют трогами. Долина реки Чулышман наиболее известный трог. Продукты обломочного материала движимые ледниками, местами сгружались в долинах, создавая на пути водных потоков естественные плотины.

По структурно-геологическому районированию территория Балыктуюльского СП относится к горной зоне, к району аккумулятивного ледникового рельефа междуречий (1187 м над уровнем моря).

В геоморфологическом отношении территорию МО можно разделить на:

- высокогорье (хребты Кату-Ярык, Куркуре Бажы, Чейнелу, Кабак Тайга, Онылу Бажи);

- межгорные котловины (Улаганская внутригорная котловина).

Основной горообразующей породой являются сланцы. Пологости образованы лессовидными суглинками с примесью щебня, гальки.

Горный рельеф характеризуется резко выраженной контрастностью. Крутизна склонов различна: от пологих до крутых и обрывистых. Склоны южных экспозиций более крутые, чем северные, часто обрывистые.

В горах велика роль мезо- и макрорельефа, который хорошо развит на территории района.

Мезорельеф выражен в виде холмообразных повышений, западин, лощин. В долинах рек мезорельеф выражен в виде террасированных уступов.

Микрорельеф представлен микрозападинками, кочками.

1.2.3 Минерально-сырьевые ресурсы

Разнообразия полезных ископаемых нет. Есть железная руда, песок, гравий, глина, в малых количествах медь. Все железорудные объекты района в отношении собственно железа в настоящее время не имеют промышленной значимости.

В целом, стратифицированный комплекс пород Балыктуюльского сельского поселения относится к катунско-тархатинской зоне прибрежно-лагунных фаций, еринатской свите. Она распространена в пределах Карагольской группы блоков Телецко-Чулышманской СФЗ. Представляет мощную толщу пестроцветных существенно терригенных, большей частью крупно- и мелкообломочных пород (кварцевые, полевошпатово-кварцевые разнозернистые песчаники, алевролиты, гравелиты и конгломераты с галькой терригенных и кремнистых пород, кварца), в подчиненном количестве присутствуют глинистые сланцы и редко отмечаются линзовидные прослои известняков. В основании залегают базальные конгломераты, гравелитопесчаники с галькой кварцитов, яшм, кремнистых сланцев, терригенных и эффузивных пород разного состава. Свита с условным несогласием перекрывает нижнекембрийские отложения курайской свиты и в свою очередь несогласно (несогласие скрытое) перекрыта нижнесилурийской ярышкольской свитой.

Разрез свиты представляет собой перемежающиеся друг с другом резко контрастирующие фации осадков прибрежной зоны причем это чередование имеет ритмичный характер с уменьшением зернистости вверх по разрезу. Строение микро- и мезоритмов, текстурные особенности пород свидетельствуют о том, что обломочный материал поступал в результате действия приливно-отливный течений, а основная масса осадков сформировалась в условиях периодически осушаемого мелководья, лагун и аккумулятивных береговых форм. Мощность свиты составляет от 1900 до 2500 м.

По реке Большой Улаган встречается глауберовая соль, которая представляет большой интерес в промышленности при производстве стекла и добывании сурьмы. Главными препятствиями в освоении полезных ископаемых являются отдаленность и труднодоступность месторождений от основных промышленных центров, отсутствие железной дороги.

1.2.4 Климат

Климат на территории сельского поселения бесфеновый, с ненарушенной вертикальной ландшафтной поясностью, с жестко-суровой зимой, с сильной и умеренной степенью ночного выхолаживания днищ летом.

Данный климат характеризуется зимой с устойчивыми сильными морозами. Средняя температура января -25 – (-27) 0С. Оттепели бывают только в начале и в конце зимы, обычно стоит солнечная, безветренная погода. Зимой высота солнца небольшая, день короткий, поэтому средний максимум температуры не превышает 200С. Летом в дневные часы воздух прогревается до 12-24 0С, ночная температура 4-50С. Разность средних ночных температур между склоном и днищем изменяется от 3 до 50С. Продолжительность безморозного периода варьирует от 50 до 60 суток. Средняя температура июля 12-140С. Сумма температур за период со средней суточной температурой выше 100С составляет 1100-11500С. Несмотря на превышение днища Курайской котловины относительно Улаганской, теплообеспеченность вегетационного периода в этих котловинах практически одинакова.

По агроклиматическим условиям территория сельского поселения относится к Улаганскому агроклиматическому подрайону. Он распространен в котловинообразном расширении среднего течения р. Башкаус и в долине ее притоков.

В январе средняя температура воздуха -25 – (-26)0С, средний минимум   -30 – (-32) 0С. Сумма температур за период с температурой ниже -100С составляет 2600-28000С. Продолжительность периода с устойчивым снежным покровом составляет 160-180 дней. Средняя высота снежного покрова 8-10 см.

В июле средняя температура 13-140С, средний минимум 5-60С, средний максимум 20-210С. Сумма температур за период со средней температурой выше 100С составляет 11000С-12000С. Безморозный период отсутствует. Заморозки прерывают безморозный период даже в июле.

Годовая норма осадков 430-450 мм. В мае – июле осадков выпадает 220-270 мм. Коэффициент увлажнения 0,5-0,6. Средние запасы продуктивной влаги за теплый период в слое 0-20 см 20-30 мм, в слое почвы 0-50 см 50-60 мм.

Во влажные годы однолетние и многолетние травы дают неплохой урожай.

1.2.5 Гидрография и гидрология

Водные объекты представлены реками Башкаус, Большой Улаган, Балыктуюль, Тыту-Кем, Чулышман. Реки имеют смешанное питание, в котором доминирует роль снегового питания при участии дождевого и грунтового типов. Для рек Тыту-Кем, Балыктуюль и Бол. Улаган характерен повышенный зимний сток, обусловленный увеличением доли грунтового питания в зимний период.

Максимальная активность эрозионных процессов наблюдается в пик половодья, приходящийся на конец мая - начало июня, наледные процессы развиваются обычно в декабре - марте.

Река Чулышман берет начало из отрогов южной части Шапшальского хребта и сперва впадает в озеро Джулу-коль, затем, вытекая из него, спокойно несет свои воды по горной тундре, после чего, сжатая скалами, устремляется вниз по одноименной долине до Телецкого озера. На этом участке река изобилует крутыми и сложнейшими порогами, каньонами, каскадами и водопадами. Общая протяженность реки составляет 229 км, площадь водосбора – 17100 кв.км., среднегодовой сток воды – 148 л /сек.

Второй по величине рекой поселения является река Башкаус. Она берет свое начало с восточной части Курайского хребта, имеет протяженность в 219 км, площадь водосбора – 8400 кв.км.

Река Тыту-Кем (правый приток р. Паспарта), типичный временный водоток, образующий в приустьевой части широкий аккумулятивный конус выноса. В зимний период года характерен повышенный грунтовый сток, развитие наледи.

Существенным элементом географического ландшафта района также являются озера.

На территории сельского поселения расположены: озеро Тодинкель (по размерам занимает третье место среди озер района, уступая Телецкому озеру, Джулу-Коль на территории Саратанского СП), Куулу коль, Чаранду коль, Чойбок коль, Кара коль расположен на территории урочища Тайбулка в сторону кордона Чодро. Торгы Тушкен коль, Кара коль расположен в урочище Оныш в сторону Челушмана.

Водопады: Два безымянных водопада по руслу реки Башкаус на территории сельской администрации села Балыктуюль. Достопримечательностью является водопад Кууркуре на слиянии рек Кууркуре и Челушман на расстоянии 1 км. выше подвесного пешеходного моста через реку Челушман, у стоянки Ак-баажы. Высота водопада 50 метров. По руслу реки Челушман начиная с кордона Чодро до Уйтту кайа до территории Челушманской администрации четыре безымянных водопада.

В гидрогеологическом отношении характеризуемая территория находится в пределах Телецко-Чулышманского гидрогеологического массива.

В Балыктуюльском сельском поселении имеются два типа вод: воды зоны трещиноватости коренных пород (Pz) и воды четвертичных отложений.

Наиболее изученными на данный период являются водоносные комплексы четвертичных отложений (с. Балыктуюль).

Четвертичные отложения распространены повсеместно. Среди них выделяют нижнее-верхнечетвертичные образования коренных морен, представленные валунами с суглинками и флювиогляциальные отложения – по долинам рек. Флювиогляциальные отложения наиболее водообильны, мореные отложения слабопроницаемы и нередко являются причиной заболачивания. Водоупором в большинстве случаев служат коренные породы, представленные палеозойскими отложениями. Воды этого типа пресные, прозрачные, пригодные для питья. Воды четвертичных отложений, по составу гидрокарбонатные кальциевые, кальциево-магниевые и гидрокарбонатные со смешанным катионным составом, пресные с минерализацией 0,1 – 0,56 г/дм3, умеренно жесткие (3,3-6,4 мг-экв/дм3). Концентрации микроэлементов, таких как алюминий, железо, барий, хром, цинк, ртуть в водах комплекса устанавливается на уровне средних для водных объектов рыхлых отложений республики.

Водоносный горизонт зоны трещиноватости приуроченный палеозойским отложениям, распространен довольно широко. Обводненность пород крайне неравномерна, зависит от литологического состава водовмещающих пород и от степени их открытой трещиноватости.

В целом, водоносные комплексы четвертичных отложений района, локализующиеся в песчано-галечниковых и валунно-галечниковых отложенях с высокими фильтрационными свойствами, а также подземные воды, залегающие в водоносных зонах палеозойских и протерозойских пород в которых, как правило, отсутствуют выдержанные водоупоры, имеет место совершенная гидравлическая связь всех типов вод с поверхностными водами.

1.2.6 Почвенные ресурсы

Распределения почвенного покрова связано с экспозицией, крутизной склонов, степенью увлажнения, условиями рельефа.

Для поселения характерны горно-лесные бурые, горные каштановые и черноземовидные почвы, распространенные по долинам рек, а так же горно-луговые субальпийские и горно-тундровые почвы.

В междуречье Башкауса и Чулышман преобладают горно-лесные бурые оподзоленные почвы. По берегам рек почвы переходят в горно-лесные бурые. Такие почвы более плодородны, т. к. в отличие от оподзоленных, гумусного вещества в них больше.

В северо-восточной части сельского поселения высока доля скальных обнажений коренных пород, а также площадей, занятых осыпями. Почвообразовательный процесс на данных территориях практически невозможен.

Наиболее благоприятные для хозяйственной деятельности почвы находятся на западе сельского поселения – это горно-лесные бурые.

Необходимо также отметить, что здесь же сосредоточены в большинстве своем и сезонно-мерзлотные почвы. Данные почвы имеют очаговый характер распространения.

Подробнее все виды почв сельского поселения представлены на рисунке 3.

1.2.7 Растительность

Растительный мир на территории сельского поселения богат и разнообразен. Леса занимают большие площади и прерываются хребтами, альпийскими лугами и горными тундрами. Основу леса составляют лиственница, сибирская сосна или кедр, реже осина, южнее встречается береза, редко пихта. Преобладание той или иной породы леса зависит от абсолютной высоты местности и климатических условий. Подлески богаты разнообразными кустарниками, преимущественно ягодными: черная смородина, красная смородина, облепиха, рябина, черемуха, в лесах много голубики и брусники.

Кроме этого практикуется заготовка таких лекарственных растений, как радиола розовая, марьин корень, маралий корень, валериановый корень, в больших количествах - листья брусничника, бадан, багульник.

Рис. 3 Почвы на территории Балыктуюльского сельского поселения

1.2.8 Животный мир

Богатство животного мира района обусловлено разнообразием природных ландшафтов и богатством растительного мира.

Крупные хищники представлены такими животными, как медведь, волк, росомаха, рысь.

В числе пушных зверей в лесных массивах также обитают соболь, белка, заяц; ближе к рыбным водоемам держатся выдра и норка; здесь же обитают барсук, лисица, сурок. Парнокопытные представлены несколькими видами, это лось, марал, северный олень, сибирская косуля, сибирский горный козел, горный баран, кабарга. Пресмыкающиеся представлены гадюкой обыкновенной, гадюкой степной, щитомордником обыкновенным, узорчатым полозом, прыткой ящерицей, живородящей ящерицей, остромордой лягушкой и серой жабой.

В реках Чулышман, Башкаус и их притоках водятся такие рыбы, как таймень, хариус, гольян, сиг-пыжьян (селедка), сиг Правдина (килька), окунь, щука, лещ, налим, елец сибирский, сибирский голец-усач, пестроногий подкаменщик, сибирский подкаменщик и др.

Велико разнообразие птиц. Насчитывается более 150 видов из 39 семейств и 16 отрядов. Встречаются отряды удодообразных (Удод), козодоеобразных (Обыкновенный козодой), голубеобразных (Скалистый голубь), курообразных (Тундряная куропатка), журавлеобразных (Коростель), ржанкообразных (Травник) и многие другие.

1.2.9 Ландшафты

Основным принципом ландшафтной дифференциации территории является выделение регионов, имеющих сходное геологическое строение, рельеф и генезис. По этому принципу было выделено четыре типа ландшафтов: высокогорный (1а), межгорные плато(2), высокогорно–нагорный (3а) и высокогорный альпийский (4а) (рис.4).

Высокогорный тип ландшафта представлен Телецким ландшафтом. Он характеризуется широким распространением высокотитанистых метабазитовых сланцев с многочисленными интрузиями гранитов и диоритов среднего девона. Эти породы отличаются высокой плотностью, разрушение их идет дольше, чем в остальных ландшафтах высокогорий. В результате деятельности древних ледников здесь сформировался специфический экзорационно-денудационный рельеф, который местами имеет характер альпийского, хотя в настоящее время здесь нет современного оледенения. Кроме того, сохранились и черты древнего пенеплена, прослеживаются и признаки активной тектонической деятельности – хорошо выраженные уступы. В пределах ландшафта наибольшее распространение имеют горно-лесные бурые, а также горно-лесные серые и темно-серые почвы, на которых произрастают лиственнично-кедровые кустарниковые, реже – лиственничные леса. В субальпийской и альпийской поясах луга, выше – мохово-лишайниковые ерники.

Среди ландшафтов высокогорных нагорий особое место занимает Чулышманское, сложенное породами амфиболит-гнейсово-кристалло-сланцевого комплекса метаморфических пород палеозой-протерозоя и гранодиорит-гранитового комплекса интрузий девона, отличающимися большой плотностью.

Высокогорные хребты – тип ландшафта, к которому относится Шапшальский вид ландшафта.

Характерной особенностью этого вида является, кроме высоких абс. отметок (2000-3500 м), наличие вытянутых, протяженных горных систем, разделенных между собой межгорными плато, межгорными котловинами, иногда высокогорьями (абс. отметки 1000-2500 м). Хребты всех этих ландшафтов поднимаются выше снеговой границы.

В геологическом строении Шапшальского хребта преобладают метабазальты, туфы, но также распространены песчаники, алевролиты и представлены интрузии девона (граниты, гранодиариты). Во всех ландшафтах этого типа отмечается действие современного ледникового процесса, который накладываются видоизменения рельефа, связанные с древними оледенениями. В результате их совместного действия здесь сформировались такие формы, как островершинные пики и карлинги, кары, троговые долины с озерными ваннами, моренные холмы и гряды, формируются обвалы, осыпи, мерзлотно-солифлюкционные образования.

Рис. 4 Ландшафтная структура Балыктуюльского СП

Улаганское межгорное плато расположено между Чулышманским нагорьем и Сумультинско-Курайским высокогорным хребтом и отделено от них тектоническими уступами. Эта территория представляет собой пенеплен, который в результате поднятия испытал действие эрозии, в результате чего ранее относительно выровненные территории приобрели гористый характер. Слагающие плато вулканогенные породы: базальты, туфы, туффиты, а также песчаники кембрия и метапилитовые сланцы протерозой-палеозойского комплекса под воздействием дефлюкционных, элювиальных процессов и солифлюкции, образовали пенепленизированный рельеф с массивно-гребневыми склонами. Здесь под действием древних оледенений произошло формирование аккумулятивных ледниковых и мерзлотных форм рельефа.

Улаганское межгорное плато, несмотря на то, что расположено достаточно высоко над уровнем моря, отличается лучшей доступностью, обилием лесов, пригодностью для пешего и конного туризма. Здесь возможно развитие земледелия и скотоводства.

1.2.10 Рекреационные ресурсы

Рекреационные ресурсы Балыктуюльского сельского поселения достаточно разнообразны.

Сложный характер горного рельефа, озера и реки, богатый животный и растительный мир данной территории делают ее весьма привлекательной для организации самых разнообразных горно-спортивных рекреационных занятий.

К числу рекреационных достоинств ландшафтов поселения относятся привлекательность и многообразие форм рельефа, крутизна склонов, редкие и исчезающие виды животных, в том числе занесенные в Красную книгу России и ее регионов, ненарушенный растительный покров, а также панорамность и живописность обзора местности.

Растительные ресурсы района способствуют поддержанию традиционного природопользования – сбора грибов, ягод, лекарственных растений, кедрового ореха.

Целебный источник «Кызыл-Таш» - памятник природы, находится около с. Балыктуюль, недалеко от дороги Улаган - Балыктуюль. Его наличие дает возможность развивать в сельском поселении лечебно-оздоровительный вид туризма.

Наряду с природными памятниками района особо зрелищные эмоции у путешественников вызывает автомобильный спуск в Чулышманскую долину в урочище Кату-Ярык. Глубина долины р. Чулышман около 2 км. На бортах долины р. Чулышман сегодня практически нет обустроенных смотровых площадок для туристов.

В 1962 – 1992 годы через территорию сельского поселения проходил туристический маршрут №75, который составлял одну из главных составных частей тура «Золотое кольцо Алтая». Данный маршрут отличался живописностью ландшафта и множеством исторических и природных памятников. В настоящее время наблюдается тенденция налаживания использования данного маршрута путем сотрудничества с турфирмами.

Кроме того, на территории Балыктуюльского сельского поселения в урочище «Кату-Ярык» расположена турбаза «Эзен», которая удалена от с. Улаган на 65 км.

1.2.11 Культурно-исторические ресурсы

На территории района находятся объекты, имеющие большую историко-культурную ценность (см. таблицу 1).

Всемирно известный историко-археологический памятник Пазырык по своей значимости не уступающий пирамидам Египта, локализован на территории Балыктуюльского СП. Пазырыкские курганы занимают совершенно особое место по своему историческому значению. Племена, которые оставили эти курганы, создали высокую, глубоко – оригинальную культуру. Сенсационной была находка деревянной колесницы и ворсового ковра, которые хранятся на данный момент в Эрмитаже.

Пазырыкские курганы датируются 3-5 веками до нашей эры. Благодаря данным курганам исследователи древности ввели новое понятие – Пазырыкская культура, сама местность находится под эгидой ЮНЕСКО и охраняется Агентством культурно-исторического наследия (АКИН) Республики Алтай.

Другим объектом культурно-исторического наследия являются остатки оборонительного сооружения (крепости) в урочище Уйту-Кая. Эта крепость предположительно возведена в 1754 году теленгитами и тувинцами для обороны от одного из отрядов цинских (китайских) войск, вторгшихся на территорию Джунгарского ханства.

Крепость Уйту-Кая является одним из самых больших и сложных фортификационных сооружений на территории Республики Алтай. Общая протяженность основного оборонительного вала составляет ныне приблизительно 422 м. С учетом участка, разрушенного осыпавшимся берегом реки, первоначальная длина основного вала составляла около 462 м. Кроме того, есть еще параллельный вал длиной 72 м. Таким образом, суммарная протяженность всех валов вокруг крепости составляла первоначально около 534 м.

Ответственным за охрану является администрация Балыктуюльского сельского поселения. Охраняемая площадь – в пределах объекта и окрестностей.

Таблица 1

Список объектов культурного наследия

| № | Наименование | Местонахождение | Датировка | Категория |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Аруй, курганная группа-I | с. Балыктыюль, в 0,8 км к ЮЮВ от села | не ясна | Регион.Значения |
|  | Аруй, курганная группа-2 | с. Балыктыюль, в 100 м к ЮВ от села | не ясна | Регион.Значения |
|  | Балыктуюль, петроглифы | В1 км к СВ от места слияния рек Балыктуюль и Большой Улаган | Датировка не установлена | Регион. Значения |
|  | Балыктыюль-1, могильник | в 400 м к В от с. Балыктыюль | не установлена | Федерального значения |
|  | Балыктыюль, поселение | с. Балыктыюль (в 300 м к В от села) | афанасьевская культура (III-н. I тыс. до н.э.) | Федерального значения |
|  | Гюльбажи, могильник | в 2 км к ССВ от с. Балыктыюль | эпоха железа (?) | Регион.Значения |
|  | Джалбак-Кая (Дялбах по А.С. Васютину и В.Н. Елину), петроглифы | В 0,5 км к северу от с. Балыктуюль | Датировка не установлена | Регион. Значения |
|  | Источник Кызыл-Таш | 1 км к ЮВ от с. Балыктыюль |  | Местного значения |
|  | Источник Тужар | 4 км к востоку от с. Балыктыюль |  | Местного значения |
|  | Источник Аржан-Суу «Кайа-Бажы» | к западу от перевала Кату-Ярык |  | Местного значения |
|  | Источник Аржан-Суу «Кулузун» | по дороге Балыктыюль-Балыкча |  | Местного значения |
|  | Источник Аржан-Суу «Бельтир» | по дороге Балыктыюль-Паспарта |  | Местного значения |
|  | Кату-Дьярык, объект | Прямо под перевалом Кату-Дьярык на конце спуска с Улаганского плато в ущелье Чулышмана, к Юго-востоку от с. Кöö, в 35 км выше него по левому берегу Чулышману, справа от дороги Улаган-Балыкча | Датировка объекта затруднена | Регион. значения |
|  | Кутук-Кел, петроглифы | В районе Пазырыка на одноименной реке | Датировка не установлена | Регион. Значения |
|  | Обелиск погибшим воинам-землякам в годы ВОВ | с. Балыктыюль |  | Местного значения |
|  | Обелиск погибшим воинам-землякам в годы ВОВ | с. Паспарта |  | Местного значения |
|  | Пазырык, петроглифы | В 1 км к востоку от 5-го Пазырыкского кургана и с правой стороны дороги, ведущей в урочище Пазырык | Датировка не установлена | Регион. Значения |
|  | Пазырык, курганный могильник | с. Балыктыюль, урочище Пазырык | V-III вв. до н.э. | Федерального значения |
|  | Паспарта, петроглифы | Расположены в устье р. Паспарта | Датировка не установлена | Регион. Значения |
|  | Перевал Кату-Ярык |  |  | Местного значения |
|  | Перевал Балыктыюль | дорога Улаган-Балыктыюль |  | Местного значения |
|  | Перевал Кок-Баш | дорога Балыктуюль - Балыкча |  | Местного значения |
|  | Перевал Улаган-Балыкча |  |  | Местного значения |
|  | Перевал Паспарта | дорога Балыктыюль-Паспарта |  | Местного значения |
|  | Перевал Пазырыкский | 1 км к востоку от с. Балыктуюль |  | Местного значения |
|  | Тагыл, культовый объект | перевал Кату-Ярык |  | Местного значения |
|  | Телетыт, петроглифы | Вблизи с. Балыктуюль, в местности Телетыт | Датировка не установлена | Регионального значения |
|  | Урочище Курту-Кол (родовое место Адыкаевых) | 16 км к северу от с. Балыктуюль |  | Местного значения |
|  | Усть-Балыктыюль, курганный могильник | с. Балыктыюль, 5 км восточнее села, устье р. Балыктыюль | I тыс. до н.э. - I тыс. н.э. | Федерального значения |
|  | Куркуре, петроглифы | Правый берег р. Чулышман, в устье на береговых скалах | Датировка неустановлене | Регионального значения |
|  | Оборонительное укрепление Уйтуу - Кая | Правый берег р. Чулышман, напротив скалы Уйтту-Кая |  | Регионального значения |

1.2.12 Земля и земельные ресурсы

Земельный фонд Балыктуюльского сельского поселения по состоянию на 1 января 2010г. (форма №22-СХ) составляет 425700 га, что составляет 23,1 % от площади Улаганского района.

Земельный фонд поселения включает в себя следующие категории земель (см. таблицу 2).

Таблица 2

Баланс земель МО Балыктуюльское сельское поселение

| Наименование категорий земель | Всего по категориям земель |
| --- | --- |
|  | Пло щадь,га, поданным земельного комитета | Пло щадь,га, по данным топосъемки | удельный вес, % |
| Земли сельскохозяйственного назначения | 41641 |  | 9,8 |
| Земли населенных пунктов | 345 |  | 0,08 |
| В том числе: Балыктуюль | 282 | 288,37 |  |
| С. Паспарта | 63 | 65,85 |  |
| Земли промышленности, транспорта, связи и иного назначения | 71 |  | 0,01 |
| Земли лесного фонда | 175583* | 105473 | 41,2 |
| Земли водного фонда | 413 |  | 0,09 |
| Земли особо охраняемых территории и объектов | 207647 |  | 48,8 |
| Итого земель | 425700 |  | 100 |

*предусмотрен перевод

Как видно из приведенной таблицы, земли особо охраняемых территорий и объектов занимают значительную долю территории Балыктуюльского сельского поселения.

Согласно свидетельству о государственной регистрации права № 04-02-03/007/2008-44 от 11.01.2009 года древесно-кустарниковая растительность на землях сельхозназначения, на землях запаса рекомендуется к переводу в категорию земель лесного фонда - 69842 га, в том числе: лесная дача «колхоз Паспартинский» - 29785 га, лесная дача «с-з Советский Алтай»- 40057 га. Однако перевод в установленном порядке не был осуществлен. Настоящим генеральным планом предусмотрено выполнение соответствующих мероприятий для перевода данных лесных насаждений в категорию земель лесного фонда.

Разграничение земель по формам собственности приведено в табл.3.

Таблица 3

Разграничение земель по формам собственности

| №№ | Разграничение по формам собственности | Площадь (га) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь сельского поселения – всего | 425700 |
| 1.1 | в собственности, в том числе: | 17,2 |
| 1.2 | предоставленная физическим лицам | 57,42 |
| 1.3 | во владение, пользование | 7 |
| 1.4 | в аренду | 40,2 |

Выводы по разделу

В результате комплексной оценки выявлен ряд благоприятных условий для градостроительного освоения территории:

- хорошая обеспеченность ресурсами подземных вод;

- наличие свободных земель;

- возможность создания сырьевой базы для развития строительного комплекса поселения;

- наличие свободных трудовых ресурсов.

К благоприятным для организации рекреационного хозяйства условиям относятся:

- наличие лесов, наиболее благоприятных для отдыха населения;

- наличие сети рек и водоемов, пригодных для организации отдыха на воде;

- благоприятные санитарно-гигиенические условия состояния воздушного бассейна;

- наличие объектов культурно-исторических объектов;

- наличие живописных природных ландшафтов.

## 1.3 Социально-экономическое положение сельского поселения

### 1.3.1 История заселения

Село Балыктуюль было основано в 1765 году, с. Паспарта – в 1770 г.

Само слово Балыктуюль означает, «изобилие рыбы в мелководной реке» (перевод с алтайского языка). Впервые слово Балыктуюль упоминается в первоисточнике (история района) 360 лет назад.

Активное заселение данной местности началось спустя более чем 100 лет с момента основания населенных пунктов, когда на территории современного сельского поселения пришли православные миссионеры и заложили церковь. Церковь была построена во имя Святого Великомученика и Целителя Пантелеймона в 1899 году (труды миссионеров). При миссионерах была открыта школа, жителей приобщали к знаниям, культуре.

4 августа 1920 года на территориях Улаганской и Челушманской волостей создаются новые органы народной власти – Паспартинский и Кату-Ярыкский сельские Советы.

В 1923 году произошло укрупнение волостей. Челушманская и Улаганская волости объединяются в одну Улаганскую волость с центром в селе Балыктуюль.

В марте 1925 года Паспортинский и Кату-Ярыкский сельские Советы были объединены в Балыктуюльский сельский Совет.

### 1.3.2 Демографическая характеристика

Анализ демографической ситуации в сельском поселении и перспективы её изменения производились на основе исходных данных, предоставленных Администрацией Балыктуюльского сельского поселения.

На 1 января 2011 г. численность населения составила 1947 человек, из них в с. Балыктуюль 1560 человек, в с. Паспарта 387 человек (таблица 4). Численность мужского населения составляет в с. Балыктуюль 47,7 %, в с. Паспарта 47 %.

Таблица 4

Численность населения Балыктуюльского СП на 1. 01. 2011

| Показатель | Балыктуюль | Паспарта |
| --- | --- | --- |
| Численность постоянного населения – всего, человек в т. ч. в возрасте: - моложе трудоспособного, чел. - трудоспособные, чел. - старше трудоспособного, чел. | 1560 509 790 211 | 387 96 206 43 |
| Мужчины, человек в т. ч.: - моложе трудоспособного (от 0 до 15 лет), чел. - трудоспособного (от 16 до 60 лет), чел. - старше трудоспособного (от 60 лет и старше) | 715 230 392 93 | 159 32 102 25 |
| Женщины, человек в т. ч.: - моложе трудоспособного (от 0 до 15 лет), чел. - трудоспособного (от 16 до 60 лет), чел. - старше трудоспособного (от 60 лет и старше) | 795 279 398 118 | 186 64 104 18 |
| Нетрудоспособные, чел | 50 | 42 |
| Число домохозяйств, единиц | 440 | 111 |
| Коэффициент семейности | 3,5 | 3,5 |

По национальному составу на территории поселения проживают представители двух основных национальностей, характерных для территории Улаганского района, из них наиболее многочисленные это – теленгиты (коренные жители) - 99,6 % (1806 чел.), русские – 0,4 % (6 чел.).

### 1.3.3 Трудовые ресурсы

Население моложе трудоспособного возраста в с. Балыктуюль составляет 32,6 %, в с. Паспарта 24,8 % от общей численности населения сел, старше трудоспособного возраста – в с. Балыктуюль 13,5 %, в с. Паспарта 11,1 %, в трудоспособном возрасте находится в с. Балыктуюль 50,6 %, в с. Паспарта 53,2 % населения (табл. 5).

Официально зарегистрированных безработных 77 человек или в с. Балыктуюль 7,03 %, в с. Паспарта 23,8 % трудоспособного населения, фактически не трудоустроены 655 человек, в том числе в с. Балыктуюль 524, в с. Паспарта 131 человек.

Отраслевая структура занятости населения представлена в таблице 6.

Таблица 5

Численность основных возрастных групп

| № п/п | Группа населения | Числен-ность 2010 год. | % | Числен-ность на расчетный срок | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Балыктуюль |
| 1 | Моложе трудоспособного возраста | 509 | 32,6 | 622 | 39,8 |
|  | Дошкольники до 7 лет, | 249 | 15,9 | 297 | 19 |
|  | школьники от 7 до 17 лет | 260 | 16,6 | 325 | 20,8 |
| 2 | Старше трудоспособного возраста (всего) | 211 | 13,5 | 272 | 17,4 |
|  | В том числе работающих | 16 | 1,02 | 31 | 2 |
| 3 | Нетрудоспособный возраст (всего) | 50 | 3,2 | 192 | 12,3 |
| 4 | Т – трудоспособный возраст (всего) | 790 | 50,6 | 914 | 58,5 |
|  | В том числе |
|  | В- школьники 16-17 лет | 80 | 5,1 | 109 | 7 |
|  | Р- работающих | 84 | 5,3 | 359 | 23 |
|  | Из них |
|  | Б- численность обслуживающей группы | 55 | 3,5 | 125 | 8 |
|  | А- занятых в домашнем хозяйстве | 656 | 46,42 | 766 | 49 |
|  | В – обучающихся с отрывом от производства | 8 | 0,5 | 15 | 1 |
|  | П- инвалидов | 7 | 0,4 | 15 | 1 |
|  | Всего с. Балыктуюль | 1560 | 100 | 2100 | 128 |
| с. Паспарта |
| 1 | Моложе трудоспособного возраста | 96 | 24,8 | 118 | 30,5 |
|  | Дошкольники до 7 лет, | 37 | 9,6 | 45 | 11,6 |
|  | школьники от 7 до 17 лет | 59 | 15,2 | 73 | 18,9 |
| 2 | Старше трудоспособного возраста (всего) | 43 | 11,1 | 45 | 11,6 |
|  | В том числе работающих | 3 | 0,77 | 2 | 0,5 |
| 3 | Нетрудоспособный возраст (всего) | 42 | 10,8 | 45 | 11,6 |
| 4 | Т – трудоспособный возраст (всего) | 206 | 53,2 | 222 | 57,3 |
|  | В том числе |
|  | В- школьники 16-17 лет | 24 | 6,2 | 30 | 7,7 |
|  | Р- работающих | 47 | 12,1 | 97 | 25 |
|  | Из них |
|  | Б- численность обслуживающей группы | 23 | 5,94 | 70 | 18,1 |
|  | А- занятых в домашнем хозяйстве | 163 | 42,1 | 107 | 24,97 |
|  | В – обучающихся с отрывом от производства | 14 | 3,6 | 12 | 3,1 |
|  | П- инвалидов | 6 | 1,55 | 8 | 2,1 |
|  | Всего с. Паспарта: | 387 | 100 | 430 | 111 |

Таблица 6

Отраслевая структура занятости населения Балыктуюльского сельского поселения

| Наименование показателя | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Б | П | Б | П | Б | П | Б | П | Б | П | Б | П | Б | П |
| - торговля и общественное питание | 7 | 2 | 8 | 2 | 10 | 2 | 12 | 2 | 12 | 2 | 12 | 2 | 12 | 2 |
| - образование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 | 20 |
| здравоохране-ние и предостав-ление социаль-ных услуг | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 7 | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 |
| численность безработных - всего | 450 | 108 | 450 | 108 | 460 | 114 | 485 | 115 | 490 | 120 | 520 | 130 | 524 | 131 |
| В т.ч. офици-ально зарегис-трированных | 45 | 23 | 45 | 23 | 46 | 24 | 44 | 23 | 42 | 20 | 50 | 25 | 52 | 25 |
| Уровень безработицы к трудоспособному населению, % | 40 | 41 | 45 | 50 | 46 | 48 | 40 | 45 | 50 | 52 | 50 | 52 | 50 | 52 |

Б – с. Балыктуюль, П – с. Паспарта

### 1.3.4 Прогноз численности населения Балыктуюльского СП

Прогноз численности населения сел поселения до 2030 года произведён с использованием статистических методов обработки демографической информации за 2003-2010 гг (табл. 7).

Таблица 7

Динамика основных демографических показателей Балыктуюльского сельского поселения

| Показатели | 2003г. | 2004г. | 2005г. | 2006г. | 2007г. | 2008г. | 2009г. | 2010г. | 2011 г. | среднее за период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность постоянного населения (на начало года) – всего с. Балыктуюль с. Паспарта | 1417 398 | 1418 401 | 1400 414 | 1466 346 | 1458 342 | 1509 374 | 1516 380 | 1489 371 | 1560 387 | 1470,3 379,2 |
| Среднегодовой прирост населения + миграционный прирост с. Балыктуюль с. Паспарта | 0,21 0,75 | 0,07 0,74 | 1,28 3,14 | 4,5 -19,65 | 0,54 -1,16 | 3,37 8,55 | 0,46 1,57 | 1,81 -2,42 | 2,3 1,5 | 1,6 - 0,77 |

Общая численность населения по демографическому прогнозу на расчетный срок (2030 год) рассчитана по формуле:

H =           А х 100           , где

Т-а-в-п+m-Б

H – Численность населения;

А – Абсолютная численность градообразующих кадров на перспективу;

Т – удельный вес населения в трудоспособном возрасте;

а – численность занятых в домашних и личных подсобных хозяйствах в трудоспособном возрасте;

в – численность учащихся в трудоспособном возрасте, обучающихся с отрывом от производства;

П – численность неработающих инвалидов труда в трудоспособном возрасте;

m – численность работающих пенсионеров;

Б – численность обслуживающей группы населения.

Для села Балыктуюль:

А – Абсолютная численность градообразующих кадров на перспективу (250);

Т – удельный вес населения в трудоспособном возрасте (50,6%);

а – численность занятых в домашних и личных подсобных хозяйствах в трудоспособном возрасте (35,8%);

в – численность учащихся в трудоспособном возрасте, обучающихся с отрывом от производства (0,5%);

П – численность неработающих инвалидов труда в трудоспособном возрасте (0,4%);

m – численность работающих пенсионеров (1,02%);

Б – численность обслуживающей группы населения (3,5%).

H =           250 х 100         =2189

50,6-35,8-0,5-0,4+1,02-3,5

Для села Паспарта:

А – Абсолютная численность градообразующих кадров на перспективу (77);

Т – удельный вес населения в трудоспособном возрасте (53,2%);

а – численность занятых в домашних и личных подсобных хозяйствах в трудоспособном возрасте (24,97%);

в – численность учащихся в трудоспособном возрасте, обучающихся с отрывом от производства (3,6%);

П – численность неработающих инвалидов труда в трудоспособном возрасте (1,55%);

m – численность работающих пенсионеров (0,77%);

Б – численность обслуживающей группы населения (5,94%).

H =       77 х 100         = 430

53,2-24,97-3,6-1,55+0,77-5,94

Уточняем численность населения с учетом естественного прироста и миграции. Для того чтобы определить численность населения в перспективе, использован метод естественного и механического прироста.

По этому методу ожидаемая численность населения на расчетный срок определялась по формуле:

где Нр – проектная численность населения, человек;

Нф – фактическая численность населения в исходном году (на начальный год расчёта), человек;

П – естественный среднегодовой прирост населения, %;

М – среднегодовая разница миграции населения, %;

t – расчётный срок.

с. Балыктуюль:

Н2020= 1470,3 (1+1,6)10 = 1720 человек

100

Н2030= 1470,3 (1+1,6)20 = 2014 человек

100

с. Паспарта:

Н2020= 379,2 (1-0,77)10 = 349 человек

100

Н2030= 379,2 (1-0,77)20 = 322 человека

100

Таблица 8

Расчетная численность населения

|  | Наименование показателей | Единица измерения | Численность населения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Первая очередь 2020 год | Расчетный срок 2030 год |
|  | Ожидаемая численность населения по естественному и механическому приросту в с. Балыктуюль | чел. | 1720 | 2014 |
|  | Расчетная численность населения по демографическому прогнозу в с. Балыктуюль | чел. |  | 2189 |
|  | Принято проектом по с. Балыктуюль | чел. | 1720 | 2100 |
|  | Ожидаемая численность населения по естественному и механическому приросту в с. Паспарта | чел. | 349 | 322 |
|  | Расчетная численность населения по демографическому прогнозу в с. Паспарта | чел. |  | 430 |
|  | Принято проектом по с. Паспарта | чел. | 349 | 430 |

Расчет показывает, что при сохранении существующих показателей темпа естественного прироста населения и миграции в дальнейшем в с. Балыктуюль будет происходить уверенное увеличение численности населения, которое на первый расчетный период (до 2020 года) составит 1720 человек, на конец второго расчетного периода – 2100 человек. Таким образом, население с. Балыктуюль к 2030 году вырастет на 34,6 %.

Расчет численности населения методом естественного прироста и миграции показал сохранение отрицательного показателя прироста населения на следующие двадцать лет, что к концу расчетного периода приведет к сокращению численности населения на 17%. С. Паспарта не может расти за счет воспроизводства населения, в перспективе следует ожидать его дальнейшего разукрупнения, а в последствии и самоликвидации, если не предпринимать никаких мер по возрождению этого села (рис. 5).

Учитывая, что село расположено в живописном и экологически чистом месте, проектом генерального плана предлагается в с. Паспарта развитие сельского туризма, строительство турбаз, заготовка лекарственных трав. Предполагается, что в данных производствах будет задействовано местное население.

Расчетная численность населения по демографическому прогнозу в с. Паспарта составит 430 человек.

Данные показатели приняты за основу во всех последующих проектных расчетах.

Данным генпланом предложены пути создания благоприятных социально-экономических условий, которые будут способствовать привлечению населения в Балыктуюльское СП.

Создание на территории сельского поселения предприятий малого бизнеса, в том числе цеха по переработке пуха и шерсти, по переработке мяса, кожи; предприятия по переработке и производству готовой сельхозпродукции; строительство туристических объектов будут способствовать росту численности населения на территории сельского поселения, а так же снижению уровня безработицы.

Рис. 5 Динамика и прогноз численности населения Балыктуюльского сельского поселения

### 1.3.5 Производственные ресурсы

Основная отрасль экономики Балыктуюльского сельского поселения - сельское хозяйство.

На 01.01.2010 г. на территории поселения действует 35 предприятий и организаций.

Ввиду суровых климатических условий на большей части территории поселения основной хозяйственной деятельностью было и остается скотоводство. Поголовье коз, овец, лошадей, КРС, начиная с конца девяностых годов, из года в год растет. Продолжается процесс образования крестьянских, крестьянско-фермерских и индивидуальных хозяйств.

В экономическом плане отрасль сельского хозяйства представлена средними и малыми предприятиями. Число действующих крестьянских хозяйств на 01.01.2010 г. составляло 8 ед.

Одним из важнейших факторов развития экономики является малое предпринимательство. Активное развитие предпринимательской деятельности позволяет в короткие сроки снизить социальную напряженность в обществе и найти населению применение своему физическому и интеллектуальному потенциалу.

Юридических лиц производственной и непроизводственной сферы зарегистрировано 3.

На территории Балыктуюльского сельского поселения функционирует филиал районного предприятия почтового отделения России.

Современная ситуация в социально-культурной сфере, включающей в себя систему здравоохранения, образования, культуры, физическую культуру и спорт, социальное обеспечение, трудовые ресурсы, а также занятость населения продолжают оставаться в сложном положении.

### 1.3.6 Сельское хозяйство

Сельское хозяйство сельского поселения представлено следующими сельскохозяйственными предприятиями:

Таблица 9

Список действующих сельскохозяйственных предприятий

| № | Наименование к/х | Расположение | Отдаленность от населенного пункта | КРС | Овцы | Козы | Лошади |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | К/х «Башкаус» | Ара-Кол с. Балыктуюль | 10 км | 16 | 26 | 46 | 25 |
| 2 | К/х «Ортолык» | Тон-Тын с. Балыктуюль | 12 км | 46 | 70 | 45 | 33 |
| 3 | К/х «Серлю» | Серлю-Кол с. Балыктуюль | 15 км | 24 | 55 | 48 | 9 |
| 4 | К/х «Кудюрлу» | Кудюрлу с. Балыктуюль | 10 км | 10 | 10 | 9 | 2 |
| 5 | К/х «Адай» | Орто-Айры с. Балыктуюль | 13 км | 23 | 20 | 20 | 10 |
| 6 | К/х «Как-Кель» | Как-Кель с. Балыктуюль | 15 км | 33 | 60 | 40 | 27 |
| 7 | К/х «Кызыл-Как» | Кызыл-Как с. Паспарта | 26 км | 65 | 315 | 245 | 115 |
| 8 | К/х «Радуга» | Кату-Ярык с. Балыктуюль | 56 км | 8 | 0 | 0 | 1 |

В Балыктуюльском сельском поселении во всех крестьянских хозяйствах и в личном подсобном хозяйстве традиционно разводят овец и коз, содержат коров, лошадей. Территорию поселения обслуживает 1 ветеринарный специалист. Показатели развития отрасли представлены в таблицах 10, 11.

Таблица 10

Общие показатели развития сельского хозяйства

| Показатели | Ед. изм. | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число хозяйств, всего | ед. | 560 | 578 | 589 | 585 | 572 | 573 | 530 |
| в том числе: |
| - сельскохозяйственных предприятий | - " - | - | - | - | - | - | - | - |
| - крестьянских (фермерских) хозяйств | - " - | 11 | 11 | 11 | 11 | 14 | 8 | 8 |
| - личных подсобных хозяйств | - " - | 549 | 567 | 578 | 574 | 558 | 565 | 522 |

Таблица 11

Основные показатели по животноводству на 1 января 2011

| Виды и группы скота | Хозяйства населения |
| --- | --- |
|  | ЛПХ | КФХ | ИП |
| Крупный рогатый скот - всего | 2100 | 378 | 71 |
| Овцы всех пород - всего | 1670 | 746 | 104 |
| Козы - всего | 2374 | 674 | 80 |
| Лошади - всего | 854 | 333 | 34 |
| Лошади табунные | 642 | 260 | 30 |

### 1.3.7 Производственная сфера

В Балыктуюльском сельском поселении действуют 2 пилорамы, обе они расположены за границами населенных пунктов.

Основное направление производства – переработка древесины (продуктами переработки являются тёс, плаха, брус). Продукция реализуется для индивидуального строительства в близлежащие села. Объём производства составляет 0,8 тыс. рублей в год. Имеется в аренде 1,9 га земли, число рабочих, занятых в данной сфере – 8 человек.

Малое предпринимательство

Развитие малого предпринимательства на территории поселения идет неравномерно. В наибольшей степени оно развито в селе Балыктуюль – административном центре поселения, в наименьшей степени в селе Паспарта. Субъекты малого предпринимательства ориентированы в основном на торгово-закупочную деятельность.

Доля людей, занятых в малом предпринимательстве, в среднесписочной численности работников (по полному кругу организаций) составляет 50%.

В поселении работают 16 магазинов, в том числе 1 продовольственный магазин, 15 магазинов смешанного типа. Общая площадь торговых залов 438 кв.м.

Строительство

Объекты капитального строительства возводятся силами подрядных организаций. Строительство частных домов ведется хозяйственным способом.

Производство строительных материалов осуществляется частными пилорамами.

Проектом рекомендуется:

- Строительство детского сада в с. Паспарта;

- Строительство малоэтажного жилья;

- Строительство цеха по переработке мяса;

- Строительство предприятия по переработке пуха и шерсти;

- Строительство предприятия по переработке кожи;

- Строительство Дома Быта в с. Балыктуюль;

- Организация аптечных и ветаптечных пунктов;

- Строительство туристических объектов, гостиниц;

- Строительство турбазы;

- Строительство и реконструкция электрических сетей;

- Строительство, ремонт и содержание дорог и мостовых сооружений;

### 1.3.8 Социальная сфера

К обслуживающей отрасли отнесены учреждения образования, культуры, здравоохранения, торговли, общественного питания, жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания населения. Существующая система обслуживания населения сельского поселения недостаточно развита. Многие учреждения обслуживания находятся в приспособленных зданиях. Численность работающих в отрасли составляет более 50 человек.

Здравоохранение

Первичное медицинское обследование в административном центре поселения, селе Балыктуюль, осуществляется в сельской врачебной амбулатории, в селе Паспарта - фельдшерско-акушерском пункте (ФАП). При серьезных заболеваниях больные направляются в Улаганскую центральную районную больницу.

Медицинским обслуживанием занято шесть специалистов. Из них один стоматолог, один врач общей практики, один акушер, три фельдшера.

Образование

На территории поселения функционируют 3 общеобразовательных учреждения: одна начальная, две средние школы.

Балыктуюльская средняя общеобразовательная школа рассчитана на 220 мест, фактически школу посещают 172 учащихся (68 % всех учащихся поселения). Здание школы построено в 1968 г.

При Балыктуюльской СОШ на общественных началах работает историко-этнографический музей «История Пазырыкских курганов», число экспонатов составляет около 10 единиц, ежегодно данный музей посещают более 150 человек. Работает кружок рисования.

В селе Паспарта функционирует начальная общеобразовательная школа, расчитанная на 50 школьников. Средняя общеобразовательная школа рассчитана на 100 детей, фактически же обучаются меньше, 50 учащихся. Оба здания не приспособлены для образовательных целей. Площадь начальной школы 180 м2, СОШ – 432 м2.

Необходимо строительство новой школы общеобразовательного типа.

Воспитанием и обучением в школах занято более 65 педагогических работников, из них с высшим образованием 40 человек (58 %). Большинство педагогов имеют квалификацию «учитель второй категории».

На территории Балыктуюльского сельского поселения 33 года работает одно детское дошкольное учреждение - детский сад «Карлагаш». Остро стоит проблема нехватки мест в детском саду.

Кроме того, в сельском поселении имеются учреждения дополнительного образования. В селе Паспарта работает школа искусств. Обучение ведут четыре педагога. Свою работу осуществляют кружок изобразительного искусства, театральный кружок, народное отделение (баян), хоровое отделение (фортепиано, сольфеджио), посещают данную школу 60 человек.

Таблица 12

Данные о вместимости и количестве объектов образования на территории МО Балыктуюльское сельское поселение

| Наименование показателей | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Б | П | Б | П | Б | П | Б | П | Б | П | Б | П | Б | П |
| Число учащихся (чел.) | 259 | 47 | 258 | 41 | 235 | 55 | 203 | 79 | 221 | 64 | 202 | 81 | 170 | 50 |
| Обеспеченность общеобразовательных учреждений компьютерами, учащихся на 1 комрьютер | 21 | 18 | 16 | 15 | 16 | 15 |  |
| Число детских дошкольных учреждений (ед.) | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - |
| в них: мест | 50 | - | 50 | - | 50 | - | 50 | - | 50 | - | 50 | - | 50 | - |
| детей, чел. | 40 | - | 40 | - | 40 | - | 40 | - | 40 | - | 40 | - | 45 | - |
| Численность детей в возрасте 1-6 лет | 85 | 21 | 86 | 20 | 94 | 21 | 96 | 20 | 96 | 20 | 98 | 21 | 98 | 21 |
| Обеспеченность местами детей в постоянных дошкольных учреждениях, мест на 100 детей | 53 | - | 53 | - | 53 | - | 53 | - | 53 | - | 53 | - | 51 | - |

Б – с. Балыктуюль, П – с. Паспарта

В табл.13 приведены расчеты по обеспеченности населения Балыктуюльского сельского поселения детскими дошкольными и образовательными учреждениями.

Таблица 13

Обеспеченность населения Балыктуюльского сельсовет детскими

дошкольными и образовательными учреждениями

| Наименование учреждения | Сменность | Мощность учреждения | Процент загрузки учреждения | Численность детей на 2025 | Норматив | Дефицит (-) / Излишек (+) мест на конец 2027 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | фактическая | проектная |  |  |  |  |
| д/ с «Карлагаш» |  | 50 | 50 | 100 |  | 85% детей дошкольного возраста | -202 |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |
| СОШ с. Балыктуюль |  | 170 мест | 220 | 77 |  | Норматив 75% детей школьного возраста | -23 |
| СОШ с. Паспарта |  | 70 мест | 100 | 70 |  | Норматив 100% детей школьного возраста | + 27 |
| Начальная с. Паспарта |  | 50 мест | 50 | - |  | Норматив 100% детей школьного возраста |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |

Культура

Перечень и мощность объектов культуры приведены в табл. 14.

Таблица 14

Перечень и мощность объектов культуры

| Наименование показателей | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Библиотеки, ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Библиотечный фонд, тыс. экз. | - | - | - | - | - | 7913 |
| Учреждения культурно - досугового типа, ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

«-» нет данных

Объекты культуры представлены 4 учреждениями: сельский дом культуры в селе Балыктуюль (пер. Школьный - 1), рассчитанный на 120 мест, клуб в селе Паспарта (ул. Куюкова - 71), рассчитанный на 50 мест, две библиотеки. При сохранении безвозмездного оказания всех основных видов библиотечно-информационных услуг для значительной части населения остается единственно доступным источником пользования информацией книжный фонд, который составляет 7913 экземпляров.

Количество работающих в культуре специалистов - 7 человек.

На базе Паспартинской общеобразовательной школы создан музей сказителя, уроженца с. Паспарта, мастера горлового пения Алексея Калкина.

Перечень спортивных объектов приведен в табл. 15

Таблица 15

Физическая культура и спорт

| Наименование показателей | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- |
| Спортивные сооружения, в том числе | 4 | 4 | 4 |
| Спортивные залы, ед. | 2 | 2 | 2 |
| Стадионы | 2 | 2 | 2 |

В школах работают 2 учителя физической культуры, 2 тренера – преподавателя из ДЮСШ, культивируются 6 видов спорта (волейбол, футбол, греко-римская борьба, самбо, легкая атлетика, дзюдо). К числу спортивных сооружений относятся пришкольные стадионы (2), а также пришкольные спортивные залы (2).

Потребительский рынок

Розничная торговая сеть Балыктуюльского сельского поселения представлена 16 торговыми точками с различными организационно – правовыми формами (cм. таблицу 16). Наблюдается рост розничного товарооборота. Это объясняется широким ассортиментом товаров. Через торговую сеть реализуются завозимые в поселение продукты питания и промышленные товары.

Таблица 16

Список торговых точек Балыктуюльского сельского поселения на 01.01.2010г.

| № п/п | Наименование торговых точек | Продовольственный или смешанный | Ф.И.О. владельца | Расположение торговой точки | Торговой Площади кв. м. | Площадь торг. Зала кв.м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Кан-Алтай» | смешанный | Кеденов Владислав Анатольевич | с. Балыктуюль ул. Центральная,89 | 214 | 107 |
| 2 | «Башкаус» | смешанный | Уханов Виктор Романович | с. Балыктуюль ул.Центральная | 22 | 16 |
| 3 | «Эльбрус» | смешанный | Токоекова Зоя Егоровна | с. Балыктуюль ул.Центральная | 180 | 35 |
| 4 | «Загадка» | смешанный | Ужнекова Наталья Юрьевна | с. Балыктуюль ул.Победы,17 | 39 | 39 |
| 5 | «Ая» | смешанный | Мамаева Эльвира Николаевна | с. Балыктуюль пер.Школьная,9 | 25 | 20 |
| 6 | «Ирбис» | смешанный | Уханов Анатолий Аркадьевич | с. Балыктуюль ул.Победы,17/2 | 54 | 12 |
| 7 | «Радуга» | смешанный | Мичуева Любовь Исааковна | с. Балыктуюль ул. Больничная, | 39,2 | 24 |
| 8 | «Ека» | смешанный | Тадышева Чечек Сергеевна | с. Балыктуюль | 20 | 20 |
| 9 | «Меркурий» | смешанный | Мадышева Тамара Понтьевна | с. Балыктуюль пер.Школьная, | 20,9 | 20 |
| 10 | «Чейне» | смешанный | Кендиенова Любовь Юрьевна | с. Паспарта ул.Куюкова, | 19,1 | 19 |
| 11 | «Эдельвейс» | смешанный | Топчина Раиса Митрафанавна | с. Паспарта ул.Куюкова,52 | 16,7 | 16,4 |
| 12 | «Алтай» | смешанный | Язарова Любовь Альбертовна | с. Паспарта Ул.Куюкова,54 | 20 | 20 |
| 13 | «Хозяюшка» | смешанный | Баркин Эркемен Влерьевич | С. Балыктуюль Ул.Центральная | 56 | 30 |
| 14 | «Ивушка» | смешанный | Манзырова Алевтина Алековна | С. Балыктуюль ул.Победы | 150 | 23.6 |
| 15 | «Настенька» | смешенный | Каташева Алевтина Филоретовна | С. Балыктуюль ул.Центральная | 20 | 20 |
| 16 | «Северина» | промышленный | Ультуркеева Чейнеш Сергеевна | С.Балыкитуюль ул. Центральная | 20 | 16 |
|  | Итого |  |  |  | 915107 | 438 |

Инфраструктура объектов общественного питания в поселении отсутствует, как и инфраструктура бытовых услуг.

### 1.3.9 Жилищный фонд

Площадь жилого фонда на 2010 год составила 26,204 тыс кв. м.

Основной целью данной сферы является обеспечение всех нуждающихся жилой площадью не менее 20 м2/чел.

В 2009 году введено в эксплуатацию 224 м2 жилой площади.

Объем нового жилищного строительства с учетом реконструируемого жилья, определен исходя из следующих показателей на 2020, 2030 годы табл.17:

Таблица 17

Объем нового жилищного строительства

без учета нуждающихся в жилье

| Наименование показателя | 2011 | 2020 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Б | П | Б | П | Б | П |
| 1. Население, чел. | 1560 | 387 | 1720 | 396 | 2100 | 430 |
| 2. Прирост населения, чел. | 1,6 | -0,77 |  |  |  |  |
| 3. Расчетный коэффициент семейности | 3,6 | 3,5 | 3,6 | 3,5 | 3,6 | 3,5 |
| 4. Расчетная численность квартир | 433 | 110 | 478 | 114 | 583 | 123 |
| 5. Расчетная жилищная обеспеченность условно принята: |  |  |  |  |  |  |
| а) по нормам РФ - , кв. м. | 13,46 | 13,46 | 18 | 18 | 20 | 20 |
| (18 м2 общей площади квартиры на 1 человека, исходя из обеспеченности отдельной квартиры или усадебным домом каждой семьи) |  |  |  |  |  |  |
| 2. Норма отвода участка на 1 домохозяина согласно Постановлению Администрации Улаганского района 1800 м2 |  |  | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
| 6. Норма отвода участка на 1 домохозяина согласно расчетов 2000 м2 |  |  | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| 7. Площадь территории, занимаемая новым строительством, га в т.ч.: а) квартирами (усадьбами), га |  |  |  |  |  |  |
| в) площадь территории занимаемая детскими садами каждый по 100 мест, га (расч.40 м2 на 1 место) – 1,2 га |  |  |  |  |  |  |
| г) резерв территории с. Балыктуюль 150 уч.х 2000 м2=30 га. |  |  |  |  |  |  |
| д/хозяйств. проезд (с. Балыктуюль)- увеличение площади на 10% - 3 га |  |  |  |  |  |  |
| д) резерв территории с. Паспарта 13 уч.х 2000 м2=2,2 га. |  |  |  |  |  |  |
| Детский сад Паспарта 40 мест х40 м2=0,2 га |  |  |  |  |  |  |
| д/хозяйств. проезд (с. Паспарта)- увеличение площади на 10% - 0,22 га |  |  |  |  |  |  |
| Школа села Паспарта 100 мест х 50 м2 = 0,65 га |  |  |  |  |  |  |
| 9. Вновь прирезанная территория, всего га |  |  |  |  |  |  |

Б – с. Балыктуюль, П – с. Паспарта

Объем нового жилищного строительства с учетом нуждающихся в жилье

1. Существующий жилой фонд размещается в усадебных домах, из них:

- ветхих и аварийных– 3800 м2;

2. В социальном жилье нуждаются 15 человек в с. Балыктуюль и 5 человек в с. Паспарта.

3. Число нуждающихся в улучшении жилищных условий жителей домов, расположенных в зоне затопления, в с. Балыктуюль - 13, в с. Паспарта – 12.

5. Жилищный фонд, попадающий в зоны санитарной охраны, сохраняется до полного износа.

6. Снос существующего жилищного фонда должен производиться в соответствии с действующим законодательством РФ. В зданиях, определенных под снос, капитальный ремонт не производится.

Выводы по разделу

Анализируя социально-экономические условия Балыктуюльского сельского поселения, наибольшие ресурсы для развития территории сегодня имеются в сфере туризма, учитывая наличие уникальных Пазырыкских курганов и высокое развитие этой отрасли в ряде территорий Республики Алтай. Поэтому туризм определен как приоритетная отрасль в развитии экономики поселения.

В то же время, учитывая наличие материально-технической базы, необходимых ресурсов на территории поселения, следует считать отрасли, обслуживающие туризм (общественное питание, сервис, транспорт, сувенирное производство, связь и т.д.), перспективными отраслями для Балыктуюльского сельского поселения.

Сельское хозяйство остается базовой отраслью экономики поселения, это одна из приоритетных точек экономического роста.

Все остальные отрасли и сферы - образование, здравоохранение, энергетика, охрана общественного порядка и т.д. – должны быть признаны отраслями и сферами, обслуживающими жизнедеятельность общества, что законодательством отнесено к вопросам местного значения (ФЗ-131, ст.15).

Таким образом, комплексное социально-экономическое развитие поселения будет осуществляться на основе развития туризма и отраслей, его обслуживающих, а также сельского хозяйства и обеспечения функционирования отраслей, обеспечивающих жизнедеятельность населения.

## 1.4 Транспортная инфраструктура

Автомобильный транспорт

Автомобильный транспорт в Балыктуюльском сельском поселении играет исключительно важную роль в обеспечении функционирования производственно-хозяйственного механизма и жизнедеятельности населения. Это единственный вид транспорта, которым осуществляются все перевозки грузов и пассажиров.

В поселении нет общественного транспорта, число личного транспорта незначительно.

Автомобильные дороги

Федеральное государственное унитарное дорожное эксплуатационное предприятие № 220 обслуживает дороги местного значения и осуществляет свою деятельность по ремонту и содержанию автодорог и сооружений, находящихся на автодороге.

В составе территориальных дорог - дороги регионального значения Акташ-Улаган-Балыктуюль (3 км) и Балыктуюль – Балыкча (50 км). Согласно Схемы Территориального Планирования Улаганского района, дорога Акташ - Улаган – Балыктуюль является планировочной осью Улаганского района 3 ранга. Данные дороги обеспечивают связь населенных пунктов района с Чуйским трактом.

Согласно проекту «Национальной программы модернизации и развития, автомобильных дорог РФ до 2025 года» в капитальном ремонте и реконструкции нуждается автомобильная дорога общего пользования регионального значения Балыктуюль - Балыкча. Данные дороги на большем протяжении – грунтовые.

Имеется проект на участок автомобильной дороги Балыктуюль -Балыкча, в районе перевала Кату-Ярык, где будет проведено строительство новой автомобильной дороги, протяженностью 3,4 км.

Выводы по разделу

В целом, Балыктуюльское сельское поселение имеет неплохое транспортно – географическое положение:

- С районным центром – с. Улаган, сельское поселение имеет связь через автодорогу Акташ - Улаган – Балыктуюль, которая, в свою очередь, является планировочной осью Улаганского района 3 ранга;

- Посредством автодороги Акташ – Улаган – Балыктуюль обеспечивается связь сельского поселения с Чуйским трактом – дорогой федерального значения;

- На территории Балыктуюльского сельского поселения находится автодорога Балыктуюль – Балыкча (в т.ч. участок дороги через перевал Кату - Ярык), которая обеспечивает связь с труднодоступными районами Челушманского сельского поселения и дает возможность выхода к южному берегу Телецкого озера.

1.5 Инженерная инфраструктура

### 1.5.1 Водоснабжение и водоотведение

Водоснабжение

Село Балыктуюль

В с. Балыктуюль централизованное водоснабжение отсутствует. Для хозяйственно-бытовых нужд используется вода из индивидуальных скважин, родников, ручьев и реки Балыктуюль.

В данное время разработан проект на централизованное водоснабжение части с. Балыктуюль. Проектом предусматривается строительство водопровода протяженностью 2,15 км, водонапорной башни и водозабора из подземных вод, состоящего из двух скважин (эксплуатационной и резервной) с водоотбором 10,0 м3/час. Глубина скважин 60 м, марка насосов ЭЦВ6-10-80.

В 1989 г. в селе была пробурена ЗАО «Бурводпроводстрой» разведочно-эксплуатационная скважина Г21/89:

– глубина – 78 м;

– статический уровень – 50м;

– динамический уровень – 60 м;

– дебит – 1,1 м3/час.

– геологический разрез представлен породами:

от 0 до 24 м – суглинки с дресвой;

от 24 м до 78 м – сланцы слаботрещиноватые глинистые.

– данные химического анализа воды (вода соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода и водоснабжение населенных мест» и пригодна для хозяйственно-питьевых целей):

рН – 7,6;

гидрокарбонаты – 280 мг/л;

хлориды – 7,1 мг/л;

сульфаты – 38,4 мг/л;

окисляемость – 1,2 О2;

сухой остаток – 158 мг/л;

жесткость – 5 мг-экв/л;

прозрачность – 30 см.

Исходя из анализа имеющихся данных, а также общих гидрогеологических представлений, для водоснабжения населения с. Балыктуюль рекомендуется совместное использование водоносных горизонтов зоны трещиноватости приуроченного палеозойским отложениям и водоносных горизонтов четвертичных отложений. Наиболее благоприятными участками для заложения водозаборов могут служить днища долин, речек, ручьев и логов, к которым, как правило, тяготеют зоны.

Село Паспарта

В с. Паспарта централизованное водоснабжение отсутствует. Для хозяйственно-бытовых нужд используется вода из родников, ручьев и рек Паспарта, Тосток, Сучикачи. Перечень всех водопотребителей сельского поселения приведен в таблице 19.

Водоотведение

Централизованное водоотведение в селах МО Балыктуюльское сельское поселение отсутствует. Сбор стоков от усадебной застройки осуществляется в местные выгреба, расположенные на усадебном участке.

### 1.5.2 Теплоснабжение

Отопление школ, детского сада и других административно-общественных зданий осуществляется от местных котельных (табл. 18). Основными видами топлива являются уголь и дрова.

Частные жилые дома имеют печное отопление.

Таблица 18

Характеристика объектов теплоснабжения

| № п/п | Наименование | Объект теплоснабжения | Площадь объектов, м2 | Мощность, Гкал/ч | % физического износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Село Балыктуюль |  |  |  |
| 1 | Котельная пристроенная | Сельская администрация | 1320 | 1 | 80 |
| 2 | Котельная пристроенная | Дом культуры | 777 | 2 | 30 |
| 3 | Котельная | Школа | 8064 | 2 | 60 |
| 4 | Котельная пристроенная | Детский сад | 2773 | 1 | 70 |
| 5 | Котельная пристроенная | Врачебная амбулатория | 696 | 1 | 90 |
|  | ИТОГО |  |  | 7 |  |
|  | Село Паспарта |  |  |  |
| 1 | Котельная пристроенная | Сельский клуб | 777 | 1 | 90 |
| 2 | Котельная | Школа | 1050 | 1 | 70 |
| 3 | Котельная пристроенная | ФАП | 777 | 2 | 30 |
|  | ИТОГО |  |  | 4 |  |

Таблица 19

Текущее состояние, наличие потребителей водопроводных комплексов в селах района

| Сельские поселения | Социальные объекты | Количество животных | Источники водоснабжения | Макс. расход (м3 /сут) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | клуб | больница | ФАП | школа | д/сад | интернат | д/лагерь | КРС | МРС | Лошади | Свиньи | река | род-ник | сква- жина | водопровод. хоз-во |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в/б | в-вод |  |
| Балыктуюльское СП | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1653 | 3324 | 662 | 0 | да | да | 0 | 0 | 0 | 412,16 |
| с. Балыктуюль | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1157 | 2326 | 463 | 0 | да | да | 0 | 0 | 0 | 261,72 |
| с. Паспарта | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 496 | 997 | 199 | 0 | да | да | 0 | 0 | 0 | 150,44 |

### 1.5.3 Газоснабжение

Существующий жилой фонд газифицируется сжиженным газом по ГОСТ 20448-90: одноэтажные жилые дома от газобаллонных установок. Охват населения газоснабжением - 75%.

### 1.5.4 Электроснабжение

Исходные данные.

Анализ существующего состояния системы электроснабжения Балыктуюльского сельского поселения в границах с. Балыктуюль и с. Паспарта произведен на основании:

- технического задания на проектирование;

- топосъемки местности в границах поселения, М 1:5000;

- материалов инженерно-геологических изысканий по геологическому строению и рельефу местности;

- реестра объектов производственной, административной и социальной сферы с. Балыктуюль и с. Паспарта;

- характеристики жилищного фонда Администрации Балыктуюльского сельсовета;

- схемы электроснабжения Балыктуюльского сельского поселения;

- действующих нормативных документов по проектированию, строительству и эксплуатации электрических сетей.

Климатические условия.

На основании карт климатического районирования по гололеду и ветру с повторяемостью 1 раз в 10 лет с учетом сравнения с показателями повторяемости 1 раз в 25 лет в соответствии с ПУЭ, гл.2.5. для территории Балыктуюльского сельского поселения приняты следующие климатические условия:

- район по гололеду - IV;

- нормативная толщина стенки гололеда – 25 мм;

- район по ветру - III;

- нормативное ветровое давление – 650 Па;

- скорость ветра – 32 м/с;

- число грозовых часов в году - свыше 60.

Рельеф местности в районе Балыктуюльского сельского поселения горный.

Сейсмичность территории - 8 баллов.

Грунты – преимущественно суглинок с удельным эквивалентным сопротивлением растеканию электрического тока рср.=100 Ом*м, галечник (рср.=1000 Ом*м).

Характеристика объектов электроснабжения.

Потребители электрической энергии с. Балыктуюль, с. Паспарта относятся, в основном, к электроприемникам II и III категорий обеспечения надежности электроснабжения. Требования ПУЭ и отраслевых нормативных документов к надежности электроснабжения потребителей II категории в ряде случаев не выполнены, отсутствует резервное питание.

Учет отпускаемой электроэнергии предусмотрен на вводах в здания и сооружения.

Электропотребление в жилом секторе, оснащенном плитами на сжиженном газе и твердом топливе, складывается из электропотребления приборами освещения и электробытовыми машинами и приборами (стиральная машина с подогревом, пылесос, телевизор, магнитофон и др.); количество проживающих в жилом доме составляет 1-3 человека.

Электропотребление в сфере культурно-бытового обслуживания складывается из электропотребления осветительными приборами, электроприемниками, подключаемым к розеткам, тепловым, вентиляционным оборудованием, различным электрифицированным оборудованием, а также расхода электроэнергии на наружное освещение, отопление, водоснабжение и канализацию зданий.

Электропотребление в производственной сфере складывается из потребления осветительными и розеточными сетями, а также силовыми электроприемниками технологического оборудования и вентиляции.

Количество потребляемой электроэнергии по с. Балыктуюль, с. Паспарта составляет:

Таблица 20

|  | Среднемесячное потребление, кВт.час | Годовое потребление, кВт.час |
| --- | --- | --- |
|  | в зимний период | в летний период |  |
| Всего по поселению | 89 100 | 3 762 | 727 848 |
| На одного сельского жителя | 43,1 | 1,8 | 351,8 |

Таблица 21

Характеристика основных объектов электроснабжения

Балыктуюльского сельского поселения

| Наименование объекта | Основной показатель объекта | Удельная электрическая нагрузка | Категория обеспечения надежности электро-снабжения | Расчетный коэф-т мощности соs φ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Единица измерения | Кол-во | Единица измерения | Кол-во |  |  |
| Объекты социальной сферы |
| с. Балыктуюль |  |  |  |  |  |  |
| МОУ «Балыктуюльская средняя общеобра-зовательная школа» | 1 учащийся | 220 | кВт/ учащийся | 0,25 | 2-я | 0,95 |
| Детский сад | 1 место | 50 | кВт/место | 0,46 | 2-я | 0,97 |
| Дом сирот | 1 место | 30 | кВт/место | 0,46 | 2-я | 0,97 |
| Амбулатория | 1 койко-место | 2 | --- | --- | 2-я | 0,92 |
| Балыктуюльская сельская администрация | м2 общей площади | 200 | кВт/м2 общей площади | 0,043 | 3-я | 0,9 |
| Администрация лесничества | м2 общей площади | 131,5 | кВт/м2 общей площади | 0,043 | 3-я | 0,9 |
| Церковь | м2 общей площади | 236 | кВт/м2 общей площади | 0,043 | 3-я | 0,92 |
| Библиотека | тыс.ед. хранения | 5,0 | --- | --- | 3-я | 0,92 |
| Сельский дом культуры | 1 место | 120 | кВт/место | 0,46 | 3-я | 0,92 |
| Почта, сбербанк | 1 рабочее место | 2 | кВт/рабочее место | 1,5 | 3-я | 0,97 |
| Магазин смешанных товаров (13шт.) | всего м2 торг. площади | 860 | кВт/м2 торговой площади | 0,23 | 3-я | 0,82 |
| с. Паспарта |  |  |  |  |  |  |
| МОУ «Паспартинская средняя общеобра-зовательная школа» | 1 учащийся | 100 | кВт/ учащийся | 0,25 | 2-я | 0,95 |
| МОУ «Паспартинская начальная школа» | 1 учащийся | 50 | кВт/ учащийся | 0,25 | 2-я | 0,95 |
| ДЮСШ | 1 учащийся | 10 | кВт/ учащийся | 0,17 | 2-я | 0,92 |
| Фельшерско-акушерский пункт | 1посещение в день | 7 | --- | --- | 2-я | 0,92 |
| Сельский клуб | 1 место | 50 | кВт/место | 0,46 | 3-я | 0,92 |
| Библиотека | тыс.ед. хранения | 3,0 | --- | --- | 3-я | 0,92 |
| Магазин смешанных товаров (2шт.) | м2 торговой площади | 55,8 | кВт/м2 торговой площади | 0,23 | 3-я | 0,82 |
| Объекты производственной сферы |
| с. Балыктуюль |  |  |  |  |  |  |
| Пожарное депо | ед.техники | 1 | --- | --- | 1-я | 0,8 |
| Объекты жилищной сферы |
| 1 этажные жилые дома с плитами на сжиженном газе и на твердом топливе, 1-квартирные: - с. Балыктуюль - с. Паспарта 2-квартирные: - с. Балыктуюль - с. Паспарта | дом дом дом дом | 433 110 2 5 | кВт/квартиру кВт/квартиру кВт/квартиру кВт/квартиру | 6,0 6,0 6,0 6,0 | 3-я 3-я 3-я 3-я | 0,96 0,96 0,96 0,96 |

Система электроснабжения.

Система электроснабжения Балыктуюльского СП централизованная. Электроснабжение осуществляется ОАО «МРСК Сибири», филиал «Горно-Алтайские электрические сети».

Источником электроснабжения является подстанция ПС-110/10кВ №36 «Улаганская» установленной мощностью 12600 кВА (два трансформатора по 6300 кВА). Загруженность ПС №36 составляет 70%, что дает возможность использовать существующий резерв мощности при строительстве новых объектов и развитии существующих. Процент физического износа оборудования подстанции составляет около 75%.

По территории Балыктуюльского СП проходят воздушные линии электропередач ЛЭП-10кВ и ЛЭП-0,4кВ.

Распределительные сети напряжением 10кВ выполнены по магистральной схеме.

Передача электроэнергии от ПС-110/10кВ №36 «Улаганская» осуществляется по воздушным линиям электропередач ЛЭП-10кВ на ряд КТП-10/0,4кВ, далее до потребителей по воздушным либо кабельным линиям электропередач ЛЭП-0,4кВ.

На территории с. Балыктуюль расположены 6 действующих КТП-10/0,4кВ с трансформаторами мощностью 63кВА и 100кВА; на территории с. Паспарта - 1 действующая КТП-10/0,4кВ, 100кВА и 1 недействующая КТП-10/0,4кВ, 63кВА. Загруженность КТП составляет фактически 100%, процент физического износа оборудования КТП составляет в среднем 95%.

Таблица 22

Комплектные трансформаторные подстанции 10/0,4кВ Балыктуюльского СП

| Наименование | Количество и установленная мощность трансформаторов, кВА | Потребители электроэнергии | Загружен-ность, % | Физический износ обору-дования, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Балыктуюль |
| КТП-36-8-1 | 1х100 | Гараж | 100 | 95 |
| КТП-36-8-2 | 1х100 | Быт | 100 | 95 |
| КТП-36-8-3 | 1х63 | Быт | 100 | 95 |
| КТП-36-8-4 | 1х100 | Быт | 100 | 95 |
| КТП-36-8-5 | 1х100 | Быт | 100 | 95 |
| КТП-36-8-6 | 1х63 | Быт | 100 | 95 |
| с. Паспарта |
| КТП–36-8-7 | 1х100 | Школа | 100 | 95 |

Воздушные линии 10кВ выполнены неизолированным алюминиевым проводом А сечением 50 и 70 мм2 и неизолированным сталеалюминевым проводом АС сечением 35/6,2 мм2 и 70/11 мм2. Воздушные линии 0,4кВ выполнены неизолированным проводом А сечением 16 и 25мм2.

Общая протяженность воздушных линий электропередач 10кВ в границах поселений составляет:

- в с. Балыктуюль – 7,14 км;

- в с. Паспарта – 1,86 км.

Физически износ линий 10кВ составляет от 40 до 95%.

Кроме того, на территории Балыктуюльского СП имеются заброшенные бесхозные линии электропередач протяженностью 28,6 км.

Заключение.

1.1. Существующая система электроснабжения Балыктуюльского СП централизованная, распределительные сети имеют достаточную протяженность и разветвленность. Резерв мощности ПС-110/10кВ №36 «Улаганская» достаточен для подключения планируемых объектов согласно генерального плана на расчетный период.

1.2. Технологическое оборудование ПС-110/10кВ №36 «Улаганская» имеет большую степень физического износа. Требуется текущий ремонт технологического оборудования.

1.3. Комплектные трансформаторные подстанции с. Балыктуюль, с. Паспарта полностью загружены. Для электроснабжения планируемых и реконструируемых объектов на расчетный срок, а также для разгрузки действующих КТП требуется установка новых трансформаторных подстанций на территории сел и замена трансформаторов действующих КТП на более мощные.

Технологическое оборудование комплектных трансформаторных подстанций имеет высокую степень физического износа. Требуется текущий ремонт и замена технологического оборудования.

1.4. Распределительные сети 10кВ нуждаются в реконструкции в связи с высокой степенью физического износа.

Применяемый в ВЛ-10кВ провод марки А сечением 50мм2 и провод марки АС сечением 35/6,2мм2 не соответствуют требованиям ПУЭ к минимально допустимому сечению алюминиевых и сталеалюминевых проводников ВЛ-10кВ по условиям механической прочности для IV района по гололеду и IV района по ветру (ПУЭ, табл.2.5.5.); в связи с этим, необходимо заменить в существующих распределительных сетях ВЛ-10кВ провод А сечением 50мм2 проводом А с минимальным сечением 95мм2 либо сталеалюминиевым проводом АС с минимальным сечением 50/8 мм2.

1.5. Потребители II категории по надежности электроснабжения, согласно ПУЭ, должны обеспечиваться электроэнергией в нормальном режиме работы от двух независимых взаиморезервирующих источников питания. В связи с этим, необходимо обеспечить резервным источником питания все здания и сооружения, относящиеся ко II категории.

1.5.5 Связь и проводное вещание

В 2005 г в Балыктуюльском сельском поселении установлена новая цифровая АТС М-240. Село Балыктуюль телефонизировано, число телефонных аппаратов телефонной сети общего пользования 175 номеров, до 2012 года планируется подключить еще 100. Село Паспарта телефонизировано в 2009 г.

ОАО «СибирьТелеком» ФЛ Улаганский РУЭС оказывает услуги проводной связи. ОАО «Билайн» и ОАО «МТС» оказывают услуги мобильной связи. С ноября 2010 года свою работу по оказанию услуг сотовой связи осуществляет ОАО «МегаФон».

В 2008 г. в с. Балыктуюль и Паспарта установлены карточные таксофоны.

Таблица 23

Сведения об ОС Балыктуюльского сельского поселения

| ААТС | Название населенного пункта | Тип станции | Год ввода в эксплуатацию | Емкость | Число СЛ с ЦС\ использовано |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Монти-рован-ная | Задей-ствован-ная |  |
| ОС-2 | Балыктуюль | Вынос с Улагана | 2005 | 128 | 128 | 12/12 |

На всех системах передачи используется кабель типа КСППБ – 1х2х0,9. В целом, исходя из результатов измерений, кабельные соединительные линии находятся в хорошем состоянии, за исключением некоторых участков с заниженной изоляцией.

Таблица 24

Системы передачи СТС Балыктуюльского сельского поселения

| АТС | Направление | Длина СЛ | Тип системы передачи | Год ввода в эксплуатацию | Год выпуска |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОС-3 | Балыктуюль | 27,5 | FLEX-DSL | 2005 | 2004 |

Телефонная плотность в с. Балыктыюль - 11,4 ТА.

Радиофикация

Балыктуюльское сельское поселение не радиофицировано.

Телевидение

Телевещание в поселении представляет филиал Федерального Государственного Унитарного предприятия «Российские радио – телевизионные сети» радио – телевизионный передающий центр Республики Алтай. Улаганское обслуживание радио – телевизионных станций при Республике Алтай начато с 1985 года. Штат – 2 человека. Вещают 3 программы: Первый канал, Россия, НТВ.

В с. Паспарта планируется установить телевышку для трансляции цифрового телевидения.

Выводы по разделу

- В Балыктуюльском сельском поселении инженерная инфраструктура развита очень слабо;

- В селах Балыктуюль и Паспарта в зимний период большая часть населения района использует для питьевых целей воды поверхностных водотоков, что противоречит санитарно-гигиеническим нормативам и является недопустимым;

- Централизованная система канализации в Балыктуюльском СП отсутствует;

- Местные котельные отапливают только административно-общественные здания (школа, ФАП и пр.), частные жилые дома имеют печное отопление;

- Существующий жилищный фонд газифицируется сжиженным газом;

- Села Балыктуюльского СП полностью электрифицированы;

- Существенным положительным фактом является наличие в сельском поселении телефонной связи.

## 1.6 Экологическое состояние

В последнее десятилетие вся территория Республики Алтай, а, следовательно, и территория Балыктуюльского СП, испытывает воздействие глобального потепления, которое наиболее контрастно выражается в высокогорных территориях. Температурный режим зимних месяцев в высокогорных областях превышает среднемноголетние нормы на 6-8°, что вызывает деградацию вечной мерзлоты и определяет некоторые особенности проявлений геокриологических и склоновых процессов в высокогорных областях.

Многолетняя интенсивная деятельность космодрома "Байконур" сформировала в северной части сельского поселения на территории Алтайского государственного заповедника загрязнение природной среды компонентами ракетного топлива.

Как известно, воздействие ракетно-космической деятельности на окружающую среду происходит в результате запусков ракетоносителей "Союз" и "Протон". Основным компонентом ракетного топлива является НДМГ (гептил). Путями поступления НДМГ в окружающую среду являются воздушная дисперсия и, в меньшей степени, проливы при падении вторых ступеней РН на землю (топливные баки, трубопроводы, двигательные установки), т.е. основной источник поступления НДМГ на почвенный покров - аэрогенный. Об этом свидетельствует слабоконтрастное распределение его в почвах (в целом) и значительные по размерам площади загрязнения, во много раз превышающие площади расчётных РП. Аэрогенный характер поступления НДМГ в окружающую среду РА подтверждает также факт положительной корреляции его содержаний с количеством среднегодовых осадков.

В с. Балыктуюль осуществляет свою деятельность 5 котельных, в с. Паспарта – 3. На котельных используется уголь низкого качества, котельные не оборудованы дымоуловителями.

Негативное влияние испытывает атмосферный воздух, который в связи с сезонным увеличением потока машин и большого количества туристов, посещающих Республику Алтай, сильно загрязняется.

Село Паспарта, расположенное в приустьевой части р. Тыту-Кем, часто испытывает негативное влияние из-за наледей.

Наледи развиваются в приустьевой части р. Тыту-Кем в январе – марте. Активность наледей высокая до чрезвычайной ситуации. В зоне затопления – жилые усадьбы по ул. Заречная, Куюкова, сельский клуб, ДЮСШ, защитные сооружения, двор для скота, мосты.

Протяженность реки с наледовыми явлениями около 710 м. Периодичность наледных явлений – практически ежегодная.

Немаловажной проблемой является загрязнение территории прибрежных зон, родников приезжими, отдыхающими (см. таблицу 23).

Население, живущее в частных домах, для утилизации твердых и жидких бытовых отходов, в основном используют ямы, вырытые в границах территории дома, устраивают несанкционированные свалки.

Таблица 25

Сводная таблица значимых показателей экологического состояния территорий населенных пунктов Улаганского района

| № п/п | Название населенного пункта (село) | Численность населения | Местоположе-ние села | Негативные факторы природной среды | Техногенные факторы | Водоснабже-ние ХПВ в % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наличие мерзлоты | эгп | РКД, концентрации гептила в почвах, в мг/кг | СИП, Байконур, концентра-ции цезия- 137 | Отвалы АГМП | Под-земные воды (в т.ч. колод-цы и родни-ки) | По-верх-ност-ные воды |
| 1 | Балыктуюль | 1407 | р. Балыктуюль | + | наледи | н/о-0,063 | 3-316 |  | 30 | 70 |
| 2 | Пас парта | 346 | р. Паспарта | + | наледи | н/о |  |  |  | 100 |

1.6.1 Экологическое состояние почвы

Почва является местом сосредоточения всех загрязнителей, главным образом, поступающих с воздухом. Перемещаясь воздушными потоками на большие расстояния от места выброса, они возвращаются с атмосферными осадками, загрязняя почву и растительность, вызывая разрушения самой экосистемы.

Почва является важнейшим объектом биосферы, где происходит обезвреживание и разрушение подавляющего большинства органических, неорганических и биологических загрязнений окружающей среды. Загрязнения почвы оказывает заметное влияние на контактирующие с ней среды.

ОАО «Алтай-Гео» в 1992-1993, 1996 г.г. проводились эколого-геохимические и геоэкологические исследования за состоянием почвенного покрова, природных вод, и донных отложений в районе. В таблице 24 отображены параметры концентраций токсичных элементов в почвах района (Кац В.Е. и др., 1998; Писаренко В.М., 1993).

Таблица 26

Концентрации микроэлементов в почвах на застроенных территориях

Балыктуюльского СП (в мг/кг).

| Микроэлементы | В почвах Балыктуюльского СП | В почвах РА | ПДК |
| --- | --- | --- | --- |
| Медь | 37,9 | 43 | 100 |
| Свинец | 25 | 26 | 32(100) |
| Цинк | 85 | 127 | 300 |
| Никель | 33,6 | 32 | 50 |
| Кобальт | 18,6 | 18 | 50 |
| Барий | 478,6 | 431 |  |
| Бериллий | 3,1 | 2,6 | 10 |
| Марганец | 1786 | 1006 | 1500 |
| Молибден | 1,5 | 1,3 | 10 |
| Олово | 2 | 2,2 | 50 |
| Ванадий | 59,3 | 93 | 150 |
| Галлий | 30 | 12 |  |
| Иттрий | 30,7 | 31 |  |
| Титан | 2642 | 3827 |  |
| Хром | 31,4 | 52 |  |
| Стронций | ПО | 190 |  |
| Скандий | 9,6 | 15 |  |
| Фосфор | 892 |  |  |
| Ртуть | 0,055 | 0,027 | 2,1 |

Примечание: ПДК по данным разных источников.

Как видно из таблицы 24 в почвах Балыктуюльского сельского поселения концентрации более половины элементов ниже средних по РА и ниже ПДК.

1.6.2 Экологическое состояние воздушного бассейна

Важным показателем экологического состояния территории является состояние ее воздушной среды. Предполагается, что среднесуточная пылевая нагрузка (по снегу) на площади Балыктуюльского сельского поселения варьирует в пределах 5-10 кг/км /сутки (среднее по РА — 12,6 кг/км), т. е. экологическое состояние приземной атмосферы является благоприятным.

Радиоэкологическая ситуация на территории данного района определяется сочетанным воздействием природных и техногенных источников ионизирующего излучения. Ведущая роль принадлежит природным источникам, из которых более половины дозовой нагрузки создает радон и продукты его распада.

Создаваемый ЕРН средний гамма-фон на территории сельского поселения составляет 18 мкР/час при вариациях от 8 до 35 мкР/час.

Некоторое количество загрязняющих веществ поступает в атмосферу с выбросами газа от работы транспортных средств.

В табл. 25 приведен перечень объектов, требующих установления санитарно-защитных зон в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» для уменьшения воздействия загрязнения на атмосферный воздух до значений, установленных гигиеническими нормативами и уменьшения отрицательного влияния предприятий на население.

Таблица 27

Объекты производственной зоны Балыктуюльского СП, оказывающие негативное влияние на жилую застройку

| № | Наименование | Класс производства |
| --- | --- | --- |
| 1. | АЗС | Класс V СЗЗ - 100 м |
| 2. | Кладбище | СЗЗ - 50 м |
| 3. | Склад (или гараж) | Класс V СЗЗ - 50 м |
| 4. | Котельная | Класс V СЗЗ - 50 м |
| 5. | Полигон ТБО | СЗЗ - 500 м |
| 6. | Скотомогильник | СЗЗ - 1000 м |

1.6.3 Поверхностные и подземные воды

По характеру водоснабжения населенные пункты сельского поселения относятся к группе населенных пунктов, в которых имеется автономное водоснабжение (с. Балыктуюль) и к группе сел, где используются только поверхностные воды (с. Паспарта).

Качество поверхностных вод водотоков, используемых населением, в целом по определяемым химическим показателям отвечает составу питьевых вод, но не соответствует физиологически оптимальным нормам. В поверхностных водах мало катионов и анионов, как правило, весьма мала жесткость, зачастую много взвешенных веществ, высока цветность. По-видимому, в весенний период качество поверхностных вод не соответствуют по микробиологическим показателям и вообще использование поверхностных вод для питьевых целей по санитарно-гигиеническим нормативам не допустимо (табл. 26).

Качество подземных вод Балыктуюльского СП обусловливается сочетанием природных гидрогеохимических особенностей данного региона и воздействием антропогенных факторов. В частности, природные геолого-металлогенические и гидрогеологические особенности формируют в целом повышенный региональный фон железа и марганца (до 7 и 3 ПДК соответственно) в подземных водах.

Повышенные концентрации железа, марганца, алюминия, бария, урана характерны также для подземных вод, связанных с корами выветривания и продуктами их переотложения.

Основными источниками антропогенного воздействия на качество подземных вод в сельском поселении являются транспорт, сельскохозяйственные объекты, селитебные зоны. Главным фактором антропогенного загрязнения подземных вод поселения является сельскохозяйственное производство.

Превалирующими загрязняющими компонентами сельскохозяйственной деятельности выступают азотсодержащие вещества – нитраты, нитриты, аммонийные соединения, а также сульфаты и хлориды (до 2-3 фонов), соединения железа и пр. Другими второстепенными источниками загрязнения подземных вод в Балыктуюльском СП являются: бесхозяйственное хранение и применение удобрений, свалки бытовых и промышленных отходов, выбросы и сбросы частных лиц.

Таблица 28

Качественный состав поверхностных вод в водотоках населенных пунктов Улаганского района

| № | Показатели | Единица измерения | пдк | ФНП | р. Чулышман | р. Башкаус | р. Балык- туюль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | рн |  | 6-9 | 7.8 | 5-9.26 | 5-15 | 7.54 |
| 2 | Цветность | градусы | 20 |  | 0-15.3 | 0-238.4 | 53.84 |
| 3 | Мутность | ЕМФ | 2.6 |  |  | 0-0.96 | 1.44 |
| 4 | Прозрачность | см |  |  |  | 10-30 | 0.0268 |
| 5 | Взвешенные вещества | мг/л |  |  | 7.7-15.8 | 0-11.04 | 6.72 |
| 6 | Окисляемость | мг О2/л | 5 | 0.2-2.0 | 1.76-5.92 | 0.48-8 | 2.7 |
| 7 | Щелочность | мг-ЭКВ | 10 | 0.5-6.5 | 1.4-2.8 | 1.6-4.3 | 2.15 |
| 8 | Жесткость общая | мг-экв/л | 7 | 3.4 | 1.3-1.55 | 1-14 | 2,15 |
| 9 | Сухой остаток | мг/л |  |  | 29-101.3 | 22-238.11 | 153,85 |
| 10 | Железо общее | мг/л | 0.3 | <0.05 | 0-1.5 | 0.02-2.45 | 0,05 |
| 11 | Кальций | мг/л |  | 25-130 | 4.01-24.05 | 2-51.0 | 29 |
| 12 | Магний | мг/л |  | 5-65 | 1.21-7.3 | 0.1-60.2 | 8,51 |
| 13 | Аммоний | мг О2/л | 2 | 1 | 0-0.19 | 0-1.40 | н/о |
| 14 | Калий+ натрий | мг/л |  |  | 19.09-31.28 | 0.46-39.74 | 20,93 |
| 15 | Нитриты | мг О2/л | 3 | <0.01 | 0-0.3 | 0-0.16 | 0,003 |
| 16 | Нитраты | мг/л | 45 | <5 | 0-2.21 | 0-35.70 | 1,36 |
| 17 | Гидрокарбонаты | мг/л |  | 30-400 | 18.3-146.4 | 12.20-256.2 | 164,7 |
| 18 | Сульфаты | мг/л | 500 | <25 | 2.47-15.83 | 0-69.1 | 5.41 |
| 19 | Хлориды | мг/л | 350 | <20 | 1.05-7.5 | 0.79-13 | 9 |
| 20 | Общая минерализация | мг/л | 1000 | 100-1000 | 0.01-0.21 | 0-0.09 | 0 |
| 21 | Фториды | мг/л |  | 0.6-1.2 | 0.06-0.12 | 0.15-0.45 |  |
| 22 | Нефтепродукты | мг/л | 0.1 |  |  | 0.6-5.25 |  |
| 23 | Медь | мг/л | 1 | 0.5 |  | 0.0023-0.04 |  |
| 24 | Цинк | мг/л | 5 | <0.1 |  | 0-0.1 |  |
| 25 | ХПК | мг О2/л |  |  | 3.8-4.8 | 0.48-4.96 |  |
| 26 | Растворенный кислород |  |  |  | 0.02-7.7 |  |  |
| 27 | БПК-5 | мг О2/л |  |  | 2-109.8 |  |  |

## 1.7 Ограничения градостроительного развития

1.7.1 Ограничения градостроительного развития территории Балыктуюльского СП в соответствии со Схемой территориального планирования Республики Алтай

Согласно Схеме территориального планирования Республики Алтай, Балыктуюльское СП является составной частью Улаганского планировочного подрайона 2-го уровня.

Территория этого планировочного подрайона благоприятна для развития животноводства, развития туризма и рекреации.

Схемой территориального планирования Республики Алтай предусмотрены ряд природных и экологических градостроительных ограничений использования территории сельсовета (табл. 29)

Таблица 29

Природные и экологические ограничения градостроительного использования территории Балыктуюльского сельского поселения

| Режимы | Зоны и объекты градостроительных ограничений федерального и краевого уровней |
| --- | --- |
| I. Запрета, жесткой регламентации I.1. Запрет и жесткая регламентация видов использования территории, не связанных с главным функциональным назначением последней | Прибрежные защитные полосы рек Полосы отвода транспортных коммуникаций республиканского значения (с учетом необходимости их расширения), специальные охранные и санитарно-защитные зоны; особо охраняемые природные территории (Алтайский государственный заповедник). |
| II. Строгой регламентации II.1. Строгая регламентация видов средопользования, не связанного с главным функциональным назначением территории, угрожающих сохранности и снижающих потенциал основного ресурса территории | Водоохранные зоны рек и водохранилищ Территории с максимальной концентрацией охотничье-промысловых животных перспективные рекреационные зоны |
| III. Режим предупреждения, контроля и ограничения отдельных видов деятельности III.1. Ограничение нового строительства, особенно объектов высоких классов санитарной вредности, соблюдение установленных правил охраны природной среды | Взрывоопасная зона Пожароопасная зона |
| III.2. Проведение мер, снижающих опасность воздействия неблагоприятных геологических процессов и особенностей геологической среды на строительство и хозяйственную деятельность | Болота и заболоченные территории, основные территории с проявлением опасных геологических процессов (затопления, просадочности, суффозии, заболачиваемости, оползни, территории высокой солености, уступы эрозионные и абразивные) Зоны повышенного геодинамического риска |
| IV. Особый режим средопользования на территориях, наиболее ценных в градо-строительном отношении Размещение объектов строительства, отвод земельных участков, размещение объектов общественной значимости под контролем соблюдения градостроительных ограничений, приоритет муниципальной собственности на землю | - Территории с. Балыктуюль и с. Паспарта и резервы его территориального развития |
| V. Общий режим нормативной охраны среды обитания V.1. Сохранение плодородия почв, предотвращение деградации земель, учет агроресурсного и эколого-хозяйственного подходов к оценке земельных ресурсов и их использованию | -Земли преимущественно сельскохозяйственного назначения с проявлением опасных геологических процессов (эрозии, дефляции) |

1.7.2 Ограничения градостроительного развития Балыктуюльского СП, в том числе с. Балыктуюль и с. Паспарта

В пределах сельского поселения наиболее проявлены такие ЭГП (экзогенные геологические процессы):

1. Повышенная сейсмичность. Согласно данных карты общего сейсмического районирования ОСР-97 (1997г.) территории Российской Федерации, сейсмичность Балыктуюльского СП Улаганского района составляет 8 баллов по шкале MSK-64. В высокогорьях часты локальные землетрясения. Они являются причиной активизации некоторых экзогенных процессов (обвалы, осыпи) После землетрясения 2003 г. произошла активизация сейсмической деятельности, что фиксируется в виде малоамплитудных сейсмических событий до настоящего времени;

2. Многолетняя мерзлота. Практически на всей территории сельского поселения развита многолетняя мерзлота (ММП) сплошного и очагового характера. Этот фактор негативно влияет на многие аспекты жизнедеятельности человека. Данный фактор оказывает значительное влияние на водоснабжение. Практически все водозаборные сооружения в зимний период «перемерзают», в результате чего население вынуждено пользоваться поверхностной водой. Организованные водопроводы также перемерзают.

3. Из неблагоприятных физико-геологических явлений на территории сельсовета развиты:

- речная, овражная и плоскостная эрозия,

- разнообразные криогенные процессы- наледи,

- заболачивание.

Согласно ранее выполненных предварительных исследований, степень проявления негативных ЭГП на отдельных участках территории Балыктуюльского СП Улаганского района варьирует в больших пределах – от полного отсутствия до сильной (25-50 % площади), до очень сильной пораженности (более 50 %). ЭГП является постоянным фактором активного негативного воздействия, поэтому недоучет связанных с ними рисков чревато серьезным ущербом инженерно-хозяйственным сооружениям и объектам окружающей среды (табл. 30).

Таблица 30

Характеристика основных ЭГП на территории Балыктуюльского СП Улаганского района Республики Алтай

| Основ-ные типы ЭГП | Периоды и причины активизации ЭГП | Техногенез, способствующий развитию ЭГП | Прояв-ленность ЭГП | Участки проявления ЭГП | Негативные последствия ЭГП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наледи | Зимний период | Процессы, увеличивающие глубину деяте-льного слоя | Умеренная до сильной | Выположен-ные участки речных долин | Деформация техногенных объектов |
| Пучение и растрес-кивание грунтов | Зимне-весенний период | Процессы, увеличивающие глубину деятельного слоя | Умеренная до сильной | Область развития островной мерзлоты | Деформация техногенных сооружений |
| Эрозия плоскост-ная, овражная | Весенне-осенний период снеготаяния и выпадения осадков | Вытаптывание растительности, распашка земель, вырубка леса | Слабая до сильной | На всей территории | Разрушение дорог, эрозия почв |
| Забола-чивание | Весенне-летний период паводков и подъема УГВ | Природные процессы, мелиоративные мероприятия | Слабая до сильной | Низкогорье, реже средне- и высокогорье | Деформация техногенных сооружений |

Кроме того, к существенным факторам, ограничивающим градостроительное освоение территории Балыктуюльского СП относятся:

4.Высокое стояние грунтовых вод;

5. Многочисленные уклоны поверхности;

6. Подтопление прибрежных территорий сел реками: Балыктуюль, Тыту-Кем, Паспарта (например, в с. Паспарта ежегодно под угрозой затопления из-за наледи оказываются десять жилых домов и сельский клуб.

# 2. Обоснование вариантов решения задач территориального планирования и предложений по территориальному планированию

## 2.1 Современная организация территории

Балыктуюльское сельское поселение расположено в центральной части Улаганского района.

Общая площадь Балыктуюльского сельского поселения составляет 425700 га. На территории сельского поселения имеются два населенных пункта – с. Балыктуюль (численность населения на 01.01.2011 составила 1560) и с. Паспарта (численность населения на 01.01.2011 - 387), сообщающиеся между собой посредством автомобильной дороги «Балыктуюль - Балыкча».

Населенные пункты расположены в центральной части сельского поселения.

В таблице 31 приведены данные о современном использовании территории

Таблица 31

Баланс земель с. Балыктуюль и с. Паспарта, входящих в состав Балыктуюльского сельского поселения

| №№ п/п | Наименование | Площадь (га) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Земли с. Балыктуюль, входящего в Балыктуюльское сельское поселение | 288,37 |
| 1.1 | - жилой застройки | 146,02 |
| 1.2 | - общественно – деловой застройки | 6,18 |
| 1.3 | - производственной | 2,37 |
| 1.4 | - инженерной и транспортной инфраструктуры | 21,78 |
| 1.5 | - рекреационного значения | - |
| 1.6 | - сельскохозяйственного использования | 79,87 |
| 1.7 | -естественного озеленения | 30,98 |
| 1.8 | - земли специального назначения | 0,06 |
| 2 | Земли с. Паспарта, входящего в Балыктуюльское сельское поселение | 65,85 |
| 2.1 | - жилой застройки | 27,66 |
| 2.2 | - общественно – деловой застройки | 1,87 |
| 2.3 | - производственной | - |
| 2.4 | - инженерной и транспортной инфраструктуры | 10,06 |
| 2.5 | - рекреационного значения | - |
| 2.6 | - сельскохозяйственного использования | 26,26 |

Административный центр СП – с. Балыктуюль. С. Паспарта удалено от него на 15 км. Административный центр сельского поселения расположен в 33 км от центра Улаганского района - с. Улаган.

Населенные пункты имеют различия как по численности проживающего в них населения, так и по уровню производственного и социально-культурного потенциала.

Опорный каркас сел включает в себя линейные компоненты (планировочные оси), которые представляют собой транспортные и водные артерии или участки улично-дорожной сети и коммуникаций в селах; а также планировочные центры (узлы), которыми являются площади с административными и общественными центрами.

С. Балыктуюль

Планировочная структура с. Балыктуюль сформирована вдоль р. Балыктуюль. Рельеф участка с. Балыктуюль горный, с перепадами высот 1445 м до 1370 м с уклоном в сторону р. Балыктуюль.

Въезд в село осуществляется по автомобильной дороге Акташ - Улаган – Балыктуюль. Также, с юга на север село пересекает автодорога Балыктуюль – Паспарта, которая одновременно выполняет функции главной улицы и делит его на 2 части.

Ведущее место в композиции села занимает каркас основных улиц: переулок Пазырыкский, который имеет продолжение как автодорога Балыктуюль - Балыкча, Спортивная, Веселая, Победы, Полевая, Бак-Балык и др. Улицы, являющиеся планировочными осями села, имеют субмеридиональное направление. Вдоль этих улиц размещаются объекты социального назначения: пожарная часть, дом сирот, одноэтажная усадебная застройка.

Два автомобильных и три пешеходных моста обеспечивают связь всех частей села.

В селе ярко выражен один планировочный узел – это административный центр, где сосредоточены демографические, трудовые и материальные ресурсы, а также социально-культурные, бытовые, кредитно-финансовые и иные объекты сферы обслуживания.

Общественно-деловой центр находится в центральной части с. Балыктуюль и приурочен к дороге Балыктуюль – Паспарта. Он играет важную роль в опорном каркасе села, т. к. здесь сосредоточены основные объекты, обеспечивающие функционирование населенного пункта и связь села с соседними сельскими поселениями. В селе имеются школа, детский сад, библиотека, амбулатория, отделение почтовой связи.

В целом, планировочную структуру с. Балыктуюль можно охарактеризовать как линейную.

Жилая застройка занимает основную часть населенного пункта. Она представлена одноэтажными домами усадебного типа. Жилые дома в большинстве своем являются одноквартирными домами, и всего два дома- двухквартирные. Ветхое жилье расположено по улицам Веселая, Центральная, Победы, Родниковая, пер. Школьный, Бак-Балык, пер. Лесной, Набережная и др.

Территории производственных предприятий и коммунально-складских объектов расположены в центральной и южной частях села, непосредственно примыкая к жилой застройке. Здесь расположены старые, разрушенные складские помещения. Действующих производственных объектов на данной территории нет.

Существующая территория размещения отходов потребления (неорганизованная свалка) и скотомогильник находятся в южной части села на расстоянии 600 м от границы жилой застройки.

Также, на левом берегу р. Балыктуюль находится еще одна несанкционированная свалка, санитарно-защитная зона которой не выдержана. Расположенное в северной части села кладбище находится в водоохранной зоне р. Балыктуюль. Второе (малое) кладбище удовлетворяет всем санитарным нормам.

Кроме того, неблагоприятным моментом является расположение АЗС на юге села, в санитарно-защитную зону которой попадает жилая застройка.

Анализ существующего зонирования и планировочной структуры села позволил выявить следующие планировочные недостатки:

-возможности расширения территории ограничиваются ландшафтной структурой (расчлененность рельефа, болото в северо-восточной части села);

-жилой фонд района не отвечает современным требованиям жилищного строительства: строительство объектов осуществляется, в основном, частными застройщиками, в результате нарушается архитектурная целостность территории;

-отсутствует благоустроенная рекреационная зона;

-радиусы обслуживания общеобразовательной школы и детского сада не охватывают всю жилую застройку;

- территория села разделена на 2 части рекой Балыктуюль и автодорогой Балыктуюль - Паспарта;

- дорожно-уличная сеть требует дальнейшего развития.

Наряду с этим с. Балыктуюль обладает рядом достоинств:

- живописный природный ландшафт;

- наличие территориальных резервов для развития;

- высокий социально-культурный потенциал.

С. Паспарта

Село Паспарта расположено в юго-западной части сельского поселения, на правобережье р. Паспарта. Рельеф с. Паспарта горный, достаточно расчлененный, перепады высот составляют более 20 метров. Наличие рек Паспарта и Тыту-Кем, русла которых проходят по территории села, повлияли на его планировочную структуру.

Въезд в село осуществляется по автомобильной дороге Балыктуюль – Паспарта.

Село сформировано кварталами индивидуальной жилой застройки и имеет линейную планировочную структуру, его улично-дорожная сеть повторяет характер рельефа. Улицы имеют субширотное направление и вытянуты с юго-запада на северо-восток. Главной улицей села является улица Куюкова.

Планировочный центр села слабо развит. Он представлен фрагментарно. Основные культурно-бытовые, административные, торговые здания и учреждения рассредоточены по территории села, что не позволяет выделить четкий деловой центр села.

Жилая застройка занимает основную часть населенного пункта. Существующая застройка села Паспарта представлена в основном одноэтажными домами усадебного типа со средней площадью земельных участков 2384 м². Жилые дома представлены одноквартирными домами, лишь пять домов являются двухквартирными.

Село состоит из трех жилых образований:

- Центральное жилое образование расположено на правом берегу реки Паспарта. С юга оно ограничено р. Тыту-Кем, с севера – особенностями рельефа. Занимает наибольшую площадь села.

- Юго-западное, расположено в приустьевой части р. Тыту-Кем. Ограничено с севера и востока этой же рекой, с юга – р. Паспарта. Здесь расположена улица Заречная.

- Жилое образование «Северо-восточное» расположено в приустьевой части р. Тосток, на правобережье р. Паспарта. В южном направлении ограничено автодорогой Балыктуюль – Паспарта, в восточном направлении – лесным массивом.

В настоящее время отстроены новые дома по ул. Куюкова.

Два автомобильных и один пешеходный мосты соединяют все части села в единое целое.

Село имеет архитектурное своеобразие за счет традиционной застройки. На каждом приусадебном участке имеются аилы. Это шестиугольное срубное сооружение с полусферической крышей из коры лиственницы. Он имеет шестиугольную в плане форму, в профиле пирамидален или слегка куполообразен. Деревянный каркас аила обшивается досками либо выстилается рубероидом.

Процент ветхого жилья по-прежнему высок (60%). Ветхие дома (построенные еще в 30-х годах) расположены по улицам Куюкова и Заречная.

Производственных и коммунально-складских территорий в с. Паспарта нет.

Существующая территория размещения отходов потребления находится к юго-западу от села, на расстоянии 500 м от границы жилой застройки. Скотомогильник удален на 900 м.

Анализ существующего зонирования и планировочной структуры села позволил выявить следующие планировочные недостатки:

-возможности расширения территории ограничиваются горным ландшафтом;

-отсутствует рекреационная зона;

- территория села разделена руслом реки Тыту-Кем, часть населенного пункта испытывает негативное влияние данной реки, которое проявляется в виде наледей и затопления;

- существующее кладбище, расположено в водоохраной зоне р. Паспарта, что не отвечает требованиям Водного Кодекса РФ;

- дорожно-уличная сеть требует развития.

Наряду с этим с. Паспарта обладает рядом достоинств:

- живописный природный ландшафт;

- экологически чистая территория

Настоящий Генплан в целом сохраняет сложившуюся планировочную структуру с. Паспарта и с. Балыктуюль, а также предлагает мероприятия по ее развитию. Так, развитие транспортных связей позволит создать наиболее рациональную планировочную структуру для каждого населенного пункта, которая обеспечит удобную связь между различными функциональными зонами этих сел: жилыми, общественными, производственными, рекреационными и иными зонами.

## 2.2 Планировочные ограничения

Ограничениями для развития селитебных территорий в с. Балыктуюль являются:

-автодорога Балыктуюль – Паспарта V категории, проектными решениями обеспечивается санитарный разрыв от бровки земляного полотна до жилой застройки не менее 30 м, предусматривается посадка полосы зеленых насаждений в с. Балыктуюль шириной не менее 10 м вдоль дороги для защиты жилой застройки от пыли и шума, что соответствует требованиям СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений;

- граница водоохранной зоны реки Балыктуюль проходит по ближайшим к реке улицам – Спортивная, Победы и др. Ширина водоохраной зоны - 100 м.

- зона санитарной охраны 3-х поясов от водозаборов;

- санитарно-защитные зоны 500 м от полигона бытовых отходов;

- размер санитарно – защитной зоны от скотомогильника до жилых, общественных зданий – 1000 м;

- наличие двух кладбищ в северной части с. Балыктуюль, одно из которых расположено в водоохранной зоне р. Балыктуюль. Санитарно-защитные зоны составляют 50 м;

В с. Паспарта в водоохранные зоны рек Тыту-Кем и Тосток попадает часть жилой застройки, а также здания ФАПа и сельского клуба.

- размер санитарно – защитной зоны от скотомогильника до жилых, общественных зданий – 1000 м;

- зона санитарной охраны 3-х поясов от водозаборов;

- санитарно-защитные зоны 500 м от полигона бытовых отходов;

- недопустимо нахождение кладбища с. Паспарта в водоохранной зоне р. Паспарта.

2.3 Функциональное зонирование территории

Генеральным планом определено зонирование территории Балыктуюльского СП и населенных пунктов Балыктуюль и Паспарта. Генпланом предусматривается развитие следующих земель:

- населенных пунктов;

- сельскохозяйственного назначения;

- промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики и земель иного специального назначения;

- особо охраняемых территорий и объектов.

В соответствии с Главой XIV статьи 77 Земельного кодекса Российской Федерации земли сельскохозяйственного назначения включают: сельскохозяйственные угодья (пашня, сенокосы, пастбища), земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, лесными насаждениями, предназначенными для обеспечения защиты земель от воздействия негативных (вредных) природных, антропогенных и техногенных явлений, водными объектами, а также зданиями, строениями, сооружениями, используемыми для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.

В соответствии с Главой XV статьи 87 Земельного кодекса Российской Федерации землями населенных пунктов признаются земли, используемые и предназначенные для застройки и развития населенных пунктов.

В соответствии с Главой XVI статьи 77 Земельного кодекса Российской Федерации земли промышленности и иного специального назначения в зависимости от характера специальных задач, для решения которых они используются или предназначены, подразделяются на:

1) земли промышленности;

2) земли энергетики;

3) земли транспорта;

4) земли связи, радиовещания, телевидения, информатики;

5) земли для обеспечения космической деятельности;

6) земли обороны и безопасности;

7) земли иного специального назначения.

Генпланом предусматривается развитие следующих функциональных зон:

- жилая;

- общественно-деловая;

- производственная;

- инженерной инфраструктуры;

- транспортной инфраструктуры;

- рекреационного назначения;

- сельскохозяйственного использования.

### 2.3.1 Жилая зона

Жилая зона представлена малоэтажной жилой застройкой и индивидуальными жилыми домами.

В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. В состав жилых зон могут включаться также территории, предназначенные для ведения садоводства и дачного хозяйства.

Индивидуальная жилая застройка включает в себя территорию, застроенную жилыми домами, и занимает основную часть сел Балыктуюль и Паспарта.

### 2.3.2 Общественно-деловая зона

Общественно-деловая зона включает:

1) зоны делового, общественного и коммерческого назначения;

2) зоны размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения;

3) зоны обслуживания объектов, необходимых для осуществления производственной и предпринимательской деятельности.

Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов среднего профессионального и высшего профессионального образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан.

В перечень объектов капитального строительства, разрешенных для размещения в общественно-деловых зонах, могут включаться жилые дома, гостиницы, подземные или многоэтажные гаражи.

Размещение общественно-деловых зон обусловлено необходимостью создания общественных центров для обеспечения обслуживания населения прилегающих территорий.

### 2.3.3 Производственная зона

Производственная зона включает:

1) коммунальные зоны - зоны размещения коммунальных и складских объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов транспорта, объектов оптовой торговли;

2) производственные зоны - зоны размещения производственных объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду;

3) иные виды производственной, инженерной и транспортной инфраструктур.

Производственные зоны предназначены для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов, объектов инженерной и транспортной инфраструктур, в том числе сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного, речного, морского, воздушного и трубопроводного транспорта, связи, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов.

### 2.3.4 Зона инженерной инфраструктуры

Зона, предназначенная для размещения объектов инженерной инфраструктуры, включает участки территории села, предназначенные для размещения сетей инженерно-технического обеспечения, включая линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы (водопроводы, тепловые сети), для размещения иных объектов инженерной инфраструктуры и их охранных зон.

### 2.3.5 Зона транспортной инфраструктуры

Зона, предназначенная для размещения объектов транспортной инфраструктуры, включает участки территории села, предназначенные для размещения объектов автомобильного транспорта и установления санитарно-защитных зон и санитарных разрывов таких объектов, установления полос отвода автомобильных дорог, объектов благоустройства.

Земельные участки в границах территорий общего пользования, занятые автомобильными дорогами, проездами и объектами инженерных сооружений могут включаться в зоны инженерной и транспортной инфраструктур и без их приватизации.

### 2.3.6 Зона рекреационного назначения

Зона рекреационного назначения выделена для обеспечения условий сохранения и использования существующего природного ландшафта и создания экологически чистой окружающей среды в интересах здоровья населения, сохранения и воспроизводства лесов, обеспечения их рационального использования.

В соответствии с п. 11 статьи 35 Градостроительного кодекса Российской Федерации в состав зон рекреационного назначения могут включаться зоны в границах территорий, занятые скверами, парками, пляжами, а также в границах иных территорий, используемых и предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом.

### 2.3.7 Зона сельскохозяйственного использования

Зона сельскохозяйственного использования включает:

1) зоны сельскохозяйственных угодий - пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и другими);

2) зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, личного подсобного хозяйства, развития объектов сельскохозяйственного назначения.

## 2.4 Планировочная организация территории

Планировочная организация территории населенных пунктов базируется на следующих проектно-аналитических материалах:

- анализе современного функционального использования территории, сложившейся планировочной структуры населенных пунктов с учетом взаимосвязей с сопредельными территориями;

- комплексной оценке территории, ее социально-демографических условиях, производственного и транспортного потенциала;

- данных о природно-климатических условиях территории, ее ландшафте и природных элементах;

- ранее утвержденной градостроительной документации.

Исходя из комплексного градостроительного анализа потенциалов поселения, генеральным планом определены основные пути решения задач пространственного развития поселения и населенных пунктов в его составе:

- упорядочение сложившейся планировочной структуры;

- организация новых транспортных связей;

- создание взаимоувязанной системы общественных центров и рекреационных зон;

- совершенствование пространственной структуры территории поселения и входящих в его состав населенных пунктов;

- развитие зоны общественного центра и объектов социальной инфраструктуры;

- регенерация и развитие жилых территорий;

- развитие существующего общественного центра, нормативного обеспечения объектами общественно-деловой и социальной инфраструктуры;

- совершенствование улично-дорожной сети с учетом перспективных направлений развития территорий;

- инженерное обеспечение населенного пункта с учетом существующих сетей и проектных разработок;

- формирование зон отдыха населения с учетом ландшафтных особенностей территории;

- обеспечение экологической безопасности и защиты территории от чрезвычайных ситуаций, формирование санитарно-защитных и охранных зон;

- реорганизация и развитие производственных территорий.

Сложные инженерно-геологические условия ограничивают градостроительное освоение территории с. Балыктуюль в восточном и северо-восточном (болото) направлениях. В с. Паспарта – в южном и частично в северном направлениях.

село Балыктуюль

Генеральным планом предлагается проведение мероприятий, повышающих эффективность использования земель в зонах жилой застройки: застройка пустырей, ликвидация заброшенных нежилых усадеб, вынос коммунально-складских построек из центра села. Развитие жилой застройки намечено в северном и северо-западном направлениях.

Проектными решениями генерального плана под размещение жилья предусмотрено выделение 45,62 га, в том числе:

- отведенные участки (участки с начатым строительством) в общей площади вновь нарезаемой территории – 12,51га;

- строительство в общей площади на вновь нарезаемой территории в северной и северо-западной частях села – 33,10 га (165 участков);

Развитие жилищной сферы предполагается за счет выделения территории в северной и северо-западной частях села под размещение индивидуального жилья.

В период реализации первой очереди строительства – до 2020 года, проектом планируется стабилизация и увеличение численности населения до 1720 человек в с. Балыктуюль, прирост жилой площади обеспечивается за счет ввода индивидуального жилья на незастроенных территориях с. Балыктуюль. Для увеличения жилья требуется 45 участков. На стадии разработки генплана выделено 60 участков. Точное местонахождение участков будет определено в проекте планировки и застройки.

К расчетному сроку – до 2030 года прогнозируется рост численности населения с. Балыктуюль до 2100 человек. Прирост жилой площади обеспечивается за счет ввода индивидуального жилья на вновь нарезаемой территории в северной части села, для чего требуется 105 участков. На стадии разработки генплана выделено 165 участков. Точное местонахождение участков будет определено в проекте планировки и застройки.

Кроме этого генеральным планом предусмотрено:

- формирование общественно-делового подцентра на вновь застраиваемой территории;

Новый генплан предусматривает размещение следующих капитальных объектов местного значения:

- детский сад в северной части села на 100 мест (с учетом нормативной потребности и радиуса доступности);

- детский сад в южной части села на 100 мест (с учетом нормативной потребности и радиуса доступности);

- культурно-спортивный центр в северной части села;

-стадион;

- опорный пункт милиции в центральной части села;

- аптечный пункт в центральной части села;

- ветаптечный пункт в северной части села.

Рекомендуется реконструкция здания СПК, расположенного в центре села. После реконструкции здесь предлагается разместить:

-детскую школу творчества;

- ДЮСШ;

- дом быта;

- дом связи;

-сбербанк.

Кроме того, рекомендуется провести реконструкцию школы с увеличением мест до 360, реконструкцию амбулатории с увеличением койко-мест до 21.

Помимо этого генеральным планом предусмотрено строительство объектов социально-бытового обслуживания:

- гостиница на 20 мест;

- 4 кафе на 20 мест каждое;

- магазины.

Площадь общественно-деловой увеличится на 8,13 га и составит 15,43 га.

Значимым композиционным узлом архитектурно-планировочной структуры села Балыктуюль станет культурно-развлекательный комплекс, который будет расположен в южной части села на пересечении двух автодорог – Балыктуюль - Паспарта и Балыктуюль - Балыкча, по которым проходит основной поток туристов. Здесь предполагается разместить:

- музей;

- гостиницу в виде традиционного жилища;

- кафе;

- мастерскую по изготовлению изделий народного творчества.

Производственную и коммунально-складскую территории предлагается развивать на незастроенных участках в юго-западной части села.

Здесь планируется развитие мини-производств по переработке сельхозпродукции, использующих местное сырье.

Планируется строительство:

- малого предприятия по переработке пуха и шерсти;

- малого предприятия по переработке кожи;

- малого предприятия по изготовлению мясных полуфабрикатов;

- убойного пункта.

Существующие объекты специального назначения остаются на прежнем месте, за исключением скотомогильника, который предлагается перенести на 500 м южнее от существующего местоположения. Несанкционированную свалку на левом берегу р. Балыктуюль предлагается рекультивировать.

Рядом с полигоном ТБО предусмотрено строительство полей фильтрации.

В решениях генерального плана предусмотрены мероприятия по благоустройству и озеленению территорий с использованием сложившегося природного каркаса. В южной части села, в районе планируемого культурно-развлекательного комплекса, предлагается создание ландшафтного парка.

В районе ул. Кызыл-Таш на берегу р. Балыктуюль предлагается оборудовать пляж.

С. Паспарта

В с. Паспарта к концу расчетного периода население увеличится до 430 человек.

Проектными решениями генерального плана под размещение жилья предусмотрено выделение 12,54 га, в том числе:

- отведенные участки (участки с начатым строительством) в общей площади вновь нарезаемой территории – 9,39га;

- строительство в общей площади на вновь нарезаемой территории в восточной части села –3,15 га (13 участков);

Общественно-деловой центр села Паспарта в соответствии с проектом сохранит свое значение.

Проектом предлагаются следующие объекты:

- детский сад на 40 мест в с. Паспарта (с учетом нормативной потребности);

- аптечный пункт;

- школа на 100 мест.

В восточной части села выделена зона рекреационного назначения для строительства туристических баз и жилых усадеб, занимающихся сельским туризмом.

## 2.5 Предложение по изменению границ территорий, земель и ограничений

Предложения по изменению границ земель с. Балыктуюль

Прогнозируемый прирост населения в с. Балыктуюль, а также наличие жилых домов за границами населенного пункта, являются основанием для предусмотренного проектом увеличения территории жилой застройки.

Для развития населенного пункта, строительства жилья, производственных объектов и объектов социально-бытового назначения необходимо увеличение площади земель с. Балыктуюль за счет дополнительного отвода из состава земель сельскохозяйственного назначения 136,69 га.

Предлагается перевод 5,1 га из земель сельхозназначения в земли промышленности и иного спецназначения под полигон ТБО и скотомогильник.

Предложения по изменению границ земель с. Паспарта

Прогнозируемый прирост населения в с. Паспарта является основанием для предусмотренного проектом увеличения территории жилой застройки.

Для развития населенного пункта, строительства жилья, необходимо увеличение площади земель с. Паспарта за счет дополнительного отвода 36,18 га из состава земель сельскохозяйственного назначения.

Предлагается перевод 2,0 га из земель сельхозназначения в земли промышленности и иного спецназначения под полигон ТБО, скотомогильник и кладбище.

Проектом предлагается организация рекреационных зон на территории Балыктуюльского СП, общей площадью 829 га, из них из земель сельхозназначения 737 га , аренда из земель лесного фонда - 92 га.

Изменение территориальных зон сел Балыктуюльского сельского поселения приведены в табл. 32.

Таблица 32

Баланс земель с. Балыктуюль на перспективу

|  | Сущест.(га) | Перспект. (га) |
| --- | --- | --- |
| Всего земель | 425700 | 425700 |
| Земли сельскохозяйственного назначения | 41632 | 40716,81 |
| Земли населенных пунктов | 354 | 527,09 |
| В т. ч с. Балыктуюль | 288,37 | 425,06 |
| с. Паспарта | 65,85 | 102,03 |
| Земли промышленности, транспорта, связи и иного назначения | 71 | 76,1 |
| Земли лесного фонда | 175583 | 175583 |
| Земли водного фонда | 413 | 413 |
| Земли особо охраняемых территорий и объектов: | 207647 | 208384 |
| В том числе земли рекреации | - | 737 |
| Земли с. Балыктуюль – всего, га в т.ч.: | 288,37 | 425,06 |
| - жилой застройки, га | 146,02 | 191,64 |
| - общественно – деловой застройки, га | 6,2 | 15,43 |
| - производственной, га | 2,37 | 6,05 |
| - инженерной и транспортной инфраструктуры, га | 21,78 | 47,70 |
| - рекреационного назначения, га | - | 4,99 |
| - сельскохозяйственного использования, га | 79,87 | 127,2 |
| - естественного озеленения | 30,98 | 30,98 |
| - специального назначения | 0,06 | 0,06 |
| Земли с. Паспарта– всего, га в т.ч.: | 65,85 | 102,03 |
| - жилой застройки, га | 27,66 | 40,10 |
| - общественно – деловой застройки, га | 1,87 | 2,42 |
| - производственной, га | - | 0,1 |
| - инженерной и транспортной инфраструктуры, га | 10,06 | 10,8 |
| - рекреационного назначения, га | - | 0,73 |
| - сельскохозяйственного использования, га | 26,05 | 39,73 |
| - естественного озеленения | 0,21 | 8,15 |

2.6 Объекты местного значения, планируемые к размещению на территории Балыктуюльского сельского поселения

2.6.1 Жилищная сфера

Существующая застройка с. Балыктуюль и с. Паспарта в большинстве своем представлена одноэтажными домами усадебного типа со средней площадью земельных участков 0,30 га;

Площадь жилой застройки с. Балыктуюль – 146,02 га;

Жилой фонд существующий– 20704 м²;

Численность постоянного населения на 01.01. 2011 –1560 чел.

Жилищная обеспеченность на 01.01. 2010 г. – 13,27 м;

Кол-во домовладений –433;

Коэффициент семейности - 3,6;

Площадь ветхого и аварийного жилого фонда – 742 м²;

Проектируемую жилую застройку планируется разместить на свободных территориях в южной и северной части села.

Новая застройка предусмотрена усадебными жилыми домами с приусадебными участками 0,20 га, площадь дома принимается 100 кв. м общей площади.

Принятый коэффициент семейности:

- на первую очередь – 3,6;

- на расчетный срок -3,6.

На первую очередь 18 м²/чел, на расчетный срок 22 м²/чел;

Количество вновь построенных домовладений на 1 очередь – 45;

Новый жилой фонд на первую очередь составит 4500 кв м.

Общая площадь жилого фонда на первую очередь - 30960 м²;

Количество вновь построенных домовладений на расчетный срок- 105;

Новый жилой фонд на расчетный срок составит 4500 кв м.;

Общая площадь жилого фонда на расчетный срок - 42000 м²;

Увеличение жилого фонда в 2 раза (табл. 33).

Таблица 33

Объемы жилищного строительства с. Балыктуюль

| Показатели | Ед. измерения | Исходный год | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| Население | Чел. | 1720 | 2100 |
| Численность домохозяйств | Единиц | 433 | 583 |
| Жилой фонд | Тыс.кв.м | 30,960 | 42,000 |
| Обеспеченность общей площадью жилого фонда | Кв.м/чел | 18 | 22 |

Площадь жилой застройки с. Паспарта – 65,85 га;

Жилой фонд существующий– 5500 м²;

Численность постоянного населения на 01.01. 2011 –387 чел.

Жилищная обеспеченность на 01.01. 2010 г. – 14,21 м;

Кол-во домовладений –110;

Коэффициент семейности - 3,5;

Проектируемую жилую застройку планируется разместить на свободных территориях в восточной части села.

Новая застройка предусмотрена усадебными жилыми домами с приусадебными участками 0,20 га, площадь дома принимается 100 кв. м общей площади.

Принятый коэффициент семейности:

- на первую очередь – 3,5;

- на расчетный срок -3,5.

На первую очередь 18 м²/чел, на расчетный срок 22 м²/чел;

Количество вновь построенных домовладений на 1 очередь – 4;

Новый жилой фонд на первую очередь составит 1682 кв м.

Общая площадь жилого фонда на первую очередь - 7182 м²;

Количество вновь построенных домовладений на расчетный срок- 9;

Новый жилой фонд на расчетный срок составит 1418 кв м.;

Общая площадь жилого фонда на расчетный срок - 8600 м²;

Увеличение жилого фонда на 56%.

2.6.2 Объекты социального назначения

Мощность планируемых объектов социальной сферы рассчитана в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», исходя из современного состояния сложившейся системы обслуживания населения и решения задачи наиболее полного удовлетворения потребностей жителей в учреждениях различных видов обслуживания.

Решения генерального плана населенных пунктов в социальной сфере предусматривают следующие мероприятия:

- перепрофилирование и реконструкцию существующих объектов соцкультбыта;

- строительство новых объектов в соответствии с нормативной потребностью.

Характеристика обеспеченности населения сел Балыктуюль и Паспарта основными учреждениями культурно-бытового обслуживания (с учетом роста численности жителей) приведена в таблице 34 а и 34 б

Таблица 34 а

Потребность населения в основных видах объектов социальной сферы на расчетный срок (численность населения на расчетный срок– 2100 человек) в с. Балыктуюль

| № п/п | Наименование | Норматив | Единицы измерения | Требуемая мощность | Сохраняемая мощность | Размер земельного участка | Дефицит/ излишек |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Учреждения образования |  |
| 1.1 | Детские дошкольные учреждения | 85% детей дошкольного возраста | место | 300 | 50 | 1 уч. – 0,35 га; 2 уч. по 0,34 га | -250 |
| 1.2 | Школьные учреждения | 100% детей школьного возраста с 9-летним образованием, 75 % со ср. обр. | учащиеся | 360 | 220 | 1,35 га | -140 |
| 1.3 | Учреждения дополнительного образования: художественная и музыкальная школы | 10% общего числа школьников | место | 36 | 0 |  | -36 |
| 2 | Учреждения здравоохранения |  |
| 2.1 | Сельская врачебная амбулатория | 104 на 10 тыс.чел. | койка | 21 | 2 | 0,1 га | -19 |
| 3 | Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения |  |
| 3.2 | Спорткомплекс | 300 на 1 тыс. человек | кв.м общей площади пола | 600 | 0 | по заданию на проектиро-вание | -600 |
| 3.3 | Стадион |  | по заданию на проектирование | 1 | 1 | 2,2 га | - |
| 4 | Учреждения культуры и искусства |  |
| 4.1 | Дом Культуры | 80 на 1 тыс. чел | посетительское место | 160 | 120 | 0,12 га | -40 |
| 4.2 | Библиотеки | 5 на 1 тыс. чел. | тыс.ед. хранения | 8 | 5 |  | 3 |
| 5 | Предприятия торговли |  |
| 5.1 | Магазины | 300 на 1 тыс. чел. | кв. м торговой площади | 600 | 860 |  | +260 |
| 6 | Предприятия общественного питания |  |
| 6.1 | Предприятия общественного питания | 40 на 1 тыс. чел. | место | 80 | 0 | 4 уч. по 0,2 га | -80 |
| 7 | Предприятия бытового и коммунального обслуживания |  |
| 7.1 | Предприятия бытового обслуживания | 9 на 1 тыс. чел. | рабочее место | 18 | 0 |  | -18 |
|  | Рыночные комплексы, | 40 м торг. площади/тыс, жителей |  | 84 | 308 |  | +224 |
| 8 | Кредитно-финансовые учреждения |  |
| 8.1 | Отделения и филиалы сберегательного банка | 1 на 2-3 тыс. чел. | операцион-ное место | - | - | 0,05 га | 1 |
| 9 | Органы управления |  |
| 9.1 | Опорный пункт милиции |  | рабочих мест |  | 6 | по заданию на проектиро-вание |  |
| 10 | Отделения связи |  |
| 10.1 | Отделения связи | По нормам и правилам министерств связи РФ | объект | - | - | 0,07 га | - |
| 11 | Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |  |
| 11.1 | Гостиницы | 6 на тыс. чел. | место | 12 | 0 |  | 12 |

Мощность объектов определена условно

Таблица 34 б

Потребность населения в основных видах объектов социальной сферы на расчетный срок (численность населения на расчетный срок– 430 человек) в с. Паспарта

| № п/п | Наименование | Норматив | Единицы измерения | Требуемая мощность | Сохраняемая мощность | Размер земельного участка | Дефицит/ излишек |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Учреждения образования |  |
| 1.1 | Детские дошкольные учреждения | 85% детей дошкольного возраста | место | 38 | - | 0,16 га | -38 |
| 1.2 | Школьные учреждения | 100% детей школьного возраста с 9-летним образованием, 75 % со ср. обр. | учащиеся | 55 | 100 | 1,06 га | +45 |
| 1.3 | Учреждения дополнительного образования: художественная и музыкальная школы | 10% общего числа школьников | место | 7 | 60 |  | +53 |
| 2 | Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения |  |
| 2.1 | Спорткомплекс | 300 на 1 тыс. человек | кв.м общей площади пола | 96 | 0 |  | -96 |
| 2.2 | Стадион |  | по заданию на проектиро-вание | 1 | 1 | 0,5 га | - |
| 3 | Учреждения культуры и искусства |  |
| 3.1 | Клуб | 80 на 1 тыс. чел | посетитель-ское место | 26 | 50 | по заданию на проектирова-ние | +24 |
| 3.2 | Библиотеки | 4 на 1 тыс. чел. | тыс.ед. хранения | 1 | 3 | - | +2 |
| 4 | Предприятия торговли |  |
| 4.1 | Магазины | 300 на 1 тыс. чел. | кв. м торговой площади | 600 | 129 | 56 | -73 |
| 5 | Предприятия общественного питания |  |
| 5.1 | Предприятия общественного питания | 40 на 1 тыс. чел. | место | 17 | 0 |  | -17 |
| 6 | Предприятия бытового и коммунального обслуживания |  |
| 6.1 | Предприятия бытового обслуживания | 9 на 1 тыс. чел. | рабочее место | 4 | 0 | 0,1 га | -4 |
| 7 | Отделения связи |  |
| 7.1 | Отделения связи | По нормам и правилам министерств связи РФ | объект | 1 |  | 0,07 га | 1 |
| 8 | Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |  |
| 8.1 | Гостиницы | 6 на тыс. чел. | место | 3 | 0 |  | -3 |

Мощность объектов определена условно

В результате анализа потребности населения сел Балыктуюльского СП в основных учреждениях социальной сферы были определены необходимые объекты обслуживания:

Детские дошкольные учреждения

Нормируемая потребность в детских дошкольных учреждениях на территории жилой застройки, согласно СНиП 2.07.01-89* принимается из расчета 85% обеспеченности детей дошкольного возраста детскими учреждениями. При расчете общее количество мест в детских садах составит 338 мест (из них в с. Балыктуюль – 300 мест). Сохраняемая мощность существующего детского сада в с. Балыктуюль составляет 50 мест.

Проектом предлагается строительство двух детских садов в южной и северной частях села на 100 мест, а также реконструкция существующего детского сада с целью увеличения мест с 50 до 100. Ввиду того, что в с. Паспарта нет ни одного дошкольного учреждения, проектом предусмотрено строительство детского сада на 40 мест.

Общеобразовательные учреждения

Нормируемая потребность в общеобразовательных учреждениях на территории жилой застройки, согласно СНиП 2.07.01-89* принимается из расчета 100-% охвата детей неполным средним образованием (1-9 классы) и до 75% детей – средним полным образованием (10-11 классы). При расчете общее количество мест в общеобразовательных учреждениях составит 415 мест (из них 360 – в с. Балыктуюль). Радиус обслуживания школы в с. Балыктуюль составляет более 2,0 км, что значительно превышает нормативный показатель - 750 м. Напротив, радиус обслуживания школы в с. Паспарта практически удовлетворяет существующим нормативам, не охваченными остаются небольшая западная часть села, а также территория, предназначенная для дальнейшего развития населенного пункта.

В с. Балыктуюль дефицит школьных мест равен 140. К концу расчетного срока проектом генерального плана предлагается строительство нового здания средней школы, рассчитанной на 360 учащихся.

Мощность школы в с. Паспарта достаточна. В с. Паспарта предлагается строительство нового здания, где одновременно будут работать начальная и средняя школы. Существующие здания школ находятся в неудовлетворительном состоянии.

Для организации занятости детей во внеурочное время в с. Балыктуюль при школе работает музей, а также работает кружок рисования. Возможно создание в селе детского дома творчества, мощностью 36 мест.

В с. Паспарта функционирует Детская школа искусств. Нет необходимости в строительстве нового учреждения дополнительного образования, потребуется текущий ремонт и поддержание в надлежащем состоянии существующего здания.

Учреждения здравоохранения

Нормируемая потребность учреждениях здравоохранения на территории жилой застройки согласно Приложению 7 СНиП 2.07.01-89* принимается из расчета 104 койко-мест на 10 тыс.чел.

Согласно расчетам, в с. Балыктуюль к концу расчетного срока сельская врачебная амбулатория должна иметь 21 койко-место, вместо существующих в настоящий момент 2 койко-мест. В связи с этим, проектом генерального плана предлагается строительство нового здания на территории имеющегося участка амбулатории, а также предусмотрено увеличение данного участка с 0,06га до 0,11 га.

Учреждения культуры и искусства

Нормируемая потребность в культурно-досуговых центрах на территории жилой застройки согласно Приложению 7 СНиП 2.07.01-89* принимается из расчета 80 мест на 1 тыс. чел.

На территории села Балыктуюль Дом Культуры рассчитан на 120 мест.

Потребность на расчетный срок - 160 мест.

Рекомендуется провести ремонтные работы в отношении существующего СДК, так как он не отвечает современным санитарно-пожарным требованиям.

Запланировано в северной части села строительство культурно-спортивного комплекса.

Кроме того, проектом предусмотрена реконструкция здания бывшего склада в существующем общественном центре села Балыктуюль для размещения в нем современной библиотеки.

В с. Паспарта клуб рассчитан на 50 мест. Согласно расчетам, нормируемая потребность для села составила 34 места. Соответственно, строительство нового здания СДК в селе проектом не предусмотрено. Проектом предусмотрено проведение ремонтных работ здания СДК.

Также, на территории села предлагается строительство музея, посвященного А. Калкину. При музее планируется организовать мастерскую по изготовлению сувениров.

Предприятия общественного питания

В соответствии с Приложением 7 СНиП 2.07.01-89* на конец расчетного срока нормируемая потребность в предприятиях общественного питания составит 93 мест (из них в с. Балыктуюль – 80).

Проектом предлагается организовать на территории села Балыктуюль работу четырех кафе мощностью каждое 20 мест. Два кафе предлагается разместить в южной части села в районе планируемого культурно-развлекательного комплекса, новое кафе предлагается организовать в северной части села на вновь застраиваемой территории, а также реконструировать здание бывшей столовой в центральной части села.

Предприятия торговли

Проектом генерального плана предусмотрено:

- строительство 5 магазинов в северной, центральной и южной частях села Балыктуюль и два магазина в восточной части с. Паспарта;

Предприятия бытового обслуживания

Проектом предлагается:

- Дом бытовых услуг в с. Балыктуюль на 18 рабочих мест, который рекомендуется разместить в реконструируемом здании бывшего СПК в центре села. В доме бытовых услуг предполагается организовать парикмахерскую, ателье по пошиву одежды, фотоателье.

В с. Паспарта проектом генерального плана предлагается построить здание, где будут размещены: парикмахерская на одно место, фотоателье, кабинет по ремонту бытовой техники.

Спортивные и физкультурно-оздоровительные учреждения

Генеральным планом предусмотрено развитие спортивных и физкультурно-оздоровительных учреждений. В северной части села Балыктуюль запланировано строительство нового стадиона. В центральной части села около школы запланирована спортивная площадка. В южной части села предусмотрено строительство детской спортивной площадки общей площадью 1 га.

В южной части села Паспарта намечено строительство стадиона. Площадь участка под строительство 0,5 га.

Предприятия жилищно-коммунального обслуживания

В с. Балыктуюль имеется пожарное депо на 1 пожарную машину;

Запланировано строительство гостиницы на 20 мест в районе планируемого культурно-развлекательного комплекса.

### 2.6.3 Озелененные территории

С. Балыктуюль

На территории с. Балыктуюль предусмотрено организовать:

-ландшафтный парк;

-скверы;

- аллеи;

- детские игровые площадки;

- спортивные площадки.

Кроме того, в качестве озеленения специального назначения предусмотрены зеленые насаждения вдоль ул. Центральная в с. Балыктуюль (табл. 35).

Таблица 35

Характеристика озелененных территорий общего пользования с. Балыктуюль

| Озелененные территории общего пользования | Единица Изме-рения | Обеспеченность |
| --- | --- | --- |
|  |  | Фактическая | Нормируемая | Проектируемая |
|  | Га | 3,1* | 1,3** | 8,09 |

* - 10% от естественного озеленения

**- из расчета 12 м² на человека.

С. Паспарта

- детскую площадку и сквер в районе планируемого стадиона, площадь которых составит 0,3 га.

Размещение объектов капитального строительства местного значения.

Для обеспечения управленческих функций местного самоуправления на территории Балыктуюльского СП размещаются следующие объекты:

-здание администрации Балыктуюльского СП в с. Балыктуюль по адресу ул. Центральная;

-опорный пункт милиции;

-отделение почтовой связи;

-здание сбербанка.

В с. Паспарта проектом генерального плана предусмотрена организация отделения связи в здании старой школы.

Размещение дополнительных объектов или резервирование земельных участков для размещения объектов для обеспечения управленческих функций на расчетный срок не предусматривается.

2.6.4 Транспортное обслуживание и улично-дорожная сеть

Внешний транспорт

В настоящее время связь между населенными пунктами сельского поселения и районным центром с. Улаган, а также со столицей Республики Алтай - г. Горно-Алтайск, осуществляется посредством одного вида транспорта – автомобильного, выход к железной дороге осуществляется через г. Бийск (являющийся основным транспортным узлом для Республики Алтай).

Организованными перевозками пассажиров в сельском поселении никто не занимается. Ближайшим населенным пунктом, откуда осуществляется перевоз пассажиров, является с. Улаган.

Автомобильный транспорт

Через село Балыктуюль проходит автодорога Балыктуюль – Балыкча, которая имеет большое значение не только для местного населения, но и для всей Республики в целом. По данной автодороге осуществляются не только туристические, но и грузовые перевозки.

Проектом генерального плана запланировано строительство автодороги местного значения общей протяженностью 12 км к югу от с. Паспарта, вниз по течению одноименной реки до р. Башкаус. Строительство данной дороги даст возможность развивать на р. Башкаус рекреационную деятельность, что сделает Балыктуюльское СП еще более привлекательным в инвестиционном отношении. На данном участке также запланировано строительство двух автомобильных мостов.

Улично-дорожная сеть общего пользования

с. Балыктуюль

Главной улицей является ул. Центральная, вдоль которой сформировался общественный центр села. Все остальные улицы являются второстепенными.

Второстепенные улицы проходят с юга на север и с северо-запада на юго-восток. К ним относятся ул. Кызыл-Таш, ул. Спортивная, ул. Веселая, ул. Победная, ул. Бак-Балык, ул Полевая и др. Второстепенными улицами обеспечиваются вспомогательные внутриквартальные связи между главными и основными улицами.

Профиль главной улицы составит 20 м (рис. 6а).

В южной части села проходит автодорога регионального значения 5 категории: Балыктуюль - Балыкча. Автодорога пересекает жилую застройку. При проектировании жилой и общественной застройки, примыкающей к автодороге необходимо обеспечить санитарные разрывы и шумозащитное озеленение.

с. Паспарта

Главной улицей населенного пункта является ул. Куюкова. Она имеет субширотное направление и пересекает село с северо-востока на юго-запад. Улица Куюкова также является продолжением автомобильной дороги Балыктуюль - Паспарта.

Профиль главной улицы составит 20 м (рис. 6а).

Рис.6а Поперечный профиль главных улиц М 1:200

С восточной стороны осуществляется въезд в село по дороге Балыктуюль – Паспарта. Вдоль этой дороги сформированы жилые комплексы, не везде соблюдены разрывы межу жилой застройкой и автодорогой. При строительстве жилых и общественных объектов, примыкающих к данной дороге необходимо обеспечить санитарные разрывы и обеспечить защитные полосы зеленых насаждений.

При проектировании улично-дорожной сети максимально учитывалась сложившаяся система улиц и направление перспективного развития поселения, и исключались имеющиеся недостатки. Введена четкая дифференциация улиц по категориям в соответствии со СНиП 2.07.01-91.

В проекте принята следующая классификация улично-дорожной сети с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности движения транспорта на отдельных участках и положения в транспортной схеме села:

внутрихозяйственная дорога;

главная улица;

- второстепенная;

- проезды.

Новые улицы прокладываются по существующим направлениям движения с учетом сложившейся транспортной сети.

Проектирование новой жилой территории в южной и северной частях села Балыктуюль предопределило создание новых улиц.

На первую очередь планируется градостроительное освоение территорий, расположенных в северной части с. Балыктуюль. На этой территории проектом предусмотрено:

- строительство трех второстепенных улиц (одна из них будет являться продолжением ул. Северная) Ширина в красных линиях проектируемой улицы составит 16 м.

Также проектом предусмотрено проектирование сети второстепенных улиц, продолжающих направление существующей улично-дорожной сети. Ширина в красных линиях проектируемых второстепенных улиц составит 16 м (рис. 6б).

Рис. 6б Поперечный профиль второстепенных улиц М 1:200

Протяженность улично–дорожной сети с асфальтобетонным покрытием составляет 12,990 км из 21,2 км улиц. 6 км улиц села имеют гравийное покрытие. Это улицы: Береговая (0,850 км), Мира (0,900 км), Трудовая (0,850 км), Заречная (0,950 км), Лесная (0,900км), Фрунзе (0,350 м), пер. Дорожный (0,600 км), часть улицы Парковой (0,600 км).

Проектирование новых жилых территорий в населенных пунктах Балыктуюльского СП предопределило создание новых улиц. При проектировании новых улиц максимально учитывалась сложившаяся система улиц. Направления сети проектируемых улиц продолжают направления существующей улично-дорожной сети.

Таблица 36

Существующая улично-дорожная сеть

| Наименование улицы, дороги | Категория улицы, дороги | Протяженность, км |
| --- | --- | --- |
| с. Балыктуюль |
| Центральная | Главная улица | 3,19 |
| Пер. Пазырыкский | Главная | 0,970 |
| Общая протяженность главных улиц: | 4,16 |
| Пер. Цветочный | Второстепенная улица | 0,809 |
| Бак-Балык | Второстепенная улица | 0,363 |
| Полевая | Второстепенная улица | 0,819 |
| Спортивная | Второстепенная улица | 2,03 |
| Веселая | Второстепенная улица | 0,790 |
| Кызыл-Таш | Второстепенная улица | 1,250 |
| Победная | Второстепенная улица | 3,3 |
| Северная | Второстепенная улица | 0,560 |
| Пер. Родниковый | Второстепенная улица | 0,270 |
| Пер. Больничный | Второстепенная улица | 0,340 |
| Пер. Набережный | Второстепенная улица | 0,220 |
| Пер. Тужарский | Второстепенная улица | 0,170 |
| Пер. Ветеранов | Второстепенная улица | 0,177 |
| Пер. Курганный | Второстепенная улица | 0,450 |
| Пер. Лесной | Второстепенная улица | 0,610 |
| Пер. Западный | Второстепенная улица | 0,480 |
| Пер. Каменный | Второстепенная улица | 0,125 |
| Пер. Школьный | Второстепенная улица | 0,300 |
| Общая протяженность второстепенных улиц: | 14,03 |
| Прочие улицы, проезды | - | 3,98 |
| Общая протяженность улично-дорожной сети: | 21,2 |
| с. Паспарта |
| Куюкова | Главная улица | 2,6 |
| Заречная | Второстепенная | 1,10 |
| Общая протяженность улично-дорожной сети: | 3,7 |

Объекты транспортного обслуживания

Проектом предусмотрено разместить павильон ожидания для временного пребывания пассажиров в центральной части села Балыктуюшль. Кроме того, проектом предлагается строительство павильона ожидания для временного пребывания пассажиров в с. Паспарта

Согласно п. 6.40 СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» станции технического обслуживания следует проектировать из расчета 1 пост на 200 легковых автомобилей. При расчетном уровне автомобилизации (300 автомобилей на 1000 жителей) количество автомобилей в сельском поселении составит 330 единиц. Для обслуживания данного количества транспортных средств необходимо 3-4 поста. Сегодня на территории сельского поселения нет ни одного поста, т. о. есть необходимость в организации станций технического обслуживания.

В с. Балыктуюль находится недействующая АЗС. Существующая автозаправочная станция сохраняется, проектом предусмотрен ее перенос на 100 м южнее.

В соответствии с п. 6.33 СНиП 2.07.01-89* расчет земельных участков открытых автостоянок для временного хранения легковых автомобилей в селе произведен для 70% (230 единиц) расчетного парка индивидуальных легковых автомобилей. Согласно п. 6.36 СНиП 2.07.01-89* площадь открытых автомобильных стоянок для временного хранения автомобилей на конец расчетного срока составит 5750 м². В селе отсутствуют открытые автостоянки для временного хранения легковых автомобилей.

Размещение открытых автостоянок для временного хранения легковых автомобилей предусмотрено у зданий: сельской администрации, школы, детских садов, гостиниц, спорткомплекса, магазинов, сельской врачебной амбулатории, стадиона.

Постоянное хранение индивидуального автотранспорта осуществляется на приусадебных участках в индивидуальной жилой застройке.

На территории малоэтажной жилой застройки с линейными размерами, превышающими 2000 м, рекомендуется проектировать самостоятельную внутреннюю систему пассажирского транспорта, обеспечивающую связи между местами проживания и местами приложения труда, объектами обслуживания, остановочными пунктами общественного транспорта, осуществляющего внешние связи территории малоэтажной застройки.

Генеральным планом предусмотрено два маршрута общественного транспорта.

Первый маршрут проходит от планируемого к размещению павильона для временного пребывания пассажиров по ул. Центральной в южном направлении.

Второй маршрут будет проходить от планируемого к размещению павильона для временного пребывания пассажиров по ул. Центральной в северном направлении – ул. Спортивная - проектируемая улица – ул. Полевая - пер. Больничный – ул. Центральная. Конечный пункт маршрутной сети – павильон для временного пребывания пассажиров

В соответствии с п. 6.30 СНиП 2.07.01-89* проектом предусмотрено строительство 13 остановочных пунктов общественного пассажирского транспорта.

2.6.5 Инженерная инфраструктура

Основными задачами развития инженерной инфраструктуры является предоставление качественных коммунальных услуг, за счет развития инженерных систем, по следующим направлениям:

- создание новых и модернизация существующих базовых объектов инженерной инфраструктуры;

- развитие систем инженерных коммуникаций в сложившейся застройке с учетом перспектив развития.

Водоснабжение

При расчете приняты нормы на хозяйственно-питьевое водопотребление в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и составляют 100 л/сут на 1 человека для застройки зданиями, с внутренним водопроводом без канализации с учётом расходов на полив огородов, поение животных и расходов в общественных зданиях.

Село Балыктуюль

На расчетный срок максимальный суточный расход на хозяйственно-питьевые нужды с учетом 10% на неучтенные нужды составит 712,6 м3/сут.

Расход воды на противопожарные нужды и расчетное количество одновременных пожаров приняты согласно СНиП 2.04.02-84, табл. 5. Противопожарный расход на наружное пожаротушение составит на расчетный срок: 1 пожар по 10 л/сек. Расход воды на пожаротушение – 108 м³.

Генеральным планом предусматривается прокладка централизованной системы водоснабжения для жилой и общественной застройки села. Для этого необходимо построить закольцованные сети водопровода протяженностью 27,1 км (из которых 2,15 км по проекту водоснабжения с. Балыктуюль). Для нужд пожаротушения на кольцевой сети устанавливаются пожарные гидранты через 150 м. Для учета потребления воды рекомендуется установить индивидуальные счетчики воды у потребителей и на источниках водоснабжения.

Кроме того, проектом предусматривается строительство двух водонапорных башен (одна из которых по проекту водоснабжения с. Балыктуюль) общей ёмкостью 178 м3.

Проектируется бурение четырех скважин (две из которых по проекту водоснабжения с. Балыктуюль). Для этого необходимо провести гидрогеологическую разведку водоносных горизонтов и бурение новых артезианских скважин. Этот вопрос решается специализированной организацией, имеющей лицензию на проведение изыскательских работ.

Централизованное водоснабжение проектируемых производственных объектов, расположенных в юго-западной части села, проектом не предусматривается. Водоснабжение данных объектов будет производиться из индивидуальных источников водоснабжения.

Село Паспарта

На расчетный срок максимальный суточный расход на хозяйственно-питьевые нужды с учетом 10% на неучтенные нужды составит 131,9 м3/сут.

Расход воды на противопожарные нужды и расчетное количество одновременных пожаров приняты согласно СНиП 2.04.02-84, табл. 5. Противопожарный расход на наружное пожаротушение составит на расчетный срок: 1 пожар по 10 л/сек. Расход воды на пожаротушение – 108 м³.

Генеральным планом предусматривается прокладка централизованной системы водоснабжения для жилой и общественной застройки села. Для этого необходимо построить закольцованные сети водопровода протяженностью 6,3 км. Для нужд пожаротушения на кольцевой сети устанавливаются пожарные гидранты через 150 м. Для учета потребления воды рекомендуется установить индивидуальные счетчики воды у потребителей и на источниках водоснабжения.

Кроме того, проектом предусматривается строительство водонапорной башни ёмкостью 121 м3.

Проектируется бурение скважины. Для этого необходимо провести гидрогеологическую разведку водоносных горизонтов и бурение новой артезианской скважины. Этот вопрос решается специализированной организацией, имеющей лицензию на проведение изыскательских работ.

Для производственных нужды промышленных предприятий Балыктуюльского сельского поселения и пожаротушения существует возможность забора воды из поверхностных источников водоснабжения горных рек Балыктуюль и Паспарта.

Горные реки широко используются для целей водоснабжения. Малая загрязненность воды сточными водами в их верхнем течении дает им значительные преимущества при использовании в качестве источников питьевого водоснабжения. Кроме того, прием воды из горных рек иногда позволяет подавать ее потребителям самотеком. Имеются многочисленные примеры использования верхнего течения горных рек (иногда одновременно нескольких рек) для целей водоснабжения крупных и удаленных объектов. В ряде случаев при этом осуществляется регулирование и аккумуляция стока этих рек.

Водоотведение

Нормы водоотведения бытовых сточных вод приняты по СНиП 2.04.03-85 и соответствуют нормам водопотребления.

Село Балыктуюль

Суточный расход бытовых сточных вод на расчетный срок составит 390 м3/сут.

Организация централизованной системы водоотведения из-за сложности рельефа нецелесообразна, поэтому проектом предусматривается водоотведение в индивидуальные накопители сточных вод для жилых и общественных зданий с вывозом стоков на очистные сооружения. Это позволяет сохранить площадь используемой хозяйственной территории и является предпочтительным для данного поселения.

Проектом предусматривается строительство полей фильтрации в 500 м южнее с. Балыктуюль производительностью 390 м3/сут (производительность учитывает привозные стоки от индивидуальных накопителей сточных вод для жилых и общественных зданий). Площадь полей фильтрации составит 6,3 га (4 карты, 1 из которых резервная).

Также необходимо установить локальные очистные установки на предприятиях общественного питания (сбор жира), на предприятиях автомобильного транспорта (нефтепродуктов) и проектируемых производственных объектов, расположенных в юго-восточной части села.

Село Паспарта

Суточный расход бытовых сточных вод на расчетный срок составит 66 м3/сут.

Организация централизованной системы водоотведения из-за сложности рельефа нецелесообразна, поэтому проектом предусматривается водоотведение в индивидуальные накопители сточных вод для жилых и общественных зданий с вывозом стоков на очистные сооружения. Это позволяет сохранить площадь используемой хозяйственной территории и является предпочтительным для данного поселения.

Проектом предусматривается строительство полей фильтрации в 760 м западнее с. Паспарта производительностью 66 м3/сут (производительность учитывает привозные стоки от индивидуальных накопителей сточных вод для жилых и общественных зданий). Площадь полей фильтрации составит 1,5 га (1 карта).

Также необходимо установить локальные очистные установки на предприятиях общественного питания (сбор жира), на предприятиях автомобильного транспорта (нефтепродуктов) и проектируемых производственных объектов, расположенных в юго-восточной части села.

При водоотведении нужно предусматривать мероприятия по исключению сброса:

– крупноразмерных пищевых отходов;

–  вод от мойки автомашин;

– веществ( вредно воздействующих на процесс биологической очистки сточных вод;

– поверхностно-активных веществ от стирки белья( уборки помещений и чистки санитарных приборов( мойки посуды и т.д.

Использование автономных систем канализации, обеспечивающих сбор сточных вод от выпусков домов их отведение в местные сооружения  очистки в соответствии с требованиями санитарных и природоохранных норм( сброс в грунт или в накопительный водоем.

В зависимости от площади прилегающей территории и грунтовых условий  предлагаются следующие индивидуальные системы очистки:

- септики;

- фильтрующие колодцы;

- поля подземной фильтрации;

- фильтрующая кассета;

- фильтрующая траншея;

- компактные очистные установки заводского изготовления и др.

Для повторного использования воды для полива территории качество стоков после очистки должно соответствовать:

БПКПОЛН. - 3 мг/л(

взвешенные вещества - 3 мг/л(

аммонийный азот (по N) - 0(4 мг/л(

нитриты (по N) - 0(02 мг/л(

нитраты (по N) - 9 мг/л(

фосфаты (по Р2О5) - 1-2 мг/л(

СПАВ - 0(2-0(3 мг/л.

Данные мероприятия позволят улучшить и сохранить окружающую среду, обеспечить рациональный круговорот в природе, сохранить источники воды для жителей сел Балыктуюльского сельского поселения.

Электроснабжение

Исходные данные.

Расчет электрических нагрузок планируемых объектов согласно генерального плана Балыктуюльского сельского поселения (с. Балыктуюль и с. Паспарта) на расчетный период произведен на основании:

- технического задания на проектирование;

- топосъемки местности в границах поселения с нанесением действующих инженерных сетей, М 1:5000;

- схемы генерального плана с. Балыктуюль, с. Паспарта с нанесением планируемых на расчетный период объектов производственной, социальной и жилищной сферы;

- реестра и характеристики планируемых зданий и сооружений;

- существующей схемы электроснабжения Балыктуюльского сельского поселения;

- действующих нормативных документов по проектированию, строительству и эксплуатации электрических сетей.

Источник электроснабжения.

Генеральным планом предусмотрено сохранение основного источника электроснабжения - подстанции ПС-110/10кВ №36 «Улаганская» установленной мощностью 12600 кВА (два трансформатора по 6300 кВА).

Передача электроэнергии от ПС-110/10кВ №36 «Улаганская» осуществляется по сохраняемым и проектируемым воздушным линиям электропередач ЛЭП-10кВ на существующие и планируемые КТП-10/0,4кВ, далее до потребителей по воздушным либо кабельным линиям электропередач ЛЭП-0,4кВ.

Так как комплектные трансформаторные подстанции с. Балыктуюль, с. Паспарта полностью загружены, для подключения планируемых объектов электроснабжения и увеличения мощностей реконструируемых на расчетный период предусматривается установка 4-х КТП-10/0,4кВ с трансформаторами мощностью от 63 до 250 кВА в с. Балыктуюль и 1-й КТП-10/0,4кВ мощностью 100 кВА в с. Паспарта.

Кроме того, предусматривается реконструкция с увеличением мощностей трансформаторов 2-х действующих КТП-10/0,4кВ в с. Балыктуюль и реконструкция 2-х недействующих КТП-10/0,4кВ в с. Паспарта.

Тип, мощность трансформаторных подстанций, тип опор, расчетные пролеты, марку и сечение проводов ВЛ-10 кВ определить на стадии рабочего проектирования в соответствии с требованиями ПУЭ, исходя из пропускаемой нагрузки и климатических условий.

Характеристика планируемых объектов электроснабжения.

Электроприемники планируемых объектов с. Балыктуюль, с. Паспарта относятся, в основном, ко II и III категориям по степени обеспечения надежности электроснабжения.

Электроснабжение электроприемников III категории предусматривается, согласно ПУЭ, от одного источника питания, допустимы перерывы на время, необходимое для подачи временного питания, ремонта поврежденного участка системы электроснабжения, но не более чем на одни сутки.

Электроснабжение электроприемников II категории должно обеспечиваться в нормальном режиме работы от двух независимых взаиморезервирующих источников питания. Перерыв в электроснабжении потребителей II категории допускается на время, необходимое для переключения с основного источника питания на резервный действиями дежурного персонала. В качестве двух независимых взаиморезервирующих источников питания предусматривается использование двухтрансформаторных подстанций либо двух ближайших планируемых или существующих однотрансформаторных подстанций. В качестве резервного источника питания возможно также использование дизельных электростанций.

Учет отпускаемой электроэнергии рекомендуется предусмотреть на границах балансовой принадлежности электрических сетей.

Расчет электрических нагрузок.

Расчетная потребность в средствах электроснабжения на перспективную застройку по Балыктуюльскому сельскому поселению определена исходя из удельных электрических нагрузок планируемых объектов социальной, жилищной сферы и расчетной мощности объектов производственной сферы.

Расчетная электрическая нагрузка жилых зданий, приведенная к шинам 0,4кВ КТП, определена из удельных нагрузок жилых зданий с учетом коэффициента участия в максимуме нагрузок, равным 0,5 для жилых домов с плитами на сжиженном газе и твердом топливе.

Нагрузка по планируемым промышленным предприятиям принята ориентировочно, по соответствующим предприятиям-аналогам, установленная и расчетная мощность электрооборудования уточняется при разработке рабочих проектов на каждый объект.

Таблица 37

Удельные расчетные электрические нагрузки планируемых объектов

Балыктуюльского сельского поселения

| № по генплану | Наименование объекта | Основной показатель объекта | Удельная (расчетная) электрическая нагрузка | Категория обеспечения надежности электро-снабжения | Расчет-ный коэф-т мощности соs φ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Кол-во | Единица измерения | Кол-во |  |  |
| с. Балыктуюль |
| Объекты социальной сферы |
| 1 | МОУ «Балыктуюльская СОШ» (строительство) | увеличение кол-ва учащихся | 20 | кВт/учащийся | 0,25 | 2-я | 0,95 |
| 21 | Детский сад 1 в северо-восточной части села | 1 место | 100 | кВт/место | 0,46 | 2-я | 0,97 |
| 21 | Детский сад 2 в южной части села | 1 место | 100 | кВт/место | 0,46 | 2-я | 0,97 |
| 16 | Школа искусств | 1 учащийся | 35 | кВт/учащийся | 0,15 | 2-я | 0,92 |
| 22 | ДЮСШ | 1 учащийся | 50 | кВт/учащийся | 0,17 | 2-я | 0,92 |
| 7 | Амбулатория (реконструкция) | увеличение койко/мест | 21 | кВт | 30 | 2-я | 0,92 |
| 27 | Аптека | м2 общей площади | 15 | кВт/м2 общей площади | 0,14 | 2-я | 0,92 |
| 26 | Ветеринарная аптека | м2 общей площади | 10 | кВт/м2 общей площади | 0,14 | 3-я | 0,92 |
| 25 | Спорткомплекс | 1 место | 100 | кВт/место | 0,12 | 3-я | 0,95 |
| 13 | Кафе 1 в северо-восточной части села | 1 место | 20 | кВт/место | 0,9 | 3-я | 0,95 |
| 13 | Кафе 2 в центральной части села | 1 место | 20 | кВт/место | 0,9 | 3-я | 0,95 |
| 13 | Кафе 3 в южной части села | 1 место | 20 | кВт/место | 0,9 | 3-я | 0,95 |
| 13 | Кафе 4 в южной части села | 1 место | 20 | кВт/место | 0,9 | 3-я | 0,95 |
| 17 | Магазин 1 в северной части села | м2 торговой площади | 20 | кВт/м2 торг. площади | 0,23 | 3-я | 0,82 |
| 17 | Магазин 2 в северо-восточной части села | м2 торговой площади | 20 | кВт/м2 торг. площади | 0,23 | 3-я | 0,82 |
| 17 | Магазин 3 в южной части села | м2 торговой площади | 20 | кВт/м2 торг. площади | 0,23 | 3-я | 0,82 |
| 17 | Магазин 3 в южной части села | м2 торговой площади | 20 | кВт/м2 торг. площади | 0,23 | 3-я | 0,82 |
| 6 | Дом бытовых услуг | 1 рабочее место | 18 | кВт/рабочее место | 1,5 | 3-я | 0,97 |
| 20 | Гостиница | 1 место | 20 | кВт/место | 0,34 | 3-я | 0,9 |
| 18 | Баня-сауна | 1 место | 10 | кВт/место | 0,36 | 3-я | 0,92 |
| 10 | Участковый пункт полиции | м2 общей площади | 30 | кВт/м2 общей площади | 0,043 | 3-я | 0,9 |
| 8 | Библиотека | м2 общей площади | 200 | кВт/м2 общей площади | 0,2 | 3-я | 0,9 |
| 46 | Музей | м2 общей площади | 100 | кВт/м2 общей площади | 0,14 | 3-я | 0,92 |
| 47 | Мастерская по изготовлению товаров народного промысла | 1 рабочее место | 4 | кВт/рабочее место | 1,5 | 3-я | 0,97 |
| Объекты производственной сферы |
| 33 | Малое предприятие по переработке пуха и шерсти (с. Балыктуюль) | м2 общей площади | 50 | кВт | 3 | 3-я | 0,85 |
| 34 | Малое предприятие по переработке кожи | м2 общей площади | 50 | кВт | 3 | 3-я | 0,85 |
| 35 | Малое предприятие по изготовлению мясных полуфабрикатов | м2 общей площади | 50 | кВт | 10 | 3-я | 0,85 |
| 39 | Малое предприятие по заготовке дикорастущих трав | м2 общей площади | 50 | кВт | 3 | 3-я | 0,85 |
| 38 | Предприятие по переработке леса | м3 / смену | 10 | кВт | 10 | 3-я | 0,8 |
| Объекты жилищной сферы |
| 1 этажные жилые дома с плитами на сжиженном газе и твердом топливе, 1-квартирные | дом | 150 | кВт/квартиру | 6,0 | 3-я | 0,96 |
| с. Паспарта |
| Объекты социальной сферы |
| 2 | Общеобразовательная школа | 1 учащийся | 100 | кВт/учащийся | 0,25 | 2-я | 0,95 |
| 3 | Детский сад | 1 место | 30 | кВт/место | 0,46 | 2-я | 0,97 |
| 1 | Школа искусств | 1 учащийся | 10 | кВт/учащийся | 0,15 | 2-я | 0,92 |
| 13 | Аптека | м2 общей площади | 15 | кВт/м2 общей площади | 0,14 | 2-я | 0,92 |
| 14 | Дом бытовых услуг | 1 рабочее место | 3 | кВт/рабочее место | 1,5 | 3-я | 0,97 |
| 12 | Музей А. Калкина | м2 общей площади | 285 | кВт/м2 общей площади | 0,36 | 3-я | 0,92 |
| Объекты жилищной сферы |
| 1 этажные жилые дома с плитами на сжиженном газе и твердом топливе, 1-квартирные | дом | 13 | кВт/квартиру | 6,0 | 3-я | 0,96 |
| Объекты производственной сферы |
| 12 | Предприятие по деревообработке | м2 общей площади | 80 | кВт | 3 | 3-я | 0,85 |
| 9 | Цех по производству столярных изделий | м2 общей площади | 180 | кВт | 3 | 3-я | 0,85 |
| 19 | Малое производство по переработке пуха и шерсти | м2 общей площади | 80 | кВт | 3 | 3-я | 0,85 |

Электропотребление в жилом секторе перспективной застройки предполагает оснащение современными бытовыми машинами и приборами (стиральная машина с подогревом, моющий пылесос и др. приборы и машины с дополнительными операциями), а также наличие нескольких одноименных приборов (телевизоры, магнитофоны и пр.) с количеством проживающих в квартире (жилом доме) 1-3 человека.

Таблица 38

Расчетное потребление электроэнергии в жилом секторе перспективной застройки

| Электроприемники квартиры (жилого дома) | Установленная мощность, Ру, кВт | Число часов их использования в год, Ч, час | Годовое потребление электроэнергии, W, кВт.час |
| --- | --- | --- | --- |
|  | для квартир с плитами на сжиженном газе и на твердом топливе |
| Освещение | 0,7 | 1000 | 700 |
| Электробытовые машины и приборы | 9,24 | от 30 до 3200 | 2765 |
| Итого | 9,94 | - | 3465 |

Электропотребление в личном приусадебном хозяйстве (ЛПХ) в жилом секторе перспективной застройки предполагает освещение хоз. блока и содержание в ЛПХ, в среднем: 2 коровы, 1 теленок на откорме, 2-3 поросенка на откорме, 4-5 овец, 12-15 кур.

Таблица 39

Расчетное потребление электроэнергии в ЛПХ

| Электроприемники ЛПХ | Установленная мощность, Ру, кВт | Число часов их использования в год, Ч, час | Годовое потребление электроэнергии, W, кВт.час |
| --- | --- | --- | --- |
| Освещение хоз.блока | 0,1 | 513,0 | 51,3 |
| Мелкомоторная нагрузка | 0,4 | 30,0 | 12,0 |
| Кипятильник | 0,6 | 100,0 | 60,0 |
| Итого | 1,1 | --- | 123,3 |

Годовое расчетное электропотребление в жилом секторе перспективной застройки составляет:

- для жилых домов с плитами на сжиженном газе и на твердом топливе - 1155 кВт.час в год на одного сельского жителя;

- для ЛПХ - 41 кВт.час в год на одного сельского жителя;

- всего, для жилых домов с плитами на сжиженном газе и на твердом топливе, с учетом ЛПХ, - 1196 кВт.час в год на одного сельского жителя.

Проектом выполнен расчет электрических нагрузок и определена потребность в установке новых комплектных трансформаторных подстанций 10/0,4кВ для потребителей перспективной застройки на расчетный период по Балыктуюльскому сельскому поселению.

Установленную мощность, месторасположение планируемых трансформаторных подстанций, точки подключения к существующим сетям 10кВ уточнить на стадии рабочего проектирования.

Пропускную способность существующих сетей ВЛ-10кВ проверить расчетом на увеличение нагрузки, в связи с присоединением планируемых объектов, при необходимости увеличить сечение проводов линий ЛЭП-10кВ.

В зоне существующей застройки при подключении строящихся объектов к действующим КТП, при необходимости, произвести замену трансформаторов подстанций на более мощные.

Таблица 40

Расчетные электрические нагрузки для планируемых объектов

Балыктуюльского сельского поселения

| № по генплану | Наименование объекта | Расчетная мощность объекта, кВт | Источник электроснабжения: |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | основной | резервный |
| с. Балыктуюль |
| 1 | МОУ «Балыктуюльская СОШ» (строительство) | 5,0 | Существующая КТП 36-8-2 10/0,4кВ, 100кВА | Существующая КТП 36-8-3 10/0,4кВ, 63кВА |
| 8 | Библиотека | 3,8 | Существующая КТП 36-8-2 10/0,4кВ, 100кВА | Существующая КТП 36-8-3 10/0,4кВ, 63кВА |
| 16 | Школа искусств | 5,3 | Существующая КТП 36-8-2 10/0,4кВ, 100кВА | Существующая КТП 36-8-3 10/0,4кВ, 63кВА |
| 22 | ДЮСШ | 8,5 | Существующая КТП 36-8-2 10/0,4кВ, 100кВА | Существующая КТП 36-8-3 10/0,4кВ, 63кВА |
| 6 | Дом бытовых услуг | 27,0 | Существующая КТП 36-8-2 10/0,4кВ, 100кВА | --- |
| 7 | Амбулатория (реконструкция) | 30,0 | Существующая КТП 36-8-3 10/0,4кВ, 63кВА | Существующая КТП 36-8-2 10/0,4кВ, 100кВА |
| 27 | Аптека | 2,1 | Существующая КТП 36-8-3 10/0,4кВ, 63кВА | ИБП |
| 13 | Кафе 2 в центральной части села | 18,0 | Существующая КТП 36-8-3 10/0,4кВ, 63кВА | --- |
| 10 | Участковый пункт полиции | 1,3 | Существующая КТП 36-8-3 10/0,4кВ, 63кВА | --- |
| 21 | Детский сад 1 в северо-восточной части села | 46,0 | Проектируемая КТП №1 10/0,4кВ, 2х160кВА | Проектируемая КТП №1 10/0,4кВ, 2х160кВА |
| 26 | Ветеринарная аптека | 1,4 | Проектируемая КТП №1 10/0,4кВ, 2х160кВА | --- |
| 13 | Кафе 1 в северо-восточной части села | 18,0 | Проектируемая КТП №1 10/0,4кВ, 2х160кВА | --- |
| 17 | Магазин 2 в северо-восточной части села | 4,6 | Проектируемая КТП №1 10/0,4кВ, 2х160кВА | --- |
| 25 | Спорткомплекс | 12,0 | Проектируемая КТП №2 10/0,4кВ, 250кВА | --- |
| 17 | Магазин 1 в северной части села | 4,6 | Проектируемая КТП №2 10/0,4кВ, 250кВА | --- |
| 21 | Детский сад 2 в южной части села | 46,0 | Проектируемая КТП №3 10/0,4кВ, 160кВА | Существующая КТП 36-8-1 10/0,4кВ, 100кВА |
| 13 | Кафе 3 в южной части села | 18,0 | Проектируемая КТП №3 10/0,4кВ, 160кВА | --- |
| 13 | Кафе 4 в южной части села | 18,0 | Проектируемая КТП №3 10/0,4кВ, 160кВА | --- |
| 17 | Магазин 3 в южной части села | 4,6 | Проектируемая КТП №3 10/0,4кВ, 160кВА | --- |
| 17 | Магазин 3 в южной части села | 4,6 | Проектируемая КТП №3 10/0,4кВ, 160кВА | --- |
| 20 | Гостиница | 6,8 | Проектируемая КТП №3 10/0,4кВ, 160кВА | --- |
| 18 | Баня-сауна | 3,6 | Проектируемая КТП №3 10/0,4кВ, 160кВА | --- |
| 46 | Музей | 14,0 | Проектируемая КТП №3 10/0,4кВ, 160кВА | --- |
| 47 | Мастерская товаров народного промысла | 6,0 | Проектируемая КТП №3 10/0,4кВ, 160кВА | --- |
| 33 | Малое предприятие по переработке пуха и шерсти | 3 | Проектируемая КТП №4 10/0,4кВ, 63кВА | --- |
| 34 | Малое предприятие по переработке кожи | 3 | Проектируемая КТП №4 10/0,4кВ, 63кВА | --- |
| 35 | Малое предприятие по изготовлению мясных полуфабрикатов | 10 | Проектируемая КТП №4 10/0,4кВ, 63кВА | --- |
| 39 | Малое предприятие по переработке лекарственных трав | 3 | Проектируемая КТП №4 10/0,4кВ, 63кВА | --- |
| 38 | Предприятие по переработке леса | 10 | Проектируемая КТП №4 10/0,4кВ, 63кВА | --- |
|  | Жилые дома (150 шт.) | 450,0 | Проектируемые КТП №1, 10/0,4кВ, 2х160кВА; КТП №2, 10/0,4кВ, 250кВА; КТП №3, 10/0,4кВ, 160кВА | --- |
| Итого по с. Балыктуюль: 788,2 кВт |
| с. Паспарта |
| 2 | Общеобразовательная школа | 25,0 | Существующая КТП 36-8-7 10/0,4кВ, 100кВА | Реконструируемая КТП №2, 10/0,4кВ, 63кВА |
| 1 | Школа искусств | 1,5 | Существующая КТП 36-8-7 10/0,4кВ, 100кВА | Реконструируемая КТП №2, 10/0,4кВ, 63кВА |
| 3 | Детский сад | 13,8 | Реконструируемая КТП №2, 10/0,4кВ, 63кВА | Реконструируемая КТП №3, 10/0,4кВ, 63кВА |
| 18 | Музей А. Калкина | 14 | Реконструируемая КТП №3, 10/0,4кВ, 63кВА | --- |
| 13 | Аптека | 2,1 | Реконструируемая КТП №3, 10/0,4кВ, 63кВА | ИБП |
| 14 | Дом бытовых услуг | 4,5 | Реконструируемая КТП №3, 10/0,4кВ, 63кВА | --- |
| 12 | Предприятие по деревообработке | 10 | Реконструируемая КТП №3, 10/0,4кВ, 63кВА | --- |
| 9 | Цех по производству столярных изделий | 5 | Реконструируемая КТП №3, 10/0,4кВ, 63кВА | --- |
| 19 | Малое предприятие по переработке пуха и шерсти | 3 | Реконструируемая КТП №3, 10/0,4кВ, 63кВА | --- |
|  | Жилые дома (13 шт.) | 39,0 | Проектируемая КТП №1 10/0,4кВ, 100кВА | --- |
| Итого по с. Паспарта: 117,9 кВт |
| Итого по МО «Балыктуюльский сельсовет»: 906,1 кВт |

Расчетная нагрузка на перспективную застройку на расчетный период составит 906,1 кВт, в том числе:

- на объекты социальной сферы 370,1 кВт;

- на объекты производственной сферы 47,0 кВт;

- на объекты жилищной сферы 489,0 кВт.

Годовой расчетный расход электроэнергии для планируемых объектов составит 763,3 тыс.кВт.час, в том числе:

- для объектов социальной сферы 375,8 тыс.кВт.час;

- для объектов производственной сферы 30,6 тыс.кВт.час;

- для объектов жилищной сферы 356,9 тыс.кВт.час.

Выводы:

Существующая энергетическая инфраструктура располагает резервом мощности для обеспечения расчетных параметров комплексного территориального развития Балыктуюльского сельского поселения на период до 2030г.

Генеральным планом с учетом изменения планировочной структуры сел Балыктуюль, Паспарта и ожидаемого роста присоединяемых мощностей на расчетный срок, предусмотрено:

- установка одной двухтрансформаторной КТП-10/0,4кВ, 2х160кВА в зоне перспективной застройки в с. Балыктуюль;

- установка трех однотрансформаторных КТП-10/0,4кВ, с трансформаторами мощностью 63, 160, 250кВА в зоне перспективной застройки в с. Балыктуюль;

- реконструкция с заменой трансформатора 100кВА на трансформатор 160кВА действующей КТП 36-8-2 в с. Балыктуюль в связи с увеличением присоединенной нагрузки;

- реконструкция с заменой трансформатора 63кВА на трансформатор 160кВА действующей КТП 36-8-3 в с. Балыктуюль в связи с увеличением присоединенной нагрузки;

- установка однотрансформаторной КТП-10/0,4кВ, 100кВА в зоне перспективной застройки в с. Паспарта;

- реконструкция и подключение к сетям ВЛ-10кВ двух недействующих КТП-10/0,4кВ, 63кВА в зоне существующей застройки в с. Паспарта;

- для разгрузки действующей КТП 36-8-7 и снижения процента потерь напряжения в сетях 0,4кВ провести перераспределение подключенной нагрузки, запитав часть присоединенных объектов (жилых домов) от реконструируемых КТП-10/0,4кВ в зоне существующей застройки в с. Паспарта;

- увеличение мощностей действующих трансформаторных подстанций в зоне существующей застройки, по необходимости;

- проведение мероприятий по обеспечению резервным источником питания всех зданий и сооружений, относящихся к I и II категориям;

- текущий ремонт и замена технологического оборудования ПС-110/10кВ №36 и комплектных трансформаторных подстанций по мере физического и морального износа электрооборудования;

- ремонт и реконструкция распределительных сетей 10кВ и 0,4кВ по мере их физического износа;

- строительство проектируемых сетей ВЛ-10кВ общей протяженностью:

в с. Балыктуюль – 1,13 км;

в с. Паспарта – 1,19 км.

Теплоснабжение

Основными направлениями развития и совершенствования теплоснабжения являются:

  - Обеспечение надёжного теплоснабжения объектов жилищного фонда и социального назначения, коммунальных объектов;

  - Снижение негативного воздействия топливно-энергетического комплекса на окружающую среду.

Организация централизованной системы теплоснабжения из-за сложности рельефа нецелесообразна, поэтому проектом предусматривается отопление автономными источниками теплоснабжения для жилых и общественных зданий.

Для общественно-деловых подцентров проектом предлагается строительство трех котельных в с. Балыктуюль и одну котельную в с. Паспарта.

Расход тепла на жилищно-коммунальные нужды рассчитан по «Методике определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения» (табл. 41).

Таблица 41

Расчётная тепловая нагрузка планируемых к присоединению потребителей

| № п/п | Наименование | Объект теплоснабжения | Статус объекта | Общий объем, м3 | Расчетная часовая тепловая нагрузка отопления здания Q, Гкал/ч | Кол-во тепловой энергии, необходимой на отопительный период Qгод, Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Село Балыктуюль |  |  | 8,6532 | 21060,975 |
| 1.1 | Проектируемая котельная № 1 | кафе на 20 мест | проектируемый | 240 | 0,0045 | 10,4557 |
|  |  | магазин | проектируемый | 200 | 0,0040 | 9,0421 |
|  |  | дет сад на 100 мест | проектируемый | 1600 | 0,0349 | 89,0567 |
|  |  | ветаптека | проектируемый | 200 | 0,0041 | 9,4599 |
|  |  | ИТОГО |  |  | 0,0475 | 118,0144 |
| 1.2 | Проектируемая котельная № 2 | школа на 360 мест | проектируемый | 13000 | 0,2312 | 538,1041 |
|  |  | дет сад на 100 мест | реконструируемый | 1600 | 0,0352 | 89,7762 |
|  |  | ИТОГО |  |  | 0,2664 | 627,8803 |
| 1.3 | Проектируемая котельная № 3 | кафе на 20 мест | проектируемый | 240 | 0,0045 | 10,4557 |
|  |  | кафе на 20 мест | проектируемый | 240 | 0,0045 | 10,4557 |
|  |  | магазин | проектируемый | 200 | 0,0040 | 9,0421 |
|  |  | магазин | проектируемый | 200 | 0,0040 | 9,0421 |
|  |  | гостиница на 20 мест | проектируемый | 2100 | 0,0470 | 119,9629 |
|  |  | дет сад на 100 мест | проектируемый | 1600 | 0,0352 | 89,7762 |
|  |  | музей | проектируемый | 240 | 0,0059 | 15,1162 |
|  |  | мастерская по изготовлению изделий народного промысла | проектируемый | 240 | 0,0054 | 12,2782 |
|  |  | ИТОГО |  |  | 0,1105 | 276,1291 |
| 1.4 | Индивидуальные источники отопления | Жилищный фонд | сохраняемый | 66253 | 3,3786 | 8257,3425 |
|  |  |  | проектируемый | 81587 | 4,1606 | 10168,4724 |
|  |  | магазины | сохраняемый | 2752 | 0,0549 | 124,4187 |
|  |  | дом культуры | сохраняемый | 2102 | 0,0416 | 96,8070 |
|  |  | церковь | сохраняемый | 944 | 0,0194 | 47,4150 |
|  |  | амбулатория | сохраняемый | 689 | 0,0158 | 40,3685 |
|  |  | библиотека | сохраняемый | 401 | 0,0079 | 18,4679 |
|  |  | администрация | сохраняемый | 634 | 0,0151 | 36,9322 |
|  |  | лесничество | сохраняемый | 421 | 0,0112 | 27,3760 |
|  |  | дом сирот | сохраняемый | 768 | 0,0162 | 39,5359 |
|  |  | пожарное депо | сохраняемый | 936 | 0,0236 | 53,4528 |
|  |  | дом бытовых услуг, почта, сбербанк, школа искусств, ДЮСШ | проектируемый | 5513 | 0,1277 | 297,3483 |
|  |  | магазины | проектируемый | 400 | 0,1513 | 350,8011 |
|  |  | пункт милиции | проектируемый | 200 | 0,0048 | 11,6505 |
|  |  | кафе на 20 мест | проектируемый | 240 | 0,0045 | 10,4557 |
|  |  | баня, сауна | проектируемый | 320 | 0,0056 | 15,5907 |
|  |  | спорткомплекс | проектируемый | 4400 | 0,0872 | 203,0485 |
|  |  | производственные предприятия на юго-западе | проектируемый | 4000 | 0,1029 | 239,4675 |
|  |  | ИТОГО |  |  | 8,2289 | 20038,9512 |
| 2 | Село Паспарта |  |  | 1,8174 | 4329,1773 |
| 2.1 | Проектируемая котельная № 4 | ДЮСШ | реконструируемый | 3300 | 0,0690 | 160,5181 |
|  |  | школа на 100 мест | проектируемый | 3300 | 0,0688 | 160,1957 |
|  |  | отделение связи | проектируемый | 200 | 0,0048 | 11,6505 |
|  |  | ИТОГО |  |  | 0,1426 | 332,3643 |
| 2.2 | Индивидуальные источники отопления | Жилищный фонд | сохраняемый | 17600 | 0,8975 | 2193,5494 |
|  |  |  | проектируемый | 12672 | 0,6462 | 1579,3556 |
|  |  | ФАП, аптечный пункт | сохраняемый | 603 | 0,0138 | 35,3297 |
|  |  | клуб | сохраняемый | 988 | 0,0196 | 45,5936 |
|  |  | школа искусств | сохраняемый | 401 | 0,0084 | 19,4662 |
|  |  | магазины | сохраняемый | 413 | 0,0082 | 18,6718 |
|  |  | парикмахерская, фотоателье, ремонт техники | проектируемый | 200 | 0,040 | 9,0421 |
|  |  | магазины | проектируемый | 900 | 0,0179 | 40,6892 |
|  |  | турбаза | проектируемый | 600 | 0,0143 | 34,9516 |
|  |  | павильон ожидания | проектируемый | 100 | 0,0020 | 4,5210 |
|  |  | ИТОГО |  |  | 1,6748 | 3996,8130 |
|  | Всего по сельсовету |  | 10,4706 | 25390,1523 |
|  | В т.ч. централизованные источники тепла |  | 0,5669 | 1354,3881 |
|  | индивидуальные источники тепла |  | 9,9037 | 24035,7642 |

Данные мероприятия позволят:

– использовать квалифицированный персонал;

– улучшить экологическую обстановку;

– уменьшить теплопотери при транспортировке теплоносителя.

Всё это вместе с уменьшением накладных расходов, позволит снизить себестоимость 1 Гкал произведённого тепла.

2.6.6 Санитарная очистка

Основными задачами по благоустройству, озеленению и санитарной очистке территории поселения являются:

- создание системы зеленых насаждений как важнейшего фактора в структуре элементов природного комплекса поселения;

- обеспечение безопасной санитарно-эпидемиологической обстановки на территории поселения.

Расчетные нормы накоплений твердых бытовых отходов приняты по «Сборнику удельных показателей образования отходов производства и потребления», утвержденному Государственным комитетом Российской Федерации по охране окружающей среды.

Среднегодовая норма образования и накопления отходов на одного человека принята в среднем 300 кг. Общее количество отбросов составит:

Таблица 42

Годовое количество отходов

| Наименование отходов | Норма по СНИП 2.07.01-89 | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
| С. Балыктуюль |
| Твердые бытовые отходы, тыс. т | 300 кг на 1 чел/год | 630 |
| Смет с улиц, тыс. т | 10 кг с 1 кв. м | 676 |
| С. Паспарта |
| Твердые бытовые отходы, тыс. т | 300 кг на 1 чел/год | 129 |
| Смет с улиц, тыс. т | 10 кг с 1 кв. м | 13 |

В с. Балыктуюль среднегодовая потребность в территории полигона (га) при среднегодовом расчетном объеме твердых бытовых отходов 1306 тыс. т в год, на расчетный срок до 2030 года составит

В с. Паспарта среднегодовая потребность в территории полигона (га) при среднегодовом расчетном объеме твердых бытовых отходов 142 тыс. т в год, на расчетный срок до 2030 года составит

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по санитарной очистке территории:

- существующую свалку в с. Паспарта необходимо ликвидировать, новую разместить к западу от села с учетом всех норм и правил организации полигонов ТБО;

- скотомогильник в с. Балыктуюль перенести южнее, оборудовать биологическими камерами для утилизации трупов животных;

- организация планово-поквартальной системы санитарной очистки населенных пунктов, входящих в состав поселения;

- организация уборки территорий населенных пунктов, входящих в состав поселения от мусора, смета, снега.

2.6.7 Основные решения по структурным элементам туристско-рекреационного комплекса

Выбор нескольких участков для организации рекреации обусловлен перспективами развития культурных традиций самобытной теленгитской культуры. Обычаи, религия, язык, фольклор позволяют развивать этнические виды бизнеса (экскурсии по объектам национальной культуры, производство национальных продуктов питания, развитие сети кафе с национальной кухней, изготовление сувениров и т.д.).

Схемой Территориального Планирования Республики Алтай предложено выделение земель особо охраняемых природных территорий «Ак-Чолушпа» местного значения в западной части Балыктуюльского сельского поселения.

Схемой Территориального планирования Улаганского района предлагается создание музея-заповедника «Пазырык». Пазырыкские «царские» курганы находятся в нерекультивированном состоянии, территория их не благоустроена. Основной целью создания музея – заповедника является развитие туризма в сельском поселении и возрождение духовной культуры населения, сохранение уникальной историко-культурной среды. Планируется научно-просветительное, туристско-экскурсионное, хозяйственное, коммерческое использование комплекса с учетом интересов местного населения, обеспечение экологической безопасности территории и рационального природопользования.

Кроме того, генеральным планом предлагается строительство турбазы в урочище «Кату-Ярык».

Развитие рекреационных зон предполагается в северной части с. Балыктуюль, а также в урочище Кату – Ярык, рядом с одноименным проектируемым участком дороги Балыктуюль – Балыкча. Помимо этого, в с. Балыктуюль планируется создание туристско-информационного центра для удобства туристов.

Территория Балыктуюльского сельского поселения относится к туристическому району, который носит название Чулышманский. Туристские возможности района богатые. В целом, на территории сельского поселения можно совершать пешие, лыжные и водные походы до V, горные походы - до III категории сложности, а также развивать экологический туризм.

Активные туры. К ним относятся пешеходный, лыжный, водный, велосипедный, горный, конный, авто- , мототуризм.

Так, например, вдоль южной границы Балыктуюльского сельского поселения сформирован лыжный туристический маршрут, протяженность которого составляет 45,5 км.

Водный туризм. Главные водные артерии, по которым сплавляются туристы – это р. Башкаус, которая наиболее сложна в техническом отношении (на реке 216 порогов и шивер), и р. Чулышман.

Башкаус относится к числу наиболее сложных из пройденных туристами на Алтае рек из-за чрезвычайной насыщенности препятствиями. Средние уклоны: - в нижнем течении - 15 - 24 м/км. На территории Балыктуюльского сельского поселения находятся участки туристического маршрута - Средний Башкаус (устье р. Б. Улаган - устье р. Ата-Кара Су) - длина 62 км, средний уклон 4 м/км (2 каньона и 2 участка шивер) и Нижний Башкаус (устье р. Ата-Кара Су - устье р. Чебдар)- длина 33 км, средний уклон 15 м/км (82 препятствия из 214).

Препятствия на этих участках маршрута относятся к IV-V к.с.: каньон №6 – «Щель», 10 порогов и шивер, каньон №7 «Глубокий», «Нижнее ущелье», пороги - Безлюдный, Баррикадный, Крутой, Мельница, Ключевой, Капкан, Мясорубка, Камикадзе, Стиральная доска, Троглодит.

Общая протяженность водного туристического маршрута по р. Башкаус в границах Балыктуюльского сельского поселения составляет 34,5 км.

На р. Чулышман в пределах границ Балыктуюльского СП находится Шавлинское ущелье. Препятствия Шавлинского ущелья определяют сложность маршрута V к.с. Протяжённость Шавлинского ущелья почти 20 км, на этом участке выделяют 30 препятствий. Наиболее сложные пороги (V к.с.) – «Мини-каша», «Пустячок», «Кульминация». Общая протяженность маршрута равна 68,2 км.

Пешеходные туры (треккинг), они часто совпадают с конными. Пешеходные походы всегда пользовались популярностью среди туристов. Они включают переходы через горные перевалы, проходы по долинам горных рек, выходы на альпийские луга и скалистые высокогорья.

Оздоровительный туризм целесообразно развивать на территориях, благоприятных для отдыха человека и восстановления его жизненного потенциала. Это территории с лесными массивами, горными реками и целебными источниками. В этом отношении перспективно использование минерального источника Кызыл-Таш, который находится на юге с. Балыктуюль.

Автомобильные, мотоциклетные, велосипедные экскурсии Наличие на территории района автомобильных дорог, некатегорийных троп позволяют организовывать на ее территории авто-мото-вело путешествия различной категории сложности и массовые прогулки на велосипедах, данные маршруты предполагаются по дорогам Балыктуюль - Балыкча и Балыктуюль - Улаган. Протяженность маршрута составляет 52 км.

Этнографический туризм целесообразно развивать в связи с тем, что население сохранило свое богатое наследие: самобытную теленгитскую культуру, обычаи, религию, язык, фольклор.

Таблица 43

Список перспективных рекреационных зон

| №№ | Название | Назначение | Площадь га | В том числе аренда леса |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Балыктуюльское СП |
| 1 | Музей-заповедник «Пазырык» | познавательный туризм | 735.7 | 92 |
| 2 | Туристско-рекреационная зона в урочище Кату - Ярык | пешеходный, велосипедный туризм | 20.9 |  |
| 3 | Берег р. Башкаус | зона отдыха | 33 |  |
| 4 | Турбаза в урочище Кату-Ярык | конный туризм, база отдыха | 39.5 |  |
|  | Итого: |  | 829,1 | 92 |

## 2.7 Инженерная подготовка территории

Основными задачами по инженерной подготовке и защите территории от чрезвычайных ситуаций являются:

- обеспечение инженерной защиты застроенной части населенных пунктов, входящих в состав поселения и инженерная подготовка планируемых к освоению территорий;

- снижение риска возникновения и сокращение тяжести последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

С учетом основных задач, в состав мероприятий по инженерной подготовке территории включены следующие виды работ:

1.Водостоки и защита территории от подтопления.

Для предупреждения и предотвращения негативного воздействия р. Тыту-Кем и р. Паспарта на с. Паспарта, а также реки Балыктуюль на с. Балыктуюль необходимо выполнение следующих мероприятий:

- расширение и углубление русел рек;

- расчистка русел от растительности и наносов;

- использовать грунт от расчистки в качестве защитного сооружения (отвалы);

- для производства строительных работ по расчистке, углублению русла с расширением, согласовать во временное пользование земли Балыктуюльского сельского поселения;

- протяженность расчистки русел, глубина, ширина и другие параметры необходимо уточнить в процессе проектирования после проведения комплекса инженерных изысканий;

Планируемые мероприятия повысят уровень безопасности населения и объектов, расположенных в зоне влияния рек и улучшат санитарную и экологическую обстановку местности.

2. Защита от наледей.

Наиболее рациональным средством борьбы с наледями грунтовых вод является осушение местности. При осушении местности верхняя граница вечномерзлых грунтов понижается настолько, что сооружения могут строиться по нормальным техническим условиям, принятым для немерзлотных районов. Осушение местности там, где это возможно, следует применять как первостепенное мероприятие во всех случаях, когда наледи образуются за счет грунтовых вод.

Для осушения верхнего слоя грунта, понижения грунтовых вод и верхней границы вечной мерзлоты применяются открытые дренажные канавы глубиной 0,5-1 м. По стоимости проходка канав и их эксплуатация являются наиболее дешевыми осушительными устройствами.

В процессе эксплуатации канав за ними должно быть установлено наблюдение для предохранения их от засорения и заиливания; при необходимости следует укреплять дно и откосы канавы от повреждения.

Если при эксплуатации автодороги или других сооружений установлено, что наледь на том или другом участке долины реки образуется ежегодно, изменяясь лишь в размерах и интенсивности роста, принимаются меры к строительству постоянных противоналедных сооружений. Постоянным заграждением является насыпь из грунта, которая отсыпается поперек потока наледной воды. Насыпь устраивается таким образом, чтобы задержать всю воду и образующийся лед и не допустить их к возводимому или эксплуатирующемуся сооружению. Для пропуска поверхностных вод весной и летом в насыпи оставляются проемы, засыпаемые на зиму.

Помимо постоянных заграждений применяются временные. Временные заграждения устраиваются в тех случаях, когда не выявлены данные о наледях или наледь проявилась неожиданно. Такое сооружение представляет собой глухой вертикальный забор, установленный поперек движения потока наледной воды.

В случае большого дебита наледной воды устраивается несколько параллельно расположенных заграждений. Высота временных заграждений колеблется от 1 до 2,5 м в зависимости от притока воды.

Если дебит наледных вод невелик, а снежный покров имеет большую толщину, временные заграждения могут устраиваться в виде валов из снега и льда.

Для рек, не промерзающих до дна, мерами борьбы могут быть: спрямление русла реки, углубление дна или расчистка перекатов, а также ряд других мероприятий, применяемых для борьбы с промерзанием русла. Перечисленные работы являются фундаментальными, обеспечивают долголетнее предупреждение речных наледей, но требуют на их осуществление больших капиталовложений.

К сезонным мероприятиям следует отнести ликвидацию шуговых заторов и скоплений донного льда.

Меры борьбы с наледями для рек, промерзающих за зимний период полностью, заключаются в обеспечении условий равномерного промерзания русла реки по всей ее длине. Для этой цели в начале зимы производят утепление наиболее промерзающих участков.

Своевременно и правильно организованная борьба с наледями позволяет предохранить построенные сооружения от затопления и разрушения, а также обеспечить бесперебойное строительство автодорог и других объектов.

# 3. Охрана окружающей среды

## 3.1 Зоны с особыми условиями использования территории

Основными мероприятиями по охране окружающей среды и поддержанию благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки на территории Балыктуюльского сельского поселения является установление зон с особыми условиями использования территории.

Наличие тех или иных зон с особыми условиями использования определяет систему градостроительных ограничений территории, от которых во многом зависят планировочная структура, условия развития селитебных территорий, промышленных и производственных зон.

Зоны с особыми условиями использования территории сельского поселения включают:

- санитарно защитные зоны не менее 50 метров от объектов производственной зоны, в соответствии с санитарной классификацией промышленных объектов и производств (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03);

- водоохранные зоны - ширина водоохранных зон реки Балыктуюль установлена в размере 100 м, р. Паспарта -100 м в соответствии с п 4. статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации.

- прибрежные защитные полосы рек Прибрежные защитные полосы рек установлены в соответствии с крутизной склона и видом прилегающих к водным объектам угодий, и составляют 50 м в соответствии с п. 11 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации;

- санитарно-защитная зона кладбищ составляет 50 м.

- санитарно-защитные зоны 500 м от полигона бытовых отходов и 1000 м от скотомогильника в с. Балыктуюль ограничивают развитие села в южном направлении.

- зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения,

границы первого пояса зоны подземного источника водоснабжения – водозабора устанавливаются от одиночного водозабора (скважина) или от крайних водозаборных сооружений группового водозабора на расстояниях:

- 50 м при использовании недостаточно защищенных подземных вод (к недостаточно защищенным подземным водам относятся: воды первого от поверхности земли безнапорного водоносного пласта, получающего питание на площади его распространения; воды напорных и безнапорных водоносных пластов, которые в естественных условиях или в результате эксплуатации водозабора получают питание на площади зоны из вышележащих недостаточно защищенных водоносных пластов через гидрогеологические окна или проницаемые породы, кровли, а также из водотоков и водоемов путем непосредственной гидравлической связи).

Для водозаборов, расположенных на территории объекта, исключающего возможность загрязнения почвы и подземных вод, а также для водозаборов, расположенных в благоприятных санитарных, топографических и гидрогеологических условиях, размеры первого пояса зоны допускается уменьшать по согласованию с местными органами санитарно-эпидемиологической службы, но принимать не менее 15 и 25 м соответственно.

Границы второго пояса зоны подземного источника водоснабжения установлены расчетом, учитывающим время продвижения микробного загрязнения воды до водозабора, принимаемое в зависимости от климатических районов и защищенности подземных вод от 100 до 400 сут., т.о. радиус 2 пояса зоны санитарной охраны с. Паспарта равен 92,2 м, с. Балыктуюль 79,8 м.

Граница третьего пояса зоны подземного источника водоснабжения определяется расчетом, учитывающим время продвижения химического загрязнения воды до водозабора, которое должно быть больше принятой продолжительности эксплуатации водозабора, но не менее 25 лет. Т.о. граница третьего пояса зоны санитарной охраны для с. Паспарта составляет 437 м, с. Балыктуюль – 378,6 м.

Зоны с особыми условиями использования территории сельского поселения представлены также санитарно-защитными и охранными зонами объектов инженерной и транспортной инфраструктуры.

Из объектов инженерной инфраструктуры, имеющих градостроительные ограничения, на территории сельского поселения проходят линии электропередачи 10 кВ.

Охранные зоны от линий электропередачи напряжением 10 кВ устанавливаются в размере 10 метров соответственно согласно «Правилам установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах зон», утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009г. №160.

Для автомобильной дороги IV-V категории - 30 м в соответствии со СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и СНиП 2.05.02-85* «Автомобильные дороги».

Санитарно-защитная зона полей фильтрации составляет 300 м, от котельных 50 м.

## 3.2 Мероприятия по охране окружающей среды

Для устойчивого состояния сети населенных мест и инфраструктур, а также для сбалансированного использования территории различными видами деятельности (во избежание чрезвычайных ситуаций из-за несогласованности использования территории) необходимы:

- рациональная пространственная организация использования природных условий и ресурсов;

- рациональное пространственное распределение мер по сохранению окружающей среды с учетом последствий воздействия антропогенной деятельности и ее интенсивности.

3.2.1 Мероприятия по охране атмосферного воздуха

Санитарная охрана и оздоровление воздушного бассейна обеспечивается комплексом защитных мер технологического, санитарно-технического и планировочного характера. Основными путями снижения загрязнения атмосферного воздуха в целях сокращения суммарных выбросов в атмосферу стационарными источниками выделения предусматривается:

– внедрение и реконструкция пылегазоочистного оборудования на котельных, использование высококачественных видов топлива;

– оборудование автозаправочных станций системой закольцовки паров бензина;

– вынос коммунальных и производственных объектов на расстояние, обеспечивающее санитарные нормы;

- оборудование автозаправочной станции в с. Балыктуюль системой закольцовки паров бензина;

– благоустройство, озеленение улиц и проектируемой территории в целом.

При проектировании размещения скотомогильников необходимо учитывать соблюдение санитарно-защитных зон, которые составляют от скотомогильника до жилых, общественных зданий, животноводческих ферм (комплексов) – 1000 м., 500 м, при условии, если скотомогильник оборудован биологической камерой.

3.2.2 Мероприятия по охране водной среды

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по восстановлению и предотвращению загрязнения водных объектов:

- организация и благоустройство водоохранных зон и прибрежных защитных полос, расчистка прибрежных территорий;

- организация контроля уровня загрязнения поверхностных и грунтовых вод;

- организация, озеленение и ограждение первого пояса зоны санитарной охраны скважины для забора воды, оборудованной водопроводными очистными сооружениями, установленного радиусом 50 метров;

- организация на полигонах ТБО, расположенных южнее с. Балыктуюль и юго-западнее с. Паспарта системы мониторинга состояния грунтовых вод, создание контрольных колодцев или скважин в санитарно-защитной зоне полигонов. Аналогичные мероприятия следует проводить и в санитарно-защитной зоне скотомогильников;

- организация контроля уровня загрязнения поверхностных и грунтовых вод.

3.2.3 Мероприятия по предотвращению загрязнения и разрушения почвенного покрова

Для обеспечения охраны и рационального использования почвы необходимо предусмотреть комплекс мероприятий по ее рекультивации. Рекультивации подлежат земли, нарушенные при:

– прокладке трубопроводов, строительстве и прокладке инженерных сетей различного назначения;

– складировании и захоронении бытовых и прочих отходов.

Для предотвращения загрязнения и разрушения почвенного покрова генеральным планом предполагается ряд мероприятий:

- проведение рекультивации территории ликвидируемого скотомогильника;

- проведение технической рекультивации земель, нарушенных при строительстве и прокладке инженерных сетей;

- выявление и ликвидация несанкционированных свалок, захламленных участков с последующей рекультивацией территории.

Антропогенные нагрузки на природу данного сельского поселения характеризуются как сильные и наблюдаются признаки нарушения экологического равновесия природной среды. В настоящее время очень важно организовать систему мониторинга этих территорий, чтобы сохранить первозданную и неповторимую природу региона.

Из всех антропогенных факторов неорганизованный туризм является наиболее сильным и масштабным. Чрезмерные туристические нагрузки, наносят ущерб экологии. Многие туристы не соблюдают правила традиционной экологической охоты, небрежно относятся к окружающей среде. Таким образом, на сегодняшний день одной из актуальных проблем жителей Балыктуюльского сельского поселения Улаганского района республики Алтай является сохранение в первозданном виде окружающей среды, как одного из факторов жизнеобеспечения коренных народов.

3.2.4 Мероприятия по рационализации и экологизации использования лесных ресурсов

Лесной фонд на территории Балыктуюльского сельского поселения составляет более 40%. Леса представляют особую экологическую систему. Этот уникальный естественный комплекс оказывает огромное влияние на природу. Леса также играют важную роль в повышении продуктивности и рентабельности сельскохозяйственного производства. Особую роль в регионе играют кедровые леса, характеризующиеся экологическими и ресурсными ценностями. В кедровых лесах наиболее перспективна организация комплексного использования ресурсов: сбор кедрового ореха; ведение охотничьего хозяйства, в первую очередь элитарного и спортивного.

Перспективными направлениями рационализации использования лесных ресурсов являются:

- регулируемое пастбищное лесопользование для создания оптимальных условий по обеспечению жизнедеятельности коренного населения, ориентированного на отгонное скотоводство при обязательном прекращении нерегулируемого выпаса животных, особенно коз, в лесных экосистемах, что будет способствовать сохранению естественного подроста деревьев и охране новых лесных плантаций;

- рекреационное лесопользование, направленное на создание дифференцированных услуг для научного туризма, бизнестуризма, проведения охотничьих туров, обычного российского и международного туризма через службы Комитета по лесу, обладающего необходимой инфраструктурой;

- промышленное лесопользование в основном должно осуществляться при обязательном целевом использовании древесины кедра и пихты в глубокой переработке древесины для поставки на экспорт конечной продукции;

– посадка леса и содействие его естественному возобновлению;

– более полное использование древесины и переработка порубочных остатков на опилки.

3.2.5 Меры по сохранению объектов археологии на территории Балыктуюльского сельского поселения

Все историко-культурные объекты представляют научную и познавательную ценность. Пока историко-культурные памятники не будут выявлены, они не защищены законом (Закон РФ от 25 июля 1986г «Об историко-культурных памятниках»).

На сегодняшний момент на территориях расположения объектов археологического наследия определяются мероприятия, направленные на обеспечение сохранения данных объектов.

На территориях объектов археологического наследия (памятников археологии), находящихся в Балыктуюльском сельском поселении, работы, связанные с перекопом грунта (строительство и реконструкция дорог и прочих коммуникаций, устройство карьеров, прокладка инженерных сооружений, распашка) должны осуществляться при обеспечении требований к сохранению археологических объектов в соответствии с законодательством по сохранению культурного наследия.

Любые из выше перечисленных работ на территории сельского поселения – должны предваряться археологическим обследованием, направленным на полное изучение культурного слоя в зоне планируемых земляных работ.

В случае обнаружения в ходе хозяйственной и иной деятельности на территории сельского поселения объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия исполнителю работ необходимо проинформировать орган исполнительной власти Республики Алтай, уполномоченной в области охраны объектов культурного наследия об обнаруженном объекте, а все работы приостановить. Кроме того, работы, проведение которых может ухудшить состояние объекта, нарушить его целостность и сохранность, должны быть немедленно приостановлены заказчиком и исполнителем работ после получения письменного предписания органа исполнительной власти, уполномоченного в области охраны объектов культурного наследия.

Приостановленные работы могут быть возобновлены по письменному разрешению органа охраны.

Все собственники и пользователи земельных участков на территории данного поселения, в границах которых находятся объекты археологического наследия (памятники археологии), должны быть предупреждены о расположении археологических объектов на их участках и режиме их использования. Они обязаны заключить Охранные обязательства в установленном Законодательством порядке. В материалы землеотводов вносятся условия по сохранению объектов историко-культурного наследия и границы их территории.

При разработке и корректировании генеральных планов, проектов детальной планировки муниципальных образований необходимо установить точные границы объектов культурного наследия и зон их охраны; определить режим использования земель и градостроительные регламенты.

# 4. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

## 4.1 Чрезвычайные ситуации природного характера

Согласно СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных явлений» на территории сельсовета могут иметь место следующие природные процессы:

Риски тектонической активности. Негативные процессы, влияющие на окружающую среду района представлены геодинамическими эндогенными факторами и экзогенными геологическими процессами (ЭГП). В первом случае, эндогенные процессы, на площади района проявлены, главным образом, в повышенной сейсмичности, выражающейся в наличии разнообразных первичных и вторичных современных и палеосейсмодислокаций.

Наиболее значимо влияют на безопасность территории населенных пунктов природные ЭГП процессы (экзогенные геологические). В целом степень пораженной ЭГП территории района может быть оценена как средняя, местами сильная и очень сильная.

Риски возникновения снежных заносов. На территории сельского поселения вероятны риски возникновения снежных заносов. Чаще всего образование снежных заносов происходит на автодороге Балыктуюль-Паспарта.

Риски, связанные с пожаром.

В Балыктуюльском сельском поселении лесопожарная опасность велика, особенно во второй пик возникновения лесных пожаров, приходящийся на конец мая, июня, т.к. земли лесного фонда занимают 41% от общей площади СП.

Риски, связанные с эрозией почв. На эрозионно-опасных участках и пределах селитебной территории очень активно протекает процесс береговой эрозии. Для предотвращения размыва, необходимо предусмотреть ряд мероприятий по укреплению берегов рек Балыктуюль, Паспарта, Тыту-Кем, а также мероприятия по чистке от мусора малых рек и родников на территории сельского поселения.

Село Балыктуюль испытывает негативное воздействие наледных процессов, развивающихся в пойме одноименной реки. Тип наледи — гидрогенный, источники питания, помимо речных вод, криогенно-напорные родники сезонного характера, фиксируемые по наледным буграм в русле реки диаметром до 5-15 м, высотой до 1 м. Активность процессов средняя, редко — высокая. В зоне наледного подтопления находится стадион, пешеходные мосты через реку, крайне редко - усадьбы. В 2006 году на проблемных участках наледного подтопления произведена чистка русла, совмещенная с сооружением противоналедных валов. В 2008 году активность наледных процессов на территории села признана высокой, угроза ЧС.

Сооружения защиты фрагментарные. Режимообразующие факторы наледных процессов - низкие температуры января, повышенное грунтовое питание реки, наличие криогенно-напорных источников, частичное промерзание русла.

Село Паспарта расположено на правобережье одноименной реки, в приустьевой части р. Тыту-Кем. На территории села возможны ЧС локального масштаба, обусловленные наледным подтоплением р. Тыту-Кем. В зоне подтопления могут оказываться 16 усадеб. Мощность наледи достигает 2 м в районе старого двора для скота, и 0,5 м в пределах усадеб, ДЮСШ, клуба. Сооружения защиты в зоне развития наледи фрагментарны. Старый противоналедный вал по правому берегу реки Тыту-Кем в настоящий момент не достаточно эффективен, мощность наледи в максимум развития может превышать его. Обеспеченность участков негативного воздействия сооружениями защиты в случае подобной ЧС не достаточная. Также, негативному влиянию образования наледей подвержена и восточная окраина села, где находится устье р. Тосток. Активность наледных процессов на данном участке очень высокая, мощность наледи достигает 1 - 2,5 м. В зону наледного подтопления попадает автомобильный мост, который полностью скрывается подо льдом, участок автодороги длиной 150 м. Гидрогенная наледь также может подходить к жилой застройке по ул. Куюкова. Сооружения защиты на данном участке отсутствуют.

Режимообразующие факторы наледеобразования - низкие температуры января, полное или частичное промерзание русел малых рек Тыту-Кем и Тосток, повышенное грунтовое питание.

Риски ракетно-космической деятельности оказывают существенное воздействие на окружающую среду Балыктуюльского сельского поселения. Территорией падения фрагментов отработанных ступеней ракет-носителей является северо-восточная часть данного сельского поселения. Основными экологическими проблемами, связанными с падением и размещением фрагментов отделяющихся частей ракет-носителей являются: возникновение лесных пожаров, вторичное десорбционное загрязнение природных сред гептилом и его производными, замусоривание значительных по площади и уникальных по природно-ресурсному потенциалу.

## 4.2 Чрезвычайные ситуации техногенного характера

Риски возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера связаны, в основном, с различными производствами. Классификация потенциально опасных объектов является условной, поскольку некоторые из объектов можно отнести одновременно к нескольким классам.

К потенциально взрыво - и пожароопасным (3 класс) относятся объекты, имеющие в своем составе горючие и трудногорючие вещества и материалы, которые могут гореть самостоятельно после удаления источника зажигания. Это помещения, здания, сооружения, транспортные средства, леса, торфяники, посевы созревших зерновых культур и другое.

На территории сельского поселения к ним относятся энергетические объекты коммунального хозяйства, предприятия деревообрабатывающей промышленности, автозаправочные станции, большие лесные массивы.

Система взрыво- и пожаропредупреждения предусматривает:

- исключение возможности возникновения источников зажигания (взрыва) в оборудовании и помещениях;

- применение магнитной защиты, реле-контроля и автоблокировок;

- установку производственной и аварийной сигнализации;

- применение средств защиты от статического электричества, а также строгой регламентацией огневых работ, условий хранения мучнистого сырья и продукции, склонной к самовозгоранию;

- ограничение возможности распространения взрыва (пожара) в соседние помещения, устройство путей эвакуации.

В 4 класс опасности включены транспортные средства, которые перевозят пассажиров или дорогостоящие неопасные грузы, а также опасные транспортные сооружения.

На территории сельского поселения возможны автомобильные аварии и катастрофы, особенно, в осенне-зимний период с появлением гололеда.

Основным мероприятием, снижающим риск возникновения ЧС на дорогах, является поддержание дорог и дорожных сооружений в надлежащем состоянии.

К 5 классу относятся опасные технические сооружения - плотины искусственных водоемов, водозащитные дамбы, системы централизованного водо-, тепло- и электроснабжения.

При использовании минерально-сырьевых ресурсов необходимо неукоснительное соблюдение существующих природоохранных норм и правил. Необходимо запретить неорганизованные карьеры по добыче песка и гравия, глины и строго контролировать соблюдение технологических норм отработки месторождений в Балыктуюльском СП.

## 4.3 Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций

Проектируемые населенные пункты не имеют категории по ГО, находятся в сельской местности и расположены вдали от категорированных объектов.

Причинами чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера могут быть:

- землетрясение;

- пожар;

- аварии на инженерных сетях.

- подтопление сел реками.

Для предупреждения и минимизации последствий сейсмического воздействия все сооружения и здания должны проектироваться с учетом сейсмики в соответствии с действующими строительными нормами.

Противопожарные мероприятия должны учитывать все нормативные требования при проектировании зданий с учетом пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре.

Для возможного забора воды из поверхностных источников устраиваются съезды, обеспечивающие беспрепятственный подъезд к реке.

## 5. Мероприятия по реализации Балыктуюльского СП Улаганского района

Объемы финансирования тыс. руб.:

КВ - капитальные вложения,

П – прочие

Источники финансирования:

Ф - федеральный,

Р – республиканский,

М - местный бюджет,

В - внебюджетный,

Х –- оставшиеся средства не расписаны

| № п/п | Наименование объекта | Описание места размещения объекта | Параметры объекта | Мероприятия | Источ-ники финанси-рования | Срок реалии-зации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Социальная сфера |
| 1.1 | Детский сад | с. Балыктуюль | 100 мест | Разработка проектной документации, строительство | Х | 2011-2017 |
| 1.2 | Детский сад | с. Балыктуюль | 100 мест | Разработка проектной документации, строительство | Х | 2017-2030 |
| 1.3 | Реконструкция существующего здания детского сада с целью увеличения мощности объекта до 100 мест | с. Балыктуюль | 100 мест | Реконструкция | Х | 2011-2017 |
| 1.4 | Школа | с. Балыктуюль | 360 мест | Строительство | Х | 2017-2030 |
| 1.5 | Школа | с. Паспарта | 100 мест | строительство | КВ | 2009-2012 |
| 1.6 | Детский сад | с. Паспарта | 40 мест | строительство | КВ | 2009-2012 |
| 1.7 | Детский дом творчества | с. Балыктуюль | 36 мест | реконструкция | Х | 2017-2030 |
| 1.8 | Капитальный ремонт здания ДЮСШ | с. Паспарта | 60 мест | Капитальный ремонт | Х | 2011-2017 |
| 1.9 | ДЮСШ | с. Балыктуюль |  | Реконструкция | Х | 2011-2017 |
| 1.10 | Культурно-спортивный комплекс | с. Балыктуюль | 600 м2 общей площади пола | Строительство | Х | 2017-2030 |
| 1.11 | Клуб | с. Паспарта | 50 мест | Капитальный ремонт | Х | 2011-2017 |
| 1.12 | Сельская врачебная амбулатория | с. Балыктуюль | 21 койко-место | Реконструкция | Х | 2017-2030 |
| 1.13 | Кафе | с. Балыктуюль | 20 мест | Реконструкция | Х | 2011-2017 |
| 1.14 | Кафе | с. Балыктуюль | 20 мест | Разработка проектной документации, строительство | Х | 2017-2030 |
| 1.15 | Кафе | с. Балыктуюль | 20 мест | Разработка проектной документации, строительство | Х | 2017-2030 |
| 1.16 | Кафе | с. Балыктуюль | 20 мест | Разработка проектной документации, строительство | Х | 2017-2030 |
| 1.17 | Магазины | с. Балыктуюль | 150 м2 | Разработка проектной документации, строительство | Х | 2017-2030 |
| 1.18 | Дом бытовых услуг | с. Балыктуюль | 21 рабочее место | Реконструкция | Х | 2017-2030 |
| 1.19 | Дом бытовых услуг | с. Паспарта | 4 рабочих места | Реконструкция | Х | 2017-2030 |
| 1.20 | Стадион | с. Паспарта | 0,5 га | Разработка проектной документации, строительство | Х | 2017-2030 |
| 1.21 | Гостиница | с. Балыктуюль | 12 мест | Разработка проектной документации, строительство | Х | 2017-2030 |
| 1.22 | Опорный пункт милиции | с. Балыктуюль | 1 объект | Разработка проектной документации, строительство | Х | 2017-2030 |
| 1.23 | Аптечный пункт | с. Балыктуюль с. Паспарта |  | строительство | КВ | 2009-2012 |
| 1.24 | Библиотека | с. Балыктуюль |  | Реконструкция | Х | 2011-2017 |
| 1.25 | Детская спортивная площадка | с. Балыктуюль |  | Строительство | Х | 2011-2017 |
| 1.26 | Музей А. Калкина | с. Паспарта |  | Строительство | Х | 2011-2030 |
| 1.27 | Ветаптечный пункт | с. Балыктуюль |  | Разработка проектной документации, строительство | КВ | 2011 |
| 2. Жилищная сфера |
| 2.1 | Строительство жилых домов усадебного типа для 2 молодых специалистов в рамках РЦП «Жилище» | Балыктуюльское СП |  |  | КВ | 2009-2011 |
| 2.2 | Строительство жилья для двух молодых специалистов культуры в рамках РЦП «Жилище» | с. Балыктуюль с. Паспарта |  |  | КВ | 2009-2011 |
| 2.3 | Строительство 50 жилых домов усадебного типа по МЦП «Жилище» | Балыктуюльское СП |  |  | КВ | 2009-2012 |
| 3. Производственная зона |
| 3.1 | Цех по переработке мяса | с. Балыктуюль |  | строительство | Х | 2017-2030 |
| 3.2 | Предприятие по переработке пуха и шерсти | с. Балыктуюль |  | строительство | Х | 2017-2030 |
| 3.3 | Предприятие по переработке кожи | с. Балыктуюль |  | строительство | Х | 2017-2030 |
| 3.4 | Предприятие по заготовке трав | с. Балыктуюль |  | строительство | Х | 2017-2030 |
| 3.5 | Цех по производству столярных изделий | с. Паспарта |  | реконструкция | Х | 2011-2017 |
| 3.6 | Малое деревообрабатывающее предприятие | с .Паспарта |  | строительство | Х | 2011-2017 |
| 3.7 | Малое предприятие по переработке пуха и шерсти | с. Паспарта |  | строительство | Х | 2011-2017 |
| 4. Строительство объектов туристско-рекреационного назначения |
| 4.1 | Открытые детские спортивные площадки | с. Балыктуюль с. Паспарта |  |  |  |  |
| 4.2 | Организация места для купания на р. Балыктуюль (пляж) | с. Балыктуюль |  | организация | Х | 2017-2030 |
| 4.3 | Музей-заповедник «Пазырык» | с. Балыктуюль | 735,7 га | организация | Х | 2017-2030 |
| 4.4 | Туристско-рекреационная зона в урочище Кату-Ярык | Балыктуюль-ское СП | 20,9 га | организация | Х | 2017-2030 |
| 4.5 | Строительство турбазы в урочище Кату-Ярык | Балыктуюль-ское СП | 39,5 га | Разработка проектной документации, строительство | Х | 2017-2030 |
| 5. Транспортная инфраструктура |
| 5.1 | Строительство павильона ожидания для временного пребывания пассажиров | с. Балыктуюль | 1 объект | Разработка проектной документации, строительство | Х | 2017-2030 |
| 5.2 | Строительство павильона ожидания для временного пребывания пассажиров | с. Паспарта | 1 объект | Разработка проектной документации, строительство | Х | 2017-2030 |
| 5.3 | Реконструкция и содержание автомобильных дорог общего пользования на участке от с. Балыктуюль до с. Балыкча | Балыктуюль-ское СП | 104 км |  | КВ | 2009-2010 |
| 5.4 | Строительство автомобильного моста | 2 шт. с. Балыктуюль |  | строительство | Х | 2017-2030 |
| 5.5 | Строительство пешеходного моста | с. Балыктуюль |  | строительство | Х | 2017-2030 |
| 5.6 | Ремонт, реконструкция и содержание дорог поселения | с. Балыктуюль | 23 км |  | КВ | 2009-2012 |
| 5.7 | СТО (станция технического обслуживания) | с. Балыктуюль | 1 объект | строительство | Х | 2017-2030 |
| 5.8 | АЗС | с. Балыктуюль | 1 объект | реконструкция | Х | 2017-2030 |
| 5.9 | Поселковые дороги | 1,740 км в с. Балыктуюль |  | реконструкция | Х | 2017-2030 |
| 5.10 | Поселковые дороги | 1 км в с. Паспарта |  | реконструкция | Х | 2017-2030 |
| 5.11 | Строительство улиц на вновь застраиваемой территории | с. Балыктуюль | 16,1 км | строительство | Х | 2017-2030 |
| 5.12 | Строительство улиц на вновь застраиваемой территории | с. Паспарта | 1,06 км | строительство | Х | 2017-2030 |
| 5.13 | Содержание остановок | с. Балыктуюль |  |  | П | 2009-2012 |
| 5.14 | Строительства участка автодороги с. Паспарта к р. Башкаус | Балыктуюль-ское СП | 12,3 км | строительство | Х | 2011-2030 |
| 6. Инженерная инфраструктура |
| 6.1 | Строительство водонапорных башен | с. Балыктуюль с. Паспарта | 3 шт. | строительство | Х | 2011-2017 |
| 6.2 | Строительство скважин и водопровода в ходе реализации программы «Чистая вода» | с. Балыктуюль с. Паспарта | 7 шт. | строительство | Х | 2011-2017 |
|  | Строительство водопровода | с. Балыктуюль | 27,07 км | строительство | Х | 2020-2030 |
|  | Строительство водопровода | с. Паспарта | 6,3 км | строительство | Х | 2011-2030 |
| 6.3 | Подключение к сотовой связи | с. Балыктуюль | 1 объект | Разработка проектной документации, строительство | Х | 2011-2017 |
| 6.4 | Строительство ЛЭП 10 кВт на вновь застраиваемой территории | с. Балыктуюль | 1,13 км | Разработка проекта, строительство | Х | 2011-2017 |
| 6.5 | Реконструкция КТП | с. Балыктуюль КТП 36-8-2 КТП 36-8-3 |  | Разработка проекта, строительство |  |  |
| 6.6 | Строительство КТП на вновь застраиваемой территории | с. Балыктуюль | 4 шт. | Разработка проекта, строительство | Х | 2011-2017 |
| 6.7 | Строительство КТП на вновь застраиваемой территории | С. Паспарта | 1 шт | Разработка проекта, строительство |  |  |
| 6.8 | Реконструкция КТП | С. Паспарта | 2 шт | Разработка проекта, строительство |  |  |
| 6.9 | Строительство ЛЭП 10 кВт на вновь застраиваемой территории | С. Паспарта | 1,19 км | Разработка проекта, строительство |  |  |
| 6.10 | Вышка сотовой связи | Балыктуюль-кое СП | 1 объект | Разработка проекта, строительство | Х | 2011-2017 |
| 7. Охрана окружающей среды |
| 7.1 | Огораживание кладбищ | с. Балыктуюль |  |  | П | 2011-2012 |
| 7.2 | Огораживание кладбищ | с. Паспарта |  |  | П | 2011-2012 |
| 7.3 | Обустройство полигонов для твердых бытовых отходов | Балыктуюль-кое СП |  |  |  |  |
| 8. Развитие экологии и благоустройство |
| 8.1 | Освещение улиц | с. Балыктуюль |  |  | П | 2011-2012 |
| 8.2 | Освещение улиц | с. Паспарта |  |  | П | 2011-2012 |
| 8.3 | Асфальтирование улиц | с. Балыктуюль с. Паспарта |  |  | Х | 2011-2017 |
| 9. Разработка проектной документации |
| 9.1 | Проекты планировки территорий нового жилищного строительства | с.Балыктуюль, с. Паспарта |  | Разработка | Х | 2011 |
| 9.2 | Проектная документация для объектов социально-бытового назначения | С. Балыктуюль, с. Паспарта |  | Разработка | Х | 2011-2012 |
| 9.3 | Проектная документация для объектов жилищной сферы | с.Балыктуюль, с. Паспарта |  | Разработка | Х | 2011 |
| 10. Подготовка нормативно-правовых документов |
| 10.1 | Правила землепользования и застройки | Балыктуюль-ское СП |  | Разработка | Х | 2011 |
| 10.2 | Проекты санитарно-защитных зон | Балыктуюль-ское СП |  | Разработка | Х | 2011-2012 |

Основные технико-экономические показатели генплана Балыктуюльского сельского поселения Улаганского района

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |
| 1 | Общая площадь Балыктуюльского сельского поселения | га | 425700 | 425700 |
|  |  | % | 100,0 | 100,0 |
| 1.1 | Земли сельскохозяйственного назначения | га | 41632 | 40716,81 |
|  |  | % | 9,8 |  |
| 1.2 | Земли населенных пунктов | га | 354 | 527,09 |
|  |  | % | - | - |
| 1.3 | Земли промышленности, транспорта, связи и иного назначения | га | 71 | 78,1 |
|  |  | % | - | - |
| 1.4 | Земли лесного фонда | га | 175583 | 175583 |
|  |  | % | 41,2 | 41,2 |
| 1.5 | Земли водного фонда | га | 413 | 413 |
|  |  | % | 0,09 | 0,09 |
| 1.6 | Земли особо охраняемых территорий и объектов | га | 207647 | 208384 |
|  |  | % | 48,8 | 50 |
|  | из них земли рекреации | га | - | 737 |
|  |  | % |  | 0,2 |
| 1.7 | Земли населенных пунктов, входящие в состав МО – всего, га в т.ч.: | га | 354 | 527,09 |
|  |  | % | 0,1 |  |
|  | В том числе с. Балыктуюль |  | 288 | 425,06 |
|  | - жилой застройки, га |  | 146,02 | 191,64 |
|  | - общественно – деловой застройки, га |  | 7,2 | 16,4 |
|  | - производственные, га |  | 2,37 | 6,05 |
|  | - инженерной и транспортной инфраструктуры, га |  | 23,6 | 47,7 |
|  | - рекреационного значения, га |  | - | 4,99 |
|  | -сельскохозяйственного использования, га |  | 79,87 | 128,21 |
|  | -естественного озеленения,га |  | 30,98 | 30,98 |
|  | - специального назначения,га |  | 0,06 | 0,06 |
|  | с. Паспарта |  | 65,8 | 102,03 |
|  | - жилой застройки, га |  | 27,66 | 40,09 |
|  | - общественно – деловой застройки, га |  | 1,87 | 2,42 |
|  | - производственные, га |  | - | 0,65 |
|  | -инженерной и транспортной инфраструктуры, га |  | 10,06 | 10,8 |
|  | - рекреационного значения, га |  | - | 0,3 |
|  | сельскохозяйственного использования, га |  | 26,05 | 40 |
|  | --естественного озеленения,га |  | 0,21 | 8,15 |
| 2 | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 2.1 | Общая численность постоянного населения | чел. | 1947 | 2530 |
|  | с. Балыктуюль | чел | 1560 | 2100 |
|  | с. Паспарта | чел | 387 | 430 |
|  |  | % роста от существующей численности постоянного населения |  | 30 |
| 2.2 | Плотность населения на территории жилой застройки постоянного проживания | чел. на га | 10,7 | 5 |
| 2.3 | Возрастная структура населения |  | 1947 | 2530 |
| 2.3.1 | население младше трудоспособного возраста | чел. | 605 | 836 |
|  |  | % | 31 | 43 |
| 2.3.2 | население в трудоспособном возрасте | чел. | 996 | 1262 |
|  |  | % | 51 | 65 |
| 2.3.3 | население старше трудоспособного возраста | чел. | 211 | 317 |
|  |  | % | 14 | 16 |
|  | В том числе Балыктуюль | чел. | 1560 | 2100 |
|  |  | % | 100 | 135 |
|  | население младше трудоспособного возраста | чел. | 509 | 718 |
|  |  | % | 33 | 46 |
|  | население в трудоспособном возрасте | чел. | 790 | 1040 |
|  |  | % | 51 | 66,7 |
|  | население старше трудоспособного возраста | чел. | 211 | 272 |
|  |  | % | 14 | 17,4 |
|  | С. Паспарта | чел. | 387 | 430 |
|  |  | % | 100 | 111 |
|  | население младше трудоспособного возраста | чел. | 96 | 118 |
|  |  | % | 25 | 30,5 |
|  | население в трудоспособном возрасте | чел. | 206 | 222 |
|  |  | % | 53 | 57,3 |
|  | население старше трудоспособного возраста | чел. | 43 | 45 |
|  |  | % | 11 | 11,6 |
| 3 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |
| 3.1 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | кв. м / чел. | 13,7 | 20 |
|  | В том числе Балыктуюль |  | 13,3 | 20 |
|  | В том числе Паспарта |  | 14,2 | 20 |
| 3.2 | Обеспеченность жилищного фонда |  |  |  |
|  | - водопроводом | % от общего жилищного фонда | 10 | 100 |
|  | - канализацией | % от общего жилищного фонда | - | 10 |
|  | - централизованным теплоснабжением | % от общего жилищного фонда | - | 10 |
|  | - электроснабжением | % от общего жилищного фонда | 100 | 100 |
|  | - связью | % от общего жилищного фонда | 50 | 100 |
| 4 | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |
| 4.1 | Объекты учебно-образовательного назначения |  |  |  |
| 4.1.1 | Детское дошкольное учреждение | объект | 1 | 4 |
|  |  | мест | 50 | 340 |
| 4.1.2 | Общеобразовательная школа | объект | 3 | 2 |
|  |  | учащихся | 320 | 460 |
| 4.1.3 | Внешкольные учреждения –культурно-спортивный комплекс | объект | 1 | 2 |
|  |  | мест | 60 | 95 |
| 4.2 | Объекты здравоохранения, социального обеспечения, санаторно-курортные и оздоровительные |  |  |  |
| 4.2.1 | Амбулатория | объект | 1 | 1 |
|  |  | посещений в смену |  |  |
|  |  | коек | 2 | 19 |
| 4.2.2 | ФАП | объект | 1 | 1 |
| 4.2.3 | Ветеринарная аптека | объект | - | 1 |
| 4.2.4 | Аптека | объект | - | 2 |
| 4.3 | Спортивные и физкультурно-оздоровительные объекты |  |  |  |
| 4.3.1 | Спортзал |  | 2 | 3 |
| 4.3.2 | Стадион | объект | 2 | 5 |
| 4.4 | Объекты культурно-досугового назначения |  |  |  |
| 4.4.1 | Сельский дом культуры | объект | 1 | 1 |
|  |  | мест | 120 | 160 |
| 4.4.2 | Клуб | объект | 1 | 1 |
|  |  | мест | 50 | 50 |
| 4.4.3 | Библиотека | объект | 2 | 2 |
|  |  | тыс. ед. хранения | 7,9 | 7,9 |
|  |  | тыс. ед. хранения на 1000 человек |  |  |
| 4.5 | Объекты торгового назначения |  |  |  |
| 4.5.1 | Магазины, торговые павильоны | объект | 13 | 18 |
|  |  | кв.м. торговой площади | 840 | 990 |
| 4.5.2 | Рынок | объект | 2 | 2 |
| 4.6 | Объекты общественного питания |  |  |  |
| 4.6.1 | Кафе | объект | - | 4 |
|  |  | мест |  | 80 |
| 4.7 | Организации и учреждения управления |  |  |  |
| 4.7.1 | Сельская Администрация | объект | 1 | 1 |
| 4.8 | Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |
| 4.8.1 | Гостиница | объект | - | 1 |
|  |  | мест |  | 12 |
| 4.8.2 | Пожарное депо | объект (автомобиль) | 1 | 1 |
| 4.8.3 | Участковый пункт милиции | объект | - | 1 |
| 4.9 | Объекты бытового обслуживания |  |  |  |
| 4.9.1 | Предприятие бытового обслуживания | объект (рабочее место) | - | 2 |
|  |  | мест |  | 19 |
| 4.9.2 | Парикмахерская | объект (рабочее место) | - | 2 |
| 4.10 | Объекты кредитно-финансового назначения |  |  |  |
| 4.10.1 | Отделение сбербанка | объект | - | 1 |
| 4.11 | Объекты связи |  |  |  |
| 4.11.1 | Отделение связи | объект | 1 | 2 |
| 5 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования | км | 68 | 80 |
| 5.2 | Общая протяженность улично-дорожной сети |  |  |  |
|  | -всего | км | 24,9 | 59,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - с. Балыктуюль | км | 21,2 | 54,2 |
|  | - с. Паспарта | км | 3,7 | 4,8 |
| 5.3 | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями | автомобилей на 1000 жителей |  | 750 |
| 6 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление |  |  |  |
|  | - всего | Тыс. куб. м/в год | - |  |
|  | в том числе с. Балыктуюль |  |  |  |
|  | С. Паспарта | Тыс. куб. м/в год | - |  |
| 6.1.2 | Производительность водозаборных сооружений | куб. м/в год | - |  |
| 6.1.3 | в том числе с. Балыктуюль | куб. м/в год | - |  |
|  | С. Паспарта | куб. м/в год |  |  |
|  | Среднесуточное водопотребление на 1 человека | л./в сутки на чел. | - |  |
| 6.1.4 | Протяженность сетей с. Балыктуюль | км | 1 | 28,07 |
|  | Протяженность сетей с. Паспарта | км | - | 6,3 |
| 6.2 | Электроснабжение |  |  |  |
|  | Отпуск в сеть | тыс. кВт*ч./в год | 482 |  |
| 6.3 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год | кВт. ч. | 351,8 | 352 |
| 6.4 | Протяженность сетей 10 кВ с. Балыктуюль | км | 7,42 |  |
| 6.5 | Протяженность сетей 10 кВ с. Паспарта |  | 1,88- |  |
| 7 | САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |
| 7.1 | Полигоны ТБО | Единиц/га | 3 | 2 |
| 7.2 | Скотомогильники | Единиц | 2 | 2 |
| 7.3 | Кладбище |  | 3 | 3 |