ООО «Компания Земпроект»

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

АКТАШСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

УЛАГАНСКОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

Заказчик: Администрация Усть-Канского района

Муниципальный контракт: № 51 от 08.10. 2008 г.

Исполнитель: ООО «Компания Земпроект»

БАРНАУЛ 2010

Авторский коллектив:

Руководитель проекта	Г. А. Садакова

Гл. архитектор 	М.В. Несынова

Инженер-землеустроитель	С. Ю. Кравцова

Инженер по электроснабжению	                             Н. А. Сытдикова

Инженер по теплоснабжению                                        И.Г. Бритвин

Инженер по дорожному строительству                       С.В. Наумов

Инженер по информационным технологиям              А.О. Добринский

СОСТАВ ГРАФИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ПРОЕКТА

| № п.п. | Наименование листа, тома | Прим. |
| --- | --- | --- |
| Утверждаемая часть |
|  | Пояснительная записка. | Том 1 |
|  | Генеральный план «Акташское СП Улаганского района РА» (в границах Акташского сельского поселения) М 1:10000 | ГП 1 |
|  | Генеральный план «Акташское СП Улаганского района РА» (в границах с. Акташ) М 1:5000. | ГП 5 |
|  | Схема границ земель, территорий и ограничений «Акташское СП Улаганского района РА» (в границах Акташского СП) М 1:10000 | ГП 4 |
|  | Схема развития объектов и сетей инженерно-технического обеспечения (электроснабжения и связи) М 1:5000 | ГП 6 |
|  | Схема развития объектов и сетей инженерно-технического обеспечения (водоснабжения и теплоснабжения) М 1:5000 | ГП 7 |
|  | Схема развития объектов транспортной инфраструктуры | ГП 8 |

СОДЕРЖАНИЕ

1. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ в границах населенного пункта Акташского сельского поселения	7

1.1. Предложения по изменению границ сельского поселения	7

1.2. Прогноз численности населения	7

1.3. Предложения по изменению границ земель	7

1.3.1. Земли населенного пункта	7

1.3.2. Земли промышленности и иного специального назначения	8

1.3.4. Земли особо охраняемых территорий и объектов

1.3.5. Земли сельскохозяйственного назначения	9

1.4. Планировочные решения	9

1.5. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ОСНОВНЫХ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН И РАЗМЕЩЕНИЮ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА	10

1.5.1. Жилая зона	11

1.5.2. Общественно-деловая зона	12

1.5.3. Зона рекреационного назначения	13

1.5.4. Зона производственного и коммунально-складского назначения	13

1.5.5. Зона транспортной инфраструктуры	15

1.5.6. Объекты специального назначения	18

1.5.7. Развитие и размещение объектов инженерной инфраструктуры	18

1.6 Инженерная подготовка территории	23

1.7. Мероприятия по охране окружающей среды	26

1.8 Ограничения градостроительного развития территории Акташского сельского поселения в соответствии со Схемой территориального планирования Республики Алтай	31

1.9 Мероприятия по нормативному правовому обеспечению реализации генерального плана	34

1.10  Мероприятия по реализации генерального плана сельского поселения	35

Общие положения. Цели и задачи проекта

Генеральный план Акташского сельского поселения разработан в 2009-2010 г.г. ООО «Компания Земпроект» по заказу Администрации Улаганского района на основании договора  № 51 от  08.10.2008 г.

Генеральный план Акташского сельского поселения разработан в соответствии с действующими:

- Градостроительным кодексом Российской Федерации.

- Земельным Кодексом Российской Федерации.

- Инструкцией о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации СНИП II – 04 – 2003.

- СНиП 2.07.01 – 89* «Градостроительство. Планировка зданий и застройка городских и сельских поселений».

- СНиП 23 – 01 – 99* «Строительная климатология».

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200- 03 «Санитарно – защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

- СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

В основу разработки генплана положены следующие исходные данные:

1. Техническое задание на выполнение работ по разработке генерального плана Акташского сельского поселения Республики Алтай от 22.05.2007 г., выданное администрацией с.Улаган Улаганского района.

2. Топографический план с. Акташ М 1: 5000., изготовления 2008-2009 г.г.

3. Планово-картографический материал – космический снимок WordView от 18.07.08 г.

4. Комплексная программа социально-экономического развития Акташского сельского поселения на 2007-2012 годы.

8. Схема Территориального Планирования Республики Алтай, разработанная ЦНИИП градостроительства РААСН.

9. Схема территориального планирования МО «Улаганский район», выполненная специалистами ООО «Компания Земпроект» в 2009 г.

10. Аналитическая записка об экологическом состоянии окружающей среды территории Улаганского района Республики Алтай (заселенная часть), составленная ОАО «Алтай-Гео» в 2009 г

11. Методические рекомендации по разработке проектов Генеральных планов поселений и городских округов, утвержденные Приказом Министерства регионального развития РФ № 492 от 13.11.2010 г.

12. Краткая аналитическая записка по гидрогеологическим условиям западной части с. Акташ Улаганского района Республики Алтай составленная ОАО «Алтай-Гео» в 2010 г

Целью работы является создание предпосылок повышения эффективности управления развитием территории поселения с учетом развития территории района за счет формирования ресурсов информации, необходимой для принятия решений, способствующих улучшению условий жизнедеятельности населения поселения; улучшению экологической ситуации; эффективному развитию инженерной, транспортной, производственной и социальной инфраструктур; эффективному использованию земель рекреационного назначения; сохранению историко-культурного и природного наследия; обеспечению устойчивого градостроительного развития территории поселения.

Основные задачи:

Подготовка  предложений:

1) по выявлению проблем градостроительного развития территории муниципального образования;

2) по изменению границ с. Акташ, Акташского СП;

3) по изменению границ зон с особыми условиями использования территорий, а также границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействия их последствий;

4) по изменению границ земель сельскохозяйственного назначения, границ земель специального назначения, земель запаса, особо охраняемых природных территорий и объектов, границ земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, границ территорий объектов культурного наследия;

5) по развитию объектов и сетей инженерно-технического обеспечения;

6) по изменению границ планируемого размещения объектов транспортной инфраструктуры федерального и местного значения поселения;

7) по размещению объектов капитального строительства, необходимых для осуществления полномочий органов местного самоуправления поселения;

8) по границам особо охраняемых природных территорий и объектов поселения;

9) по границам земель рекреационного назначения и размещению объектов отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности;

10) по развитию автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах села;

11) по установлению градостроительных требований к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию территории.

Генеральный план сельского поселения разработан на расчетный срок до 2030 г. Этапы реализации генерального плана, их сроки определяются органами местного самоуправления сельского поселения исходя из складывающейся социально-экономической обстановки в районе и республике, финансовых возможностей местного бюджета, сроков и этапов реализации соответствующих федеральных и республиканских целевых программ (в части, затрагивающей территорию сельского поселения), приоритетных национальных проектов.)

Реализация генерального плана сельского поселения осуществляется в границах сельского поселения на основании плана реализации генерального плана, разрабатываемого в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности и утверждаемого главой сельского поселения в течение трех месяцев со дня утверждения генерального плана.

План реализации генерального плана сельского поселения является основанием для разработки и принятия муниципальных целевых градостроительных и иных программ развития муниципального образования.

# 1. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ в границах населенного пункта Муниципального Образования

## 1.1. Предложения по изменению границ муниципального

образования

На расчетный срок генеральным планом предлагается изменение существующей границы Акташского сельского поселения. Основанием для изменения границы являются объекты специального назначения и водоотведения (полигон ТБО, 2 кладбища, поля ассенизации), расположенные на территории Чибитского сельского поселения.

Площадь территории, которая отойдет к Акташскому сельскому поселению составляет 1158 га, из них 1141,5 га - земли сельскохозяйственного назначения, 16,5 га - земли промышленности.

## 1.2. Прогноз численности населения

Прогноз численности населения на расчетный срок до 2030 г. произведён с использованием статистических методов обработки демографической информации за 2001-2010 гг.

Ожидается прирост населения к расчетному сроку до 24 % от существующего населения. Численность населения составит в с. Акташ-на первую очередь составит -3500 человек, на расчетный срок – 4060 человек.

## 1.3. Предложения по изменению границ земель

### 1.3.1. Земли населенного пункта

Планируется изменение границ с. Акташ в сторону увеличения путем дополнительного отвода земель под новое строительство жилья, объектов социально-бытового назначения, объектов производственной сферы, объектов транспортной и инженерной инфраструктуры. Прогнозируемый прирост населения в с. Акташ является основанием для предусмотренного проектом увеличения территории жилой застройки.

Увеличение площади обосновано необходимостью улучшения жилищных условий населения, при этом учитывается что:

– каждая семья проживающая в сельской местности должна иметь собственное отдельное жилье;

– при исключении жилого фонда по мере износа из санитарно-защитных зон требуется расселение жителей на новые территории;

– при размещении объектов производственной сферы необходим достаточный санитарный разрыв от жилой застройки.

Для развития населенных пунктов, строительства жилья, производственных объектов и объектов социально-бытового назначения необходимо увеличение площади земель:

- с. Акташ за счет перевода 62,0 га территории из состава земель сельскохозяйственного назначения и  34,6 га территории из состава земель промышленности и иного специального назначения в земли населенного пункта;

Развитие села Акташ предполагается в южном  направлении на свободных от застройки территориях за счет нового жилищного строительства.

### 1.3.2. Земли промышленности и иного специального назначения

Доля земель промышленного и иного специального назначения увеличится за счет перевода земель под кладбищами, полями фильтрации и полигонами твердых бытовых отходов.

Проектом предлагаются мероприятия по развитию объектов специального назначения.

Предлагается перевод 7,4 га из земель сельхозназначения в земли промышленности и иного спецназначения под полигон ТБО, скотомогильник и два кладбища.

Планируется перевод строительных карьеров, расположенных на землях сельскохозяйственного назначения в земли промышленности (9,7 га).

Планируется перевод 0,6 га из земель сельскохозяйственного назначения в земли промышленности под производственные объекты: АБЗ, кирпичный завод, убойный пункт.

Планируется включить в земли промышленности и иного специального назначения планируемые поселковые дороги к объектам специального назначения, протяженностью 1,63 км (а/дороги V категории, соответственно площадь перевода земель составит 1,1га),

В тоже время, рекомендуется перевод 7,1 га из состава земель промышленности в земли населенного пункта.

### 1.3.5. Земли сельскохозяйственного назначения

Реализация проекта существенно не изменит земельный баланс территории Акташского сельского поселения (табл.1). Уменьшение земель сельскохозяйственного назначения произойдет за счет перевода в земли населенного пункта – 121,5 га, промышленности и иного специального назначения (кладбища, полигоны ТБО, поля фильтрации) – 21,3 га и земли особо охраняемых территорий и объектов – 32 га.

Таблица 1

Изменение площадей по категориям земель на расчетный срок в разрезе

Акташского сельского поселения, га

| Категории земель | Площадь по данным земельного учета на 01.01.2010г. | Площадь по графическим материалам проекта | Площадь земель на расчетный срок (2030 г.) с учетом |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | графических материалов проекта |
| сельскохозяйственного назначения |  | 130 | 1179,7 |
| населенных пунктов | 217 | 238 | 334,6 |
| промышленности и иного специального назначения | 1488 | 1488 | 1499,7 |
| лесного фонда | 1695 | 1894 | 1894 |
| Всего земель | 3400 | 3750 | 4908 |

1.4. Планировочные решения

Планировочные решения по организации территорий населенных пунктов базируются на следующих проектно-аналитических материалах:

– анализе современного функционального использования территории, сложившейся планировочной структуры населенных пунктов с учетом взаимосвязей с сопредельными территориями;

– комплексной оценке территории, ее социально-демографических условий, производственного и транспортного потенциала;

– данных о природно-климатических условиях территории, ее ландшафте и природных элементах;

– вариантах сценария градостроительного освоения территории и направлений развития населенного пункта;

– разработанной ранее утвержденной градостроительной документации.

В результате проведенного анализа выявлены основные цели и задачи, определяющие содержание планировочных решений:

– функциональное зонирование территории с отображением параметров  планируемого развития;

– сохранение существующей жилой застройки с учетом сноса ветхого жилья и строительства современных  индивидуальных жилых домов на свободной от застройки территории в границах населенного пункта;

– освоение новой территории посредством застройки индивидуальными жилыми домами и объектами общественно-делового назначения и определение территорий перспективного развития (за расчетный срок);

– развитие существующего общественного центра, нормативного обеспечения объектами общественно-деловой и социальной инфраструктуры;

– упорядочение и развитие производственных и коммунально-складских территорий, создающих экономическую базу муниципального образования;

– совершенствование  улично-дорожной сети  с учетом перспективных направлений развития территорий;

– инженерное обеспечение населенного пункта с учетом существующих сетей и проектных разработок;

– формирование зон отдыха населения с учетом ландшафтных особенностей территории;

– обеспечение экологической безопасности и защиты территории от чрезвычайных ситуаций, формирование санитарно-защитных и охранных зон.

1.5. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ОСНОВНЫХ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН И РАЗМЕЩЕНИЮ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Генеральным планом установлено зонирование территории населенного пункта. В границах населенного пункта определены следующие функциональные зоны:

-жилая зона;

-общественно-деловая зона;

-зона производственного и коммунально-складского назначения;

- зона транспортной инфраструктуры;

- зона объектов инженерной инфраструктуры;

- зона рекреационного назначения;

-зона сельскохозяйственного использования;

-зона размещения военных объектов.

В основу планировочной структуры населенного пункта положена сложившаяся планировка территории и существующие природные условия.

1.5.1. Жилая зона

Генеральным планом предусмотрены мероприятия по развитию жилой зоны:

- сохранение существующей застройки жилых кварталов сел с учетом сноса домов, построенных из недолговечных материалов и строительства современных   индивидуальных жилых домов;

- развитие жилой застройки в с. Акташ в южном и восточном направлениях за счет строительства индивидуальных жилых домов;

- исключение жилого фонда по мере износа из прибрежной защитной полосы р. Чибитка;

- сохранение до естественного износа жилой застройки с. Акташ, находящейся в санитарно-защитных зонах Центральной котельной, скотомогильника, с учетом последующего ограничения развития жилой зоны на данной территории.

Расчет объемов нового жилищного строительства на расчетный срок произведен, исходя из прогнозируемой численности населения села Акташ.

Новая застройка предусмотрена усадебными жилыми домами с приусадебными участками 0,10-0,12 га, площадь дома принимается 100 кв. м общей площади.

Принятый коэффициент семейности:

- на первую очередь - 2,2;

- на расчетный срок -2,3.

Принятая плотность населения из расчета жилищной обеспеченности -

На первую очередь 20 м²/чел, на расчетный срок 22 м²/чел;

Количество вновь построенных домовладений на 1 очередь – 64;

На первую очередь предлагается реконструировать под жилье 3-этажное здание бывшей гимназии, общей площадью 1779 кв. м, (около 40 квартир). Кроме того, будут построены  24 жилых дома.

Новый жилой фонд составит 4179 кв м.

Общая площадь жилого фонда на первую очередь - 64633  м²;

Увеличение жилого фонда составляет - 7 %.

Количество вновь построенных домовладений на расчетный срок- 157;

Новый жилой фонд составит 15700 кв м.

Общая площадь жилого фонда на расчетный срок - 80333 м²;

Увеличение жилого фонда составляет – 32,8 %.

Жилой фонд населенного пункта на конец расчетного срока при численности постоянного населения 4060 человек и принятой нормой жилищной обеспеченности составит  80333 м² общей площади, увеличение составит . 32,8 %.

Прирост жилой площади на первую очередь обеспечивается за счет реконструкции бывшего здания гимназии, общей площадью 1779 кв. м под квартиры для молодых семей (около 40 квартир) и ввода индивидуального жилья на незастроенных территориях населенного пункта.

Развитие жилых зон на расчетный срок в с. Акташ предполагается за счет выделения территорий в южной (24,1 га), восточной (0,76 га) и северной (0,44 га) частях села под размещение жилых кварталов из отдельно стоящих жилых домов усадебного типа.

### 1.5.2. Общественно-деловая зона

Общественно-деловая зона, располагающаяся в центральной части села, в соответствии с проектом сохранит свое значение.

Разрушенные землетрясением в 2003 году здания Дома культуры и столовой, предлагается снести и построить на этой территории  новый Дом  культуры и Дом быта.

В районе нового жилищного строительства, согласно проекту, формируются локальные общественно-деловые зоны, обеспечивающие население в услугах первой необходимости.

Значимым композиционным узлом архитектурно-планировочной структуры села станет специализированный центр туристско-гостиничного и торгового назначения, расположенный в южной части села на вновь застраиваемой территории. Здесь предполагается разместить несколько гостиниц, культурно-развлекательный центр, кафе, рынок,  мастерские по изготовлению и продаже сувениров.

Для развития территорий общественного центра предусмотрено 2,5 га на проектируемой территории в южной части села.

В соответствии с проектом к расчетному сроку площадь территории, занятой объектами общественно-деловой застройки возрастет до 11,4 га.

Решения генерального плана предполагают строительство следующих объектов:

- два детских сада в южной части села на 100 и 150 мест каждый (с учетом нормативной потребности);

- строительство нового здания дома культуры в центральной части села на 325 мест;

- строительство культурно-досугового центра с киноустановкой на 30 мест в общественно-деловой зоне  проектируемой селитебной территории в южной части населенного пункта; .

- культурно-развлекательный комплекс на 300 мест в южной части с. Акташ; .

- спорткомплекс общей площадью пола 13300 кв м, расположенный в южной части с. Акташ на продолжении улицы Ленина;

-стадион 2,9 га;

- 2 кафе на 40 мест каждое;

- торговый рынок 120 кв м торговой площади;

- магазины смешанных товаров (4 шт.);

- гостиница на 20 мест в южной части с. Акташ;

-художественная мастерская;

-Дом быта на 36 мест в центральной части села.

Реконструкции в с. Акташ согласно проекту подлежат:

-здание столовой в центре по ул. Ст. Мохова;

-здание сельской администрации по ул. Ст. Мохова;

- здание ЖКХ по ул. Ст. Мохова.

### 1.5.3. Зона рекреационного назначения

Проектом предлагается развитие рекреационной зоны, предусматривается единая система озелененных пространств и следующие виды озеленения:

- насаждения общего пользования (парк, сквер);

- насаждения ограниченного пользования (в группах жилых домов, на участках общественных учреждений, детских садов, школ).

Проектом запланирован парк отдыха вдоль р. Мена. На территории парка предусмотрено организовать:

- детские игровые площадки;

- спортивные площадки;

- площадки для отдыха;

- пляж;

Площадь планируемого парка отдыха составит   4   га.

Насаждения общего пользования планируется разместить:

- на 0,9 га территории, расположенной на вновь застраиваемой территории за Чуйским трактом, планируется организовать бульвар, который соединит старую часть села и рекреационные территории проектируемой жилой зоны;

- строительство и организация детских спортивно-игровых площадок на территории планируемого парка отдыха в северной и южной частях села.

- на 0,2 га территории, расположенной по ул. Ленина, предлагается организовать сквер с детской игровой площадкой

### 1.5.4. Зона производственного и коммунально-складского назначения

На расчетный срок генеральным планом предложено упорядочение существующих территорий коммунально-складского и производственного назначения, а также выделение новых участков под размещение производственных объектов.

Планируется строительство новых производственных и коммунально-складских объектов на территориях существующей производственной застройки (с уплотнением и упорядочиванием застройки). Предусмотрены площадки нового производственного и коммунально-складского строительства - это свободные от застройки территории, расположенные в восточной части села, в районе существующих производственных предприятий.

В восточной части села планируется развитие мини-производства пищевой промышленности, использующих местное сырье.

Проектом определены территории для размещения следующих объектов:

- малого предприятия по производству безалкогольной продукции(СЗЗ=50 м);

- малого предприятия по производству кондитерских изделий (СЗЗ=50 м);

- малого предприятие по переработке мяса (СЗЗ=50 м);

- малого предприятия по изготовлению пластиковых бутылок (СЗЗ=50 м);

- малого предприятия по изготовлению мясных полуфабрикатов (СЗЗ 50 м)

Одна из производственных территорий будет организована в северной части с. Акташ. Здесь планируется разместить предприятия строительной и деревообрабатывающей промышленности:

- планируется перенос пилорамы с ул. Трудовой  в северную часть с. Акташ;

- строительство малого предприятия по производству туалетной бумаги (СЗЗ=50 м);

Проектом предусматривается вынос с территории ДРСУ асфальтового завода в восточном направлении на место рекультивируемых полей ассенизации.

Предусматривается перенос газового хранилища севернее на 1 км от его существующего расположения.

Строительство кирпичного завода и цеха по производству пеноблоков предлагается разместить к востоку от села. В этом же направлении будет организован передвижной убойный пункт. Склады и холодильное оборудование убойного пункта будут расположены на территории коммунально-складской зоны в восточной части с. Акташ.

Территории размещения проектируемых предприятий определены в соответствии с требованиями СанПиН  2.2.1/2.1.1.1200-03.

Проектом предусматривается выделение 13,86 га территории под производственную и 7,2 га под коммунально-складскую зоны.

### 1.5.5. Зона транспортной инфраструктуры

Воздушный транспорт

Проектом предлагается вынос вертолетной площадки в западном направлении на территорию Чибитского СП, т.к нынешнее местоположение вертодрома ограничивает развитие с. Акташ.

Автомобильный транспорт

Проектом предусмотрено разместить павильон ожидания для временного пребывания пассажиров в южной части с. Акташ.

Улично-дорожная сеть и объекты транспортной инфраструктуры

Проектом предусматривается рациональная транспортная структура с четкой классификацией улиц, которая объединит функциональные зоны  сел и благоустроит жилую застройку, обеспечив удобными и безопасными пешеходными связями. При проектировании улично-дорожной сети населенного пункта максимально учитывалась сложившаяся транспортная сеть, существующие транспортные сооружения и направление перспективного развития села. Введена четкая дифференциация улиц по категориям в соответствии с СНиП 2.05.02-85, выполнено упорядочение уличной сети в целях улучшения планировочных связей.

В проекте принята следующая классификация улично-дорожной сети с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности движения транспорта на отдельных участках и положения в транспортной схеме населенного пункта:

1)  поселковая дорога;

2)  главная улица;

3)  основная;

4)  второстепенная;

5)  проезды.

Деление по категориям приведено на схеме развития объектов транспортной инфраструктуры.

Главными улицами села являются улицы: Степана Мохова, пересекающая село с запада на восток, ул. Ленина, ул. Ленинская, ул. Карла Маркса, пересекающие село с юга на север, начиная от Чуйского тракта и заканчивая автодорогой Акташ-Улаган-Балытуюль, и осуществляющие связь жилых территорий с общественным центром и производственными территориями.

Основные улицы проходят с юга на север и с юга-запада на северо-восток. Ими обеспечиваются внутриквартальные связи с главными улицами по направлениям с интенсивным движением. Основными улицами являются ул. Пушкина, ул. Парковая, ул. Крайняя.

Второстепенными улицами обеспечиваются вспомогательные внутриквартальные связи между главными и основными улицами.

Профили главных улиц приняты от 15 до 25 м. Профили основных улиц  приняты от 11 до 16 м.

В северной части села проходит автомобильная дорога регионального значения 5 категории: Акташ-Улаган-Балыктуюль, которая пересекает жилую застройку. При проектировании жилой и общественной застройки, примыкающей к автомобильной дороге необходимо обеспечить санитарные разрывы и шумозащитное озеленение.

При проектировании улично-дорожной сети  максимально учитывалась сложившаяся система улиц и направление перспективного развития поселения, и исключались имеющиеся недостатки. Введена четкая дифференциация улиц по категориям в соответствии со СНиП 2.07.01-91.

В проекте принята следующая классификация улично-дорожной сети с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности движения транспорта на отдельных участках и положения в транспортной схеме села:

- поселковая дорога;

- главная улица;

- улицы в жилой застройке;

- основная;

- второстепенная;

- проезды.

Новые улицы прокладываются по существующим направлениям движения с учетом сложившейся транспортной сетью.

Проектирование новой жилой территории в южной части села предопределило создание новых улиц с капитальным типом покрытия.

На этой территории проектом предусмотрено:

- строительство главной улицы (продолжение ул. Карла Маркса) Ширина в красных линиях проектируемой улицы составит 25 м, протяженность 0,3 км (рис. 1).

- строительство основных улиц на планируемой жилой территории. Ширина в красных линиях проектируемых улиц составит 20 м.

Рис.8.а Поперечный профиль главной улицы Карла Маркса М 1:200

Рис.8.б Поперечный профиль основных улиц М 1:200

Также проектом предусмотрено проектирование сети второстепенных улиц, продолжающих направление существующей улично-дорожной сети. Ширина в красных линиях проектируемых второстепенных улиц составит 15 м.

Рис. 8в Поперечный профиль второстепенных улиц М 1:200

Проектирование новых селитебных территорий предопределило создание новых улиц с твердым покрытием.

Проектом предусмотрено строительство внутрихозяйственных дорог, осуществляющих связь:

с существующим скотомогильником (320 м);

- с полигоном ТБО и полями фильтрации и кладбищами (780 м);

Общая протяженность внутрихозяйственных дорог составит 1, 1 км.

Проектируемая улично-дорожная сеть показана на схеме развития объектов транспортной инфраструктуры.

Объекты транспортного обслуживания

Площадь открытых автомобильных стоянок для временного хранения автомобилей на конец расчетного срока составит 6480 м² (1296 парковочных мест).

Размещение открытых автостоянок для временного хранения легковых автомобилей предусмотрено у зданий: сельской администрации, школы, детских садов, гостиниц, спорткомплекса, магазинов, больницы, поликлиники, почты, около парка, стадиона, производственных объектов.

Постоянное хранение индивидуального автотранспорта осуществляется на приусадебных участках в индивидуальной жилой застройке.

При расчетном уровне автомобилизации (300 автомобилей на 1000 жителей) количество автомобилей населения на расчетный срок в малоэтажной жилой застройке составит  350 единиц. Имеются гаражи по ул. Заречной (15 машино-мест) и по ул. Трудовой (10 машино-мест)

Проектом предусмотрено строительство:

- гаражного кооператива в двух уровнях на 320 машино-мест по ул. Пушкина.

В населенном пункте отсутствует сеть общественного пассажирского транспорта. Для развития сети пассажирского транспорта необходимо обеспечить  связь всех жилых зон с общественно-деловыми зонами села и объектами массового посещения, для чего необходимо предусмотреть маршруты общественного транспорта.

Генеральным планом предусмотрен один маршрут общественного транспорта, который будет проходить по главным и основным улицам села: Карла Маркса, Ст. Мохова, Ленина.

Проектом предусмотрено строительство остановочных пунктов общественного пассажирского транспорта.

В целях обеспечения маломобильным гражданам условий для беспрепятственного доступа к объектам транспортного назначения, остановочные площадки предусматриваются с пандусом (приподнятым уровнем покрытия на 25 см).

1.5.6. Зона размещения военных объектов

Проектом предлагаются включить земли, занятые военной частью включить в земли населенного пункта, соответственно будет выделена новая зона - зона размещения военных объектов

### 1.5.7. Развитие и размещение объектов инженерной инфраструктуры

Учитывая прогнозы изменения численности населения и существующее состояние объектов инженерной инфраструктуры, генеральным планом муниципального образования предусматривается ряд мероприятий, направленных на повышение уровня инженерного обеспечения территории муниципального образования по всем направлениям инженерного обеспечения.

1.5.8. Зона объектов инженерной инфраструктуры

Водоснабжение

При расчете приняты нормы на хозяйственно-питьевое водопотребление в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и составляют 140 и 300 л/сут на 1 человека для застройки зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией и для застройки зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с централизованным горячим водоснабжением с учётом расходов на полив огородов, поение животных и расходов в общественных зданиях.

На расчетный срок максимальный суточный расход на хозяйственно-питьевые нужды с учетом 10% на неучтенные нужды составит 1610 м3/сут.

Расход воды на противопожарные нужды и расчетное количество одновременных пожаров приняты согласно СНиП 2.04.02-84, табл. 5. Противопожарный расход на наружное пожаротушение составит на расчетный срок: 1 пожар по 10 л/сек. Расход воды на пожаротушение – 108 м³.

Проектом предусматривается прокладка централизованной системы водоснабжения для жилой и общественной застройки села. Для этого необходимо построить закольцованные сети водопровода протяженностью 13,8 км. Для нужд пожаротушения на кольцевой сети устанавливаются пожарные гидранты через 150 м. Для учета потребления воды рекомендуется установить индивидуальные счетчики воды у потребителей и на источниках водоснабжения.

Кроме того проектом предусматривается строительство резервуара чистой воды ёмкостью 270 м3.

Проектируется бурение 2 скважин (табл. 2). Для этого необходимо провести гидрогеологическую разведку водоносных горизонтов и бурение новых артезианских скважин. Этот вопрос решается специализированной организацией, имеющей лицензию на проведение изыскательских работ.

Таблица 2

Основные гидрологические параметры проектируемых скважин*

| № п/п | Местоположение | Возраст | Глубина скважины, м | Дебит, м3/час | ЭЗПВ, м3/сут | ЗСО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 1 пояс | 2 пояс |
| 1 | Юго-восточная часть с. Акташ | QIII +C1 | 60 | 20 | 4000 | 50 | 90-100 |
| 2 | Юго-западная часть с. Акташ | QIII +C1 | 50 | 20 | 3000-4000 | 50 | 70-100 |

* - данные предоставлены ООО «Алтай-Гео»

Проектируемые скважины, находящиеся в непосредственной близости у русла р. Менки, в борту коренного склона вероятнее всего будут каптировать совместный водоносный комплекс верхнечетвертичных отложений и водоносную зону кембрийских пород, либо водоносную зону терригенных пород.

Централизованное водоснабжение производственных объектов, расположенных в северной и восточной частях села, проектом не предусматривается. Водоснабжение данных объектов будет производиться из индивидуальных источников водоснабжения.

Для производственных нужды промышленных предприятий и пожаротушения существует возможность забора воды из поверхностных источников водоснабжения горных рек Мена и Чибитка.

Горные реки широко используются для целей водоснабжения. Малая загрязненность воды сточными водами в их верхнем течении дает им значительные преимущества при использовании в качестве источников питьевого водоснабжения. Кроме того, прием воды из горных рек иногда позволяет подавать ее потребителям самотеком. Имеются многочисленные примеры использования верхнего течения горных рек (иногда одновременно нескольких рек) для целей водоснабжения крупных и удаленных объектов. В ряде случаев при этом осуществляется регулирование и аккумуляция стока этих рек.

Водоотведение

Организация централизованной системы водоотведения из-за сложности рельефа нецелесообразна, поэтому проектом предусматривается водоотведение в индивидуальные накопители сточных вод для жилых и общественных зданий с вывозом стоков на очистные сооружения. Это позволяет сохранить площадь используемой хозяйственной территории и является предпочтительным для данного поселения.

При этом нужно предусматривать мероприятия по исключению сброса:

– крупноразмерных пищевых отходов;

–  вод от мойки автомашин;

– веществ( вредно воздействующих на процесс биологической очистки сточных вод;

– поверхностно-активных веществ от стирки белья( уборки помещений и чистки санитарных приборов( мойки посуды и т.д.

Использование автономных систем канализации, обеспечивающих сбор сточных вод от выпусков домов их отведение в местные сооружения  очистки в соответствии с требованиями санитарных и природоохранных норм( сброс в грунт или в накопительный водоем.

В зависимости от площади прилегающей территории и грунтовых условий  предлагаются следующие индивидуальные системы очистки:

- септики;

- фильтрующие колодцы;

- поля подземной фильтрации;

- фильтрующая кассета;

- фильтрующая траншея;

- компактные очистные установки заводского изготовления и др.

Проектом предусматривается строительсртво комплекса очистных сооружений в 950 м восточнее с. Акташ производительностью 1155 м3/сут (производительность учитывает привозные стоки от индивидуальных накопителей сточных вод для жилых и общественных зданий).

Также необходимо установить локальные очистные установки на предприятиях общественного питания (сбор жира), на предприятиях автомобильного транспорта (нефтепродуктов) и проектируемых производственных объектов, расположенных в северной части села.

Данные мероприятия позволят улучшить и сохранить окружающую среду, обеспечить рациональный круговорот в природе, сохранить источники воды для жителей с. Акташ.

Теплоснабжение

Для теплоснабжения жилой и общественной застройки на территории с. Акташ запланированы :

- Реконструкция старой котельной: ремонт (капитальный) котлов и оборудования, либо установка новых современных котлов. Котлы в большинстве своем выработали установленный ресурс, истекли сроки гарантий, однако находятся в эксплуатации.

В случае ремонта - консервирование одного котла, т.к. для выработки необходимого количества тепловой энергии достаточно работы двух котлов (1-в работе, 1-в резерве). Суммарная нагрузка существующих и планируемых объектов составит – 3,42 Гкал/ч. Наличие третьего котла позволит в дальнейшем присоединять новые объекты.

В случае установки новых котлов, рекомендуется установка котлоагрегатов на твёрдом топливе.

- Реконструкция старых теплопроводов  с целью повышения надёжности теплоснабжения. При ремонте необходимо обязательно сделать прокладку трассы в соответствии со строительными нормами.

Данные мероприятия позволят:

- Эффективно сжигать топливо и повысят КПД котельной;

- Улучшить экологическую обстановку;

- Уменьшить теплопотери при транспортировке теплоносителя.

Всё это вместе с  уменьшением накладных расходов, позволит снизит себестоимость 1 Гкал произведённого тепла.

- Проектируемая зона застройка на юге села, будет находиться на значительном расстоянии от центральных теплосетей (550м от последних существующих домов до первых планируемых объектов социальной сферы и административно-общественных зданий), что потребует значительных затрат при транспортировке тепловой энергии.  Строительство новых теплосетей, с соблюдением требований  СНиП 2.04.07-86* п.13,  потребует значительных капиталовложений, помимо затрат на реконструкцию и ремонт существующих теплосетей. Поэтому для отопления объектов социальной сферы и административно-общественных зданий, расположенных в планируемой зоне, рекомендуется строительство индивидуальных котельных с использованием котлов малой мощности, а отопление жилого фонда - индивидуально, от электрических котлов и печей.

Электроснабжение

По информации филиала ОАО «Алтайэнерго» - Горно-Алтайские электрические сети, наиболее проблематичным является электроснабжение Улаганского района, соответственно и Акташского сельского поселения. Проблема может быть решена путем реализации следующих мер:

- в эксплуатацию должна быть введена МГЭС, мощностью не менее 24 МВт около с. Чибит;

- построены двухцепные электролинии до с. Кош-Агач.

Генеральным планом с учетом изменения планировочной структуры с.Акташ и ожидаемого роста присоединяемых мощностей на расчетный срок, предусмотрено:

-  установка шести трансформаторных подстанций 10/0,4кВ в зоне перспективной застройки мощностью от 160 до 2х630кВА;

- увеличение мощностей действующих трансформаторных подстанций в зоне существующей застройки, по необходимости;

- проведение мероприятий по обеспечению резервным источником питания всех зданий и сооружений, относящихся ко II категории;

- текущий ремонт и замена технологического оборудования ПС-110/10кВ №26 и комплектных трансформаторных подстанций по мере физического и морального износа электрооборудования;

- ремонт и реконструкция распределительных сетей 10кВ и 0,4кВ по мере их физического износа;

-  строительство проектируемых сетей ВЛ-10кВ общей протяженностью 2,7 км.

Местоположение трансформаторных подстанций, зоны прокладки линий электропередач показаны на ГП 7 .

Электросвязь

Запланирован перевод координатной АТС на электронную АТС. Для телефонизации предусмотрено использование существующих линейно-кабельных сооружений (см. ГП 7).

В перспективе планируется перевод на цифровое телевидение.

В связи с переходом на эфирное радиовещание, на  1 очередь и расчетный срок необходима установка приемного и усилительного оборудования.

Проектом рекомендуется дальнейшее расширение услуг высококачественного УКВ вещания, сотовой связи.

Для приема телепередач предусматривается оснащение проектируемых домов телеантеннами.

Дальнейшая замена кабельных и воздушных межстанционных линий связи на волоконно-оптический кабель связи (ВОЛС).

Газоснабжение

По данным ОАО «Гипроспецгаз» г. Санкт-Петербург по территории Акташского сельского поселения будет проходить газопровод «Алтай» на Китай. Газораспределительная станция будет расположена на территории Кош-Агачского района. Централизованного газоснабжения на расчетный срок не планируется.

Газоснабжение села будет осуществляться привозным сжиженным газом в баллонах.

Суточный расход газа населением на расчетный срок составит 812 кг/сут. (из расчета 0,2 кг/сут. на 1 чел). Для обеспечения потребностей населения газом потребуется в год 14616 баллонов емкостью 20 кг.

Использование сжиженного газа предусматривается в жилых квартирах для приготовления пищи и подогрева воды на хозяйственно-бытовые нужды.

1.5.8 Объекты специального назначения

В границах населенного пункта таких объектов нет.

Территории для размещения полигона бытовых отходов и кладбищ запланированы за границами с. Акташ.

Проектом предлагается рекультивация существующей территории размещения отходов потребления и строительство мусороперерабатывающего завода.

Земли, на которых проектом планируется разместить полигон ТБО, кладбища, скотоубойный пункт, поля фильтрации предлагается перевести из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленности и иного специального назначения. Кроме того, предлагается перевод земель существующего скотомогильника из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленности и иного специального назначения.

Планируемые к размещению объекты специального назначения показаны на схеме генерального плана (основном чертеже).

1.6 Инженерная подготовка территории

В состав мероприятий по инженерной подготовке территории включены следующие виды работ:

1. Организация водостоков и защита территории от подтопления.

Река Чибитка разделяет село на две части, поэтому территория села разбита на два бассейна стока, каждый бассейн имеет разветвленную водосточную сеть.

В настоящее время водосточная сеть состоит из открытых водостоков.

Открытые водостоки запроектированы в зоне малоэтажной застройки в южной части села – в районе нового жилищного строительства, где уклоны местности более 0,004 промилей. Открытые водостоки представляют собой придорожные канавы, расположенные по обе стороны от проездов. В местах пересечения канав с автодорогами устраиваются переезды по трубам.

2. Защита от затопления (наледей).

Расчистка русел реки Чибитка в целях предотвращения затопления села в период прохождения весенних паводков. В качестве основного мероприятия по предотвращению затопления села паводковыми водами предлагается

- расчистка, расширение и углубление русел реки, расчистка перекатов в пределах территории с. Акташ на участках,  где расположены мосты. Перечисленные работы являются фундаментальными, обеспечивают долголетнее предупреждение речных наледей, но требуют на их осуществление больших капиталовложений.

- принимаются меры к строительству постоянных противоналедных сооружений. Постоянным заграждением является насыпь из грунта, которая отсыпается поперек потока наледной воды. Насыпь устраивается таким образом, чтобы задержать всю воду и образующийся лед и не допустить их к возводимому или эксплуатирующемуся сооружению. Для пропуска поверхностных вод весной и летом в насыпи оставляются проемы, засыпаемые на зиму.

- помимо постоянных заграждений применяются временные. Временные заграждения устраиваются в тех случаях, когда не выявлены данные о наледях или наледь проявилась неожиданно. Такое сооружение представляет собой глухой вертикальный забор, установленный поперек движения потока наледной воды.

В случае большого дебита наледной воды устраивается несколько параллельно расположенных заграждений. Высота временных заграждений колеблется от 1 до 2,5 м в зависимости от притока воды.

Если дебит наледных вод невелик, а снежный покров имеет большую толщину, временные заграждения могут устраиваться в виде валов из снега и льда.

Для рек, не промерзающих до дна, мерами борьбы могут быть: спрямление русла реки. К сезонным мероприятиям следует отнести ликвидацию шуговых заторов и скоплений донного льда.

По инженерной подготовке территории для нового строительства рекомендуется:

- проведение мероприятий, устраняющих просадочные явления, согласно СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения» и СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства»;

- закладка фундаментов ниже расчетной глубины промерзания грунтов и гидроизоляция фундаментов (нормативная глубина промерзания суглинка равна 1,9 м);

- использование дренажа в борьбе с заболачиванием;

- планировка территории для организации сбора и отвода атмосферных осадков и талых вод;

- использование свайных фундаментов;

По инженерной подготовке территории для строительства водопровода рекомендуется:

Наличие мерзлоты сильно осложняет обеспечение проектного положения водопроводов и определяет специфику бурения водозаборных скважин. Значительная - до двух метров и более - глубина слоя сезонного протаивания, низкая несущая способность талых грунтов и нестабильность мерзлоты, интенсивные мерзлотные процессы вынуждают практически все водопроводы прокладывать над поверхностью грунта - на опорах или по эстакадам.

Трубопровод, проложенный над поверхностью грунта, подвергается гораздо более сильным колебаниям температуры, чем при подземной прокладке. Особенно критичными при этом оказываются зимние холода, когда тепловые потери с поверхности труб возрастают до недопустимых значений, и угроза их замерзания становится более чем реальной. Это вынуждает теплоизолировать трубы, прокладывать водопроводы с теплоспутниками, строить промежуточные котельные на водоводах и т.п. Все эти меры, во-первых, требуют немалых затрат, во-вторых, не обеспечивают полной безаварийности сетей. Любая остановка подачи воды в зимний период может обернуться аварией с тяжелыми последствиями, связанной с размораживанием труб и выходом их из строя. Еще одна особенность эксплуатации водопроводов и теплотрасс в северных регионах связана с особенностями гидрохимического состава природных вод, характерными для заболоченных ландшафтов, в частности, с низкими значениями рН и высоким содержанием железа. Стальные трубы, транспортирующие такую воду, подвергаются интенсивному зарастанию и служат значительно меньше своего нормативного срока.

Современные марки трубного полиэтилена - наиболее распространенного материала для производства труб для наружных сетей - обладают высокой хладостойкостью (температура хрупкости не выше -70°С), поэтому работоспособность изготовленных из них труб в условиях Севера не вызывает сомнений. Самый поверхностный анализ показывает, что во многих случаях полимерные трубы могут с успехом заменить традиционно используемые стальные - в водо-, газо- и теплоснабжении, при строительстве технологических трубопроводов. Более того, в подавляющем большинстве случаев такая замена будет экономически целесообразна.

## 1.7. Мероприятия по охране окружающей среды

### 1.7.1. Мероприятия по охране атмосферного воздуха

Для предотвращения ухудшения состояния воздушной и водной среды, предупреждения процессов загрязнения почвенного покрова предусматривается выполнение комплекса мероприятий природоохранной направленности. В связи с тем, что Акташское сельское поселение находится в зоне влияния АГМП (Акташского горно металлургического предприятия), представляется целесообразной организация на его территории мониторинга состояния окружающей среды и разработка проектной документации по охране окружающей среды.

Для улучшения состояния атмосферного воздуха на территории сельского поселения предлагается:

-создание новых зеленых зон общего пользования площадью 14,7 га;

- вынос асфальтового завода восточнее с. Акташ;

- перенос складов по хранению газовых баллонов;

- озеленение, благоустройство территории санитарно-защитных зон

предприятий и организаций;

- создание шумо-газо-пылезащитных насаждений в придорожных полосах автодорог, проходящих по территории жилой зоны села Акташ и расположенных в непосредственной близости к ней;

-строительство мусороперерабатывающего завода.

Для снижения уровня загрязнения атмосферного воздуха предприятиями, в границах СЗЗ которых расположена жилая застройка (восточная часть с. Акташ) необходима организация санитарно-защитных зон с осуществлением мер по техническому совершенствованию с целью сокращения размера зоны их вредного влияния.

При проектировании размещения скотомогильников необходимо учитывать соблюдение санитарно-защитных зон, которые составляют от скотомогильника до жилых, общественных зданий, животноводческих ферм (комплексов) – 1000 м., 500 м, при условии, если скотомогильник оборудован биологической камерой.

Таблица 3

Санитарно-защитные зоны объектов Акташского сельского поселения

| № п/п | Наименование объекта | Класс произ-водства | Местоположение объекта |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Завод АГМП | Класс III СЗЗ - 1000 м | S= 75965 м2 |
| 2 | АЗС «Ника, 13» | Класс V СЗЗ - 50 м | ул. Трудовая, 19 S= 3107 м2 |
| 3 | АЗС «Расул» | Класс V СЗЗ - 50 м | ул. Лесная, 1а S= 1381 м2 |
| 4 | Склады хранения газа в баллонах | Класс V СЗЗ - 100 м | Производственная зона восточная часть с. Акташ |
| 5 | Котельная | Класс V СЗЗ - 50 м | Западная часть с. Акташ |
| 6 | Скотомогильник | СЗЗ - 1000 м | К западу от с. Акташ |
| 7 | Пилорама, столярный цех ЧП «Кадочников С.Н.» | Класс V СЗЗ - 100 м | Северная часть с. Акташ |
| 8 | Пилорама ИПБЮ «Семендеева Н.А» | Класс V СЗЗ - 100 м | Северная часть с. Акташ |

Для устранения негативного воздействия санитарно-гигиенических и экологических факторов на жилую застройку собственникам таких производственных объектов, как завод АГМП, пилорамы  необходимо выполнить следующие мероприятия: разработать проекты санитарно-защитных зон с учетом расчетов ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха и уровней физического воздействия на атмосферный воздух и подтвердить их результатами натурных исследований и измерений.

До разработки и утверждения проекта санитарно-защитной зоны применяются размеры санитарно-защитных зон и санитарных разрывов, предусмотренные санитарными правилами и нормами.

Для действующих объектов, являющихся источниками загрязнения среды обитания человека, разрешается проведение реконструкции или перепрофилирование производств при условии снижения всех видов воздействия на среду обитания до предельно допустимой концентрации (ПДК) при химическом и биологическом воздействии и предельно допустимого уровня (ПДУ) при воздействии физических факторов с учетом фона.

Проектными решениями предусмотрено озеленение санитарно-защитных зон объектов, оказывающих негативное влияние на жилую застройку:

- между существующими жилой и производственной зонами в восточной части села Акташ. Здесь предлагается организовать полосу озеленения шириной 30 м.

1.7.2. Мероприятия по охране водной среды

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по восстановлению и предотвращению загрязнения водных объектов:

- организация и благоустройство водоохранных зон и прибрежных защитных полос,  расчистка прибрежных территорий;

- организация контроля уровня загрязнения поверхностных и грунтовых вод;

  - разработка проекта установления границ поясов ЗСО подземных источников водоснабжения;

- организация контроля уровня загрязнения поверхностных и грунтовых вод.

### Мероприятия по охране источников питьевого водоснабжения

Проектом генерального плана предусматриваются и рекомендуются следующие мероприятия по охране источников питьевого водоснабжения:

– реконструкция и строительство новых инженерных сетей;

– организация и благоустройство зон санитарной охраны;

– разработка проекта зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

– разработка планов мероприятий по предотвращению аварий на объектах, представляющих потенциальную угрозу загрязнения;

– усовершенствование системы сбора, отвода поверхностных стоков и технологии очистки сточных вод;

– организация контроля уровня загрязнения поверхностных и грунтовых вод.

Мероприятия по первому поясу:

- территория должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной;

- не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к водопроводным сооружениям, проживание людей.

Мероприятия по второму и третьему поясам:

- выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов;

- бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора;

- запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промышленных стоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

1.7.3. Мероприятия по охране и восстановлению почв

Стабилизация экологической обстановки в части обращения с отходами потребления на территории Акташского СП, снижение антропогенной нагрузки на природную среду ожидается в связи с созданием предприятия по переработке (утилизации) отходов.

Для обеспечения охраны и рационального использования почвы необходимо предусмотреть комплекс мероприятий по ее рекультивации. Рекультивации подлежат земли, нарушенные при:

– разработке месторождений полезных ископаемых;

– прокладке трубопроводов, строительстве и прокладке инженерных сетей различного назначения;

– складировании и захоронении промышленных, бытовых и прочих отходов.

Для предотвращения загрязнения и разрушения почвенного покрова генеральным планом предполагается ряд мероприятий:

- проведение рекультивации территории ликвидируемого скотомогильника;

- проведение технической рекультивации земель нарушенных при строительстве и прокладке инженерных сетей;

- выявление и ликвидация несанкционированных свалок, захламленных участков с последующей рекультивацией территории.

1.7.4. Мероприятия по санитарной очистке территории

Предлагается  следующая схема санитарной очистки с. Акташ:

- Очистка села от твердых бытовых отходов.

Расчетные нормы накоплений твердых бытовых отходов приняты по «Сборнику удельных показателей образования отходов производства и потребления», утвержденному Государственным комитетом Российской Федерации по охране окружающей среды.

Среднегодовая норма образования и накопления отходов на одного человека принята в среднем 300 кг. Общее количество отбросов составит:

В 2030 году –  1218  т/год. Смет с улиц составит 780 т/год

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200- 03 «Санитарно - защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»,   сооружения для компостирования отходов без навоза и фекалий  относятся к группе сооружений ΙΙΙ класса опасности с санитарно- защитной зоной 1000 метров.

Среднегодовая потребность в территории полигона (га) при среднегодовом расчетном объеме твердых бытовых отходов 2000 т. в год, на расчетный срок до 2030 года составит 2 га.

Сбор мусора от 2 -этажной застройки предусматривается в мусорные контейнеры, от усадебной /одноэтажной/ застройки – мусорные ящики с последующим вывозом на проектируемый полигон бытовых отходов  и мусороперерабатывающий завод специальным мусоропроводным транспортом по системе планово регулярной очистки единой поселковой организацией не реже 1 раза в 1-2 дня. Площадки под контейнеры должны быть удалены от жилых домов и учреждений на расстояние не менее 20, но не более 100 м, иметь ровное бетонное покрытие, и ограждены зелеными насаждениями.

2. Очистка не канализированных районов от жидких бытовых отходов.

Жидкие отходы из не канализированных домовладений надо вывозить по мере накопления, но не реже 1 раза в полгода. Нечистоты должны собираться в водонепроницаемые выгреба и вывозиться спецтранспортом на поля фильтрации.

3. Удаление и обезвреживание промышленных отходов.

При соблюдении санитарно-гигиенических требований охраны окружающей среды по всем показателям вредности, промышленные отходы, зола и шлак котельных, строительный мусор собираются и вывозятся на полигон ТБО.

4. Уборка территорий села.

Проектом намечаются следующие мероприятия:

-  уборка улиц и удаление уличного смета;

-  полив зеленых насаждений;

-  организация системы водоотводных лотков;

-  ремонт мусоросборных контейнеров;

-  установка урн для мусора в общественных местах;

- озеленение и благоустройство производственных территорий и территорий котельных.

В настоящий момент территория полигона ТБО составляет 4,8 га.

На расчетный срок проектом предусмотрено провести рекультивацию полигона ТБО и на данной территории построить мусороперерабатывающий завода.

Рекомендуется перенос полей ассенизации на территорию полигона ТБО.

### 1.7.5 Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций

Проектируемые населенные пункты не имеют категории по ГО, находятся в сельской местности и расположены вдали от категорированных объектов.

Причинами чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера может быть:

- землетрясение;

- пожар;

- аварии на инженерных сетях.

Для предупреждения и минимализации последствий сейсмического воздействия все сооружения и здания проектируются с учетом сейсмики в соответствии с действующими строительными нормами.

Противопожарные мероприятия учитывают все нормативные требования при проектировании зданий с учетом пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре.

Для обеспечения средств пожаротушения водой на сетях водопровода устанавливаются пожарные гидранты. Хранение противопожарного запаса в резервуарах. Для возможного забора воды из поверхностных источников устраиваются съезды, обеспечивающие беспрепятственный подъезд к реке.

По инженерной подготовке территории для строительства рекомендуется:

- проведение мероприятий, устраняющих просадочные явления, согласно СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения» и СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства»;

- закладка фундаментов ниже расчетной глубины промерзания грунтов и гидроизоляция фундаментов (нормативная глубина промерзания суглинка равна 1,9 м);

- использование дренажа в борьбе с заболачиванием;

- планировка территории для организации сбора и отвода атмосферных осадков и талых вод;

- использование свайных фундаментов;

## 1.8 Ограничения градостроительного развития территории Акташского сельского поселения в соответствии со Схемой территориального планирования Республики Алтай

Согласно Схеме территориального планирования Республики Алтай, Акташское сельское поселение является составной частью Улаганского планировочного подрайона 2-го уровня.

Схемой территориального планирования Республики Алтай предусмотрены ряд природных и экологических градостроительных ограничений использования территории сельсовета (табл.4):

Таблица 4

| Режимы | Зоны и объекты градостроительных ограничений федерального и краевого уровней |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| I. Запрета, жесткой регламентации I.1. Запрет и жесткая регламентация видов использования территории, не связанных с главным функциональным назначением последней | Прибрежные защитные полосы рек Полосы отвода транспортных коммуникаций федерального и республиканского значения (с учетом необходимости их расширения), специальные охранные и санитарно-защитные зоны |
| II. Строгой регламентации II.1. Строгая регламентация видов средопользования, не связанного с главным функциональным назначением территории, угрожающего сохранности и снижающего потенциал основного ресурса территории | - Водоохранные зоны рек и водохранилищ перспективные рекреационные зоны |
| II.2. Строгая регламентация средопользования в ареалах сверхнормативного загрязнения, запрет на размещение и расширение предприятий высоких классов санитарной вредности, регламентация гражданского строительства и производства сельхозпродукции, приоритетность мероприятий охраны природы | - Крупные месторождения полезных ископаемых |
| III. Режим предупреждения, контроля и ограничения отдельных видов деятельности III.1. Ограничение нового строительства, особенно объектов высоких классов санитарной вредности, соблюдение установленных правил охраны природной среды | Взрывоопасная зона Пожароопасная зона |
| III.2. Систематический контроль за состоянием среды, предупреждение возможных негативных последствий для проживания населения и хозяйственной деятельности | Территории с напряженной радоноопасной обстановкой Территории с проявлением радиоактивности |
| III.3. Проведение мер, снижающих опасность воздействия неблагоприятных геологических процессов и особенностей геологической среды на строительство и хозяйственную деятельность | Зоны повышенного геодинамического риска |
| IV. Особый режим средопользования на территориях, наиболее ценных в градостроительном отношении Размещение объектов строительства, отвод земельных участков, размещение объектов общественной значимости под контролем соблюдения градостроительных ограничений, приоритет муниципальной собственности на землю | - Территории с. Акташ и резервы его территориального развития |

Ограничения градостроительного развития Акташского сельского поселения, в том числе с. Акташ

В пределах сельского поселения наиболее проявлены такие ЭГП (экзогенные геологические процессы), как:

1. Повышенная сейсмичность. Согласно данных карты общего сейсмического районирования ОСР-97 (1997г.) территории Российской Федерации, сейсмичность Акташского сельского поселения Улаганского района составляет 8 баллов по шкале MSK-64. В высокогорьях часты локальные землетрясения. Они являются причиной активизации некоторых экзогенных процессов (сход лавин, обвалы, осыпи). После землетрясения 2003 г. произошла активизация сейсмической деятельности  на территории района и сельского поселения, что фиксируется в виде малоамплитудных сейсмических событий до настоящего времени. При сильном землетрясении возможны камнепады в восточной и северо-восточной окраинах села;

2. Многолетняя мерзлота. Практически на всей территории сельского поселения развита многолетняя мерзлота (ММП) сплошного и островного характера. Этот фактор негативно влияет на многие аспекты жизнедеятельности человека. Один из основных факторов – это проблемы с водоснабжением. Практически все водозаборные сооружения в зимний период «перемерзают», в результате чего население вынуждено пользоваться поверхностной водой.

3. Отрицательно влияет на экологическое состояние села Акташ близость АГМП (Акташского горно-металлургического предприятия) (см. гл. 1.6).

4. Из неблагоприятных физико-геологических явлений на территории сельсовета развиты:

- речная, овражная и плоскостная эрозия,

- разнообразные криогенные процессы- наледи,

- заболачивание.

1.9 Мероприятия по нормативному правовому обеспечению реализации генерального плана

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по достижению поставленных задач нормативно-правового обеспечения реализации генерального плана и устойчивого развития сельского поселения:

- подготовка плана реализации генерального плана сельского поселения;

- подготовка проекта правил землепользования и застройки сельского поселения;

- подготовка проекта планировки жилых кварталов.

## 1.10  Мероприятия по реализации генерального плана сельского поселения

Таблица 5

Перечень мероприятий по реализации Акташского сельского поселения Улаганского района

Объемы финансирования тыс. руб.:

КВ- капитальные вложения,

П – прочие

Источники финансирования:

Ф- федеральный,

Р – республиканский,

М-местный бюджет,

В-внебюджетный,

Х–-оставшиеся средства  не  расписаны

| № п/п | Наименование объекта | Описание места размещения объекта | Пара-метры объекта | Мероприятия | Объемы финансирова-ния тыс. руб. | Источники финансиро-вания | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА |
| 1.1 | Проектирование и строительство спортзала | Акташское СП | 13300 кв м | Проектирование строительство | 100000.0 | КВ | 2009-2012 |
| 1.2 | Организация Дома Быта (услуги по документальной фотографии, видеосъемки, ремонту бытовой техники и радиоэлектроаппаратуры, ремонта обуви, парикмахерской) | С. Акташ, ул. Парковая | 36 мест | Проектирование строительство | 250.0 | П | 2009-2012 |
| 1.3 | Организация придорожной торговли для реализации продукции народного промысла- художеств мастерская | Акташское СП | 1 шт. | Проектирование строительство | 10.0 | П | 2009-2011 |
| 1.4 | Стадион | с. Акташ | 2,9 га | Проектирование строительство | По проекту | В | 2010-2017 |
| 1.5 | Сельский Дом Культуры | с. Акташ, ул. Ст. Мохова | 325 мест | Проектирование строительство | По проекту | Х | 2010-2017 |
| 1.6 | Культурно-досуговый центр с киноустановкой | с. Акташ | 30 мест | Проектирование строительство | По проекту | В | 2018-2030 |
| 1.7 | Культурно-развлекательный центр | с. Акташ | 300 мест | Проектирование строительство | По проекту | Х | 2018-2030 |
| 1.8 | Кафе | с. Акташ | 30 мест | Проектирование строительство | По проекту | В | 2010-2017 |
| 1.9 | Магазины | с. Акташ | 4 шт. по 30 кв м | Проектирование строительство | По проекту | В | 2018-2030 |
| 1.10 | Рынок | с. Акташ | 121 кв м | Проектирование строительство | По проекту | В | 2010-2017 |
| 1.11 | Кафе | с. Акташ | 30 мест | Проектирование строительство | По проекту | В | 2010-2017 |
| 1.12 | Строительство гостиничного комплекса | Акташское СП | 20 мест | Проектирование строительство | 5000.0 | КВ | 2010-2012 |
| 1.13 | Прачечная | С. Акташ | 1 шт. | Проектирование строительство | По проекту | Х | 2018-2030 |
| 1.14 | Детский сад | С. Акташ южная часть | 100 мест | Проектирование строительство | По проекту | М,В | 2018-2030 |
| 1.15 | Детский сад | С. Акташ южная часть | 150 мест | Проектирование строительство | По проекту | М,В | 2018-2030 |
| 1.16 | Столовая | С. Акташ ул Ст. Мохова | 20 мест | Реконструкция | По проекту | В | 2010-2017 |
| 2. ЖИЛИЩНАЯ СФЕРА |
| 2.1 | Строительство 5 жилых домов усадебного типа ФЦП «Социальное развитие села» | Акташское СП | 5 домов | Проектирование строительство | 10000.0 | КВ | 2010 |
| 2.2 | Капитальный ремонт муниципального жилья | Акташское СП |  | Проектирование строительство | 200.0 | П | 2010 |
| 2.3 | Строительств жилых домов усадебного типа | С. Акташ | 180 шт. |  | По проекту | Р, Ф, М, В | 2011-2030 |
| 2.4 | 3-х этажное кирпичное здание | С. Акташ, ул. Ст. Мохова | 1779 кв м | Реконструкция | По проекту | В | 2010-2017 |
| 3. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СФЕРА |
| 3.1 | Малое предприятие по изготовлению пеноблоков. | с. Акташ (за границей нп) | 1 шт. | Проектирование, строительство | 300.0 | П | 2010-2012 |
| 3.2 | Малое предприятие по переработке мяса | с. Акташ (восточная часть села ) | 1 шт. | Проектирование, строительство | 2000.0 | П | 2010-2012 |
| 3.3 | Кирпичный завод. | с. Акташ (за границей нп) | 1 шт. | Проектирование, строительство | 1500.0 | П | 2010-2012 |
| 3.4 | Цех по переработке пластиковых бутылок, | с. Акташ (восточная часть села ) | 1 шт. | Проектирование, строительство | 850.0 | П | 2010-2012 |
| 3.5 | Малое предприятие по производству туалетной бумаги | с. Акташ (северная часть села) | 1 шт. | Проектирование, строительство | По проекту | В | 2010-2017 |
| 3.6 | Малое предприятие по производству безалкогольных напитков | с. Акташ (восточная часть села ) | 1 шт | Проектирование, строительство | 200.0 | П | 2010-2012 |
| 3.7 | Малое предприятие по производству кондитерских изделий | с. Акташ (восточная часть села ) | 1 шт. |  | По проекту | В |  |
| 3.8 | Разработка месторождений строительного камня, песка, глины. | с. Акташ (восточнее с. Акташ) | 4,8 га | Проектирование, строительство | 1020.0 | П | 2010-2012 |
| 3.9 | Завод АГМП Реконструкция | Акташское СП (северная часть) | 0,7 га | Реконструкция с применением инновационных технологий | По проекту | В | До 2020 |
| 3.10 | Поля фильтрации | с. Акташ (восточнее с. Акташ) |  | Проектирование, строительство | По проекту | М | 2010-2012 |
| 4. Строительство объектов туристско-рекреационного назначения |
| 4.1 | Создание предприятия предоставляющего автоуслуги в рамках МЦП «Развитие туризма» | Акташское СП | 1 шт. | Строительство | 5.0 | П | 2010-2012 |
| 4.2 | Парк | Район р. Менка с. Акташ | 4 га | Проектирован., строительство | По проекту | В | До 2030 |
| 4.3 | Бульвар | С. Акташ вдоль ул. Карла-Маркса до р. Мена | 0,9 га | Обустройство | проект | М,В | До 2030 |
| 4.4 | Стадион | Район р. Мена с. Акташ | 2 га | Проектирован., строительство | По проекту | В | До 2020 |
| 4.5 | Парк культуры в рамках РЦП «Культура РА» | с. Акташ | 0,2 га | Реконструкция | 80.0 | КВ | 2009-2010 |
| 4.6 | Строительство дворовых площадок | с. Акташ |  | Обустройство | 35.0 | П | 2009-2012 |
| 4.7 | Обустройство детских площадок | с. Акташ | 2 шт. 0,2 га | Обустройство | 120.0 | П | 2009-2012 |
| 4.8 | Спортивные площадки | с. Акташ |  | Обустройство | 40.0 | КВ | 2009-2010 |
| 4.9 | Организация места для купания (пляжа) | с. Акташ, р. Мена | 0,1 га | Обустройство | проект | М | До 2030 |
| 4.10 | Лыжная база | с. Акташ |  | строительство | проект | В | 2012-2017 |
| 5. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |
| 5.1 | Строительство внутрихозяйственной дороги к объектам спецназначения (кладбищу) | Акташское СП | 0,78 км | Проектирован., строительство | По проекту | Х | 2012-2017 |
| 5.2 | Строительство внутрихозяйственной дороги к скотомогильнику | Акташское СП | 0,32 км | Проектирован., строительство | По проекту | Х | 2012-2017 |
| 5.3 | Строительство мостов через реки Мена и Чибитка | С. Акташ | 2 шт. | Проектирован., строительство | По проекту | Х | До 2020 |
| 5.4 | Пешеходные мосты | С. Акташ | 2 шт | Реконструкция | По проекту | Х | 2012-2030 |
| 5.5 | Автостоянки | С. Акташ | 6480 кв м | Оборудование | По проекту | Х | 2012-2030 |
| 5.6 | Ремонт улиц | С. Акташ | 6,0 км | Ремонт | По проекту | Х | 2012-2030 |
| 5.7 | Строительство улиц на вновь застраиваемой территории | С. Акташ | 5,8 км | Проектирование строительство | По проекту | М | 2012-2030 |
| 5.8 | Строительство гаражей | С. Акташ | 320 мест | Проектирование строительство | По проекту | В | 2012-2030 |
| 5.9 | Павильон для временного пребывания пассажиров | С. Акташ | 1 шт. | Проектирование строительство | По проекту | Х | 2012-2030 |
| 5.10 | Остановочные павильоны общественного транспорта | С. Акташ | 9 шт. | строительство |  | Х | 2012-2030 |
| 6. ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |
| 6.1 | Реконструкция скважины №1, устройство водопровода | Акташское СП | 1 шт. | Реконструкция | 820.0 | КВ | 2010-2012 |
| 6.2 | Подвод воды к частным домам | Акташское СП |  | Строительство | 50.0 | П | 2010-2012 |
| 6.3 | Текущий ремонт теплотрассы | Акташское СП | 6 км | Капитальный ремонт | 124.0 | П | 2010-2012 |
| 6.4 | Ремонт тепловых колодцев, замена опорной арматуры | Акташское СП |  | Капитальный ремонт | 128.0 | П | 2010-2012 |
| 6.5 | Монтаж бойлерной установки ПП-32_0,7, монтаж дымососа | Акташское СП |  | Капитальный ремонт | 413.0 | П | 2010-2012 |
| 6.6 | Строительство водопровода | с. Акташ |  | Проектирование строительство | 1300.0 | КВ | 2010-2012 |
| 6.7 | Котельные | с. Акташ | 2 шт. | Проектирование строительство | По проекту | Х | 2010-2012 |
| 6.8 | Строительство водопровода на вновь застраиваемой территории | с. Акташ | 13,8 км | Строительство и проектирование | По проекту | Х | До 2030 |
| 6.9 | Строительство скважин и водонапорных башен | с. Акташ | 2 шт. | Строительство и проектирование | По проекту | Х | 2010-2017 |
| 6.10 | Строительство ЛЭП 10 кВт на вновь застраиваемой территории | С. Акташ | 7,3 км | Строительство и проектирование | По проекту | Х | До 2030 |
| 6.11 | Строительство КТП на вновь застраиваемой территории | С. Акташ | 4 шт. | Строительство и проектирование | По проекту | Х | До 2030 |
| 6.11 | Строительство КТП | Акташское СП | 1 шт. | Строительство и проектирование | По проекту | Х | До 2030 |
| 7. ОБЪЕКТЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 7.1 | Скотомогильник по РЦП «Отходы» | Акташское СП | 1 шт. | Проектирован., строительство | 50.0 | КВ | 2010-2012 |
| 7.2 | Обустройство мест убоя скота по РЦП «Отходы» | Акташское СП | 1 шт. | Проектирован., строительство | По проекту | В | 2010-2017 |
| 7.3 | Обустройство полигонов для твердых бытовых отходов |  | 1 шт. | Обустройство | По проекту | М | 2010-2012 |
| 7.4 | Мусороперерабатывающий завод | Акташское СП | 1 шт. | Проектирован., строительство | По проекту | В | 2025-2030 |
| 8. ЭКОЛОГИя И БЛАГОУСТРОЙСТВО |
| 8.1 | Освещение улиц |  |  |  | 2400 | П | 2010-2012 |
| 8.2 | Расчистка р. Чибитка |  |  | Разработка проекта, строительство | По проекту | Х | 2010-2020 |
| 9. Разработка проектной документации |
| 9.1 | Разработка проекта планировки на вновь застраиваемую территорию Жилой массив - в южной части села | с. Акташ | 181 дом |  |  | М | 2010 |
| 9.2 | Разработка проектной документации по охране окружающей среды. | Завод АГМП |  |  |  | Х | 2010-2012 |
| 9.3 | Организация рекреационных зон | Акташское СП |  | Разработка проекта |  | Х | 2010-2012 |
| 9.4 | Организация и озеленение санитарно-защитных зон Разработка проекта СЗЗ Производство работ по организации СЗЗ | с. Акташ |  | Разработка проекта |  | Х | 2010-2012 |
| 9.5 | Организация водоохранной зоны | Акташское СП |  | Разработка проекта |  | Х | 2010-2012 |

Таблица 6

Основные технико-экономические показатели генплана Акташского сельского поселения Улаганского района Республики Алтай

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |
| 1. | Общая площадь Акташского сельского поселения | га | 3750 | 4908 |
|  |  | % | 100 | 100 |
| 1.1 | Земли сельскохозяйственного назначения | га | 130 | 1179,7 |
|  |  | % | 3,5 | 23,4 |
| 1.2 | Земли населенных пунктов | га | 238 | 334,6 |
|  |  | % | 6,3 | 6,8 |
| 1.3 | Земли промышленности, транспорта, связи и иного назначения | га | 1488 | 1499,7 |
|  |  | % | 39,7 | 30,6 |
| 1.4 | Земли лесного фонда | га | 1894 | 1894 |
|  |  | % | 50,5 | 38,6 |
|  | Земли населенных пунктов, входящие в состав сельского поселения – всего, га в т.ч.: | га | 238 | 334,6 |
|  |  | % | 100 | 100 |
|  | - жилой застройки, га | га | 72,9 | 98,2 |
|  |  | % | 30,6 | 29,4 |
|  | - общественно – деловой застройки, га | га | 13,1 | 18,5 |
|  |  | % | 5,5 | 5,5 |
|  | - производственной, га | га | 13,3 | 14,0 |
|  |  | % | 5,8 | 4,2 |
|  | - инженерной и транспортной инфраструктуры, га | га | 33,2 | 61,0 |
|  |  | % | 13,9 | 18,2 |
|  | - рекреационного значения, га | га | 0,3 | 10,6 |
|  |  | % | 0,1 | 3,2 |
|  | -сельскохозяйственного использования, га | га | 105,2 | 104,8 |
|  |  | % | 42,1 | 31,3 |
| 2 | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 2.1 | Общая численность постоянного населения | чел. | 3281 | 4060 |
|  |  | % роста от существующей численности постоянного населения |  | 23,8 |
| 2.2 | Плотность населения на территории жилой застройки постоянного проживания | чел. на га | 13,8 | 12,1 |
| 2.3 | Возрастная структура населения |  |  |  |
|  | С. Акташ | всего | 3281 | 4060 |
| 2.3.1 | население младше трудоспособного возраста | чел. | 702 | 889 |
|  |  | % | 21,4 | 21,9 |
| 2.3.2 | население в трудоспособном возрасте | чел. | 2101 | 2570 |
|  |  | % | 64 | 63,3 |
| 2.3.3 | население старше трудоспособного возраста | чел. | 479 | 601 |
|  |  | % | 14,6 | 14,8 |
| 3 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |
| 3.1 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | кв. м / чел. | 18,4 | 22 |
| 3.2 | Общая площадь жилых территорий | га | 72,9 | 98,2 |
| 3.3 | Обеспеченность жилищного фонда |  |  |  |
|  | - водопроводом | % от общего жилищного фонда | 27,1 | 100 |
|  | -теплоснабжением | % от общего жилищного фонда | 17,4 | 25 |
|  | -водоотведением | % от общего жилищного фонда | 18,3 | 20 |
|  | - электроснабжением | % от общего жилищного фонда | 100 | 100 |
|  | - газоснабжением | % от общего жилищного фонда | 85 | 100 |
|  | - связью | % от общего жилищного фонда |  | 100 |
| 4 | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |
| 4.1 | Объекты учебно-образовательного назначения |  |  |  |
| 4.1.1 | Детское дошкольное учреждение | объект | 1 | 3 |
|  |  | мест | 130 | 380 |
| 4.1.2 | Общеобразовательная школа | объект | 1 | 1 |
|  |  | мест | 640 | 640 |
| 4.1.3 | Внешкольные учреждения | объект | 2 | 2 |
|  |  | мест | 95 | 95 |
| 4.2 | Объекты здравоохранения, социального обеспечения, санаторно-курортные и оздоровительные |  |  |  |
| 4.2.1 | Амбулатория | объект | 1 | 1 |
|  |  | Количество коек | 40 | 40 |
|  |  | посещений в смену на 1000 человек | 150 | 150 |
| 4.2.3 | Аптека | объект | 1 | 1 |
| 4.3 | Спортивные и физкультурно-оздоровительные объекты |  |  |  |
| 4.3.1 | Спортивный комплекс | объект | - | 1 |
| 4.3.2 | Детские площадки |  | 1 | 2 |
| 4.3.3 | Стадион | объект | 1 | 1 |
| 4.4 | Объекты культурно-досугового назначения |  |  |  |
| 4.4.1 | Дом культуры | объект | - | 1 |
|  |  | мест | - | 325 |
| 4.4.2 | Культурно-досуговый центр | объект | - | 1 |
| 4.4.3 | Культурно-развлекательный центр |  | - | 1 |
| 4.4.4 | Библиотека | объект | 1 | 1 |
| 4.4.5 | Художественная мастерская | объект | - | 1 |
| 4.5 | Объекты торгового назначения |  |  |  |
| 4.5.1 | Магазины, торговые павильоны | объект | 32 | 36 |
| 4.5.2 | Рынок | объект | - | 1 |
|  |  | кв.м. торговой площади | - | 120 |
| 4.6 | Объекты общественного питания |  |  |  |
| 4.6.1 | Кафе | объект | 3 | 5 |
|  | Столовая | объект | - | 1 |
| 4.7 | Организации и учреждения управления |  |  |  |
| 4.7.2 | Сельская Администрация | объект | 1 | 1 |
| 4.8 | Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |
| 4.8.1 | Гостиница | объект | - | 1 |
|  |  | мест |  | 20 |
| 4.8.2 | Пожарное депо | объект (автомобиль) | 2 | 2 |
| 4.9 | Объекты бытового обслуживания |  |  |  |
| 4.9.1 | Дом быта | объект | - | 1 |
|  |  | рабочее место |  | 36 |
| 4.10 | Объекты кредитно-финансового назначения |  |  |  |
| 4.10.1 | Отделение сбербанка | объект | 1 | 1 |
| 4.11 | Объекты связи |  |  |  |
| 4.11.1 | Почта | объект | 1 | 1 |
| 4.12 | Отделение внутренних дел | объект | - | 1 |
|  | Религиозно-культовые объекты |  |  |  |
| 4.13.1 | Церковь | объект | 1 | 1 |
| 4.13.2 | Мечеть | объект | 1 | 1 |
| 5 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования | км | 6,0 | 6,0 |
|  | В том числе с твердым покрытием |  | 6,0 | 6,0 |
| 5.2 | Протяженность основных улиц и дорог |  |  |  |
| 5.3 | -всего | км | 18,990 | 19,443 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - улицы и дороги местного значения | км | 18,990 | 17,984 |
|  | - проезды | км |  | 1,459 |
| 5.4 | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями | автомобилей |  | 1200 |
| 6 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление |  |  |  |
|  | - всего | Тыс. куб. м/в год | 164 |  |
| 6.1.2 | Производительность водозаборных сооружений | куб. м/в год |  |  |
|  | Среднесуточное водопотребление на 1 человека | л./в сутки на чел. | 140 |  |
| 6.1.4 | Протяженность сетей | км | 7,4 | 21,2 |
| 6.2 | Электроснабжение |  |  |  |
|  | Отпуск в сеть | тыс. кВт./в год | 5532 |  |
|  | в том числе: - на производственные нужды | тыс. кВт. ./в год | 211 |  |
|  | Потребность в электроэнергии |  |  |  |
|  | - всего | тыс. кВт. ч./в год | 7200 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на производственные нужды | тыс. кВт. ч./в год |  |  |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | тыс. кВт. ч./в год |  | 1480,0 |
|  | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год | кВт. ч. |  | 1543 |
|  | Протяженность сетей 10 кВ | км | 18,084 | 20,784 |
| 6.3 | Теплоснабжение |  |  |  |
| 6.3.1 | Мощность котельной | тыс. Гкал/год | 64,800 | 64,800 |
| 6.3.2 | Требуемая мощность тепла | тыс. Гкал/год | 9,882 | 10,543 |
| 6.3.3 | Протяженность сетей | км | 7,035 | 7,035 |
| 7 | САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |
| 7.1 | Полигоны ТБО | Единиц/га | 1 | 1 |
|  | Мусороперерабатывающий завод |  |  | 1 |
| 7.2 | Скотомогильники | Единиц | 1 | 1 |
| 8.3 | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |
| 8.3.1 | Кладбище | Единиц | 2 | 2 |