# Программа
«Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры
МО «Акташское сельское поселение» на

# 2015-2019 годы и на период до 2025 года»

# (утв. решением от 29.05. 2015 г. № 12)

# Паспорт программы
"Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО «Акташское сельское поселение» на 2015-2019 года и на период до 2025 года»

| Наименование Программы | «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО «Акташское сельское поселение» на 2015-2019 годы и на период до 2025 года» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - Федеральный Закон от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; - Федеральный Закон РФ от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты российской федерации»; - Федеральный Закон от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; - Федеральный закон от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; - Генеральный план ____ сельского поселения; - Приказ Министерства регионального развития РФ от 06.05.2011 г. № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»; - Постановление Правительства Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 502 г. «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов». Генеральный план Акташского сельского поселения. |
| Заказчик Программы | Сельская администрация МО «Акташское сельское поселение» |
| Разработчик Программы | Сельская администрация МО «Акташское сельское поселение» |
| Ответственный исполнитель Программы | Сельская администрация МО «Акташское сельское поселение» |
| Исполнители Программы | Сельская администрация МО «Акташское сельское поселение», МУП «ЖКХ Акташ» МО «Улаганский район». |
| Цели и задачи Программы | Цели Программы: Развитие систем коммунальной инфраструктуры (теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод) в соответствии с текущими и перспективными потребностями муниципального образования, в целях повышения качества услуг и улучшения экологического состояния. |
| Важнейшие целевые показатели Программы | Целевыми показателями Программы являются: функционирование систем и объектов коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства; предоставление качественных услуг для потребителей; улучшение экологической ситуации; техническая и экономическая доступность коммунальных услуг; повышение уровня жизни населения за счет строительства новых объектов коммунальной инфраструктуры |
| Ожидаемый конечный результат Программы | 1. Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем; 2. Перспективное планирование развития систем; 3. Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации; 4. Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг; 5. Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышения энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования; 6. Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования; 7. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей. |
| Сроки реализации Программы | 1 этап: 2015-2019 годы; 2 этап до 2025 года (на срок действия генерального плана) |
| Контроль за исполнением Программы | Контроль за реализацией Программы осуществляется: - администрацией муниципального образования «Улаганский район»; - сельской администрацией МО «Акташское сельское поселение» |

# 1. Основания для разработки программы

- Федеральный Закон от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Федеральный Закон РФ от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты российской федерации»;

- Федеральный Закон от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Федеральный закон от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Генеральный план ____ сельского поселения;

- Приказ Министерства регионального развития РФ от 06.05.2011 г. № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов».

Генеральный план Акташского сельского поселения.

# 2. Цели и задачи совершенствования и развития коммунального комплекса
сельского поселения

Целью разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Акташского сельского поселения является обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Акташского сельского поселения является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных Программ организаций коммунального комплекса муниципального образования.

Основными задачами совершенствования и развития коммунального комплекса Акташского сельского поселения являются:

инженерно-техническая оптимизации коммунальных систем;

взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем;

обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации;

повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг;

совершенствование механизмов снижения стоимости коммунальных услуг при сохранении (повышении) качества предоставления услуг и устойчивости функционирования коммунальной инфраструктуры муниципального образования;

совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышения энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования;

повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования;

обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.

# 3. Сроки и этапы реализации Программы

Период реализации Программы: 2 этапа.

1 этап: 2015-2019 годы;

2 этап: до 2025 года.

# 4. Механизм реализации целевой программы

Механизм реализации Программы включает следующие элементы:

разработку и издание муниципальных правовых актов, необходимых для выполнения Программы;

- ежегодную подготовку и уточнение перечня программных мероприятий на очередной финансовый год и плановый период, уточнение затрат на реализацию программных мероприятий;

- размещение в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации поселка информации о ходе и результатах реализации Программы.

Управление и контроль за реализацией Программы осуществляет координатор – Администрация муниципального образования «Улаганский район», сельская администрация Акташского сельского поселения.

Администрация сельского поселения контролирует и координирует выполнение программных мероприятий, обеспечивает при необходимости их корректировку, координирует деятельность по реализации основных мероприятий Программы, осуществляет мониторинг и оценку результативности мероприятий; организует размещение в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации сельского поселения информацию о ходе и результатах целевой Программы.

Реализацию Программы осуществляют исполнители:

Администрация МО «Акташское сельское поселение», МУП «ЖКХ Акташ» Мо «Улагаснкий район».

Подрядные организации проходят отбор на выполнение работ, оказание услуг, согласно действующему законодательству Российской Федерации, и несут ответственность за качественное и своевременное выполнение.

Для обеспечения контроля и анализа хода реализации Программы муниципальный заказчик Программы ежегодно согласовывает уточненные показатели, характеризующие результаты реализации Программы, на соответствующий год.

# 5. Оценка ожидаемой эффективности

Результаты долгосрочной муниципальной целевой программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения на 2015 - 2025 гг. определяются с помощью целевых индикаторов.

Ожидаемыми результатами Программы являются улучшение экологической ситуации в сельском поселении за счет:

1. Технологические результаты:

- обеспечение устойчивости системы коммунальной инфраструктуры поселения;

- ликвидация дефицита потребления тепло- водоснабжения, электроэнергии;

- внедрение энергосберегающих технологий;

- снижение удельного расхода условного топлива, электроэнергии для выработки энергоресурсов;

- снижение потерь коммунальных ресурсов.

2. Социальные результаты:

- рациональное использование природных ресурсов;

- повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг;

- снижение себестоимости коммунальных услуг.

3. Экономические результаты:

- повышение инвестиционной привлекательности организаций коммунального комплекса поселка.

# 6. Система водоснабжения

Водоснабжение населенных пунктов сельского поселения организовано от централизованных систем, включающих 4 водозаборные скважины и водопроводные сети протяженностью 7,3 км., водоразборные колонки, а также от колодцев. Скважины расположены по адресу с. Акташ ул.Береговая,6,  ул.Береговая,6/2, ул.Береговая,6/2, ул.Заречная,16.

Водопроводная сеть, скважина и водонапорная башня Акташского сельского поселения являются собственностью администрации поселения.

Качество питьевой воды соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01. Систем очистки и водоподготовки воды не имеется.

Имеется зона санитарной охраны водозабора в Акташском сельском поселении, в целях санитарно-эпидемиологической надежности в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84 и СанПиН 2.1.41110-02, в размере 30 метров.

Используется вода на хозяйственно-питьевые цели, пожаротушение и полив.

Тариф на холодное водоснабжение на 2015 год составляет 21,55 рублей за 1 м3 (НДС не облагается) для всех групп потребителей.

# 7. Водоотведение

Централизованная канализация на территории поселения отсутствует. Хозяйственно-бытовые стоки поступают в выгребные ямы и надворные уборные, утилизация из которых производится населением самостоятельно. Строительство централизованной канализации в ближайшей перспективе не планируется.

# 8. Теплоснабжение

# На территории сельского поселения функционирует 1 котельная, которая располагается по адресу: с. Акташ ул. Береговая, 3, с общей мощностью 7,5 Гкал/час.  Обеспечивает тепловой энергией 478  квартир, 8 административных зданий.

Протяженность теплотрассы 7,3 км.

Тарифы на тепловую энергию установлены и утверждены Комитетом по тарифам Республики Алтай приказом № 45/33 от 19.12.2014 года:

С 01.01.2015 г. по 30.06.2015 г.  – 3770,74 руб. за 1 Гкал

С 01.07.2015 г. по 31.12.2015 г. – 4117,76 руб. за 1 Гкал

.9. Электроснабжение

Протяженность воздушных линий:

Воздушные линии 110 кВ -8 км.

Воздушные линии 10 кВ – 15 км.

Воздушные линии 0,4 кВ – 20 км

Кол-во Комплексных трансформаторных подстанций -  13 штук.

# 10. Система обращения с отходами

Предприятие, оказывающее услуги по вывозу ТБО – МУП «ЖКХ Акташ» МО «Улаганский район».

Предоставляет эту услугу по тарифам, утвержденным в 2012 г., в размере 64,96 руб. за куб.м./с 1 человека в месяц.

Проблемы:

1) значительная по размерам территория поселения;

2) большие расстояния между малонаселенными пунктами;

Возникающие несанкционированные свалки ликвидируются при наличии средств в местном бюджете.

# 11. Мероприятия программы и показатели

# 11.1. В системе организации водоснабжения

Для повышения надежности работы, обеспечения централизованным водоснабжением нового строительства на перспективных земельных участках и повышения экономической эффективности необходимы мероприятия:

- передача водопроводных сетей сельского поселения предприятию  МУП «ЖКХ Акташ»;

-оформление в собственность администрации поселения бесхозяйных объектов водопроводных сетей, водонапорной башни, скважины и т.д. сельского поселения;

- капитальный ремонт водонапорной башни и пр. сельского поселения;

- замена колодцев и т.д.;

- оснащение приборами учета расхода воды 100% потребителей.

11.2. В системе организации теплоснабжения

Для повышения эффективности работы предприятий и снижения энергозатрат необходимо провести    техническое    поэтапное перевооружение котельных и тепловых сетей. Для  надежной  эксплуатации  котлов    следует  полностью  заменить  существующие  сети теплоснабжения.  Перекладка  предизолированной  трубой  позволит  эксплуатировать  тепловые сети безаварийно около 50 лет, что существенно снизит расходы на их поддержание.

Замена  старых  насосов,  ресурс  которых  выработан,  на  новое  перспективное  экономичное насосное  оборудование  с  частотно-регулируемым  приводом  позволит  снизить  стоимость израсходованной электроэнергии.  При  соответствии тарифа  на  тепловую  энергию,  предприятие  производящее  тепло может  быть  недотационным,  т.е  самостоятельно    без  долгов  оплачивать  стоимость энергоносителей.

11.3. В системе электроснабжения

Планируется строительство новых линий электропередач в микрорайоне Менка с. Акташ.

11.4. В сфере обращения с отходами

Планируются следующие мероприятия:  Расширение свалки в урочище Чаба.  Межевание земли расположения  свалки. Огораживание свалки.

# 12. Определение эффекта от реализации мероприятий
по развитию и модернизации систем коммунальной инфраструктуры

Реализация предложенных программных мероприятий по развитию и модернизации коммунальной инфраструктуры муниципального образования позволит улучшить качество обеспечения потребителей сельского поселения коммунальными услугами.

Так, модернизация системы теплоснабжения снизит уровень износа оборудования, а следовательно, сократит количество внеплановых отключений на тепловых сетях, повысит надежность работы теплоисточников, позволит эффективно использовать располагаемую мощность теплоисточников и, как следствие, сократится процент неэффективно работающих источников тепловой энергии, увеличится КПД тепловых мощностей.

Реализация мероприятий по модернизации и развитию системы теплоснабжения позволит:

- снизить степень износа разводящих и магистральных сетей теплоснабжения;

- снизить долю сверхнормативных потерь при транспортировке тепловой энергии;

- снизить количество внеплановых отключений на тепловых сетях (в год)- снизить степень износа оборудования в муниципальных котельных;

- повысить долю эффективно работающих котельных до 100%;

- повысить экономию средств, направленных на аварийно-восстановительные работы за счет сокращения внеплановых отключений;

- повысить экономию затрат на транспортировку тепловой энергии за счет снижения сверхнормативных потерь.

Реализация мероприятий по развитию и модернизации системы водоснабжения позволит:

- повысить уровень обеспечения населения централизованным водоснабжением;

- повысить уровень соответствия качества воды нормативным требованиям;

- снизить потери в сетях водоснабжения до 10%;

Непосредственная эффективность от реализации программных мероприятий определяется достижением запланированных показателей.

В конечном итоге эффективность выполнения программы будет выражаться в увеличении доли населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей санитарно-гигиеническим требованиям.

Результаты от реализации Программы будут выражаться в повышении надежности и эффективности систем водоснабжения за счет их модернизации и реконструкции, развитии систем забора и транспортировки воды, восстановлении систем водоподготовки, снижении уровня износа оборудования, использовании станций очистки воды, рациональном использовании энергии, сырья и материалов.

Реализация мероприятий по обеспечению населения электроэнергией:

- снизить норму потребления электрической энергии

- повысить максимально достигаемый объем электроснабжения

- повысить обеспеченность населения района централизованным электроснабжением до 100%;

- повысить наличие контроля качества товаров и услуг до 100%.

Реализация комплекса мероприятий программы по развитию и модернизации объектов, функционирующих в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, позволит:

- повысить долю отходов, размещенных с соблюдением норм природоохранного законодательства до 80%.

Таким образом, реализация мероприятий по модернизации и развитию коммунальной инфраструктуры сельского поселения актуальна и необходима.